## Tom II

### SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Budowa boiska, bieżni i skoczni w dal

przy Zespole Szkół  w Mikorzynie

- Przedmiot SST

Niniejsza Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  podstawowym dokumentem określającym wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót realizowanych w ramach kontraktu

1.1  Nazwy i kody: grup robót, klas robót  i kategorii robót:

Kod CPV

-     45100000-8 – Roboty ziemne

-      45262300-4 - Betonowanie

-     45223006, 452231007, 452231000 – Konstrukcje stalowe

-     45345000-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

-    45100000-8 – Podbudowa pod nawierzchnię

-     45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń - piłkochwyty

-    45340000-2 – Urządzenia sportowe

- SST składa się z następujących części:

  - Roboty ziemne

2.2  Betonowanie

2.3. Konstrukcje wsporcze urządzeń sportowych

2.4. Boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy

2.5. Bieżnia i skocznia w dal

2.6. Urządzenia i  sprzęt sportowy

2.1. Roboty ziemne -  45110000-4

Punkt 2.1. odnosi się do wykonania prac związanych z usunięciem ziemi urodzajnej, korytowania powierzchni pod podbudowę boiska i bieżni, wykopów pod montaż słupków piłkochwytów i urządzeń sportowych, zasypanie wykopów i wykonanie podkładów z materiałów sypkich.

2.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowo wodnych. Projektowany spadek boiska poprzeczny daszkowy 0,5%. Rzędna środka boiska +175,16 m.n.p.m. rzędna przy obrzeżach +175,10 m.n.p.m. Nachylenie bieżni w kierunku płyty boiska wynosi 0,8%. Posadowienie fundamentów dla słupków piłkochwytów poniżej strefy przemarzania na rzędnej +174,2 m.n.p.m.

2.1.2.	Tolerancje wykonywania wykopów

Spadki na bosku i bieżni wykonane z dokładnością do 0,8 cm na łacie 4m. Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

2.1.3.	Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów

* Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

* Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem prac montażowych.

* W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji.

2.1.4.	Warunki wykonania podkładów:

*  Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.

* Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.

* Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 10 cm.

*  Całkowita grubość podkładu pod płytę boiska według projektu wynosi:

- warstwy odsączającej, zagęszczonej podsypki piaskowej gr. 10 cm,

- warstwy z kruszywa granitowego o uziarnieniu 31,5 mm do 63 mm – gr. 15 cm;

- warstwa wyrównawcza z grysu granitowego gr. 5 cm – od 0 mm do 5 gr.

* Całkowita grubość podkładu pod bieżnię wynosi:

-  warstwa odsączająca z piasku gr. 5 cm

-  geowłóknina igłowana gr. 240

-  warstwa odsaczajaca z piasku gr. 5 cm

-  warstwa konstrukcyjna z tłucznia fr. 40-60 mm, gr. 15 cm

-  warstwa konstrukcyjna z tłuczmnia 20-40 mm g,r. 5 cm

-  warstwa wyrównująca z klińca fr. 1-4 mm, gr. 4 cm

Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu boiska i bieżni.

- Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora.

- Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz równością sprawdzanym po zakończeniu każdej z warstw. Jeżeli nie można określić wskaźnika zagęszczenia, to należy sprawdzić wg BN-64/8931-02 stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2, do pierwotnego E1, który nie powinien być większy niż 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

2.1.5. Kontrole jakości

Kontrola jakości robót będzie prowadzona dla każdego etapu robót. Dla poszczególnych

warstw konstrukcyjnych nawierzchni sprawdzane będą :

-   grubości,

-   wskaźnika zagęszczenia i nośności dla każdej warstwy

-  równości i spadków: dla poszczególnych warstw podbudowy

2.1.6. Odbiory

Wykonawca będzie informował inspektora o zakończeniu poszczególnych etapów robót

ulegających zakryciu. Dla każdego z nich przeprowadzony będzie odbiór częściowy, a wyniki

zapisywane w dzienniku budowy oraz na protokołach odbiorów częściowych i końcowego.

2.2. Betonowanie  -  45262300-4

Punkt 2.2. odnosi się do wykonania ław fundamentowych pod obrzeża oraz zabetonowania dołów pod montaż słupków piłkochwytów i urządzeń sportowych

2.2.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie składników:

•	Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Mieszanie składników

•	Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).

Podawanie i układanie mieszanki betonowej

•	Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie.

•	Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od po
wierzchni, na którą spada

Zagęszczanie betonu

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:

- Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę,

- Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

•	Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund.

Przerwy w betonowaniu

Z uwagi na małą ilość elementów betonowych - przerwy w betonowaniu nie występują.

2.2.2. Kontrola jakości

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcje należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:

–	1 próbka na 100 zarobów,

–	1 próbka na 50 m3 betonu,

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.

Jeżeli wyniki tych badan będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru,

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

2.2.3.	Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Podstawa odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
–     pisemne   stwierdzenie   Inspektora   nadzoru   w   dzienniku   budowy   o   wykonaniu   robót   zgodnie   z dokumentacją projektową i SST,

–    inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

2.3. Konstrukcje wsporcze urządzeń sportowych  -  45223006, 452231007, 452231000

Punkt 2.3. odnosi się do wykonania i montażu konstrukcji stalowej jak: słupki do piłkochwytów, słupki do urządzeń sportowych

Stosowane stale w konstrukcjach budowlanych:

Profile walcowane na gorąco ze stali S355.

Właściwości stali winny być potwierdzone atestami wytwórcy lub aprobatami technicznymi, lub certyfikatami. Stal powinna być bez wżerów, ubytków powierzchniowych, rys, pęknięć, zatłuszczeń i bez krzywizn. Słupki piłkochwytów cynkowane ogniowo, nie malowane.

2.4. Boisko ze sztucznej trawy  - 45212220-4

Punkt 2.4. odnosi się do wykonania boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej trawy, o powierzchni łącznej 1056 m².

2.4.1. Warunki, jakie musi spełniać podłoże przed układaniem nawierzchni z trawy

syntetycznej

Podłoże powinno mieć wyprofilowane spadki zgodnie z projektem, być czyste, zagęszczone, suche i pozbawione nierówności.

Minimalna temperatura powietrza wynosi 10°C – maksymalna 30°C.

2.4.2.  Warstwa sportowa

Sztuczna trawa jest rozwijana z rolek o szerokości określonej kartą techniczną, a długości rolek

zależą od szerokości boiska. Układanie trawy powinno odbywać się w temperaturze min 10°C. Po rozwinięciu i ułożeniu pasm na całej powierzchni boiska, docinane są wzdłużne krawędzie i łączy pasma na styk. Połączenia rolek są wykonywane za pomocą taśmy z tworzywa sztucznego i kleju poliuretanowego.

Po rozłożeniu i sklejeniu trawy należy wykonać mechaniczne podniesienie jej włosia, z

zastosowaniem szczotek mechanicznych, dla umożliwienia równomiernego późniejszego

rozłożenia piasku. Po podniesieniu włosia trawa jest zasypywana piaskiem kwarcowym o

uziarnieniu ok. 0,2 - 0,8mm z wydajnością charakterystyczną dla oferowanej nawierzchni, 16 do 20 kg/m².  Podczas wykonywania zasypki wymagane są warunki atmosferyczne

umożliwiające zasypywanie piasku w stanie suchym (brak opadów, ostatnie opady min. 24 godziny przed zasypaniem). Po rozsypaniu piasku wykonuje się mechaniczne czesanie szczotkami stałymi oraz ponownie szczotką obrotową.

2.4.3.  Wklejanie linii i osadzanie tulei

Po połączeniu pasów trawy ze sobą następuje wklejanie linii. Linie końcowe oraz środkowa są

fabrycznie wszyte, pozostałe linie są wklejane z odpowiedniego gatunku trawy w kolorze białym.

Osadzenie tulei dla bramek i słupów wykonywane jest przed zasypaniem trawy. Tuleje

osadzane są w fundamentach betonowych z betonu C10/15, o wymiarach dostosowanych do rodzaju osprzętu i zgodnych z zaleceniami producentów. Pod fundamentem należy zapewnić warstwę podsypki piaskowej  żwirowej do głębokości przemarzania.

2.4.4.  Kontrola jakości robót

Układanie nawierzchni ze sztucznej trawy odbywać się musi zgodnie z technologią ustaloną przez producenta.

Wymagana nawierzchnia sportowa musi posiadać następujące minimalne parametry techniczne:

trawa syntetyczna fibrylowana z włókna polipropylenowego wysokość włosa 15 mm:

- ciężar 6600 dtx,

- ciężar całkowity 2000 gr/mkw,

- gęstość 39 900 pęczków /mkw.

parametry wytrzymałościowe:

- wytrzymałość na rozciąganie 25 N/ mmkw,

- wydłużenie względne 20 %,

- wytrzymałość na rozdzieranie 100N.

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni :

• Aprobata ITB

• Karta techniczna producenta

• Atest higieniczny

2.4.5.  Odbiór robót

Odbiór robót związanych z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej nastąpi po całkowitym zakończeniu ułożenia, wklejenia linii i zasypaniu piaskiem kwarcowym.

2.5. Bieżnia i skocznia w dal

Punkt 2.5. odnosi się do wykonania bieżni tartanowej czterotorowej do biegu na 60 m, stanowiącej jednocześnie rozbieg do skoku w dal oraz piaskownicy do zeskoku

Bieżnia i rozbieg do skoku w dal musi posiadać przepuszczalną, wielowarstwową, bezspoinową nawierzchnię poliuretanową z betonowym obrzeżem 6x20 cm posadowionym na ławie betonowej. Nawierzchnię tworzą dwie oddzielnie układane warstwy wykonane z kawałków gumy i granulatu EPDM,  zespolonych lepiszczem poliuretanowym. Dolna warstwa, której zadaniemjest amortyzacja siły upadku, wykonana jest z różnego kształtu kawałków specjalnie preparowanej gumy o wielkości do 20 mm, które nie przylegają do siebie ściśle tworząc wolne przestrzenie nadające warstwie odpowiednią elastyczność i amortyzację, a także gwarantują przenikanie granulatu EPDM z górnej warstwy pomiędzy kawałki gumy warstwy amortyzującej, łącząc je trwale ze sobą, co zapewnia znaczną trwałość i odporność nawierzchni.. Górna sztywniejsza warstwa grubości stałej 10 do 15 mm ma większą odporność na ścieranie oraz wytrzymałość mechaniczną. Wykonana jest z kolorowego EPDM o frakcji 3-3,5 mm.

W rozbiegu skoczni zamontować deskę dębową 30 x 100, gr. 10 cm.

Nieckę piaskownicy wypełnić piaskiem, bez zanieczyszczeń.

Dostarczony sprzęt sportowy powinien posiadać Certyfikat bezpieczeństwa B.

2.6.  Urządzenia i sprzęt sportowy

Punkt 2.6 odnosi się do dostawy i montażu urządzeń sportowych

2.6.1. Piłkochwyty  o wysokości 5,0 m wzdłuż krótszych boków boiska za bramkami  oraz po 4mb wzdłuż dłuższych boków. Całkowita długość piłkochwytów 2 x 23 m. Słupki stalowe cynkowane ogniowo, nie malowane. Rozstaw słupków skrajnych  ok. 1,5 -2   m, rozstaw  przęseł  pośrednich max 5,0 m. W polach między słupkami rozpiąć wiązaną siatkę o oczkach 45x45 mm w kolorze zielonym. Słupki dn=76/3,5 mm wysokości 5 m nad terenem osadzone (zamontowane) w gniazdach i obetonowane.

2.6.2. Bramki  do piłki ręcznej -  w ilości dwóch sztuk z siatkami

Bramki wykonane z rur aluminiowych 80/80mm montowane w tulejach.

Siatka z łapaczem z polietylenu o grubości splotu 3 mm i oczkach 10 x 10 cm. Wymiary siatki 210 x 310 cm i głębokości góra/dół 80 x 100 cm.

2.6.3.  Stojaki do koszykówki – w ilości 4 sztuk, jednosłupowe, regulowane o wysiegu160 cm. W ramach wyposażenia na stojakach zamontować tablice laminowane wzmocnione o wymiarach 105 x 180 cm oraz obręcze wzmocnione cynkowane wyposażone w  łańcuchowe siatki do obręczy.

2.6.4.  Ławki drewniane – 14 sztuk ławek drewnianych o długości 1,80 - 2,0 m bez oparć. Konstrukcja ze stali ocynkowanej, mocowanie do podłoża przez zabetonowanie lub na prefabrykowanym fundamencie.

2.6.5.  Stojaki na rowery – 2 sztuki wolnostojących modułowych stojaków wykonanych z ocynkowanych rur Ø 16 i profili 30 x 30 mm

2.6.6.  Kosze na śmieci – 4 sztuki, po 2 sztuki na każdą stronę boiska. Kosze metalowe ocynkowane o pojemności 40 litrów, z daszkiem. Kosz zawieszony na stalowej rurze Ø 60 mm. Mocowanie przez do zabetonowanie w gruncie.