Załącznik nr 6 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

„Razem z szansą – wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno”

- zakup i dostawa wyposażenia

| Lp. | Nazwa | Opis techniczny | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW – WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO |
| 1.1 | Łóżko rehabilitacyjne | Znajduje zastosowanie w przypadku opieki i rehabilitacji osób starszych, niepełnosprawnych oraz długotrwale leżących. - sterowane elektrycznie, - 4 pola sterowania, - regulacja oparcia pleców, środkowego segmentu ud, i wysokości do pozycji, - łóżko ze względu na swoją rolę, musi być wytrzymałe i spełniać normę PN-EN 60601-2-52:2010. WYMIARY (w cm): 103x221 | 1 szt. |
| 1.2 | Specjalistyczny wózek ortopedyczny | Specjalny wózek aluminiowy to nowoczesny wózek klasy premium o podwyższonym standardzie. Wykonany z wysokiej jakości aluminium, z zaawansowanymi opcjami regulacji, z wyprofilowaną specjalistyczną tapicerką, składany - pozwala na idealne dopasowanie i wysoki komfort użytkowania nawet w przypadku bardzo wymagających pacjentów. Pozwala na dobrą stabilizację niemal każdej części ciała pacjenta, ale także szerokie możliwości konfiguracji. WYMIARY (w cm): 39-50 x 44 - 52 x 40 | 1 szt. |
| 1.3 | Wózek ortopedyczny | Wózek ortopedyczny- sprawdza się w przypadku osób o wyższej masie ciała. Służy jako wózek do samodzielnego poruszania się na niewielką odległość, ale również jako wózek spacerowy i transportowy. Wózek ma posiadać: - konstrukcje krzyżakową powodującą, że wózek łatwo składa się do środka, - system szybkiego demontażu kół, - regulacja wysokości i odchylenia podnóżków. WYMIARY (w cm): Wysokość oparci: 44 Szerokość siedziska: 46 Wysokość siedziska: 49 (55) Szerokość: 68 – 46 | 2 szt. |
| 1.4 | Stolik przyłóżkowy | Produkt medyczny, atestowany. Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie stolika przyłóżkowego niebędącego produktem medycznym Stolik łóżkowy pomocny jest w spożywaniu posiłków, a także dodatkowo umożliwia wykonywanie takich czynności jak np.: pisanie bądź czytanie. Posiadać ma: - regulację wysokości za pomocą pokrętła, - regulację kąta nachylenia blatu, - laminowane krawędzie blatu zabezpieczające przed zsuwaniem się przedmiotów dwa kółka, - dwie płozy umożliwiające podjazd pod łóżko, - produkt medyczny, atestowany. WYMIARY (w cm): Wysokość: 52 – 85 Blat: 40 x 54 | 6 szt. |
| 1.5 | Materac przeciwodleżynowy rurowy | Wyrób medyczny - posiadający niezbędne certyfikaty i atesty, przeznaczony dla pacjentów narażonych na ryzyko powstania odleżyn, obłożnie chorych, ciągle leżących. Materac przeciwodleżynowy rurowy posiadać ma: - komory powietrzne, które pompa cyklicznie napełnia powietrzem, - odpowiednią wentylację, - ukrwienie i izolacje cieplną miejsc narażonych na powstawanie odleżyn, - możliwość odłączenia segmentów w celu stałego odciążenia odcinków ciała np. w miejscu istniejącej już odleżyny, umożliwia w ten sposób ich gojenie, WYMIARY (w cm): 200x90x11 | 4 szt. |
| 1.6 | Chodzik rehabilitacyjny | Chodzik rehabilitacyjny -to sprzęt pomocniczy przeznaczony do osobistej mobilności, ułatwiający pionizację, poruszanie się czy przewożenie bagażu podręcznego. Ogromną zaletą podpórki jest jej niewielka waga oraz minimalne wymiary po złożeniu, co znacznie ułatwia przechowywanie. Dzięki wyposażeniu w siedzisko z oparciem zdecydowanie zwiększa komfort użytkownika – możliwość odpoczynku podczas długich spacerów. Zastosowanie dwóch, podwójnych kół przednich gwarantuje zwiększenie stabilności. Pomoce do chodzenia, obsługiwane obydwoma rękoma. Wymagania i metody badań -- Część 1: Balkoniki do chodzenia PN-EN ISO 11199-1:2004 WYMIARY (w cm): Wymiary siedziska: 37 x 24 Wysokość do siedziska: 49 Szerokość wewnętrzna pomiędzy rurkami: 45 Wysokość rączek: 79-88 (co 2,5) Szerokość całkowita: 59 Długość całkowita: 61 | 2 szt. |
| 1.7 | Balkonik | Balkonik -sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny wspomagający pionizację i poruszanie się, ułatwiający chodzenie, wygodny i prosty w użyciu posiadać ma: - składaną, aluminiowa ramę - dodatkowe wzmocnienia, - nóżki tylne zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi, - kółka przednie o średnicy 12 cm, - ergonomiczne uchwyty, - wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm. Pomoce do chodzenia obsługiwane obydwoma rękoma Wymagania i metody badań -- Część 1: Balkoniki do chodzenia PN-EN ISO 11199-1:2004 WYMIARY (w cm): 64 x77 – 98,5 cm | 4 szt. |
| 1.8 | Koncentrator tlenu | Koncentrator powietrza dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii, aparat do prowadzenia efektywnej tlenoterapii, wydajny, trwały, solidnie wykonany, skuteczny w terapii. Ma posiadać: - zamontowane fabrycznie nowe filtry, - kaniula nosowa, - nawilżacz tlenu, - filtry, - nawilżacz, - cewniki do podawania tlenu, - wyświetlacz z najważniejszymi funkcjami żywotność urządzenia na min. 50 000 godz. WYMIARY (w cm): 58,4 x 38 x 30,5 | 2 szt. |
| 1.9 | Stacjonarne krzesło toaletowe | Stacjonarne krzesło toaletowe posiadać ma: - stalową ramę malowaną proszkowo na kolor szary; - łatwe przechowywanie i transport dzięki możliwości złożenia krzesła, - stabilna i wytrzymała konstrukcja (maksymalne obciążenie 100 kg); - możliwość wykorzystywania krzesła jako poręcze ułatwiające wstawanie ze standardowej toalety, - regulacja wysokości pozwala na dostosowanie wysokości siedziska do wzrostu użytkownika. WYMIARY (w cm): 42 x szer. 36x38-54 | 6 szt. |
| 1.10 | Krzesło toaletowe na kółkach | Krzesło toaletowe na kółkach posiadać ma: - regulowane na wysokość nóżki zakończone kółkami (tylne z blokadą) dociskowe, składane, wykonane z stalowej malowanej proszkowo ramy, wyposażone dodatkowo w deskę sanitarną oraz pojemnik sanitarny, - łatwe składanie i regulacja pozwala na dostosowanie do potrzeb pacjenta, - kółka transportowe umożliwiające wykorzystanie krzesła jako nadstawkę nad sedes. - kolor do uzgodnienia, podłokietniki WYMIARY (w cm): 54x 52 Wysokość całkowita: 70-80 Wymiar siedziska: 47 x 42 | 6 szt. |
| 1.11 | Ssak medyczny | Ssak medyczny do odsysania wydzielin ma posiadać: - oryginalną butlę z poliwęglanu 1 L, - regulator i wskaźnik podciśnienia, - specjalistyczne dreny silikonowe, - hydrofobowy filtr bakteryjny (do wielokrotnego użytku), - zawór zabezpieczający przed przepełnieniem, - regulator i wskaźnik podciśnienia, - specjalistyczne dreny silikonowe, - kabel sieciowy, - łącznik drenów. Wymagane wyniki badań spełniające normy ISO 10079-1, EN60601-1 WYMIARY (w cm): 25 x 19 x 16 | 2 szt. |
| 1.12 | Schodołaz | Charakteryzuje się najwyższą jakością materiałów zastosowanych do jego produkcji. Wszystkie poruszające się elementy ukryte są pod estetyczną obudową, co sprawia że jego obsługa jest bezpieczna. Zasilanie wysokowydajnymi ogniwami o napięciu 24V. Dużym atutem schodołazu jest także możliwość ergonomicznego ładowania akumulatorów. Wbudowana ładowarka pozwala na podłączenie zasilania bezpośrednio do urządzenia. Automatyczny samo wyrównujący się system 4-kołowy. WYMIARY: L: 100 x 100 U: 100 x 180 | 1 szt. |

| CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW |
| --- |
| 2.1 | Balkonik | Balkonik -sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny wspomagający pionizację i poruszanie się, ułatwiający chodzenie, wygodny i prosty w użyciu posiadać ma: - składaną, aluminiowa ramę, - dodatkowe wzmocnienia, - nóżki tylne zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi, - kółka przednie o średnicy 12 cm, - ergonomiczne uchwyty, - wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm. Pomoce do chodzenia obsługiwane obydwoma rękoma – Wymagania i metody badań -- Część 1: Balkoniki do chodzenia PN-EN ISO 11199-1:2004 WYMIARY (w cm): 64 x 77 – 98,5 cm | 1 szt. |
| 2.2 | Stolik przyłóżkowy | Produkt medyczny, atestowany. Stolik łóżkowy jest bardzo dobrym udogodnieniem czynności codziennych zwłaszcza dla osób starszych i chorych leżących w łóżku. Stolik łóżkowy pomocny jest w spożywaniu posiłków, a także dodatkowo umożliwia wykonywanie takich czynności jak np.: pisanie bądź czytanie. Posiadać ma: - regulację wysokości za pomocą pokrętła, - regulację kąta nachylenia blatu, - laminowane krawędzie blatu zabezpieczające przed zsuwaniem się przedmiotów dwa kółka, dwie płozy umożliwiające podjazd pod łóżko produkt medyczny, atestowany. WYMIARY (w cm): Wysokość: 52 – 85 Blat: 40 x 54 | 2 szt. |
| 2.3 | Materac przeciwodleżynowy rurowy | Wyrób medyczny - posiadający niezbędne certyfikaty i atesty, przeznaczony dla pacjentów narażonych na ryzyko powstania odleżyn, obłożnie chorych, ciągle leżących. Materac przeciwodleżynowy rurowy posiadać ma: - komory powietrzne, które pompa cyklicznie napełnia powietrzem, - odpowiednią wentylację, - ukrwienie i izolacje cieplną miejsc narażonych na powstawanie odleżyn, - możliwość odłączenia segmentów w celu stałego odciążenia odcinków ciała np. w miejscu istniejącej już odleżyny, umożliwia w ten sposób ich gojenie, WYMIARY (w cm): 200x90x11 | 1 szt. |
| 2.4 | Stacjonarne krzesło toaletowe | Stacjonarne krzesło toaletowe posiadać ma: - stalową ramę malowaną proszkowo na kolor szary; - łatwe przechowywanie i transport dzięki możliwości złożenia krzesła, - stabilna i wytrzymała konstrukcja (maksymalne obciążenie 100 kg); - możliwość wykorzystywania krzesła jako poręcze ułatwiające wstawanie ze standardowej toalety, - regulacja wysokości pozwala na dostosowanie wysokości siedziska do wzrostu użytkownika WYMIARY (w cm): 42 x szer. 36x38-54 | 1 szt. |
| 2.5 | Chodzik rehabilitacyjny | Chodzik rehabilitacyjny - to sprzęt pomocniczy przeznaczony do osobistej mobilności, ułatwiający pionizację, poruszanie się czy przewożenie bagażu podręcznego. Ogromną zaletą podpórki jest jej niewielka waga oraz minimalne wymiary po złożeniu, co znacznie ułatwia przechowywanie. Dzięki wyposażeniu w siedzisko z oparciem zdecydowanie zwiększa komfort użytkownika – możliwość odpoczynku podczas długich spacerów. Zastosowanie dwóch, podwójnych kół przednich gwarantuje zwiększenie stabilności. Pomoce do chodzenia obsługiwane obydwoma rękoma – Wymagania i metody badań -- Część 1: Balkoniki do chodzenia PN-EN ISO 11199-1:2004 WYMIARY (w cm): Wymiary siedziska: 37 x 24 Wysokość do siedziska: 49 Szerokość wewnętrzna pomiędzy rurkami: 45 Wysokość rączek: 79-88 (co 2,5) Szerokość całkowita: 59 Długość całkowita: 61 | 1 szt. |
| 2.6 | Komplet kołder | Zdrowotna kołdra i poduszka wykończona lamówką. Gęste i silne pikowanie utrzymuje wkład we właściwym miejscu dzięki temu wsad nie przemieszcza się. Zapewniają przyjemny i zdrowy sen, dzięki właściwościom antyalergicznym. Kołdra i poduszka posiada właściwości zapobiegające namnażaniu się bakterii oraz grzybów. WYMIARY: 2m x140 cm 40cm x 50cm | 4 szt. |
| 2.7 | Lampka | Lampka LED posiadać ma: - diody LED o dużej wydajności, dające bardzo jasne i intensywne światło (jasność 1300 lm), - możliwość rozjaśniania i ściemniania, co pozwala dostosować moc światła do potrzeb, - wysoka funkcjonalność, nowoczesne wzornictwo, ramię lampki - możliwość regulacji. WYMIARY: 4,5x32x43 | 2 szt. |
| 2.8 | Ręczniki | Materiał: 100% bawełna Waga /m2: 400g/m2 Rozmiar : 50x90 Wzór: Wzorzysty Zawieszka w ręczniku Suszenie w suszarce bębnowej: w normalnej temperaturze (maks. 80ºC) Prasowanie: prasowanie w normalnej temperaturze (maks. 150ºC) WYMIARY (w cm): 50x90 | 6 szt. |
| 2.9 | Łóżko | Łóżko drewniane sosnowe, na nóżkach z zagłówkiem, kolor do wybory, stelaż i materac w komplecie. WYMIARY: wysokość 50 cm szerokość 90 cm długość 200 cm | 2 szt. |
| 2.10 | Szafa ubraniowa | Wykonanie szafy: - wysokiej jakości płyty laminowanej o grubości 16 mm w wielu wersjach kolorystycznych do wyboru, - szafa z systemem drzwi przesuwnych (metalowe prowadnice + rolki na łożyskach), dzięki któremu drzwi płynnie, lekko i bez żadnego problemu będą się przesuwały, - układ wewnętrzny szafy: półki oraz część wydzielona na ubrania wiszące. WYMIARY: Szerokość: 150cm Wysokość: 200 cm | 2 szt. |
| 2.11 | Krzesło | Krzesło wykonane z litego drewna sosnowego, wysokogatunkowej bejcy i lakieru oraz wysokiej jakości materiału obiciowego odpornego na wycieranie. Kolor do uzgodnienia. Krzesło na 4 nogach WYMIARY (w cm): 43x40x48 | 4 szt. |
| 2.12 | Stolik | Styl klasyczny, podstawa stołu wykonana z drewna sosnowego, kształt blatu kwadrat/okrągły, stół na 4 nogach. WYMIARY (w cm): 80x80x76 | 2 szt. |

| KLUB SENIORA |
| --- |
| 3.1 | Stolik | Rama/stelaż stolika to : Aluminium, Granit, Technorattan, Blat: Artwood, kształt: kwadratowy, obróbka : proszkowana, kolor: naturalny WYMIARY (w cm): Szerokość: 60 cm, Długość: 60 cm, Wysokość: 72 cm. | 5 szt. |
| 3.2 | Krzesło z podłokietnikami | Materiał krzesła: Rama/stelaż: Stal, Oparcie: Technorattan, Siedzisko: Technorattan, Podłokietnik: Technorattan, krzesło nieskładane, obórka: proszkowana, kolor: naturalny WYMIARY (w cm): szerokość: 54 cm, długość: 64 cm, wysokość: 89 cm, wysokość siedziska 45 cm, wysokość podłokietnika 65 cm. | 20 szt. |
| 3.3 | Lampy | Materiał: metal/plastik, kolor do wyboru, lampa z kloszem / abażur, liczba żarówek – jedna, źródło zasilania- gniazdko elektryczne. WYMIARY (w cm): wysokość: od 145 cm do 155 cm | 5 szt. |