D-01.02.02

ZDJÊCIE  WARSTWY  HUMUSU  I  DARNINY

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych ze zdjêciem warstwy humusu i darniny w ramach robót zwi¹zanych z przebudow¹ nawierzchni Centrum Miasta Kêpna – Rynek i ulica Ratuszowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych ze zdjêciem warstwy humusu i darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

1.4. Okreœlenia podstawowe

Stosowane okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

Nie wystêpuj¹.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do zdjêcia humusu i/lub darniny

Do wykonania robót zwi¹zanych ze zdjêciem warstwy humusu i darniny nie nadaj¹cej siê do powtórnego u¿ycia nale¿y stosowaæ:

równiarki,

spycharki,

³opaty, szpadle i inny sprzêt do rêcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawid³owe wykonanie robót sprzêtem zmechanizowanym nie jest mo¿liwe,

koparki i samochody samowy³adowcze - w przypadku transportu na odleg³oœæ wymagaj¹c¹ zastosowania takiego sprzêtu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nale¿y przemieszczaæ z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewoziæ transportem samochodowym. Wybór œrodka transportu zale¿y od odleg³oœci, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darninê nale¿y przewoziæ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Teren pod budowê drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien byæ oczyszczony z humusu i darniny.

5.2. Zdjêcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byæ zdjêta z przeznaczeniem do póŸniejszego u¿ycia przy zak³adaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Nadmiar humusu powinien byæ przewieziony na sk³adowisko inwestora wskazane przez In¿yniera.

Humus nale¿y zdejmowaæ mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyj¹tkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczaj¹ce dla prawid³owego wykonania robót, wzglêdnie mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla bezpieczeñstwa robót (zmienna gruboœæ warstwy humusu, s¹siedztwo budowli), nale¿y dodatkowo stosowaæ rêczne wykonanie robót, jako uzupe³nienie prac wykonywanych  mechanicznie.

Warstwê humusu nale¿y zdj¹æ z powierzchni ca³ego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach okreœlonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez In¿yniera.

Gruboœæ zdejmowanej warstwy humusu (zale¿na od g³êbokoœci jego zalegania, wysokoœci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna byæ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez In¿yniera, wed³ug faktycznego stanu wystêpowania. Stan faktyczny bêdzie stanowi³ podstawê do rozliczenia czynnoœci zwi¹zanych ze zdjêciem warstwy humusu.

Zdjêty humus nale¿y sk³adowaæ w regularnych pryzmach. Miejsca sk³adowania humusu powinny byæ przez Wykonawcê tak dobrane, aby humus by³ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a tak¿e naje¿d¿aniem przez pojazdy. Nie nale¿y zdejmowaæ humusu w czasie intensywnych opadów i bezpoœrednio po nich, aby unikn¹æ zanieczyszczenia glin¹ lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjêcie darniny

Darninê nie nadaj¹c¹ siê do powtórnego wykorzystania nale¿y usun¹æ mechanicznie, z zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewieŸæ na miejsce wskazane przez In¿yniera.

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuniêcia humusu i darniny

Sprawdzenie jakoœci robót polega na wizualnej ocenie kompletnoœci usuniêcia humusu i darniny.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) zdjêtej warstwy humusu i darniny.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:

zdjêcie humusu wraz z ha³dowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odk³ad,

zdjêcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sk³adowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. przepisy zwi¹zane

Nie wystêpuj¹.