D-01.02.04

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTÊP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania ogólne dotycz¹ce wykonania i odbioru robót drogowych przy przebudowie nawierzchni Centrum Miasta Kêpna – Rynek i ulica Ratuszowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót dla przebudowy nawierzchni Centrum Miasta Kêpna – Rynek i ulica Ratuszowa. zwi¹zanych z rozbiórk¹:

krawê¿ników betonowych 20x30cm oraz 15x30cm,

chodników z kostki betonowej,

nawierzchni jezdni z p³yt betonowych przykrytych warstw¹ bitumiczn¹,

nawierzchni jezdni z kostki granitowej 8/10cm,

nawierzchni jezdni z kostki granitowej 8/10cm przykrytej warstw¹ bitumiczn¹,

chodniki o nawierzchni bitumicznej,

nawierzchnie z kostki kamiennej 18/20cm,

chodniki z p³ytek betonowych 35x35cm.

1.4. Okreœlenia podstawowe

Stosowane okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Nie dotyczy.

2.2. Materia³y rozbiórkowe

Wszystkie materia³y pochodz¹ce z rozbiórki podlegaj¹ ocenie In¿yniera, co do ich przydatnoœci do ponownego wbudowania. Materia³y zakwalifikowane przez In¿yniera jako przydatne, powinny byæ oddzielone od innych i wywiezione na miejsce przez niego wskazane. Pozosta³e materia³y, nie nadaj¹ce siê do ponownego wbudowania, nale¿y usun¹æ poza plac budowy na koszt i odpowiedzialnoœæ wykonawcy robót.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do rozbiórki

Do wykonania robót zwi¹zanych z rozbiórk¹ elementów dróg, ulic i chodników mo¿e byæ wykorzystany sprzêt podany poni¿ej, lub inny zaakceptowany przez In¿yniera:

spycharki,

³adowarki,

¿urawie samochodowe,

samochody ciê¿arowe,

zrywarki,

m³oty pneumatyczne,

pi³y mechaniczne,

frezarki nawierzchni,

koparki,

rêczne narzêdzia rozbiórkowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia³ów z rozbiórki

Materia³ z rozbiórki mo¿na przewoziæ dowolnym œrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ulic i chodników obejmuj¹ usuniêcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST lub wskazanych przez In¿yniera.

Jeœli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, In¿ynier mo¿e poleciæ Wykonawcy sporz¹dzenie takiej dokumentacji, w której zostanie okreœlony przewidziany odzysk materia³ów.

Roboty rozbiórkowe mo¿na wykonywaæ mechanicznie lub rêcznie w sposób okreœlony w SST lub przez In¿yniera.

Wszystkie elementy mo¿liwe do powtórnego wykorzystania powinny byæ usuwane bez powodowania zbêdnych uszkodzeñ. O ile uzyskane elementy nie staj¹ siê w³asnoœci¹ Wykonawcy, powinien on przewieŸæ je na miejsce okreœlone w SST lub wskazane przez In¿yniera.

Elementy i materia³y, które zgodnie z SST staj¹ siê w³asnoœci¹ Wykonawcy, powinny byæ usuniête z terenu budowy.

Do³y (wykopy) powsta³e po rozbiórce elementów dróg, ulic i chodników znajduj¹ce siê w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ bêd¹ wykonane wykopy drogowe, powinny byæ tymczasowo zabezpieczone. W szczególnoœci nale¿y zapobiec gromadzeniu siê w nich wody opadowej.

Do³y w miejscach, gdzie nie przewiduje siê wykonania wykopów drogowych nale¿y wype³niæ, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj¹cego terenu i zagêœciæ zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagêszczaniem pod³o¿a”.

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakoœci robót rozbiórkowych

Kontrola jakoœci robót polega na wizualnej ocenie kompletnoœci wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Zagêszczenie gruntu wype³niaj¹cego ewentualne do³y po usuniêtych elementach nawierzchni, ogrodzeñ i przepustów powinno spe³niaæ odpowiednie wymagania okreœlone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagêszczaniem pod³o¿a”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ robót zwi¹zanych z rozbiórk¹ elementów dróg, ulic i chodników jest:

dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),

dla krawê¿nika, opornika, obrze¿a, œcieków prefabrykowanych, ogrodzeñ, barier i porêczy - m (metr),

dla znaków drogowych - szt. (sztuka),

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Szczegó³owe warunki p³atnoœci.

P³atnoœæ za 1m, 1m2, 1m3, 1szt, 1tonê (w zale¿noœci od asortymentu robót) rozebranej nawierzchni lub elementów nale¿y przyjmowaæ zgodnie z obmiarem zatwierdzonym przez In¿yniera i ocen¹ jakoœci wykonania robót.

Cena wykonania robot obejmuje:

wyznaczenie miejsc rozbiórki,

oznakowanie i zabezpieczenie robót,

zapewnienie w³aœciwej komunikacji pieszej i ko³owej,

rozebranie poszczególnych elementów,

za³adunek, transport i roz³adunek materia³ów do odzysku na sk³adowisko zamawiaj¹cego,

wywóz gruzu z terenu budowy na sk³adowisko,

koszt sk³adowania materia³ów rozbiórkowych na wysypisku,

koszt utylizacji materia³ów szkodliwych dla œrodowiska,

sortowanie i czyszczenie materia³ów przewidzianych do ponownego wbudowania,

uporz¹dkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

Normy

| 1. | BN-77/8931-12 | Oznaczenie wskaŸnika zagêszczenia gruntu. |
| --- | --- | --- |