# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST - 02.00.02

## WYKONANIE WYKOPÓW I NASYPÓW

## SPIS TREŚCI

1. WSTĘP..........................................................3

2. MATERIAŁY .................................................3

3. SPRZĘT.........................................................3

4. TRANSPORT.................................................3

5. WYKONANIE ROBÓT.................................. 4

6. KONTROLA JAKOŚCI..................................4

7. OBMIAR ROBÓT.......................................... 4

8. ODBIÓR ROBÓT...........................................5

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI............................ 5

10. PRZEPISY ZWIĄZANE............................... 5

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót ziemnych dotyczących realizacji zadania p.n.: „Rekultywacja

składowiska odpadów komunalnych w Mianowicach gmina Kępno                         1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wskazanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i obejmują wykonanie:

- wykopów,

- nasypów,

- warstw zabezpieczających uszczelnienie  organiczne folia PCV.

1.4. Określenia podstawowe

Podstawowe określenia zostały podane w ST - 02.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 02.00.00.

2. MATERIAŁY

Materiał występujący w obrębie nasypu jest gruntem nasypowym. Materiał występujący w obrębie wykopu jest gruntem rodzimym.

Materiał ziemny do wykonania nasypów:

Parametry:

- grunt mineralny spoisty o parametrach podanych w dokumentacji projektowej – projekt

budowlany p. 6.2. opisu.

Materiał ziemny do wykonania warstwy zabezpieczającej:

- grunt mineralny o parametrach określonych w Projekcie Budowlanym – Projekt

Budowlany p. 4.1 – 4.2 – 4.12 – 3.2 – 3.3. opisu.

Uwaga: Całość ziemi zapewnia Wykonawca. Do wykorzystania ziemia zgromadzona

w pryzmach na wysypisku.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 02.00.00.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST - 02.00.00.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST - 02.00.00.

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.

Odspojone grunty przydatne do zasypania wykopów powinny być bezpośrednio wbudowane w wykop lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor nadzoru dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu

Zagęszczenie gruntu w nasypach i wykopach powinno wynosić – zgodnie z p. 4.1opisu projektu budowlanego.

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone wyżej nie mogą być osiągnięte przez

bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.

5.3. Ruch budowlany

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego wzdłuż wykopów w odległości 1 m od krawędzi.

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 02.00.00.

6.2. Kontrola wykonania wykopów i nasypów

Kontrola wykonania wykopów i nasypów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,

b) sposób wbudowania gruntu,

c) zapewnienie stateczności skarp,

d) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

e) dokładność wykonania wykopów i nasypów (usytuowanie i wykończenie),

f) zagęszczenie według wymagań określonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 02.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

Jednostką obmiarową jest całość wykonanych i odebranych robót ziemnych wg

dokumentacji projektowej i ST.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 02.00.00.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje całość robót wg dokumentacji

projektowej i ST, w tym:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robót,

wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład lub w miejsce wbudowania, obejmujące:

odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,

wykonanie nasypu z transportem gruntu do miejsca wbudowania (załadunek, przewiezienie

i wyładunek),

zapewnienie i dowóz brakujących mas ziemi.

wykonanie zabezpieczenia uszczelnienia folią PCV,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, nasypu, rowów, skarp,

zagęszczenie powierzchni wykopu i objętości nasypu,

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

wykonanie dróg tymczasowych, celem wprowadzenia sprzętu i dowozu materiałów,

badania wg ST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Spis przepisów związanych podano w ST - 02.00.00.