Załącznik nr 3e

Wymagania techniczne mebli  do pomieszczenia 2.12

RODZAJ OKLEINY: Okleina dębowa podbarwiana.

LADA SEKRETARIATU:

Blat lady: wykonany z płyty meblowej w klasie higieny E1 o gęstości od 460 do 750 kg/m3, okleinowanej okleiną dębową z zastosowaniem na krawędziach doklejek z drewna litego, barwiona  i lakierowana lakierem nawierzchniowym. Grubość blatu wynosi 29 mm.

Blat nadstawki: wykonanie jak blat lady. Grubość blatu wynosi 29 mm. Na blacie nadstawki znajduje się płyta szklana, matowa zamocowana na wspornikach metalowych w kolorze stali nierdzewnej.

Korpus lady: wykonany z płyty meblowej w klasie higieny E1 o gęstości od 460 do 750 kg/m3 , okleinowanej okleiną dębową z zastosowaniem na pionowych krawędziach doklejek z drewna litego. Grubość płyt wynosi 29 mm. Korpus posiada ślizgacze z regulacją poziomu.

Płyciny przednie: wykonane z płyty meblowej okleinowanej okleina dębową, z podziałem na dwie części,  hebanową. Dolna część płyciny przedniej zabezpieczona blachą w kolorze stali nierdzewnej.

Lada ma kształt litery „L”z łacznikiem wykonanym „po łuku” pod katem 90 stopni.

Z przodu lada posiada rurowy reling w kolorze stali nierdzewnej o kształcie dopasowanym do kształtu lady.

Pod blatem lady znajdują się dwa kontenery. Kontenery posiadają 3 szuflady oraz piórnik, które zamykane są zamkiem centralnym. Korpusy kontenerów oraz fronty szuflad wykonane z płyty meblowej okleinowanej okleiną dębową podbarwiana i lakierowaną. Grubość płyty 19 mm. Kontenery posiadają kółka skrętne.

REGAŁY, WITRYNY:

Boki i wieńce górne:  wykonane z płyty meblowej w klasie higieny E1 o gęstości od 460 do 750 kg/m3 , okleinowanej okleiną dębową. Grubość elementów 28 mm. Elementy korpusu połączone za pomocą złącz mimośrodowych z zaślepką w kolorze mebli.

Fronty mebli: wykonane z ramiaków pionowych i poziomych z płycinami (regały) lub matowymi szybami (witryna).

OKUCIA: zawiasy metalowe puszkowe o średnicy 35 mm samodomykiem, kat otwarcia 90 stopni, uchwyty metalowe łukowe w kolorze satynowym, prowadnice szuflad metalowe, kulkowe z samodociągiem, z możliwością regulacji czoła szuflady w płaszczyźnie poziomej, zamki patentowe.

Załącznik nr 3e

Wymagania techniczne mebli  do pomieszczenia1.14 oraz 1.02a

(hol+recepcja)

RODZAJ OKLEINY: Okleina dębowa podbarwiana oraz wstawki z okleiny hebanowej.

LADA RECEPCJI:

Blat lady: wykonany z płyty meblowej w klasie higieny E1 o gęstości od 460 do 750 kg/m3, okleinowanej okleiną dębową z zastosowaniem na krawędziach doklejek z drewna litego, barwiona  i lakierowana lakierem nawierzchniowym. Grubość blatu wynosi 58 mm. Krawędzie wzdłużne  posiadają ozdobny dwustronny profil, z czterech stron blatu wyfrezowany rowek ozdobny.

Blat nadstawki: wykonanie jak blat lady. Grubość blatu wynosi 45 mm

Stojaki: wykonane z płyty meblowej w klasie higieny E1 o gęstości od 460 do 750 kg/m3 , okleinowanej okleiną dębową z zastosowaniem na pionowych krawędziach doklejek z drewna litego. Grubość stojaków wynosi 58 mm.  Nogi posiadają ślizgacze z regulacją poziomu.

Płyciny przednie: wykonane z płyty meblowej okleinowanej okleina dębową, z podziałem na dwie części, płyciny przedzielone wzdłuż wstawką z płyty okleinowanej okleiną hebanową. Dolna część płyciny przedniej zabezpieczona blachą w kolorze stali nierdzewnej.

Pod blatem lady znajdują się dwa kontenery. Kontenery posiadają 3 szuflady oraz piórnik, które zamykane są zamkiem centralnym. Korpusy kontenerów oraz fronty szuflad wykonane z płyty meblowej okleinowanej okleiną dębową podbarwiana i lakierowaną.Grubość płyty 19 mm. Kontenery posiadają kółka skrętne.

REGAŁY, WITRYNY:

Boki i wieńce górne:  wykonane z płyty meblowej w klasie higieny E1 o gęstości od 460 do 750 kg/m3 , okleinowanej okleiną dębową. Grubość elementów 28 mm.  Wąskie krawędzie posiadają profil ozdobny. Elementy korpusu połączone za pomocą złącz mimośrodowych z zaślepką w kolorze mebli.

Fronty mebli: wykonane z ramiaków pionowych i poziomych z płycinami (regały) lub matowymi szybami (witryna).

OKUCIA: zawiasy metalowe puszkowe o średnicy 35 mm samodomykiem, kat otwarcia 90 stopni, uchwyty metalowe łukowe w kolorze satynowym, prowadnice szuflad metalowe, kulkowe z samodociągiem, z możliwością regulacji czoła szuflady w płaszczyźnie poziomej, zamki patentowe.