OPIS  TECHNICZNY

dotyczący przebudowy drogi gminnej w miejscowości Świba - Wierzbięcin długości 1100 m

Istniejąca droga gminna w m. Świba -Wierzbięcin posiada nawierzchnię tłuczniową o szerokości od 4,10 do 4,30 m. Początek drogi rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 8 a kończy się na skrzyżowaniu z drogą gminną działka nr 739 w km 1+100 w m. Wierzbięcin.

Istniejąca nawierzchnia tłuczniowa posiada liczne ubytki i nierówności, wybudowana została z tłucznia bazaltowego, który pod wpływem ruchu kołowego jest w stanie luźnym i nadziarno jest niebezpieczne dla odbywającego się ruchu kołowego.

Planuje się wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką kamienną o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm średniej grubości 8 cm z zagęszczeniem mechanicznym, skropieniem emulsją asfaltową 65% w ilości 0,5 kg/m2, ułożenie dywanika bitumicznego z mieszanki mineralno - asfaltowej grubości 5 cm oraz wykonanie poboczy z zagęszczonego gruntu. Aby zapewnić prawidłowe odwodnienie korony drogi planuje się również odtworzenie rowu przydrożnego dwustronnego z wyprofilowaniem dna i skarp.