we wsiSPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA

1.DANE  OGÓLNE 										2

1.1.Cel i zakres opracowania									2

1.2.Podstawa prawna i materiały wykorzystane przy opracowaniu				3

1.3.Wytyczne opracowania									4

1.5. Lokalizacja inwestycji									5

2.RODZAJE ŚCIEKÓW POWSTAJĄCYCH NA TERENIE				6

3.OKREŚLENIE ILOŚCI I SKŁADU ŚCIEKÓW						6

3.1.ilpość ścieków opadowych dla zlewni dz.nr 806,612,698					6

3.2.obliczenie wielkości ścieków opadowych zlewni modernizowanej drogi dz.nr 806		8

3.3.jak wyżej lecz   drogi dz.nr 612								8

3.4.jak wyżej lecz  drogi dz.nr 698								9

4. INSTALACJE I URZĄDZENIA SŁUŻĄCE DO UJMOWANIA,   OCZYSZCZANIA,

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW								10

4.1.Podstawowe dane kanalizacji deszczowej							 10

4.2.Urządzenia do oczyszczania ścieków opadowych i roztopowych				 10

5.RODZAJ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH							 11

6.OBOWIĄZKI UBIEGAJĄCEGO SIĘ O  POZWOLENIE WODNOPRAWNE

W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH							11

7.CHARAKTERYSTYKA  ODBIORNIKA							11

8.ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA WYMAGANYCH ANALIZ

ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH		13

9.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ROZRUCHU , ZATRZYMANIA

BĄDŹ  WYSTĄPIENIA  AWARII								13

10.SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH			13

11.WARUNKI  BHP  PRZY  WYKONYWANIU  ROBÓT					14

ZAŁĄCZNIKI

- informacja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu )

- Wypisy z rejestru gruntów

- uzgodnienia

CZĘŚĆ GRAFICZNA

- Mapa poglądowa w skali 1:50000

- Światłokopia  mapy topograficznej ze  współrzędnymi geograficznymi

- Mapa ewidencyjna  zlewni w skali 1:5000.

- Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 trasy rowu „Z-18/1”

- Profil rowu „Z-18/”.

- Profil podłużny rowu „Z-18/1”

- Rysunek wylotu rurociągu – rowu „Z-18/1”

- Rysunek wylotu jw.przekrój D-D

- Rysunek przyczółka wlotowego z krata dla rurociągu ϕ 0.5m

- Rysunek przyczółka wylotowego z klapą dla rurociągu  ϕ 0.5m

- Przekrój regulacyjny rowu „Z-18”

- Szczegół umocnienia skarpy rowów kiszką faszynową

- Rysunki  separatora koalescencyjnego

- DTR rurociągów kanalizacji deszczowej

# 1.DANE OGÓLNE.

## 1.1.Cel  i zakres opracowania opracowania

Niniejsze opracowanie projektowe  umożliwi wykonanie  odprowadzalnika dla oczyszczonych wód opadowych i roztopowych spływających z modernizowanych nawierzchni dróg gminnych w Olszowie.Zakres opracowania stanowi:

1.odbudowa rowu melioracyjnego nr „Z-18” na długości 65.0m

2.wykonanie w rowie „Z-18”  w km 0+836 wylotu  betonowego ϕ 0.5m

3.wykonanie nowego odcinka rowu „Z-18/1” z częściowym jego zarurowaniem w działkach nr 815,814/2,813,812,811,810,809/1,808/8,808/9, na długości  345 mb od hm 0+00 do hm 3+45

4.montaż w rowie „Z-18/1”  przepustów  typ P-1 ϕ 0.5cm długości 7.0m szt.2

5.montaz w rowie „Z-18/1” rurociągu ϕ 0.5m  długości 219.0m

6.montaz separatora koalescencyjnego dcieków deszczowych i opadowych

1.2.Podstawa prawna i materiały wykorzystane przy opracowaniu projektu.

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowią:

[1] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 239, poz.2019 z późn. zmianami), zwana dalej „ustawą”.

[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz.902 z późn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz U. Nr100 poz.1085 z późn. zm.).

[4] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 236, poz.2008 z późn.zm.).

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628 z późń. zm.).

[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.984), zwanym dalej „rozporządzeniem”.

[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.)

[8] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych,jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.nr 43 z 14 maja 1999 roku).

Materiały wykorzystane do opracowania projektu:

- Koncepcja odwodnienia dróg gminnych w miejscowości Olszowa,gmina Kępno opracowany przez Instal-Bud-Projekt z siedzibą w Kępnie ul.lutosławskiego 21

- Mapa ewidencyjna w skali 1:5000

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000.

- Oględziny terenowe.

1.3.wytyczne opracowania

.Zgodnie z załączonym wypisem z planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kepno,tereny objęte opracowaniem są drogami  gminnymi  z zabudową  infrastrukturalną oraz zabudowa zagrodową,jednorodzinną

Niniejsze opracowanie, wykonano w związku z modernizacją dróg gminnych dz.nr 806,612,698, w miejscowości Olszowa gmina Kępno, polegającą na  wykonaniu nakładki bitumicznej wraz z odwodnieniem.Szerokość drogi zmienna od 5.0-7.0 Obliczenia wielkości spływu uwzględniają nawierzchnie drogi, i terenów przyległych o łącznej powierzchni zlewni :

*dla projektowanej modernizacji drogi  dz.806

- powierzchnia jezdni                 85.0m x 7.0m(śr.)       = 595.0 m2

- powierzchnie dachów                                                 = 1360.0m2

-zieleń                                                                          =    340.0m2

razem       =  2295.0 m2

*dla projektowanej modernizacji drogi   dz.612

- powierzchnia jezdni                 180 x 7,0m +100 x 6.0           =  1860.0 m2

- powierzchnie dachów                                                             =  3060.0 m2

-zieleń                                                                                       =  2660.0m2

razem             = 7580.0 m2

*dla projektowanej modernizacji drogi  dz.698

- powierzchnia  jezdni                  50 x 7,0 (śr)       =   350.0 m2

- powierzchnie dachów                                           =   580.0 m2

-zieleń                                                                     =   420.0m2

razem             =    1350.0 m2

OGÓŁEM

- powierzchnia jezdni                                         2805.0 m2

- powierzchnia  działek przyległych     w tym:

a/ powierzchnia dachów                                    5000.0m2

b/tereny zieleni,nieutwardzone                          3420,0 m2

----------------------------------------------------

razem                       11.225,0m2

Dotychczas wody opadowe, spływające z  dróg gminnych o nawierzchni gruntowo-szutrowej  spływały do gruntu.

Wykonanie nakładki bitumicznej oraz odwodnienie modernizowanych ciągów dróg jw. wymusi konieczność wykonania kolektorów deszczowych z przykanalikami lub rowów  i wprowadzenie podczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych do rowu melioracyjnego „Z-18” wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu.Zgodnie z uproszczoną koncepcją techniczną wykonanną przez Biuro Projektowe Instal-Bud-Projekt 63-600 Kepno ul.Lutosławskiego 21 powyższe drogi zakwalifikowano jako drogi gminne „D” poz. [8] .Należy nadmienić ,że w rozwiązaniu odwodnienia dróg gminnych jw. opracowanie projektowe uwzględnia separator ścieków deszczowych o przepływie nominalnym, zabezpieczającym zakres niniejszego opracowania.W związku z tym,przyjęte rozwiązanie odwodnienia, spowodowało konieczność montażu separatora z częścią osadową, oczyszczającego ścieki deszczowe, o parametrach uwzględniających  wielkość spływu z omawianego terenu.

## 1.4.Lokalizacja inwestycji.

Omawiany teren zlokalizowany jest we wschodniej części gminy Kępno. Istniejący układ dróg gminnych dz.806,812,698 posiadają nawierzchnie szutrowe i gruntowe z poboczami gruntowymi,nieutwardzonymi  lecz bez chodników. Zgodnie z mapą ewidencyjną i wypisami z rejestru gruntów, oraz rzeczywistą powierzchnią ujętą w koncepcji  drogowej ,poddaną odwodnieniu powierzchnię po wykonanej modernizacji dróg gminnych, przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela Nr 1 – Sposób zagospodarowania terenu zakładu.

| Nr działki | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- |
|  | Całkowita | Dachów | Utwardzona place i drogi | Powierzchnia zieleni i poboczy gruntowych |
| 806,612,698, | 11225.0 - | 5000.0 - | 2805,0 - | 3420.0 - |
| Razem | 11225.0 | 5000,0 | 2805.0 | 3420,0 |

# 2. RODZAJE ŚCIEKÓW POWSTAJĄCYCH NA  OMAWIANYM TERENIE

Na przedmiotowym terenie  powstanie  tylko 1  rodzaj ścieków, to jest                             ścieki  opadowe i wody opadowe,których ilość i jakość została przedstawiona poniżej.

# 3.OKREŚLENIE ILOŚCI I SKŁADU ŚCIEKÓW OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH.

Z uwagi na ukształtowanie przedmiotowego terenu, oraz jego sposób zagospodarowania, ścieki opadowe,kanalizacją deszczową  będą wprowadzane do rowu” Z-18”” w km 0+836 projektowanym wylotem betonowym ϕ0.5m z klapą stalową.

## Ścieki opadowe ujęte w system kanalizacji deszczowej  będą wprowadzane do studni

## rewizyjnych i poprzez separator z częścią osadową  do rowu nr „Z-18/1”

3.1  Ilość ścieków opadowych  dla zlewni działek nr 806,612,698

Dla obliczenia ilości ścieków opadowych przyjęto następujące parametry deszczu:

  - prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu  p= 50%

tzn. deszcz zdarzający się raz na dwa lata – c = 2

  - czas trwania deszczu  t = 15 min.

maksymalny odpływ ścieków opadowych:

Q = ( × (zr × q × Fc  [ dm3 / s ]

gdzie :

( - współczynnik opóźnienia odpływu,

( - współczynnik spływu,

q - natężenie deszczu miarodajnego  [ dm3 /s ha ]

F - powierzchnia zlewni  [ ha ].

do obliczeń przyjęto:

( = 1,00  /wg. Wacław Błaszczyk i inni – „Kanalizacja , Sieci i Pompownie” Tom I Arkady, Warszawa 1983 str.129 Tablica 2- 36/

(1× F1 + (2 × F2

(zr = ----------------------

F1 + F2

gdzie :

(1 – współczynnik spływu z nawierzchni dróg

(2 – współczynnik spływu z dachów

Ψ3 – współczynnik spływu dla trawników i powierzchni gruntowych

F1, F2,F3   - powierzchnie odpowiadające poszczególnym współczynnikom spływu [m2].

do obliczeń przyjęto :

F1 = 2805.0    (1 = 0,80

F2 = 5000.0    (2 = 0,95

F3 = 3420,0    ψ3 = 0,10

2805.0×0,80 + 5000.0×0.95 + 3420x0.10         7336,0

(zr = --------------------------------------------------------- =  ------------  = 0,65

2805,0 + 5000 + 3420                         11225,0

A

q = ---------    [dm3/sha]

t 0,667

gdzie:

A – wartość zależna od prawdopodobieństwa występowania deszczu oraz od średniorocznej sumy opadów.

przyjęto:

A = 592  - dla deszczu o prawdopodobieństwie wystąpienia p=50% i średniej sumy opadów H = 560 mm /Adam Szpindor – Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi Warszawa, Arkady 1992, str. 285 – Tablica 10 – 9/.

t -   czas trwania deszczu  [min].

592

q = ----------- = 97,0    [ dm3/s/ha ]

15 0,667

całkowita ilość ścieków deszczowych.

Qmax = ( × (zr × q × F = 1,0 × 0,65 × 97 × 1,123 = 70.81 [dm3/s]

roczna ilość ścieków opadowych.

Qroczne = H × F × (zr   [ m3/rok ]

gdzie:

H – roczna ilość opadów [m/rok]

F – powierzchnia zlewni [m2]

(zr – zredukowany współczynnik spływu,

Qroczne = 0,56 × 11225 × 0,65 = 4.086,0 [m3/rok]

dla doboru urządzenia oczyszczającego ścieki opadowe ujęte w szczelne systemy kanalizacyjne, przyjęto zgodnie z rozporządzeniem [6], natężenie deszczu miarodajnego w ilości 15 dm3/s/ha. Stąd ilość ścieków, która musi zostać oczyszczona wynosi:

Qocz. = ( × (zr × qocz × F = 1,0 × 0,65 × 15 × 1,123 = 10,95 [dm3/s]

OBLICZENIA  SPRAWDZAJĄCE   -   w rozbiciu na  poszczególne  zlewnie

3.2.  obliczenie wielkości ścieków opadowych zlewni drogi dz.nr 806

F1 =   595.0 m2         ψ1 = 0.80

F2 = 1360.0 m2         ψ2 = 0.95

F3 =   340.0 m2          ψ3 = 0.10

595.0 x 0.80 + 1360.0 x 0.95 + 340 x 0.10        1802.0

Ψzr = ----------------------------------------------------------  = ----------   = 0.79

595.0 + 1360.0 + 340.0               2295.0

całkowita  ilość  ścieków  deszczowych

Qmax =φ x ψzr x q x F = 1.0 x 0.79 x 97 x 0,2295 = 17.59 [dcm3/s]

roczna  ilość  ścieków  opadowych

Qroczne = H  x  F  x  ψzr [ m3/rok] = 0.56 x 2295 x 0.79 = 1015.31 [m3/rok]

ilość  ścieków  przewidziana  do  oczyszczenia

Qocz. = φ x ψzr x qocz x F = 1.0 x 0.79 x 15 x 0.2295 = 2.72 [dcm3/s]

3.3  .obliczenie wielkości ścieków opadowych zlewni doga dz.nr 612

F1 = 1860.0 m2       ψ1 = 0.80

F2 = 3060.0 m2       ψ2 = 0.95

F3 = 2660.0 m2       ψ3 = 0.10

1860.0 x 0.80 + 3060.0 x 0.95 + 2660.0 x 0.10      4661

Ψzr = ------------------------------------------------------------  = ----------   = 0.61

770.0 + 2850.0 + 2260.0                   7580

całkowita  ilość  ścieków  deszczowych

Qmax =φ x ψzr x q x F = 1.0 x 0.61 x 97 x 0,7580 = 44.86 [dcm3/s]

roczna  ilość  ścieków  opadowych

Qroczne = H  x  F  x  ψzr [ m3/rok]= 0.56 x 7580.0 x 0.61 = 2.589.33 [m3/rok]

ilość  ścieków  przewidziana  do  oczyszczenia

Qocz. = φ x ψzr x qocz x F = 1.0 x 0.61 x 15 x 0.7580 = 6.94 [dcm3/s]

3.4.obliczenie wielkości ścieków opadowych zlewni drogi dz.nr  698

F1 = 350.0 m2        ψ1 = 0.80

F2 = 1530.0 m2      ψ2 = 0.95

F3 = 2000.0 m2      ψ3 = 0.10

350.0 x 0.80 + 580.0 x 0.95 + 420 X 0.10            873.0

ϒzr = ----------------------------------------------------------    = ------------- = 0.65

350.0 + 580.0 + 420                           1350.0

całkowita ilość ścieków deszczowych

Qmax =φ x ψzr x q x F = 1.0 x 0.65 x 97 x 0,1350 = 8.51 [dcm3/s]

roczna  ilość  ścieków  opadowych

Qroczne = H  x  F  x  ψzr [ m3/rok] = 0.56 x 1350 x 0.65 = 495.04 [m3/rok]

ilość  ścieków  przewidziana  do  oczyszczenia

Qocz. = φ x ψzr x qocz x F = 1.0 x 0.65 x 15 x 0.1350 = 1.32 [dcm3/s]

Do oczyszczenia tej ilości ścieków opadowych,łącznie dla wszystkich kolektorów,oraz uwzględniając charakter zlewni( średnia różnica wysokości terenu) należałoby dobrać stosowny piaskownik i separator.Przyjęto separator koalescencyjny typoszereg ECO-TECH BP z obejściem hydraulicznym, zintegrowany z piaskownikiem, typ NG-100 i średnicy Dw=2,5m .wg.załączonego rysunku wspólny  dla wszystkich powierzchni zlewni modernizowanych dróg.Uwzględniając § 19 ust.1 rozporządzenia [6] z których ścieki muszą być oczyszczone,  dlatego przewidziano konieczność ich oczyszczania.  Właściwa eksploatacja separatora, zapewni, że skład odprowadzanych ścieków opadowych po ich oczyszczeniu będzie odpowiadał § 19 rozporządzenia [6], to jest:                                                                                                                  -stężenie zawiesiny ogólnej będzie nie większe niż 100 mg/l;                                              stężenie węglowodorów ropopochodnych będzie nie większe niż          15 mg/l.

# 4.OPIS INSTALACJI I URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO UJMOWANIA, OCZYSZCZANIA I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH.

## 4.1.Podstawowe dane kanalizacji deszczowej.

Dla zakładanego zakresu robót, na tym etapie modernizacji dróg gminnych w miejscowości Olszowa dz.nr 806,612,698, oraz terenów przyległych,odwodnienie poprzez kolektory kanalizacji deszczowej  oraz zgodnie z oświadczeniem inwestora poprzez rowy przydrożne.Trudnym w chwili obecnej jest podanie dokładnych  średnic oraz długości kolektorów i rowów przydrożnych z uwagi na brak opracowań projektowych w tym zakresie. Niniejsze opracowanie, obejmuje powierzchnie wg.ustalonego z inwestorem zakresu robót przewidzianych do wykonania oraz projektowany zakres robót na obecnym etapie w zakresie odprowadzalnika dla przewidzianych do odwodnienia zlewni.

4.2. urządzenia do oczyszczania ścieków opadowych i roztopowych

W osadnikach  następuje grawitacyjna sedymentacja zawiesiny zawartej w ściekach. Urządzenia te właściwie dobrane do rzeczywistego przepływu zapewniają takie oczyszczenie ścieków, iż zawartość substancji lekkich na odpływie wynosi < 5 mg/l i  zawiesiny ogólnej < 100 mg/l.

Dlatego też zamontowanie urządzenia do oczyszczania  ścieków                                  dla omawianych powierzchni : to jest separatora    typu ECO-TECH  BP  i   przepływie nominalnym 100 l/s,zintegrowanego z osadnikiem piasku, którego konstrukcja i szczegóły przedstawiono na załączonym schemacie zapewnią, że skład odprowadzanych ścieków opadowych po ich oczyszczeniu będzie odpowiadał § 19 rozporządzenia [6], to jest stężenie zawiesiny ogólnej będzie nie większe niż 100 mg/l, a stężenie węglowodorów ropopochodnych będzie nie większe niż 15 mg/l.

# 5.RODZAJ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH.

Nie przewiduje się montażu urządzeń pomiarowych na trasie rowu-odprowadzalnika oczyszczonych ścieków deszczowych i w miejscu ich wprowadzenia do rowu „Z-18” . Podane ilości odprowadzanych ścieków opadowych zostały obliczone na podstawie danych o powierzchni terenu i ilości opadów atmosferycznych, co przedstawiono           w pkt. 3 niniejszego opracowania. Również ustawa Prawo Wodne [1] nie nakłada takiego obowiązku.

# 6.OBOWIĄZKI INWESTORA W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH.

W związku z brakiem możliwości odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, której brak na tym terenie, problem ten inwestor musiał rozwiązać we własnym zakresie. Analizując omawiany teren zlewni,   przy korzystnym jego ukształtowaniu ,optymalnym rozwiązaniem okazało się odprowadzenie tych ścieków do rowu melioracyjnego nr „Z-18” w km 0+836 tj:.wykonując  nowy wykop rowu „Z-18/1” z ujściem w rowie „Z-18”. Na przyjęte powyższe zamierzenia inwestycyjne związane z odwodnieniem przewidzianych do  modernizacji nawierzchni drogowych w miejscowości Olszowa, inwestor posiada pisemne zgody właścicieli działek.Prawidłowe funkcjonowanie rowu-odprowadzalnika  którego wylot będzie w rowie „Z-18 ”wymaga udrożnienia  przepływu w  tym rowie na odcinku od km 0+750 do km 0+836 z wyłączeniem przepustu pod drogą krajową Nr 8.Uwzględniono uwagi właścicieli działek przez które przebiega rów „Z-18/1”(budowę przepustów,zakrycie rowu rurociągiem,zasypanie stawu,przebudowe przepustu w drodze nr 806) ).Z uwagi na ilość i skład tych ścieków, będą one w minimalny sposób  wpływać na odbiornik oraz stan środowiska.Rów”Z-18” objęty jest działalnością Spółki Drenarskiej w Olszowie zrzeszonej w Związku Spółek Wodnych w Kępnie. Inwestor posiada pisemne uzgodnienie warunków zrzutu oczyszczonych ścieków opadowych z omawianej inwestycji do rowu „Z-18”.W związku z powyższym nie przewiduje się ujemnego oddziaływania na skutek zamierzonego korzystania z wód. Wobec powyższego nie wystąpią inne obowiązki w stosunku do osób trzecich.

7.CHARAKTERYSTYKA  ODBIORNIKA

7.1. istniejący rów  „Z-18”   od  km 0+750  do  km  0+846

Trasa rowu biegnie w działkach  gruntów rolnych  właścicieli indywidualnych ,mieszkańców wsi Olszowa.Stan techniczno-hydrauliczny jest fatalny.Praktycznie rów na odcinku od przepustu drogi krajowej nr 8 tj od km 0+781 do projektowanego ujścia rowu „Z-18/1” tj.km 0+836 praktycznie nie istnieje, wymaga więc pełnej odbudowy.  Uwzględniając jego możliwości hydrauliczne i obszar oddziaływania w uzgodnieniu z administratorem przyjęto następujące parametry techniczne i przedłużono jego odbudowę o 10 m powyżej projektowanego wylotu.czyli do km 0+846.

1/głębokość  0.87 do 1,30m w zależności od ukształtowania terenu

2/nachylenie skarp     n =  1:1

3/szerokość w dnie     a = 0,60m

4/szerokość górą        b = 2.20  do  3.08

5/umocnienie stopy skarpy kiszką faszynową ϕ 15 cm na całej długości [2x65m]

6/powyżej darniowanie pasem darniny  szerokości  0.5 m

6/przyjęty spadek podłużny 0.1%

7/po wykonaniu skarpowania  - obsiew skarp mieszanką traw

8/w miejscu ujścia rurociągu  rowu „Z-18/1” wskazanego projektem

wykonać wylot betonowy ϕ 0.5m z klapą oraz wykonać umocnienie dna rowu

oraz prawą i lewą skarpę płytami betonowymi na podsypce piaskowej, na długości

0.90m w górę i w dół .

7.2.przewidziany do wykonania nowy odcinek rowu-rurociągu „Z-18/1”

Przewidziany do wykonania nowy odcinek rowu „Z-18/1” długości 345,0mb

dd hm 0+00  do hm 3+45 w oparciu o obliczenia hydrauliczne i w uzgodnieniu z przyszłym użytkownikiem tj.Związkiem Spółek Wodnych w Kępnie oraz właścicielami działek na trasie, przewiduje się wykonać wg.parametrów techniczno hydraulicznych:

1/pełny wykop odprowadzalnika -rowu  nr „Z-18/1” na długości 345.0m:

a/w tym rowu otwartego na długości 126.0m:

*od hm 1+11  do hm  1+82

*od hm 2+90  do hm  3+45

*głębokość od 1,16m  do  1,34m

*nachylenie skarp  1:1

*szerokość dna 0.60m

*szerokość górą   od 2.80 do 3.40m w zależności od głębokości

*umocnienie stopy skarpy kiszką faszynową ϕ 15 cm

*powyżej darniowanie pasem szerokości 0.5m

*powyżej obsiew skarp mieszanką traw

b/montaż  w rowie „Z-18/1” przepustów P-1 ϕ 0.5m i długości 7.0m kpl.2:

*od hm 1+68 do  hm  1+82

*od hm  3+10 do hm 3+17

c/zakrycie rowu „Z-18/1”rurociągiem ϕ 0.5m długości  219.0m:

*od hm 0+00  do  1+11

*od hm 1+82  do  2+90

Dla niezakłóconej równowagi wód gruntowych rury w ich górnej części(1/3 pow.) nawiercić otworami średnicy 2-3mm i obłożeniem otuliną filtracyjną (wg DTR rur.)

d/wykonanie wylotu betonowego ϕ 0.5m z klapą w km 0+836 rowu „Z-18”

# 8.ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA WYMAGANYCH ANALIZ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH.

Zgodnie § 21 ust.1 rozporządzenia [6], w przypadku ścieków opadowych i roztopowych  oceny spełnienia przez te ścieki stawianych im wymagań, dokonuje się na podstawie kontroli eksploatacji urządzeń oczyszczających przeprowadzanych co najmniej raz na 6 miesięcy.

# 9.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI BĄDŻ WYSTĄPIENIA AWARII.

Montaż i eksploatacja piaskownika i separatora  musi się odbywać zgodnie z instrukcją eksploatacji dostarczoną przez producenta. Obsługa instalacji zgodnie z instrukcją fabryczną, gwarantować będzie ich bezawaryjną pracę. Wykonana instalacja do oczyszczania ścieków opadowych i roztopowych przy prawidłowej eksploatacji pracuje bezawaryjnie.

Sytuacje awaryjne związane z pracą urządzeń oczyszczających mogą tylko dotyczyć ich niewłaściwej obsługi i nieterminowego czyszczenia ze szlamów i substancji ropopochodnych.

# 10. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH.

W urządzeniach oczyszczających ścieki opadowe powstają zarówno odpady niebezpieczne jak i odpady inne niż niebezpieczne. Są to odpady o kodach:

13 05 05 – olej z odwadniania olejów w separatorze w ilości około 20 kg/rok;

13 05 06 – szlamy z odwadniania olejów w separatorach w ilości około 1,0 Mg/rok.

Wszystkie odpady z substancjami ropopochodnymi muszą być na bieżąco zbywane do firm specjalistycznych (posiadających odpowiednie zezwolenia) zajmujących się utylizacją produktów naftowych. Są to między innymi:

- EKOL - UNIKON Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 41  80-391 Gdańsk;

- AWAS Polska Sp. z o.o. ul. Żuławska 17  04-630 Warszawa;

- Separator – Serwice Sp. z o.o. ul. Gen. L. Okulickiego 4  05-500 Piaseczno

Postępowanie z odpadami musi być zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, to jest ustawą o odpadach [5].

11.WARUNKI  BHP  PRZY  WYKONYWANIU  ROBÓT

*stosować się do Rozporządzenia MBiPMB z dnia 28.05.72(Dz.U.Nr 13/72 poz.93 w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i robót rozbiórkowych

*PN-B-10736”wykopu otwarte dla przewodów wod-kan”Warunki Techniczne Wykonania

*PN-68/B-06060”Roboty ziemne budowlane”

Roboty prowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montazowych rurociągów z tworzyw sztucznych”

*wytycznymi producentów rur oraz aktualnie obowiązującymi przepisami p.poż i bhp.

- przewody zewnętrzne,wymagania i badania PN-B-10728.

opracował