# M E T R Y K A     P R O J E K T U

TEMAT OPRACOWANIA:   Uatrakcyjnienie Parku 700 lecia

oraz terenu KOSIR w Kępnie

LOKALIZACJA:                     Kępno,

INWESTOR:                            Gmina Kępno

63-600 Kępno,  ul. Ratuszowa 1

## ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

- metryka projektu

- zawartość opracowania

- opis techniczny

- mapa poglądowa terenu z naniesionym rozmieszczeniem zadań

- schemat skate - parku

- projekt poglądowy grodziska drewnianego

-    Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

# O P I S      T E C H N I C Z N Y

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest  projekt „Uatrakcyjnienia Parku 700 lecia

oraz terenu KOSIR w Kępnie” .

Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna i pomiary z natury

- mapa poglądowa terenu

- obowiązujące w budownictwie normy i przepisy

Zakres opracowania:

- Prace planowane do wykonywania  na terenie i w okolicach  Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kępnie:

Ustawienie skate-parku – placu z elementów betonowych, na których zamontowane będą rampy, platformy, ławki, rury do jazdy na rolkach i deskorolkach według załączonego opracowania graficznego  bądź równoważny, składający się z porównywalnych  elementów. Zakres robót nie obejmuje: wykonania ogrodzeń i

- oświetlenia.

- Ustawienie wolnostojących  ławek, stojaków na rowery oraz koszy według poniższych rysunków przykładowych bądź równoważne. Kosze na śmieci ławki oraz  stojaki  na rowery projektuje się jako  – wolnostojące  - bez fundamentu. Elementy te wykonane będą z betonu płukanego. Waga elementów  sprawia, że są to elementy odporne na wandalizm i kradzież.

- Wykonanie asfaltowych i betonowych ścieżek pieszo-rowerowych

Wykonanie ścieżki zdrowia w formie zestawu urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu jako zewnętrzny sprzęt rekreacyjny. Sprzęt posiadać powinien stabilne konstrukcje  wykonane z bardzo grubych i trwałych materiałów odpornych na warunki atmosferyczne,  malowanych   proszkowymi farbami epoksydowymi, zgodnie z paletą RAL w kolorze szaro – zielonym. Ponadto powinien być dostosowany do różnych grup wiekowych w tym do osób niepełnosprawnych..

Kotwione do podłoża musi być wykonane w oparciu o normę  PN – EN 1176.

- Prace na terenie parku 700-lecia

- Ustawienie placu zabaw w formie pradawnego grodziska  (zamku) wykonany z polerowanego drewna akacjowego w skład zestawu wejdzie między innymi:

Wymiary grodziska w planie 14,1  x 12,9. Całkowita wysokość 440

W skład grodziska wchodzi między innymi:

- wieża, mury obronne, drabiny do wspinania, dwie zjeżdżalnie, most wiszący   ściany wspinaczkowe

- Ustawienie tablic pamiątkowych na istniejącym kamieniu polnym,  kierunkowych oraz informacyjnej

- Ustawienie wolnostojących  ławek, stojaków na rowery oraz koszy według poniższych przykładowych rysunków, bądź równoważne. Kosze na śmieci ławki oraz  stojaki  na rowery projektuje się jako  – wolnostojące  - bez fundamentu. Elementy te wykonane będą z betonu płukanego. Waga elementów  sprawia, że są to elementy odporne na wandalizm i kradzież

Projektowane, przykładowe  urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu  lub równoważne

A   Ławka, prostownik pleców – szt. 2

wymiary: 150 x 145 x 212cm

Wzmocnienie mięśni prostych i skośnych brzucha.

### B   Podciąg nóg i drabinka uniwersalna – szt. 2

wymiary: 164 x 100 x 223cm

Efektywnie wzmacnia dolne partie mięśni brzucha, ramion i łokci.

C  Orbitrek i biegacz – szt. 2

wymiary: 300 x 70 x 212cm

Trening mięśni nóg i bioder. Poprawia zmysł równowagi i wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej.

### D  Wioślarz – szt. 1

.

wymiary: 265 x 75 x 212cm

Wzmocnienie pasa ramion, górnej części pleców oraz mięśni ramion i nóg.

### E   Twister obrotowy i wahadło – szt. 1

wymiary: 320 x 70 x 154cm

Ćwiczenia na tym urządzeniu wspomagają aktywność stawów biodrowych oraz kręgosłupa

lędźwiowego. Ćwiczą zmysł równowagi oraz wpływają na mięśnie brzucha.

F   Wyciąg górny i wyciskanie siedząc – szt. 3

wymiary: 195 x 125 x 212cm

Trening ogólny górnych partii mięśni pleców oraz ramion

#### Ławki wolnostojące bez fundamentu

Konstrukcja:

Solidna konstrukcja z betonu płukanego, odporna na wandalizm.

Powierzchnia / Kolor:

Beton płukany - melanż

Drewno:

Listwy z drewna iglastego, impregnowane, malowane lakierobejcą, dodatkowo zabezpieczone lakierem przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.

#### Kosze betonowe

Konstrukcja :

Wykonane z betonu płukanego,  pojemności 90 litrów, wyposażony w pokrywę wykonaną 
z blachy o grubości 2mm. Dodatkowo uchwyt mocujący, wkład foliowy i niezamarzający zamek, umożliwiający opróżnienie kosza tylko obsłudze.

Kosz wyposażony w wewnętrzne pojemniki z blachy ocynkowanej z popielniczką, która jednocześnie służy za uchwyt do wyjęcia pojemnika z obudowy betonowej w celu opróżnienia.

#### Stojaki na rowery

Konstrukcja:

Stojak w kształcie łuku z betonowymi cokołami, które łączą dwie owalne rury stalowe

40 x 20 mm. Powierzchnia parkowania składa się z na półokrągło wygiętej rury stalowej 30

x 15 mm. Nadaje się do ustawienia jedno- lub dwustronnego. Głębokość parkowania przy

ustawieniu jednostronnym 1800 mm, dwustronnym 2 x 1800 mm.

Elementy stalowe ocynkowane ogniowo, dodatkowo malowane proszkowo.

#### Tablica informacyjna

Konstrukcja:

Jednostronna gablota z zaokrąglonymi bądź prostymi narożnikami.

Skrzydło otwierane dzięki sprężynom gazowym.

Konstrukcja aluminiowa. Zamykana zamkiem cylindrycznym (format 21 x DIN A4 z 2 zamkami, na każdy zamek przypadają 2 klucze), wentylowana. Ściana tylna

magnetyczna, w kolorze aluminiowo-srebrnym.

Wymiary zewnętrzne Sz x W mm 1600 x 1060

Grodzisko ( zamek)

Wykonanie z naturalnego, gładko szlifowanego drewna akacjowego, lazurowanego, kolorowe detale do montażu na stałe w betonie

wymiary ok. 1050 x 910 x 440 cm (dł., szer., wys.)

1 szt.	wieża z dachem ok. 140x140 cm (dł., szer, z trzema półpodestami z wejściami

szczebelkowymi wys. podestu 50/120/190cm

2 szt.	wieża ok. 120x90cm (dł., szer. słupka), wys. podestu 190cm

1 szt.	wieża ok. 250x90cm (dł., szer. słupka), wys. podestu 190cm

1 szt.	wieża ok. 120x90cm (dł., szer, słupka), wys. podestu 125cm

1 szt.	mostek ruchomy dł. 250cm ukośny wys. podestu 125-190cm z zabezpieczeniem

przejścia

1 szt.	mostek stały dł. 350 cm, wys. podestu 190cm

1 szt.	mostek stały dł. 250 cm, wys. podestu 190cm

1 szt.	siatka ok. 110x240cm z 1 poręczą linową

1 szt.	pionowe wejście siatkowe 150x190cm (szer, wys. podestu)

1 szt.	pionowe wejście siatkowe 110x190cm (szer, wys. podestu)

1 szt.	ścianka wspinaczkowa ok.300x190cm (szer, wys. podestu)

1 szt.	ścianka wspinaczkowa ok.90x190cm (szer, wys. podestu)

1 szt.	wejście ze stalowymi szczebelkami ok. 110x190cm (szer, wys. podestu)

1 szt.	wejście z drewnianymi szczebelkami drewniane ok. 90x120cm (szer, wys. podestu)

1 szt.	wejście drabinkowe ukośne wys. podestu 125cm

1 szt.	zjeżdżalnia stalowa wys. podestu 125cm

1 szt.	zjeżdżalnia stalowa wys. podestu 190cm

Elementy grodziska ozdobione okienkami, otworami strzelniczymi, kryjówkami

1 szt.	przejście łukowe wys. ok. 110 cm

balustrada z zaznaczonymi blankami

szyld dł. ok. 300cm z napisem

wyposażenie wież :

4 szt.	siedzenie

1 szt.	stolik

1 szt.	ławka

1 szt.	herb z motywem

Widok projektowanego grodziska przedstawiono na rys. nr 3 i 4

Drewno musi być zabezpieczone przeciw owadom,  grzybom, korozji biologicznej i przeciwogniowo przy pomocy jednej z niżej opisanych metod i środków:

ICOPAL

Impregnat firmy Icopal Bio i ogniochronny do więźby dachowej, formuła żelu - jednokrotna aplikacja.
Zabezpieczający drewno przed niszczącym działaniem ognia, grzybów domowych, pleśni, glonów i atakiem owadów – technicznych szkodników drewna.

sposób użycia:

Drewno o wilgotności 20 do 30% i grubości poniżej 100 mm zabezpieczać środkiem w postaci handlowej nanosząc łącznie min. 0,55 kg/m2, np. pędzlem „ławkowcem” lub metodą zanurzeniową stosując roztwór 2 cz. mas. środka na 1 cz. mas. wody.
Czas kąpieli od 3 do 48 godz. zależnie od sortymentu, gatunku i wilgotności drewna.
Konstrukcje wielkowymiarowe można zabezpieczać agregatami do natrysku hydrodynamicznego (bezpowietrznego).
Normę zużycia produktu w postaci żelu na 1 m3 drewna należy obliczyć indywidualnie dla danego sortymentu drewna mnożąc sumaryczną powierzchnię elementu (w m2) przez normę zużycia (0,55 kg / m2) i dzieląc przez jego objętość (w m3).
W odniesieniu do roztworu 2:1 normę tę mnożymy przez współczynnik 1.5, zaś w przypadku roztworu 1:1 przez współczynnik 2.
Drewno o wilgotności powyżej 30% (mokre) nasycać metodą kąpieli w roztworze 2:1. Czas kąpieli wynosi 24 godz. zależnie od wilgotności drewna. Drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze przekroju powyżej 100 mm zaleca się zabezpieczać metodą wgłębną (podwójnej próżni lub próżniowo-ciśnieniową) stosując roztwór 1:1 (m/m).
Po zabiegu drewno sezonować pod zadaszeniem na przekładkach do wilgotności 12 – 18%.
Uwaga: drewno powietrzno-suche przewidziane do zabezpieczania środkiem w postaci handlowej można zwilżyć wodą przed naniesieniem środka.

# FOBOS  M-4

przeznaczenie:

FOBOS M-4 przeznaczony jest do impregnacji drewnianych elementów budowlanych znajdujących się wewnątrz budynków mieszkalnych, a także pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania żywności i obiektach przemysłu spożywczego, jednak zabezpieczone elementy nie mogą się stykać bezpośrednio ze środkami spożywczymi. FOBOS M-4 może być również stosowany na zewnątrz budynków, jako impregnat

zabezpieczający powierzchnie drewniane przed działaniem wody i czynników atmosferycznych, jednak nie powinien mieć bezpośredniego kontaktu z gruntem.

właściwości

FOBOS M-4 ma postać granulatu proszkowego barwy biało-żółtej. Jest mieszaniną soli nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych

*  potęgującym działanie biochronne. Chroni drewno i materiały drewnopochodne przed:

*  ogniem,

*  grzybami domowymi

*  grzybami pleśniowymi

*  owadami – technicznymi szkodnikami drewna. Nadaje elementom drewnianym cechę niezapalności oraz nie rozprzestrzeniania ognia. Jednocześnie nie obniża wytrzymałości drewna, nie powoduje korozji stali. Jest skuteczny zarówno przy impregnacji wgłębnej, jak i powierzchniowej. Preparat stosuje się postaci roztworu wodnego.

sposób zastosowania

przygotowanie:

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno być zdrowe, czyste, nie pokryte farbą lub lakierem. Powierzchnie malowane należy oczyścić z farby. Jeżeli drewno uprzednio było impregnowane środkiem hydrofobizującym (utrudniającym wchłanianie wody), np. pokostem, wówczas impregnacja FOBOSEM M-4 może być mało skuteczna. Drewno powinno być doprowadzone do stanu powietrzno-suchego. Barwienie drewna podczas impregnacji ułatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. W tym celu wewnątrz opakowania znajdują się dwie saszetki z barwnikiem w różnych kolorach (do wyboru), z których jeden należy rozpuścić w roztworze roboczym (dotyczy tylko wersji FOBOS M-4 KOLOR). Po wykonaniu impregnacji należy je ponownie przesuszyć w przewiewnym, zadaszonym miejscu, poukładane w sztaple na przekładkach do stanu powietrzno-suchego drewna. Efekt zabezpieczenia drewna uzyskuje się po wykonaniu impregnacji. FOBOS M-4 należy stosować jako 30% roztwór wodny, w proporcji 1kg FOBOSU M-4 na 2,3L wody. Preparat należy stopniowo wsypywać do wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50 st.C) mieszając, aż do jego całkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowany roztwór nadaje się do bezpośredniego użytku.

IMPREGNACJA WGŁĘBNA

Należy przygotować roztwór o stężeniu kilku % – stężenie należy dostosować do rodzaju i wilgotności drewna. Kontrolę procesu nasycania i ilości wchłoniętego roztworu należy przeprowadzać dla każdej partii zabezpieczanego materiału metodą wagową (ważąc drewno przed i po impregnacji)

IMPREGNACJA POWIERZCHNIOWA

Roztwór nanosi się na powierzchnię drewna za pomocą pędzla, wałka lub dyszy rozpyłowej. Zabieg należy powtarzać kilkakrotnie, aż do naniesienia wymaganej ilości preparatu. Między kolejnymi nanoszeniami należy zachować kilkugodzinne przerwy, aby nastąpiło dobre wchłonięcie impregnatu. Smarowanie i natryskiwanie są jedynymi metodami umożliwiającymi impregnację drewna już wbudowanego. W przypadku drewna, które jeszcze nie zostało wbudowane, bardziej poleca się metody zanurzeniowe – kąpiel „zimna” i kąpiel „gorąco-zimna”, choć smarowanie i natryskiwania także mogą być stosowane. KĄPIEL ZIMNA Elementy drewniane należy zanurzyć się w 30% roztworze. Drewno należy obciążyć, aby nie wypływało na powierzchnię.

IMPREGANCJA WGŁĘBNA (KĄPIEL GORĄCO-ZIMNA)

Drewniane elementy należy zanurzyć w gorącym 30% roztworze o temp. 60-65 st.C na ok. 2h, a następnie szybko przenieść do roztworu o takim samym stężeniu o temp. 15-20 st.C na ok. 5h. Temperaturę roztworu należy utrzymywać na możliwe stałym poziomie. Kontrolę procesu nasycania i ilości wchłoniętego roztworu należy przeprowadzać dla każdej partii zabezpieczonego materiału metodą wagową, ważąc drewno przed i po impregnacji.

METODA PRÓŻNIOWO-CIŚNIENIOWA

polega na:

1. wytworzeniu w specjalnym urządzeniu (autoklawie) wypełnionym drewnem podciśnienia,    które powoduje wyssanie powietrza znajdującego się we wnętrzu komórek    drewna;

2. napełnieniu autoklawu roztworem impregnatu,

3. zwiększeniu ciśnienia do 0,7-0,8 MPa, dzięki czemu następuje wtłoczenie impregnatu    do drewna w całej objętości. Preparat nie utrwala się w drewnie. Ulega wypłukaniu pod wpływem długotrwałego działania opadów atmosferycznych. W przypadku impregnacji powierzchniowej powierzchnie po późniejszych cięciach oraz pojawiające się wskutek przesychania drewna pęknięcia mogą obniżyć skuteczność zabezpieczenia, dlatego te miejsca zaleca się ponownie zaimpregnować. Na drewno zaimpregnowane FOBOSEM M-4 można nakładać środki dekoracyjne lub powłoki wodoodporne ogólnie dostępne, oparte na rozpuszczalnikach organicznych Nie stosować środków wodorozcieńczalnych.

trwałość zabezpieczenia

Trwałość zabezpieczenia FOBOSEM M-4 równa jest okresowi użytkowania drewna przy zachowaniu wszystkich zaleceń producenta. Uszkodzenie impregnowanej powierzchni drewna lub wypłukanie impregnatu powoduje konieczność uzupełnienia impregnacji

wydajność

Impregnacja powierzchniowa: 0,2 kg preparatu na 1 m2 drewna (ok. 0,6 decymetra sześciennego 30% roztworu) Impregnacja wgłębna: 40 kg preparatu na 1 m³ drewna.

Skate-park

Ustawienie skate-parku – placu o nawierzchni mineralno – bitumicznej lub betonowej, wysokiej jakości. Wszystkie  elementy wykonane z betonu na których zamontowane będą rampy, platformy, ławki, rury do jazdy na rolkach i deskorolkach według załącznika do nin . opisu bądź równoważny. Zakres robót nie obejmuje: wykonania ogrodzeń i oświetlenia.

Projektowane elementy skateparku:

| 1 | Spin ramp na 488 | 1 | 1550x488x120 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Platforma | 1 | 790x460x25/60 |
| 3 | Grindbox 1 | 1 | 366x122x20 |
| 4 | Ławka grindbox | 1 | 244x25x35 |
| 5 | Rurka spadowa | 1 | 600x5x25/65 |
| 6 | Spin | 1 | 250x250 |

Widok skate – parku

Opis urządzeń:

Spin ramp na 488

Minirampa różni się tym od dużej rampy, że jej promień nigdy nie dochodzi do pionu, przez co mogą na niej jeździć zarówno początkujący jak i zaawansowani zawodnicy. Jest elementem, na którym mogą jeździć deskarze, rolkowcy i BMX-owcy. Dobrze rozbudowana i zróżnicowana minirampa, ze względu na swoją uniwersalność, może czasem zastąpić mały skatepark. Kolejnym atutem jest to, że pod element nie trzeba specjalnie przygotowanej nawierzchni (np. nie jest konieczne wylewanie asfaltu). Minirampa może stanąć dosłownie wszędzie – wystarczy równy plac o odpowiednio dużych wymiarach.

Grindbox 1, ławka, rurka spadowa

Grindboxy i poręcze są elementami, które służą do zabawy i nauki nowych trików. Powinny znaleźć się w każdym skateparku, zarówno małym jak i dużym. Są zazwyczaj elementami wolnostojącymi, które uzupełniają płytę skateparku lub stanowią urozmaicenie funboxów, banków czy platform.

Urządzenie oznaczone literka F (SPIN -Wymiary:394x 244x150)

SKRÓCONA SPECYFIKACJA

Wymagania dot. Urządzeń:

Wszystkie sklejki użyte do produkcji muszą być laminowane. Zaoferowane urządzenia oparte 
o konstrukcję ze sklejki ciemnej laminowanej i wodoodpornej 18 mm i drewna impregnowanego 
o odpowiedniej wytrzymałości. Boczne panele wykonane ze  sklejki ciemnej laminowanej 
i wodoodpornej 18 mm, powinny mieć system wentylacji umożliwiający swobodny przepływ powietrza przez element. Elementy wykonane z modułów nie większych  niż 1220 mm, połączonych tak by tworzyć element. Moduły należy mocować przy pomocy śrub, śruby nie mogą wystawać ponad płaszczyznę montowanego elementu.

Element jezdny wykonany ze sklejki ciemnej laminowanej wodoodpornej min. 18mm, pokrytej kompozytem 6mm, na elementach łukowych ze sklejki ciemnej laminowanej 9mm i kompozytu 6 mm. Dopuszcza się wykonanie elementu jezdnego z 10mm Polietylenu, pokrytego 6mm kompozytem.

Wszelkie elementy zabezpieczające krawędzie oraz copingi i barierki wykonać ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej.

Wszystkie załamania na bankach i funboxach  należy zabezpieczyć blachą gr. min. 3 mm. Blachy na zjazdach montowane pod kątem mniejszym niż 15 stopni, szerokość minimalna 30 cm, grubość blachy ocynkowanej min. 3mm. Barierki ochronne wykonane ze stali ocynkowanej.

Minimalny promień quarterów i ramp 190 cm. Urządzenia muszą być odizolowane od podłoża za pomocą podstawek. Dopuszcza się zmianę wymiarów  długości urządzeń o 6%.

Wykonawca udzieli co najmniej czteroletniej gwarancji na konstrukcję urządzeń oraz co najmniej trzyletniej na elementy jezdne i elementy metalowe.

Urządzenia muszą być  wykonane według normy PN-EN 14974.

Wykonawca dołączy certyfikaty na zamawiane urządzenia.

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW SKATEPARKU

PLANY RYSUNKÓW:

Do dokumentów musi być dołączony rysunek główny w skali, z perspektywicznymi widokami 3D oraz tabela z wyszczególnieniem elementów wraz z wymiarami. Musi być widoczny dokładny układ rozmieszczenia przeszkód.

GWARANCJA:

Wykonawca musi zapewnić ograniczoną gwarancję, która spełnia określone wymagania lub je przewyższa. Okresy ograniczonej gwarancji muszą być następujące:

- 4 lata ograniczonej gwarancji na materiał konstrukcyjny (sklejkę, drewno, kompozyt),

- 3 lata ograniczonej gwarancji na stal galwanizowaną oraz inne stalowe komponenty,

- 3 lata ograniczonej gwarancji na powierzchnię jezdną (matę RampLine).

KONSTRUKCJA:

Wszystkie sklejki użyte do produkcji muszą być laminowane.

Każdy element musi być wykonany z modułów nie większych niż 1220 mm, połączonych w całość, tworząc cały element.

Płyty nośne (konstrukcyjne) muszą być wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej  podwójnie laminowanej o grubości nie mniejszej niż 18mm. Całą użytą sklejkę musi obejmować Ograniczona Dożywotnia Gwarancja od Producenta

W celu przedłużenia płyty nośnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosować łączenie w kształt puzzle’a, aby uniknąć rozdzielenia się elementów na skutek dużych obciążeń i naprężeń (rys. 1).

Produkcja na miejscu nie jest zgodna z wymogami środowiskowymi i prowadzi do nie zadawalającej jakości.

Poszczególne sekcje muszą być wewnątrz wzmocnione za pomocą belek o profilu 60x90mm, rozmieszczonych minimum co 250 mm od swoich środków i pokrytych środkiem konserwującym. Wszystkie mocowania (śruby, wkręty) musi obejmować Ograniczona Dożywotnia Gwarancja od Producenta. W tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm, obite 9mm ciemną sklejką wodoodporna, laminowaną.

Belki konstrukcyjne muszą być przykręcone do płyt nośnych za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Torx 6.0x150. Na końcu każdej belki muszą znajdować się minimum 2 wkręty.

Wszystkie sekcje o prostym kształcie powierzchni jezdnej muszą być pokryte jedną warstwą sklejki ciemnej laminowanej liściastej wodoodpornej gr. 18 mm, z nałożoną na nią warstwą profesjonalnej nawierzchni jezdnej RampLine gr. 6 mm. Dopuszcza się wykonanie elementu jezdnego z 10mm Polietylenu pokrytego 6mm kompozytem.

Każda powłoka musi być przykręcona do konstrukcji za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Torx 5,0x6,0. lub Torx 6,0x6,0.

Wszystkie sekcje o łukowym kształcie powierzchni jezdnej, muszą być pokryte jedną warstwą 9mm sklejki ciemnej laminowanej liściastej wodoodpornej, z dodatkową, profesjonalną nawierzchnią jezdną RampLine gr. 6 mm. Każda powłoka musi być przykręcona do konstrukcji za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Torx 5,0x6,0 lub Torx 6,0x6,0.

Części ramp muszą być skręcone razem ze sobą za pomocą galwanizowanych śrub 12 mm z nakrętkami zabezpieczonymi teflonową powłoką. Śruby muszą być rozmieszczone wzdłuż krawędzi każdej rampy minimum co 400 mm.

80% krawędzi ramp musi mieć zabezpieczenie ochronne w postaci stalowych kątowników o szerokości w zakresie 30÷50mm i grubości 3mm, również na zakrzywieniach ramp. Kątowniki muszą być przymocowane stalowo-ocynkowanymi wkrętami do belek tak, jak wynika to z ich ułożenia w konstrukcji, czyli co 250 mm.

W 80% obicie musi stanowić element konstrukcyjny urządzenia. Wyjątkiem mogą być tylne obicia, które montuje się na tyłach urządzeń – minimalna ich grubość to 9 mm.

Wkręty i śruby znajdujące się po bokach (konstrukcji) muszą być przykręcone na równo z obiciem (przed przykręceniem otwory muszą być rozwiercane i frezowane na maszynie numerycznej CNC tak, aby łebek śruby czy wkrętu schował się).

Na płytach bocznych zewnętrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostać zainstalowany system wentylacji w taki sposób, aby powodował swobodny przepływ powietrza przez element.

Wszystkie panele boczne muszą być umieszczone na podstawkach w celu wyeliminowania wchłaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu będą też pełniły funkcję dodatkowego systemu wentylacji.

ELEMENT JEZDNY:

Końcową powierzchnią jezdną musi być profesjonalna mata RampLine, przykręcona na krawędziach za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Spax lub Torx 6.0x6.0. Odstęp wkrętów to minimum 100 mm, a pośrodku arkusza – między 200 a 400 mm.

Wszystkie główki wkrętów muszą być zagłębione w wierzchniej warstwie nawierzchni jezdnej na 1,5mm.

W celu utrzymania odpowiedniej rozszerzalności materiałowej, między płytami musi być utrzymana 2 mm przestrzeń.

BARIERKI OCHRONNE:

Wszystkie urządzenia o wysokości powyżej 1000 mm muszą mieć poręcze ochronne wzdłuż tyłu i boków podestu (nie dotyczy to wysokich funboxów do skoków, gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do zwiększenia ryzyka wypadku).

Barierki muszą posiadać pionowe poprzeczki, aby nie prowokowały nikogo do wspinania się.

Wysokość barierek ochronnych ponad podestem musi wynosić co najmniej 1200mm.

Poręcze muszą być wykonane ze stali galwanizowanej, z profilów 30x30 i 20x40 oraz kątownika 30x30.

Tylne i boczne barierki muszą być skręcone razem ze sobą za pomocą śrub i nakrętek z teflonową wkładką.

Barierki muszą być przymocowane do ramp przy pomocy śruby kotwiącej TSM B x SW 17 ø10x100.

STAL:

Coping musi być wykonany z rury stalowej o średnicy 50 mm.

Coping musi być przymocowany do podestów za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Spax lub torx 6,0x6,0 –  w dwóch rzędach i w odstępach 150 mm i 300 mm. Końcówki rur muszą być zaślepione, aby zapobiec skaleczeniom w palce.

Copingiem na box-ach może też być stalowy profil o wymiarach 50x30x2.

Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, muszą być zamocowane blachy wzdłuż copingu o tej samej grubości co wierzchnia warstwa RampLine i o szerokości 120 mm, aby chronić górną warstwę jezdną od zadrapań i porysowania.

Wszystkie kątowniki muszą mieć na zgięciu zaokrąglenia (stal walcowana na zimno).

Poręcze do ślizgania się muszą być zamontowane na 6 mm blachach o wymiarach 60x300mm 
i przykręcone do podłoża za pomocą wkrętów typu Spax 6,0x6,0.

Wszystkie copingi i kątowniki do ślizgania się muszą być galwanizowane po ich przygotowaniu, aby uniknąć korozji.

Wszystkie otwory na blachach muszą być rozwiercone i fazowane tak, aby po przykręceniu wkrętów główki nie wystawały.

Wszystkie blachy najazdowe muszą mieć szerokość 380÷500 mm i nie mogą być grubsze niż 3mm, aby zapewnić swobodne najeżdżanie.

Wszystkie blachy najazdowe muszą stykać się z podłożem i muszą tworzyć swobodną linię przejazdu.

Wszystkie blachy muszą być przykręcone do ramp za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Spax 6,0x6,0.

Na narożach i na kantach piramid progi metalowe muszą tworzyć gładkie przejście.

Wszystkie odsłonięte krawędzie maty RampLine muszą być zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi kątownikami o grubości 3 mm i szerokości w zakresie 30÷50 mm. Kątowniki muszą być przymocowane wzdłuż środkowej linii co 250 mm za pomocą wkrętów typu Spax lub torx  6.0x6.0.

ZAŁĄCZNIKI:

Między płytami RampLine musi być utrzymana 2 mm przestrzeń dla ich swobodnego rozprężania się.

Wszystkie boczne płyty konstrukcyjne w podestach muszą mieć zainstalowany system wentylacji.

Wszystkie płyty nośne konstrukcyjne muszą opierać się na podkładkach o gr.18 mm, w celu dodatkowej wentylacji i izolacji przed wodą.

TOLERANCJE:

Wszystkie wystawione krawędzie muszą być ochronione galwanizowaną stalą.

Copingi mogą wystawać nie bardziej niż 12 mm ponad powierzchnię blatu.

Wszystkie promienie nie mogą zmienić się bardziej niż 20 mm od określonego wymiaru.

Przestrzenie otworów na środku arkusza płyty muszą być w odstępach minimum 400 mm.

Przestrzenie otworów na krawędziach arkusza płyt muszą być w odstępach minimum 250 mm

Wszystkie otwory przy krawędziach stykających się ze sobą muszą być symetryczne.

Wszystkie połączenia śrubowe muszą być zakończone podkładką i nakrętką z teflonem.

Długość urządzeń może się różnić o 6% w zależności od kątów.

Art. 3. INSTALACJA

SPECYFIKACJA NAWIERZCHNI BETONOWEJ SKATEPARKU

1. WYKONANIE PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH I ZIEMNYCH

Zebranie warstwy humusu, wykonanie koryta, rozplantowanie i wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopów, obsianie trawą, założenie rur osłonowych dwudzielnych na kablach energetycznych, sieciach wodociągowych i gazociągach. Ewentualne cieki wód należy odprowadzić rurami drenarskimi poza obręb projektowanej płyty.

2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SKATEPARKU

a) Podbudowa

Podłoże gruntowe powinno spełniać warunki nośności o klasyfikacji G1 wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. Jeżeli istniejące podłoże nie spełnia w/w warunków należy zastosować odpowiednią wymianę gruntu lub wzmocnienie tak, aby uzyskać grupę nośności G1.

Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię betonową – ułożenie geowłókniny separacyjnej z włókna ciągłego 100g/m2 np. GEOGEBEL T_150, podbudowa z kruszywa łamanego lub naturalnego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm grubość warstwy 15 cm. Ułożenie dwóch warstw folii PE o grubości 0,2mm.

b) Płyta główna

Nawierzchnia betonowa – wykonana jako posadzka przemysłowa o grubości 20 cm z betonu B 30 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 0,9kg/m3, hydrotechnicznego W8, mrozoodporność F150 o wytrzymałości na ścieranie 2,5 cm³/50 cm² w obrzeżu betonowym o wymiarach 8x30 cm jednostronnie fazowanym na równo w stosunku do płyty, ułożonym na ławie betonowej z oporem z betonu minimum B15. W płycie należy wykonać szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego maks. 3 m × 3 m na głębokości 1/3 grubości płyty lub nacięcia przeciwskurczowe dzielące ją na fragmenty gwarantujące zachowanie założonego celu, któremu ma służyć. Po 30 dniach należy założyć sznury dylatacyjne oraz wypełnić dylatację masą poliuretanową.

W przypadku betonowania jednej posadzki w dwóch lub więcej polach należy wykonać połączenie pól betonowanych w różnym czasie przez wspólne zbrojenie prętami lub siatką, albo specjalnie wstawionymi prętami stalowymi gładkimi, rozmieszczonymi maksymalnie co 40cm, łączącymi sąsiednie pola; pręty te powinny być zaizolowane z jednej strony w celu umożliwienia ich przesuwania poziomego w jednym z łączonych pól.

Spadek płyty jednostronny 1,5 % (w szczególnych przypadkach dopuszcza się spadek wielostronny, jednakże nie mniejszy niż 1,5%, po konsultacji z projektantem urządzeń skateparku).

3. KONSTRUKCJA KRAWĘDZI PŁYTY

a) między płytą betonową, a obrzeżem należy ułożyć taśmę dylatacyjną wykonaną ze spienionego polietylenu,

b) obrzeża betonowe należy ułożyć tak, aby ich górna płaszczyzna pokrywała się z płaszczyzną płyty,

c) obrzeża układane fazowaniem na zewnątrz.

4. WŁAŚCIWOŚCI NAWIERZCHNI BETONOWEJ

Nawierzchnia powinna być:

- równa i gładka (dla osób poruszających się na deskorolce lub rolkach z kółkami o średnicy 44 – 59 mm nie może być żadnych odczuwalnych nierówności w nawierzchni jezdnej),

- odporna na punktowe uderzenia.

INFORMACJA  O  PLANIE  BIOZ

Przy montażu elementów grodziska prace  będą wykonywane na wysokości przy użyciu rusztowań.

Rusztowania muszą być posadowione i zmontowane zgodnie z normami i przepisami BHP.

Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby rusztowania były zaopatrzone w podwójne balustrady i deski odbojowe. Całość rusztowań powinna być zaopatrzona w podesty i drabinki wewnętrzne.. Rusztowania powinny posiadać aktualny atest a ich prawidłowy montaż należy potwierdzić protokołem odbioru..

Przed przystąpieniem do wykonywania robót związanych z  wykonywaniem prac montażowych należy wydzielić i oznakować strefę bezpieczeństwa ..

Kierownik budowy zobowiązany jest do przedstawienia planu BIOZ w zakresie robót na wysokości.