SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Adres inwestycji: 63-600 Kępno, ul. Nowowiejskiego 5, dz. nr ewid.1766

Inwestor: Gmina Kępno, 63-600 Kępno , ul. Ratuszowa 1

Zadanie: BUDOWA  BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO

CPV-4521200-6- Roboty budowlane w zakresie budynków sportowych

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

1. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - roboty

ziemne

2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- roboty

konstrukcyjne

3. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- roboty

murowe

4. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- roboty

pokrywcze

5. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - tynkarskie

malarskie

1. Roboty ziemne

1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot ziemnych w gruntach I-II kategorii i ich zasypania w związku z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego w m. Kępno dz. nr ewid.1766 przy ul. Nowowiejskiego 5. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy budynku zaplecza sanitarno-szatniowego w m. Kępno dz. nr ewid.1766 przy ul. Nowowiejskiego 5 i obejmują wykonanie wykopów  w gruncie rodzimym, który stanowią piaski średnie o dobrym współczynniku filtracji oraz ich zasypanie.

Zakres robot obejmuje:

- wykopy fundamentowe,

- oczyszczanie dna wykopów,

- zasypanie wykopów piaskiem z ubijaniem,

- wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi,

1.3. Materiały

- grunt pochodzący z wykopu.

Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajaniaokreślają przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu,

1.4. Sprzęt

Łopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka, koparka podsiębierna, spycharka, równiarka.

1.5. Transport

Ręczny i samochodem samowyładowczym

1.6. Wykonanie robót

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania robot (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym, ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania

(zasyp wykopów) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od inwestowania terenu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 1,0. W czasie robot ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robot na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robot ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robot ziemnych. W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym lub archeologicznym należy niezwłocznie - wstrzymać prace i zawiadomić Inspektora oraz Nadzór Autorski.

Kontrola jakości

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu,

b) zapewnienie stateczności ścian wykopów,

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu,

d) zagęszczenie zasypanego wykopu.

Jednostka obmiaru

(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek.

Odbiór robót

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.

Podstawa płatności

(m3) - po odbiorze robot.

Przepisy związane

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze

PN-74/6-02480 Grunty budowane. Podział, nazwy, symbole, określenia

2. Roboty konstrukcyjne

2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot w zakresie konstrukcji

żelbetowych, murowych i drewnianych na wszystkich etapach budowy budynku zaplecza sanitarno- szatniowego w m. Kępno dz. nr ewid.1766 przy ul. Nowowiejskiego 5

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot.

2.2. Zakres robót

-wykonanie żelbetowych ław fundamentowych,

-wykonanie ścian fundamentowych murowanych z bloczków betonowych

-wykonanie ścian konstrukcyjnych murowanych z pustaków ceramicznych

-wykonanie stropu drewnianego z drewna klasy K-27 o wilgotności nie większej niż 12%

-wykonanie wieńców i nadproży z betonu B-20,

-wykonanie więźby dachowej drewnianej

2.3. Materiały

-beton konstrukcyjny klasy B 20,

-stal zbrojeniowa klasy A-III, A-0,

-bloczki betonowe kl. 15,

-pustaki ceramiczne,

-cegły ceramiczne,

-zaprawa cem-wap marki 3,

-zaprawa cementowa marki 5,

-drewno konstrukcyjne klasy K-27 o wilgotności nie większej niż 12%

2.4. Sprzęt

Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pędzle,(sprzęt prosty), betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciągniki.

2.5. Transport

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, wyciąg, transport ręczny.

2.6. Kontrola jakości

Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej, bruzd, przewiązek, mocowań w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości materiałów i elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem.

2.7. Jednostka obmiaru                                                     '

Objętość wylewek betonowych (m3), powierzchnia ścian murowanych (m2), długości, typy, ilość elementów jakość elementów wbudowywanych.

2.8. Odbiór

Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych

2.9. Podstawa płatności

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy

2.10. Przepisy związane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

BN-73/6736-01- Beton zwykły. Metody badań.

3. Roboty murowe

3.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

murowych przy realizacji zadania budowy budynku zaplecza sanitamo-szatniowego w m. Kępno dz. nr ewid.1766 przy ul. Nowowiejskiego 5.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

3.2. Zakres robót

- wymurowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych na zaprawie cementowej,

- wymurowanie ścian zewnętrznych gr. 19cm z pustaków ceramicznych na zaprawie cem-wap

- murowanie ścianek działowych z  cegieł ceramicznych gr. 12 cm na zaprawie cem-wap.

- murowanie kominów z cegieł ceramicznej kl.15 oraz z cegły klinkierowej ponad dachem gr. 12 cm na zaprawie cem-wap.

3.3. Materiały

- bloczki betonowe kl. 15,

- pustaki ceramiczne gr. 19 cm, 25cm i 12cm,

- cegły ceramiczne kl.15,

- cegła klinkierowa,

- zaprawa cem-wap marki 3,

- zaprawa cementowa marki 5,

3.4. Sprzęt

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

3.5. Transport

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, wyciąg lub wciągarka ręczna.

3.6. Kontrola jakości

Sprawdzenie jakości bloczków i płytek należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, - ustalić wymagane recepty laboratoryjne. Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów.

3.7. Jednostka obmiaru

(m3) ścian fundamentowych z bloczków, (m2) ścian i ścianek działowych, (szt) ilość prefabrykatów.

3.8. Odbiór

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową.

3.9. Podstawa płatności

Zgodnie z obmiarem (szt, m2 i ma), po odbiorach poszczególnych robót,

3.10. Przepisy związane

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/8-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

4. Roboty pokrywcze

4.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonaniai odbioru pokryć dachowych z pap termozgrzewalnych wraz z obróbkami blacharskimi na budynku sanitarno-szatniowym. w m. Kępno dz. nr ewid.1766 przy ul. Nowowiejskiego 5.

4.2. Zakres

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 4

Zakres robót objętych S.T. obejmuje:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.:

- pokrycie dachu na gotowym podłożu 1x papa termozgrzewalna

- wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich

- montaż elementów odwodnienia dachu

4.3. Materiały

-papa asfaltowa termozgrzewalna, modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej.

-lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco

-wymagania wg PN-B-24625:1998

-roztwór asfaltowy do gruntowania

-blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245. PN-EN 10203:1998

-rynny PCV fi 115,

-rury spustowe fi 100 z PCV,

-wywietrzaki dachowe wentylacyjne i kanalizacyjne.

4.4. Sprzęt

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.5 Transport

Lepik asfaltowy i materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane

i transportowane w sposób wskazany w normach polskich;

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej

20 cm i związane drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm;

na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi wPN-89/B-27617;

rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników; rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między warstwami - 80 cm.

4.6. Wykonanie robót

Pokrycia papami termozgrzewalnymi

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN- 80/B-10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w

aprobatach technicznych.

Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą

kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża elementów pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać następujących zasad:

palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę

papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia, fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.

Obróbki blacharskie                                                    ,

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obróbki  blacharskie z stalowej ocynkowanej o grubości od 0,6 mm   można

wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -l 5°C. Robót nie można

wykonywać na oblodzonych podłożach.

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki

odpływ wody z obszaru dylatacji.

Urządzenia do odprowadzania wód opadowych

Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju

trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu

powinno być poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne

jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych..

Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami

ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi

elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny

być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-

EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,

PN-B-9470L1999 i PN-B-94702:1999

4.7. Kontrola jakości

Materiały izolacyjne

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym

przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

4.8. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest:

- m2 pokrytej powierzchni,

- l m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez

Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

4.9 Odbiór robót

Odbiór podłoża

•   badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,

•  sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty

kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między

sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

Odbiór robót pokrywczych

•  Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

• podłoża (deskowania i łat),

• jakości zastosowanych materiałów,

• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

•   badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

• dokumentacja techniczna,

• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych

warstw lub fragmentów pokrycia,

• zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

• protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

Odbiór pokrycia z papy

•   sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy,

•  sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i

końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2.

Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

•  sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,

•  sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,

•   sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,

•   sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

4.10. Podstawa płatności

Wg warunków umowy

4.11. Przepisy związane

PN-69/B-10260                 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998             Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A l: 1997      Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998             Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.

PN-61/B-10245                 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5. Roboty tynkarskie i malarskie

5.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot tynkarskich oraz malarskich wewnętrznych i elewacyjnych w związku z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego w m. Kępno dz. nr ewid.1766 przy ul. Nowowiejskiego 5.

S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt. 5

5.2. Zakres

przygotowanie podłoża na ścianach wewnętrznych,

wykonanie podkładu gruntującego,

wykonanie tynku wewnętrznego cementowo-wapiennego

gruntowanie podłoży,

wykonanie gładzi gipsowych na tynkach wewnętrznych,

malowanie wnętrz,

docieplanie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą.

5.3. Materiały

Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie, strukturalne tynki silikonowe, farby

wewnętrzne emulsyjne, styropian do izolacji cieplnej posadzek, elewacji, ścian fundamentowych, zaprawy klejowe do styropianu, kołki do mocowania styropianu i wełny mineralnej, siatka do zatapiania w zaprawie klejowej na styropianie , folia paroszczelna, płytki klinkierowe elewacyjne, płyty kartonowe - gipsowe gr. 12 mm, preparaty do gruntowania podłoży, wkręty do płyt kartonowych.

5.4. Sprzęt

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, wałki, wkrętarka.

5.5. Transport

Dostawa - samochodem ciężarowym na plac budowy

5.6. Kontrola jakości robót:

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie

wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.

Metody sprawdzania jakości robot tynkarskich:

- badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem,

- badania mrozoodporności tynków zewnętrznych,

-badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30

mm w ten sposób, aby podłoże było odsłonięte ale nienaruszone,

-sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,

-sprawdzenie wykonania narzutu z tynku wewnętrznego

-sprawdzenie kolorystyki i jakości robot malarskich

5.7. Jednostka obmiaru

(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni

5-8- Odbiór

Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

5.9. Podstawa płatności

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

5.10- Przepisy związane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych

Instrukcje i certyfikaty producenta

Sporządził: