Załącznik nr 7 do SIWZ

Zakup i dostawa wyposażenia kuchennego do Przedszkola i Żłobka Samorządowego przy ulicy Cichej 13 w Kępnie

| Lp. | Nazwa | Opis techniczny | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Szafka odzieżowa dwudzielna | Szafka ubraniowa z dzieloną przegrodą pionową, oddzielającą część brudną od czystej, oraz półką poziomą nad przegrodą. Wymiary minimalne: szerokość - 40cm, głębokość- 47cm, wysokość-170cm. Szafka wykonana z blach stalowych, malowanych proszkowo w kolorze białym, drzwi wentylowane u dołu i góry z zamkiem z wkładką patentową i kompletem 2 kluczy. | 3 szt. |  |  |
| 2 | Stolik śniadaniowy dla personelu | Blat wykonany z płyty laminowanej w kolorze buk o gr. 18 mm wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze blatu, oparty na czterech nogach niklowanych, stolik o wymiarach 80x60cm i wysokości 75cm. Estetycznie wykonany bez ostrych krawędzi, | 1 szt. |  |  |
| 3 | Krzesło składane | Krzesło składane z siedziskiem i oparciem wykonanym z tworzywa sztucznego lub sklejki o powierzchni łatwo zmywalnej o wymiarach: szer. 38-45cm, głębokość 38-45cm, wysokość- 75-90cm. Kolorystka w odcieniu jasnym, | 2 szt. |  |  |
| 4 | Regał 4 półkowy | Regał ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej grubości 1mm, składający się z czterech półek. Minimalne obciążenie na każdą półkę 90kg. Minimalna wysokość regału 170cm, szerokość 58-65cm, długość 58-65cm. Regał przeznaczony do przechowywania żywności, | 3 szt. |  |  |
| 5 | Szafa chłodniczo-mroźnicza 2-temperaturowa | Szafa chłodniczo- mroźnicza 2-temperaturowa minimum (0-12 °C, /-10~-21 °C) pojemność 600-700l wykonana ze stali nierdzewnej, samozamykalne drzwi, wymuszony obieg powietrza, izolacja PUR, automatyczne odraszanie i odparowywanie kondensatu, maksymalna moc elektryczna – 1 KW, elektroniczny wyświetlacz, regulowana wysokość nóżek, wym: szerokość 70-74cm, głębokość 76-85cm, minimalna wysokość 200cm, | 1 szt. |  |  |
| 6 | Szafa chłodnicza | Szafa chłodnicza pojemność 600-700l wykonana ze stali nierdzewnej, samozamykalne drzwi, wymuszony obieg powietrza, izolacja PUR, automatyczne odraszanie i odparowywanie kondensatu, maksymalna moc elektryczna – 0,7 KW, elektroniczny wyświetlacz, regulowana wysokość nóżek, wym: szerokość 70-74cm, głębokość 76-85cm, minimalna wysokość 200cm, | 3 szt. |  |  |
| 7 | Zmywarko-wyparzarka do naczyń z dwoma dozownikami na podstawie | Zmywarko-wyparzarka do naczyń z dwoma dozownikami do płynu myjącego i płynu nabłyszczającego w obudowie ze stali nierdzewnej, podstawa ze stali nierdzewnej, 2-warstwowa izolacja obudowy zapobiegająca stratom ciepła, minimalna moc 4,5 KW, wym: szerokość 55-60cm, głębokość 55-60cm, wysokość 75-90cm, komplet koszy, | 1 szt. |  |  |
| 8 | Wózek kelnerski 3 półkowy spawany | Wózek kelnerski 3 półkowy spawany ze stali nierdzewnej o zaokrąglonych krawędziach, cztery kółka skrętne i dwa hamulce, obciążenia półki 60-80kg, 3 półki przetłoczone, wym: szerokość 50-60cm, długość 80-90cm, wysokość 75-90cm, | 2 szt. |  |  |
| 9 | Zmywarka kapturowa do termosów | Zmywarka kapturowa do termosów w obudowie ze stali nierdzewnej, 2-warstwowa izolacja obudowy zapobiegająca stratom ciepła, 2 dozowniki ze środkami chemicznymi, pompa spustowa i płucząca, minimalna moc 6,0 KW, wym: szerokość 65-75cm, głębokość 70-80cm, wysokość 150-180cm, komplet koszy, | 1 szt. |  |  |
| 10 | Szafa chłodnicza | Szafa chłodnicza pojemność 350-450l wykonana ze stali nierdzewnej, samozamykalne drzwi, wymuszony obieg powietrza, izolacja PUR, automatyczne odraszanie i odparowywanie kondensatu, maksymalna moc elektryczna – 0,5 KW, elektroniczny wyświetlacz, regulowana wysokość nóżek, wym: szerokość 55-70cm, głębokość 55-65cm, wysokość 170-200cm, | 2 szt. |  |  |
| 11 | Piec konwekcyjno-parowy na podstawie | Piec konwekcyjno-parowy na podstawie, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemność 10 x GN1/1,maksymalna moc elektryczna – 20 KW, wym: szerokość 70-90cm, długość 70-90cm, wysokość 90-130cm, ilość posiłków dziennie 120-150, | 1 szt. |  |  |
| 12 | Kuchenka mikrofalowa na półce wiszącej | Kuchenka mikrofalowa o mocy minimum 1,0 KW, ze stali nierdzewnej, poj. Komory minimum 25 litrów, minimalne wymiary komory: 330x340x200mm, 5 poziomów mocy, | 2 szt. |  |  |
| 13 | Lodówka na próbki | Lodówka na próbki wykonana obudowa ze stali, drzwi zabezpieczone zamkiem, podział na dwie komory przeznaczone do umieszczania kaset z pojemnikami, minimalna ilość kaset – 9 sztuk z 8 pojemnikami w każdej z nich, kasety oznaczone w sposób czytelny, automatyczne odraszanie i odparowywanie kondensatu, maksymalna moc elektryczna – 0,65 KW, wym: szerokość 45-55cm, głębokość 45-60cm, wysokość 70-90cm, budowa chłodziarki dostosowana do wymogów aktualnej ustawy. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, instrukcja pobierania i przechowywania próbek, | 1 szt. |  |  |
| 14 | Waga elektroniczna platformowa do 150 kg | Waga elektroniczna platformowa do 150 kg, wykonane ze stali nierdzewnej z wyświetlaczem elektronicznym. Zasilanie 230V oraz na baterie, obciążenie do 150 kg, wymiary maksymalne: 60x60x130cm, | 1 szt. |  |  |
| 15 | Patelnia elektryczna | Patelnia elektryczna wykonana ze stali nierdzewnej, misa patelni z możliwością przechylania, moc elektryczna 8 – 12 KW, wym: szerokość 70-80cm, długość 75-85cm, wysokość 80-90cm, zasilanie 400V, pojemność robocza 50-70 litrów, | 1 szt. |  |  |
| 16 | Taboret gazowy | Taboret gazowy wykonany ze stali nierdzewnej na ruszcie żelbetowym, moc palnika 8 – 15 KW, wym: szerokość 45-55cm, długość 45-55cm, wysokość 45-55cm, średnica palnika minimum 16cm, gaz ziemny | 1 szt. |  |  |
|  |  |  | Suma |  |