Załącznik nr 7 do SIWZ

Budowa Przedszkola i Żłobka Samorządowego z własną kuchnią w Kępnie przy ulicy Cichej 13
zakup i dostawa wyposażenia meblowego

| Lp. | Nazwa | Opis techniczny | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SALA PRZEDSZKOLNA - POMARAŃCZOWA |  |  |
| 1 | Szafka parapetowa z drzwiczkami | Szafka wykonana z płyty laminowanej w kolorze buk o gr. 18 mm, wykończona obrzeżem PCV, wyposażona w 1 półkę, # wymiary: szerokość 89-91cm, głębokość 39-41cm, wysokość 49-51cm. Drzwiczki do szafki w kolorze frontów: lewy -pomarańczowy oraz prawy – jeden zielony, jeden ciemno różowy. front wykonany z lakierowanej płyty MDF. Uchwyty do szafki mocowane na 2 wkręty o gabarycie zewn. 8-12cm. Szafka nr 1 i nr 2 muszą posiadać takie same wymiary zewnętrzne oraz uchwyty. | 2 szt. |  |  |
| 2 | Szafka parapetowa z szufladami | Szafka wykonana z płyty laminowanej w kolorze buk o gr. 18 mm ,wykończona obrzeżem PCV, dostosowana do 2 szerokich szuflad ( równy podział), # wymiary: szerokość 89-91cm, głębokość 39-41cm, wysokość 49-51cm. Drzwiczki do szuflad w kolorze frontów: dwa pomarańczowe oraz jeden zielony, jeden ciemno różowy, front wykonany z lakierowanej płyty MDF. Uchwyty do szafki mocowane na 2 wkręty o gabarycie zewn. 8-12cm. Szafka nr 1 i nr 2 muszą posiadać takie same wymiary zewnętrzne oraz uchwyty. Zamykanie szuflad zabezpieczone przed wypadaniem. | 2 szt. |  |  |
| 3 | Szafka szczytowa z pojemnikami | Szafka z 2 przegrodami pionowymi do uzupełnienia drewnianymi pojemnikami i szufladami. W każdej z 3 pionowych przestrzeni miejsce na 5 drewnianych pojemników. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku, wykończonej obrzeżem PCV , # wymiary szafek: szerokość 83-85cm, głębokość 39-41cm, wysokość 104-106cm, Pojemniki drewniane lakierowane. Boki wykonane ze sklejki lakierowanej bezbarwnie, front wykonany z lakierowanej płyty MDF w kolorach: pomarańczowym, żółtym, czerwonym , w każdym kolorze po 5 sztuk, # wymiary pojemników: szerokość 24-26cm, głębokość 34-36cm, wysokość 16-17cm. Szafka nr 3 i nr 6 muszą posiadać takie same wymiary zewnętrzne. Zamykanie pojemników zabezpieczone przed wypadaniem. | 2 szt. |  |  |
| 4 | Szafa szczytowa | Szafa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk, wykończonej obrzeżem PCV. Wyposażona w 4 duże i 4 małe półki, do której można zamocować drzwiczki. Dolna część z małymi półkami wyposażona w pionową przegrodę przedzielającą 2 półki na 4 małe półki . # wymiary: szerokość 83-85cm, głębokość 39-41cm, wysokość 185-195cm. Drzwi do szafy w kolorze pomarańczowym zamykające dwie górne półki oraz 4 małe półki dolne, 1 półka środkowa pozostaje niezabudowana. Wymiary szerokość i głębokość muszą być takie same w szafce poz. 4 i poz. 5. Na szafie zamontować szafkę nadstawkę poz.5. | 2 szt. |  |  |
| 5 | Szafka wisząca, nadstawka, szczytowa | Szafka wykonana z płyty wiórowej o gr. 18 mm w kolorze buk, wykończonej obrzeżem PCV. Wyposażona w jedną półkę. # wymiary: szerokość 83-85cm, głębokość 39-41cm, wysokość 66-68cm. Szafka zamykana parą drzwi wykonaną z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze pomarańczowym. Wymiary szerokość i głębokość muszą być takie same w szafce poz. 4 i poz. 5, i poz. 6. Trzy szafki wykonać jako szafki wiszące a pozostałe dwie jako szafki nadstawki stojące na szafie poz. 4. | 5 szt. |  |  |
| 6 | Szafka szczytowa | Szafka wykonana z płyty wiórowej w tonacji buku o gr. 18 mm wykończonej obrzeżem PCV. Posiadająca 3 półki. # wymiary: szerokość 83-85cm, głębokość 39-41cm, wysokość 104-106cm. Szafka nr 3 i nr 6 muszą posiadać takie same wymiary zewnętrzne. | 2 szt. |  |  |
| 7 | Szafka wąska | Szafka wąska wykonana z płyty laminowanej w kolorze buk o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV. Wyposażona w 3 półki i miejsce na 4 szuflady. #wymiary: szerokość 43-45cm, głębokość 39-41cm, wysokość 185-195cm. # Wymiary wysokość i głębokość muszą być takie same w szafce poz. 4. Drzwi do szafy w kolorze pomarańczowym zamykające dwie górne powierzchnie pomiędzy półkami oraz powierzchnie z szufladami, dwie powierzchnie pomiędzy półkami pozostają niezabudowane. Drzwi fronty wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze pomarańczowym. Szuflady dopasowane wymiarem do słupka na 4 szuflady. Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, fronty z płyty w kolorze pomarańczowym. Zamykanie szuflad zabezpieczone przed wypadaniem. | 1 szt. |  |  |
| 8 | Stolik prostokątny | Stolik prostokątny składający się z czterech okrągłych nóg i blatu wykonanego z płyty laminowanej w kolorze buk o gr. 18 mm wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze pomarańczowym. # wym. blatu 120-125 x 74-80 cm. Możliwość regulowania wysokości stołów poprzez dokręcanie końcówek nóg okrągłych do wys. 40, 46, 52, 58 cm. | 3 szt. |  |  |
| 9 | Stolik kwadratowy | Stolik kwadratowy składający się z czterech okrągłych nóg i blatu wykonanego z płyty laminowanej w kolorze buk o gr. 18 mm wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze pomarańczowym. # wym. blatu 74-80 x 74-80 cm. Możliwość regulowania wysokości stołów poprzez dokręcanie końcówek nóg okrągłych do wys. 40, 46, 52, 58 cm. | 2 szt. |  |  |
| 10 | Krzesełko | Stelaż wykonany z rurki metalowej odporny na uszkodzenia mechaniczne, lakierowany technologią proszkową w kolorze pomarańczowym. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki lakierowanej bezbarwnie o gr. 6 mm, bezpieczne zaokrąglone narożniki. Dla wysokości siedziska 26 cm – 6 sztuk, wys. siedziska 31 cm – 14 sztuk, wys. siedziska 35 cm – 6 sztuk. Oznaczenie krzesełka zgodne z nowa normą PN-EN-1729-1:2007 i PN 1729-2:2007. | 26 szt. |  |  |
| 11 | Biurko | Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk, wykończonej obrzeżem PCV. Posiada szufladę oraz szafkę zamykaną na klucz, front w kolorze pomarańczowym. # wymiary: długość 110-120,szer. 70-75,wysok. 74-76 cm | 1 szt. |  |  |
| 12 | Krzesło ISO | Krzesło ISO (kolor tapicerki w kolorze pomarańczowym) | 2 szt. |  |  |
| 13 | Kącik zabawowy kuchenny narożnikowy | Kącik narożnikowy wykonany z lakierowanej płyty MDF w wyrazistych kolorach, gdzie dominującym kolorem jest zielony i pomarańczowy. Zestaw składa się z 2 części, jednej, która tworzy blat, zlewozmywak i zmywarkę, i drugiej, wysuwanej, w której znajduje się pralka oraz kuchenka do pieczenia rozmaitych potraw. W rzucie poziomym kształt kącika w literze L o kącie prostym i bokach o wymiarach szerokość 110-200cm, długość 110-200cm, wysokość 50-110 cm, blat na wysokości 45-55cm. Kącik jest bezpieczny dla małych gospodyń ze względu na zaokrąglone krawędzie. Jest przestrzenny i wielofunkcyjny, bez wyposażenia. Każdy z kącików powinien różnić się od siebie, albo kolorystyką, wzorami lub różnym rozmieszczeniem poszczególnych szafek. | 1 szt. |  |  |

| SALA PRZEDSZKOLNA - ZIELONA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14 | Szafka parapetowa z drzwiczkami | Szafka wykonana z płyty laminowanej w kolorze buk o gr. 18 mm, wykończona obrzeżem PCV, wyposażona w 1 półkę, # wymiary: szerokość 89-91cm, głębokość 39-41cm, wysokość 49-51cm. Drzwiczki do szafki w kolorze frontów: lewy - zielony oraz prawy jeden ciemnoróżowy i jeden żółty, front wykonany z lakierowanej płyty MDF. Uchwyty do szafki mocowane na 2 wkręty o gabarycie zewn. 8-12cm. Szafka nr poz.14 i nr 15 muszą posiadać takie same wymiary zewnętrzne oraz uchwyty. | 2 szt. |  |  |
| 15 | Szafka parapetowa z szufladami | Szafka wykonana z płyty laminowanej w kolorze buk o gr. 18 mm ,wykończona obrzeżem PCV, dostosowana do 2 szerokich szuflad( równy podział), # wymiary: szerokość 89-91cm, głębokość 39-41cm, wysokość 49-51cm. Drzwiczki do szuflad w kolorze frontów: dwa zielone oraz jeden ciemnoróżowy i jeden żółty, front wykonany z lakierowanej płyty MDF. Uchwyty do szafki mocowane na 2 wkręty o gabarycie zewn. 8-12cm. Szafka nr 14 i nr 15 muszą posiadać takie same wymiary zewnętrzne oraz uchwyty. Zamykanie szuflad zabezpieczone przed wypadaniem. | 2 szt. |  |  |
| 16 | Szafka szczytowa z pojemnikami | Szafka z 2 przegrodami pionowymi do uzupełnienia drewnianymi pojemnikami i szufladami. W każdej z 3 pionowych przestrzeni miejsce na 5 drewnianych pojemników. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku, wykończonej obrzeżem PCV , wymiary szafek: szerokość 83-85cm, głębokość 39-41cm, wysokość 104-106cm, Pojemniki drewniane lakierowane. Boki wykonane ze sklejki lakierowanej bezbarwnie, front wykonany z lakierowanej płyty MDF w kolorach: zielonym, żółtym, pomarańczowym, w każdym kolorze po 5 sztuk, wymiary pojemników: szerokość 24-26cm, głębokość 34-36cm, wysokość 16-17cm. Szafka nr 16 i nr 19 muszą posiadać takie same wymiary zewnętrzne. Zamykanie pojemników zabezpieczone przed wypadaniem. | 2 szt. |  |  |
| 17 | Szafa szczytowa | Szafa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk, wykończonej obrzeżem PCV. Wyposażona w 4 duże i 4 małe półki, do której można zamocować drzwiczki. Dolna część z małymi półkami wyposażona w pionową przegrodę przedzielającą 2 półki na 4 małe półki . # wymiary: szerokość 83-85cm, głębokość 39-41cm, wysokość 185-195cm. Drzwi do szafy w kolorze zielonym zamykające dwie górne półki oraz 4 małe półki dolne, 1 półka środkowa pozostaje niezabudowana. Wymiary szerokość i głębokość muszą być takie same w szafce poz. 17 i poz. 18. Na szafie zamontować szafkę nadstawkę poz.18. | 2 szt. |  |  |
| 18 | Szafka wisząca, nadstawka, szczytowa | Szafka wykonana z płyty wiórowej o gr. 18 mm w kolorze buk, wykończonej obrzeżem PCV. Wyposażona w jedną półkę. # wymiary: szerokość 83-85cm, głębokość 39-41cm, wysokość 66-68cm. Szafka zamykana parą drzwi wykonaną z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze zielonym. Wymiary szerokość i głębokość muszą być takie same w szafce poz. 17 i poz. 18. . Trzy szafki wykonać jako szafki wiszące a pozostałe dwie jako szafki nadstawki stojące na szafie poz. 17. | 5 szt. |  |  |

| 19 | Szafka szczytowa | Szafka wykonana z płyty wiórowej w tonacji buku o gr. 18 mm wykończonej obrzeżem PCV. Posiadająca 3 półki. # wymiary: szerokość 83-85cm, głębokość 39-41cm, wysokość 104-106cm. Szafka nr 16 i nr 19 muszą posiadać takie same wymiary zewnętrzne. Szafka bez drzwi. | 2 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Szafka wąska | Szafka wąska wykonana z płyty laminowanej w kolorze buk o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV. Wyposażona w 3 półki i miejsce na 4 szuflady. #wymiary: szerokość 43-45cm, głębokość 39-41cm, wysokość 185-195cm. # Wymiary wysokość i głębokość muszą być takie same w szafce poz. 17. Drzwi do szafy w kolorze zielonym zamykające dwie górne powierzchnie pomiędzy półkami oraz powierzchnie z szufladami, dwie powierzchnie pomiędzy półkami pozostają niezabudowane. Drzwi fronty wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze zielonym. Szuflady dopasowane wymiarem do słupka na 4 szuflady. Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, fronty z płyty w kolorze zielonym. Zamykanie szuflad zabezpieczone przed wypadaniem. | 1 szt. |  |  |
| 21 | Stolik prostokątny | Stolik prostokątny składający się z czterech okrągłych nóg i blatu wykonanego z płyty laminowanej w kolorze buk o gr. 18 mm wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze zielonym wymiarowanie blatu 120-125 x 74-80 cm. Możliwość regulowania wysokości stołów poprzez dokręcanie końcówek nóg okrągłych do wys. 40, 46, 52, 58 cm. | 3 szt. |  |  |
| 22 | Stolik kwadratowy | Stolik kwadratowy składający się z czterech okrągłych nóg i blatu wykonanego z płyty laminowanej w kolorze buk o gr. 18 mm wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze zielonym. # wym. blatu 74-80 x 74-80 cm. Możliwość regulowania wysokości stołów poprzez dokręcanie końcówek nóg okrągłych do wys. 40, 46, 52, 58 cm. | 2 szt. |  |  |
| 23 | Krzesełko | Stelaż wykonany z rurki metalowej odporny na uszkodzenia mechaniczne, lakierowany technologią proszkową w kolorze zielonym. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki lakierowanej bezbarwnie o gr. 6 mm, bezpieczne zaokrąglone narożniki. Dla wysokości siedziska 26 cm – 10 sztuk, wys. siedziska 31 cm – 16 sztuk. Oznaczenie krzesełka zgodne z nowa normą PN-EN-1729-1:2007 i PN 1729-2:2007. | 26 szt. |  |  |
| 24 | Biurko | Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk, wykończonej obrzeżem PCV. Posiada szufladę oraz szafkę zamykaną na klucz, front w kolorze zielonym. # wymiary: długość 110-120,szer. 70-75,wysok. 74-76 cm | 1 szt. |  |  |
| 25 | Krzesło ISO | Krzesło ISO (kolor tapicerki w kolorze zielonym) | 2 szt. |  |  |
| 26 | Kącik zabawowy kuchenny | Kącik wykonany z lakierowanej płyty MDF w wyrazistych kolorach, gdzie dominującym kolorem jest zielony i pomarańczowy. Zestaw składa się z 2 części, jednej, która tworzy blat, zlewozmywak i zmywarkę, i drugiej, wysuwanej, w której znajduje się pralka oraz kuchenka do pieczenia rozmaitych potraw. W rzucie poziomym kształt kącika w literze L o kącie prostym i bokach o wymiarach szerokość 110-200cm, długość 110-200cm, wysokość 50-110 cm, blat na wysokości 45-55cm. Kącik jest bezpieczny dla małych gospodyń ze względu na zaokrąglone krawędzie. Jest przestrzenny i wielofunkcyjny, bez wyposażenia. Każdy z kącików powinien różnić się od siebie, albo kolorystyką, wzorami lub różnym rozmieszczeniem poszczególnych szafek. | 1 szt. |  |  |

| SALA ŻŁOBKOWA – NIEBIESKA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27 | Szafka parapetowa z drzwiczkami | Szafka wykonana z płyty laminowanej w kolorze białym o gr. 18 mm, wykończona obrzeżem PCV, wyposażona w 1 półkę, # wymiary: szerokość 89-91cm, głębokość 39-41cm, wysokość 49-51cm. Drzwiczki do szafki w kolorze frontów: lewy - jasno niebieski oraz jeden ciemnoróżowy i jeden ciemnoniebieski –, front wykonany z lakierowanej płyty MDF. Uchwyty do szafki mocowane na 2 wkręty o gabarycie zewn. 8-12cm. Szafka nr poz. 27 i nr 28 muszą posiadać takie same wymiary zewnętrzne oraz uchwyty. | 2 szt. |  |  |
| 28 | Szafka parapetowa z szufladami | Szafka wykonana z płyty laminowanej w kolorze białym o gr. 18 mm, wykończona obrzeżem PCV, dostosowana do 2 szerokich szuflad( równy podział), # wymiary: szerokość 89-91cm, głębokość 39-41cm, wysokość 49-51cm. Drzwiczki do szuflad w kolorze frontów: dwa jasnoniebieskie oraz jeden ciemnoróżowy i jeden niebieski, front wykonany z lakierowanej płyty MDF. Uchwyty do szafki mocowane na 2 wkręty o gabarycie zewn. 8-12cm. Szafka nr 27 i nr 28 muszą posiadać takie same wymiary zewnętrzne oraz uchwyty. Zamykanie szuflad zabezpieczone przed wypadaniem. | 2 szt. |  |  |
| 29 | Szafka szczytowa | Szafa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym, wykończonej obrzeżem PCV. Wyposażona w 4 półki, dostosowana do maksymalnie czterech par małych drzwiczek. Szafa z trzema parami drzwiczek wykonanych z płyty laminowanej o gr. 12 mm w kolorach: różowym, jasnoniebieskim i ciemnoniebieskim wykończone obrzeżem PCV. Uchwyty do szafki mocowane na 2 wkręty o gabarycie zewn. 8-12cm. # wymiary: szerokość 89-91cm, głębokość 39-41cm, wysokość 165-175cm. Szafka nr 29 i nr 30 muszą posiadać taką samą wysokość oraz uchwyty. | 3 szt. |  |  |
| 30 | Regał szczytowy | Regał wąski wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym wykończonej obrzeżem PCV z 4 półkami. Tył regału z płyty lakierowanej HDF o gr. 6 mm w 5 odcieniach niebieskiego (tonowane od jasnego do ciemnego). # wymiary: szerokość 49-51cm, głębokość 29-31cm, wysokość 165-175cm. Szafka nr 29 i nr 30 muszą posiadać taką samą wysokość oraz uchwyty. | 2 szt. |  |  |
| 31 | Szafka szczytowa regałowa | Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym, wykończonej obrzeżem PCV. Wyposażona w 4 małe półeczki w górnej części mebla i 1 dużą półkę w dolnej części. # wymiary: szerokość 89-91cm, głębokość 39-41cm, wysokość 90-95cm. | 2 szt. |  |  |
| 32 | Stolik prostokątny | Stolik prostokątny składający się z czterech okrągłych nóg i blatu wykonanego z płyty laminowanej w kolorze buk o gr. 18 mm wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze niebieskim wymiarowanie blatu 120-125 x 74-80 cm. Możliwość regulowania wysokości stołów poprzez dokręcanie końcówek nóg okrągłych do wys. 40, 46, 52, 58 cm. | 3 szt. |  |  |
| 33 | Stolik kwadratowy | Stolik kwadratowy składający się z czterech okrągłych nóg i blatu wykonanego z płyty laminowanej w kolorze buk o gr. 18 mm wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze niebieskim. # wym. blatu 74-80 x 74-80 cm. Możliwość regulowania wysokości stołów poprzez dokręcanie końcówek nóg okrągłych do wys. 40, 46, 52, 58 cm. | 2 szt. |  |  |
| 34 | Krzesełko | Stelaż wykonany z rurki metalowej odporny na uszkodzenia mechaniczne, lakierowany technologią proszkową w kolorze niebieskim. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki lakierowanej bezbarwnie o gr. 6 mm, bezpieczne zaokrąglone narożniki. Dla wysokości siedziska 21 cm – 20 sztuk, wys. siedziska 26 cm – 6 sztuk. Oznaczenie krzesełka zgodne z nowa normą PN-EN-1729-1:2007 i PN 1729-2:2007. | 26 szt. |  |  |
| 35 | Biurko | Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk, wykończonej obrzeżem PCV. Posiada szufladę oraz szafkę zamykaną na klucz, front w kolorze niebieskim. # wymiary: długość 110-120,szer. 70-75,wysok. 74-76 cm | 1 szt. |  |  |
| 36 | Krzesło ISO | Krzesło ISO (kolor tapicerki w kolorze niebieskim) | 2 szt. |  |  |
| 37 | Kącik zabawowy kuchenny | Kącik wykonany z lakierowanej płyty MDF w kolorach niebieskim, żółtym i różowym. Zestaw składa się z blatu i szafek wykorzystanych podczas zabawy jako piekarnik, pralka, kuchenka mikrofalowa, lodówka. Częścią zabudowy kuchennej jest również zlewozmywak z kranem i pokrętłami, dwupalnikowa kuchenka oraz mini-lada do podawania przyrządzonych przez dzieci potraw, a także półeczki do przechowywania przyborów kuchennych. Kącik jest bezpieczny dla małych gospodyń ze względu na zaokrąglone krawędzie. # wymiary: długość 110-210, szer. 30-50,wysokość 44-150 cm, wysokość blatu 40-55cm. Każdy z kącików powinien różnić się od siebie, albo kolorystyką, wzorami lub różnym rozmieszczeniem poszczególnych szafek. | 1 szt. |  |  |

| SALA ŻŁOBKOWA – ŻÓŁTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 38 | Szafka parapetowa z drzwiczkami | Szafka wykonana z płyty laminowanej w kolorze białym o gr. 18 mm, wykończona obrzeżem PCV, wyposażona w 1 półkę, # wymiary: szerokość 89-91cm, głębokość 39-41cm, wysokość 49-51cm. Drzwiczki do szafki w kolorze frontów: lewy - żółty oraz prawy – jeden ciemnoróżowy i jeden jasnozielony, front wykonany z lakierowanej płyty MDF. Uchwyty do szafki mocowane na 2 wkręty o gabarycie zewn. 8-12cm. Szafka nr poz. 38 i nr 39 muszą posiadać takie same wymiary zewnętrzne oraz uchwyty. | 2 szt. |  |  |
| 39 | Szafka parapetowa z szufladami | Szafka wykonana z płyty laminowanej w kolorze białym o gr. 18 mm ,wykończona obrzeżem PCV, dostosowana do 2 szerokich szuflad( równy podział), # wymiary: szerokość 89-91cm, głębokość 39-41cm, wysokość 49-51cm. Drzwiczki do szuflad w kolorze frontów: dwa żółte oraz jeden ciemnoróżowy i jeden jasnozielony, front wykonany z lakierowanej płyty MDF. Uchwyty do szafki mocowane na 2 wkręty o gabarycie zewn. 8-12cm. Szafka nr 38 i nr 39 muszą posiadać takie same wymiary zewnętrzne oraz uchwyty. Zamykanie szuflad zabezpieczone przed wypadaniem. | 2 szt. |  |  |
| 40 | Szafka szczytowa | Szafa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym, wykończonej obrzeżem PCV. Wyposażona w 4 półki, dostosowana do maksymalnie czterech par małych drzwiczek. Szafa z trzema parami drzwiczek wykonanych z płyty laminowanej o gr. 12 mm w kolorach żółtym, pomarańczowym, ciemnoróżowym wykończone obrzeżem PCV. Uchwyty do szafki mocowane na 2 wkręty o gabarycie zewn. 8-12cm. # wymiary: szerokość 89-91cm, głębokość 39-41cm, wysokość 165-175cm. Szafka nr poz. 40 i nr 41 muszą posiadać taką samą wysokość oraz uchwyty | 3 szt. |  |  |
| 41 | Regał szczytowy | Regał wąski wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym wykończonej obrzeżem PCV. Tył regały z płyty lakierowanej HDF o gr. 6 mm w 5 odcieniach (żółtym, pomarańczowym, różowym, czerwonym, ciemnoczerwonym) po ciemny czerwony ( tonowane od jasnego do ciemnego), wymiary: szerokość 49-51cm, głębokość 29-31cm, wysokość 165-175cm. Uchwyty do szafki mocowane na 2 wkręty o gabarycie zewn. 8-12cm. Szafka nr poz. 40 i nr 41 muszą posiadać taką samą wysokość oraz uchwyty. | 2 szt. |  |  |
| 42 | Szafka szczytowa regałowa | Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym, wykończonej obrzeżem PCV. Wyposażona w 4 małe półeczki w górnej części mebla i 1 dużą półkę w dolnej części. # wymiary: szerokość 89-91cm, głębokość 39-41cm, wysokość 90-95cm. | 2 szt. |  |  |
| 43 | Stolik prostokątny | Stolik prostokątny składający się z czterech okrągłych nóg i blatu wykonanego z płyty laminowanej w kolorze buk o gr. 18 mm wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze żółtym wymiarowanie blatu 120-125 x 74-80 cm. Możliwość regulowania wysokości stołów poprzez dokręcanie końcówek nóg okrągłych do wys. 40, 46, 52, 58 cm. | 3 szt. |  |  |
| 44 | Stolik kwadratowy | Stolik kwadratowy składający się z czterech okrągłych nóg i blatu wykonanego z płyty laminowanej w kolorze buk o gr. 18 mm wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze żółtym. # wym. blatu 74-80 x 74-80 cm. Możliwość regulowania wysokości stołów poprzez dokręcanie końcówek nóg okrągłych do wys. 40, 46, 52, 58 cm. | 2 szt. |  |  |
| 45 | Krzesełko | Stelaż wykonany z rurki metalowej odporny na uszkodzenia mechaniczne, lakierowany technologią proszkową w kolorze żółtym. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki lakierowanej bezbarwnie o gr. 6 mm, bezpieczne zaokrąglone narożniki. Dla wysokości siedziska 21 cm – 6 sztuk, wys. siedziska 26 cm – 20 sztuk. Oznaczenie krzesełka zgodne z nowa normą PN-EN-1729-1:2007 i PN 1729-2:2007. | 26 szt. |  |  |
| 46 | Biurko | Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk, wykończonej obrzeżem PCV. Posiada szufladę oraz szafkę zamykaną na klucz, front w kolorze żółtym. # wymiary: długość 110-120,szer. 70-75,wysok. 74-76 cm | 1 szt. |  |  |
| 47 | Krzesło ISO | Krzesło ISO (kolor tapicerki w kolorze żółtym) | 2 szt. |  |  |
| 48 | Kącik zabawowy kuchenny | Kącik wykonany z lakierowanej płyty MDF w kolorach zielonym, żółtym. Zestaw składa się z blatu i szafek wykorzystanych podczas zabawy jako piekarnik, pralka, kuchenka mikrofalowa, lodówka. Częścią zabudowy kuchennej jest również zlewozmywak z kranem i pokrętłami, dwupalnikowa kuchenka oraz mini-lada do podawania przyrządzonych przez dzieci potraw, a także półeczki do przechowywania przyborów kuchennych. Kącik jest bezpieczny dla małych gospodyń ze względu na zaokrąglone krawędzie. # wymiary: długość 110-210, szer. 30-50,wysokość 44-150 cm, wysokość blatu 40-55cm. Każdy z kącików powinien różnić się od siebie, albo kolorystyką, wzorami lub różnym rozmieszczeniem poszczególnych szafek. | 1 szt. |  |  |

| POMIESZCZENIA SZATNIOWE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 49 | Regał szatniowy 5 modułów | Regał szatniowy wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon, wykończonej obrzeżem PCV. Całość podzielona na 5 modułów. Każdy z modułów posiada: od góry półkę na czapki, po środku miejsce na ubrania wierzchnie zewnętrzne typu kurtki z podwójnym wieszakiem, u dołu metalowe półki na buty. Drzwiczki wykonane z płyty MDF w 5 kolorach: czerwony, żółty, niebieski, zielony, pomarańczowy. Uchwyty do drzwiczek mocowane na 2 wkręty o gabarycie zewn. 8-12cm lub wycięty w drzwiach otwór umożliwiający otwarcie frontu szafkowego. # wymiary drzwiczek: szer. 19-20cm, wysokość 65-67cm, # wymiary regału: szerokość 108-115cm, głębokość 49-51cm, wysokość 125-140cm | 18 szt. |  |  |
| 50 | Regał szatniowy 3 moduły | Regał szatniowy wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon, wykończonej obrzeżem PCV. Całość podzielona na 3 moduły. Każdy z modułów posiada: od góry półkę na czapki, po środku miejsce na ubrania wierzchnie zewnętrzne typu kurtki z podwójnym wieszakiem, u dołu metalowe półki na buty. Drzwiczki wykonane z płyty MDF w 3 kolorach: czerwony, żółty, pomarańczowy. Uchwyty do drzwiczek mocowane na 2 wkręty o gabarycie zewn. 8-12cm lub lub wycięty w drzwiach otwór umożliwiający otwarcie frontu szafkowego. # wymiary drzwiczek: szer. 19-20cm, wysokość 65-67cm, # wymiary regału: szerokość 64-66cm, głębokość 49-51cm, wysokość 125-140cm | 4 szt. |  |  |
| 51 | Szafka przewijak | Szafka – przewijak, wykonana z płyty wiórowej o gr. 18 mm w tonacji buku, wykończonej obrzeżem PCV. Przystosowana do umieszczenia przewijaka na górnej półce oraz posiadająca przegródki. Szafka i 4 szuflady pozwalają na przechowywanie niezbędnych akcesoriów. Kolorystyka frontów niebieski i żółty # wymiary szafki: szerokość 83-85cm, głębokość 80cm, wysokość 98-105cm. Materac piankowy dopasowany wymiarem do szafki- przewijaka o wymiarach 73 x 63 x 10 cm. | 1 szt. |  |  |
| 52 | Ławka korytarzowa 3 osobowa | Ławka 3 osobowa korytarzowa wykonana na stelażu z rury płasko-owalnej chromowanej, siedzisko i oparcie tapicerowane w kolorze bordowym. Materiał 100% włókna syntetyczne. Długość ławki 175-200cm. | 2 szt. |  |  |

| POMIESZCZENIA BIUROWE-GABINET, SEKRETARIAT |  |  |
| --- | --- | --- |
| 53 | Biurko narożne z ladą recepcyjną | biurko w kształcie litery L lewostronne, wykonane z płyty wiórowej-laminowanej o grubości 25mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV, w kolorze buk, z czterema szufladami jako kontener jezdny, posiadające wysuwaną podkładkę na klawiaturę komputerową, półka pod klawiaturę na prowadnicach, głębokość półki około 38-40 cm, szerokość 60-50cm, z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się klawiatury z półki, wszystkie krawędzie płyty zabezpieczone listwą PCV, w blacie otwór na przewody od komputera, z tyłu biurka zasłona z płyty wiórowej zasłaniająca siedzisko dolne front biurka zabudowany, wymiary zewn. biurka w rzucie poziomym w kształcie litery L: 150cm x 150cm, szerokość blatu 60cm, wysokość biurka blatu 73-75cm, określenie kształtu biurka po akceptacji z zamawiającym, fronty w kolorach jak szafka w kolorze buk, krawędzie biurka zaokrąglone. kontener biurowy, wyposażony w cztery szuflady, wyposażone w mechanizm chroniący przed wypadaniem, z płyty laminowanej, ich wieńce górne oraz szuflady wykonane z płyty o grubości 18 mm, wyposażone w wkładki piórnikowe (w górnej szufladzie kontenera), fronty szuflad wyposażone w poręczne uchwyty metalowe w kolorze satyny oraz zamki centralne, patentowe, oparty na kółkach tworzywowych posiadających hamulce, obrzeża oklejone listwą PCV, kolor buk, wymiar 58-60cm x 38-40cm x 58-60cm, fronty w kolorach jak szafka w kolorze buk, w drugim narożniku biurka pod blatem pólka na segregatory w kolorze buk z płyty laminowanej o grubości 18 mm o wymiarach 60cm x 60cm. Blat połączony z ladą recepcyjną na jednym boku biurka wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm jak biurko w kolorze buk. Wysokość lady recepcyjnej 50-60cm. | 1 szt. |  |  |
| 54 | Fotel gabinetowy | fotel z obiciem tapicerowanym, kolor czarny, ergonomiczne siedzisko i oparcie, mechanizm tilt szerokie, wygodne siedzisko i oparcie regulowane podnośnikiem pneumatycznym, podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium z samohamownymi kółkami do powierzchni dywanowych lub parkietów (miękkie), podłokietniki z tworzywa sztucznego, regulacja poziomu siedziska, możliwość odchylania i blokady oparcia w wybranej pozycji, | 1 szt. |  |  |
| 55 | Szafa na ubrania | szafa ubraniowa, z drzwiczkami podwójnymi posiadającymi uchwyty metalowe - kolor satyna, wyposażona wewnątrz w drążek metalowy oraz półkę górną(odzież wisząca oraz inne elementy garderoby)-oddzieloną pionowo płytą, krawędzie szafy zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV, w kolorze płyty, całość wykonana z płyty wiórowej-laminowanej gr. 18mm, szafa stojąca na stójkach metalowych z regulacją stabilności podłoża, zamykana na zamek, wymiary, 178-180 cm x 80cm x 42-45cm, kolor buk, fronty w kolorach jak szafka w kolorze buk, głębokość szaf taka sama jak poz. 55, 56, 57, 58, 59. | 2 szt. |  |  |
| 56 | Szafka na dokumenty i segregatory | szafka na dokumenty i segregatory wykonana z płyty wiórowej-laminowanej o grubości 18mm oklejonej listwą PCV, górna półka otwarta, dolna część dwu-półkowa, zamykana dwuskrzydłowymi drzwiczkami, posiadającymi uchwyty metalowe w kolorze satyna, wymiar 1500-1400mm x 900-800mm x 450-420mm, kolor buk, fronty w kolorach jak szafka w kolorze buk, szafa stojąca na stójkach metalowych z regulacją stabilności podłoża, głębokość szaf taka sama jak poz. 55, 56, 57, 58, 59. | 1 szt. |  |  |
| 57 | Szafka na dokumenty częściowo-otwarta | szafka na dokumenty 2 półkowa wykonana z płyty wiórowej-laminowanej o grubości 18mm, obrzeża oklejone listwą PCV, górna 1-półka otwarta, dolna 1-półkowa, zamykana dwuskrzydłowymi drzwiczkami, posiadającymi uchwyty metalowe w kolorze satyna wymiary 1090-1000mm x 800mm x 450-420mm, kolor buk, fronty w kolorach jak szafka w kolorze buk, szafa stojąca na stójkach metalowych z regulacją stabilności podłoża, głębokość szaf taka sama jak poz. 55, 56, 57, 58, 59. | 1 szt. |  |  |
| 58 | Szafka na dokumenty | szafka na dokumenty 2 półkowa wykonana z płyty wiórowej-laminowanej o grubości 18mm, obrzeża oklejone listwą PCV, zamykana dwuskrzydłowymi drzwiczkami, posiadającymi uchwyty metalowe w kolorze satyna wymiary: 1090-1000mm x 800mm x 450-420mm, kolor buk, fronty w kolorach jak szafka w kolorze buk, szafa stojąca na stójkach metalowych z regulacją stabilności podłoża, głębokość szaf taka sama jak poz. 55, 56, 57, 58, 59. | 1 szt. |  |  |
| 59 | Szafa na pomoce dydaktyczne | szafa na pomoce dydaktyczne wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wykończenia z listwy PCV, z drzwiami otwieranymi na kluczyk zamek patentowy, 5 regałów półkowych regulowanych,, wymiary: 1780-1800mm x 800mm x 420-450 mm, kolor buk, fronty w kolorach jak szafka w kolorze buk, szafa stojąca na stójkach metalowych z regulacją stabilności podłoża, głębokość szaf taka sama jak poz. 55, 56, 57, 58, 59. | 3 szt. |  |  |
| 60 | Stół | Blat wykonany z płyty laminowanej w kolorze buk o gr. 18 mm wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze blatu, oparty na czterech nogach niklowanych, stolik o wymiarach 120x80cm i wysokości 75cm. Estetycznie wykonany bez ostrych krawędzi, | 1 szt. |  |  |
| 61 | Krzesło biurowe | krzesło biurowe, miękkie, wyposażone w tapicerowane siedzisko i oparcie, o konstrukcji metalowej-ramy, możliwość składowania w stosie, kolor beżowo brązowy, wymiary 80-85cm x 51-55cm x 35-38cm, Siedzisko i oparcie tapicerowane z pianką 4cm. | 6 szt. |  |  |
| 62 | Biurko narożne | biurko w kształcie litery L lewostronne, wykonane z płyty wiórowej-laminowanej o grubości 25mm w kolorze calvados, krawędzie oklejone obrzeżem PCV, z czterema szufladami jako kontener jezdny, posiadające wysuwaną podkładkę na klawiaturę komputerową, półka pod klawiaturę na prowadnicach, głębokość półki około 38-40 cm, szerokość 60-50cm, z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się klawiatury z półki, wszystkie krawędzie płyty zabezpieczone listwą PCV, w blacie otwór na przewody od komputera, z tyłu biurka zasłona z płyty wiórowej zasłaniająca siedzisko dolne front biurka zabudowany, wymiary zewn. biurka w rzucie poziomym w kształcie litery L: 200cm x 150cm, szerokość blatu 60cm, wysokość biurka 73-75cm, określenie kształtu biurka po akceptacji z zamawiającym, fronty w kolorach jak szafka w kolorze calvados, krawędzie biurka zaokrąglone. kontener biurowy, wyposażony w cztery szuflady, wyposażone w mechanizm chroniący przed wypadaniem, z płyty laminowanej, ich wieńce górne oraz szuflady wykonane z płyty o grubości 18 mm, wyposażone w wkładki piórnikowe (w górnej szufladzie kontenera), fronty szuflad wyposażone w poręczne uchwyty metalowe w kolorze satyny oraz zamki centralne, patentowe, oparty na kółkach tworzywowych posiadających hamulce, obrzeża oklejone listwą PCV, kolor buk, wymiar 58-60cm x 38-40cm x 58-60cm, fronty w kolorach jak szafka w kolorze calvados, w drugim narożniku biurka pod blatem pólka na segregatory w kolorze calvados z płyty laminowanej o grubości 18 mm o wymiarach 60cm x 60cm, blat biurka o boku 200cm zakończony na półokrągło, meble w kolorze calvados muszą tworzyć jednolitą, spójną całość wyglądu | 2 szt. |  |  |
| 63 | Szafa gabinetowa | szafa gabinetowa wykonana z płyty wiórowej-laminowanej o grubości 18mm w kolorze calvados z 5 półkami zamykana dwoma drzwiami, uchwyty metalowe kolor srebra, zamki patentowe, wymiar 200x80x45, kolor calvados, meble w kolorze calvados muszą tworzyć jednolitą, spójną całość wyglądu | 1 szt. |  |  |
| 64 | Stolik | Stolik kwadratowy, blat wykonany z płyty laminowanej w kolorze calvados o gr. 18 mm wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze blatu, oparty na czterech nogach niklowanych, stolik o wymiarach 60x60cm i wysokości 60cm. Estetycznie wykonany bez ostrych krawędzi, meble w kolorze calvados muszą tworzyć jednolitą, spójną całość wyglądu | 1 szt. |  |  |
| 65 | Regał | Regał wykonany z płyty laminowanej w kolorze calvados o gr. 18 mm wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm z 5 półkami, dwie dolne półki zamknięte drzwiczkami, zamkiem patentowym, pod klucz, trzy półki górne otwarte, wymiar 200x80x45, całość kolor calvados, uchwyty metalowe kolor srebra, meble w kolorze calvados muszą tworzyć jednolitą, spójną całość wyglądu | 1 szt. |  |  |
| 66 | Fotel gabinetowy | fotel z obiciem tapicerowanym, kolor czarny, ergonomiczne siedzisko i oparcie, mechanizm tilt szerokie, wygodne siedzisko i oparcie regulowane podnośnikiem pneumatycznym, podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium z samohamownymi kółkami do powierzchni dywanowych lub parkietów (miękkie), podłokietniki z tworzywa sztucznego, regulacja poziomu siedziska, możliwość odchylania i blokady oparcia w wybranej pozycji, | 1 szt. |  |  |
| 67 | Gablota na puchary | gablota na puchary, konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej o grub.20 mm, obrzeża zabezpieczone doklejką PCV, fronty: szyby szklane w ramie meblowej, zamykane zamkami patentowymi, dwie zdejmowane półki, kolorystyka calvados, wymiary 120x90x40cm | 2 szt. |  |  |