Załącznik nr 9 do SIWZ

Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Hanulinie

Zakup i dostawa wyposażenia kuchennego.

| Lp. | Nazwa | Opis techniczny | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| KUCHNIA |
| 1 | Stół mroźniczy | Stół mroźniczy dwukomorowy z wbudowana komorą zlewową, komora zlewowa o wymiarach minimum 340x340x150mm, temperatura pracy co najmniej -18 do -22C przy temperaturze otoczenia 32C, dwoje drzwi skrzydłowych (pojemność komór w sumie nie mniejsza niż 280 litrów, wymiary zewnętrzne: długość 1300-1350mm, głębokość 700mm, wysokość 850mm. Zasilenie 230V. Izolacja grubości min. 50mm, alarm ostrzegający o wydłużonym otwarciu drzwi, | 1 szt. |
| 2 | Nadstawka | Nadstawka jednopoziomowa na stół mroźniczy, wymiary zewnętrzne – długość dopasowana do długości stołu, szerokość 300mm, wysokość 400mm. Stal nierdzewna 1.4301. Stabilnie mocowana na stałe do blatu stołu. | 1 szt. |
| 3 | Stół chłodniczy | Stół chłodniczy dwukomorowy z wbudowana komorą zlewową, komora zlewowa o wymiarach minimum 340x340x150mm, temperatura pracy co najmniej +2 do +8C przy temperaturze otoczenia 32C, dwoje drzwi skrzydłowych (pojemność komór w sumie nie mniejsza niż 280 litrów, wymiary zewnętrzne: długość 1300-1350mm, głębokość 700mm, wysokość 850mm. Zasilenie 230V. Izolacja grubości min. 50mm, alarm ostrzegający o wydłużonym otwarciu drzwi, | 1 szt. |
| 4 | Nadstawka | Nadstawka jednopoziomowa na stół chłodniczy, wymiary zewnętrzne – długość dopasowana do długości stołu, szerokość 300mm, wysokość 400mm. Stal nierdzewna 1.4301. Stabilnie mocowana na stałe do blatu stołu. | 1 szt. |
| 5 | Zlew jednokomorowy | Zlew jednokomorowy z dolną półka i szafką (400mm). Wymiary zewnętrzne – długość 1200mm, głębokość 700mm, wysokość 850mm. Wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Blat o grubości min. 1,25mm (z zagłębieniem zlewowym, wzmocniony szynami i podklejony materiałem wygłuszającym lub wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną), wysokość blatu 50mm, z przodu i z kapinosem zapobiegającym podciekaniu wody, rant z tyłu 50mm. Wewnątrz półka przestawna w części szafkowej (minimum 3 położenia regulacyjne co 100mm). Komora 400x500x250mm z lewej strony. W zestawie kompletny odpływ, bateria z głowicą ceramiczną wylewką o długości min. 230mm, | 1 szt. |
| 6 | Szafka z blokiem 3 szuflad | Szafka otwarta (400mm) oraz z blokiem 3 szuflad, wymiary zewnętrzne – długość 800mm, głębokość 600mm, wysokość 850mm. Wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301. Blat o grubości min. 1,0mm (wzmocniony szynami i podklejony materiałem wygłuszającym lub wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną), wysokość blatu 50mm, z przodu i z tyłu z kapinosem zapobiegającym podciekaniu wody. Wewnątrz półka przestawna w części otwartej (minimum 3 położenia regulacyjne co 100mm). Szuflady skrzyniowe na teleskopowych prowadnicach z pełnym wysuwem. Cztery koła jezdne 125mm, w tym dwa z hamulcem. | 1 szt. |
| 7 | Nadstawka | Nadstawka dwupoziomowa na szafkę jezdną powyżej, wymiary zewnętrzne – długość 800mm, szerokość 300mm, wysokość 700mm. Stal nierdzewna 1.4301. Stabilnie mocowana na stałe do blatu stołu. | 1 szt. |
| 8 | Szafka | Szafka zamykana drzwiami skrzydłowymi, wymiary zewnętrzne – długość 800mm, głębokość 600mm, wysokość 850mm. Wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301. Blat o grubości min. 1,0mm (wzmocniony szynami i podklejony materiałem wygłuszającym lub wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną), wysokość blatu 50mm, z przodu i z tyłu z kapinosem zapobiegającym podciekaniu wody. Wewnątrz półka przestawna (minimum 3 położenia regulacyjne co 100mm). Cztery koła jezdne 125mm, w tym dwa z hamulcem. | 1 szt. |
| 9 | Nadstawka | Nadstawka dwupoziomowa na szafkę jezdną powyżej, wymiary zewnętrzne – długość 800mm, szerokość 300mm, wysokość 700mm. Stal nierdzewna 1.4301. Stabilnie mocowana na stałe do blatu stołu. | 1 szt. |
| 10 | Szafka | Szafka zamykana drzwiami skrzydłowymi, wymiary zewnętrzne – długość 1000mm, głębokość 400mm, wysokość 850mm. Wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301. Blat o grubości min. 1,0mm (wzmocniony szynami i podklejony materiałem wygłuszającym lub wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną), wysokość blatu 50mm, z przodu z kapinosem zapobiegającym podciekaniu wody, rant z tyłu 50mm. Wewnątrz półka przestawna (minimum 3 położenia regulacyjne co 100mm). Lewy przedni róg blatu ścięty minimum 40x40mm. | 1 szt. |
| 11 | Szafka wisząca | Szafka wisząca drzwi suwane, wymiary zewnętrzne: długość 1100mm, głębokość 300mm, wysokość 600mm. Wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301. Wewnątrz półka przestawna (minimum 3 położenia regulacyjne co 100mm). Drzwi suwane z rolkami na łożyskach kulkowych. | 1 szt. |
| 12 | Szafka przelotowa | Szafka przelotowa drzwi suwane, wymiary zewnętrzne: długość 1000mm, głębokość 600mm, wysokość 1800mm. Wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301. Dwa osobne przedziały, jednakowej wysokości, wewnątrz każdego półka przestawna (minimum 3 położenia regulacyjne co 100mm). Drzwi suwane z rolkami na łożyskach kulkowych | 1 szt. |
| 13 | Piec konwekcyjno-parowy, 5-poziomowy | Piec konwekcyjno-parowy, 5-poziomowy (5xGN1/1), co najmniej 3 tryby pracy (para, konwekcja, konwekcja z parą), sterowanie manualne, sonda pomiaru temperatury wewnątrz potrawy, regulacja wilgotności co minimum 20% lub płynna, zmiana prędkości obrotów wentylatora, odległość między półkami co najmniej 69mm, możliwość ustawienia dwóch pieców na sobie (stoi na piecu z pozycji poniżej), zasilanie 400V, moc 5,5 – 6,5kW, wymiary zewnętrzne długość: 900-950mm, głębokość nie więcej niż 780mm, wysokość do 750mm | 1 szt. |
| 14 | Piec konwekcyjno-parowy, 5-poziomowy | Piec konwekcyjno-parowy, 5-poziomowy (5xGN1/1), co najmniej 3 tryby pracy (para, konwekcja, konwekcja z parą), sterowanie manualne, sonda pomiaru temperatury wewnątrz potrawy, regulacja wilgotności co minimum 20% lub płynna, zmiana prędkości obrotów wentylatora, odległość między półkami co najmniej 69mm, możliwość ustawienia dwóch pieców na sobie (stoi na piecu z pozycji powyżej, zasilanie 400V, moc 5,5 – 6,5kW, wymiary zewnętrzne długość: 900-950mm, głębokość nie więcej niż 780mm, wysokość do 750mm | 1 szt. |
| 15 | Zestaw łączeniowy | Zestaw łączeniowy do pieców z pozycji 1.11a, 1.11b | 1 szt. |
| 16 | Uzdatniacz wody | Uzdatniacz wody automatyczny, maksymalny przepływ wody 27-30l/minutę, automatyczna regeneracja uzależniona od zużycia wody, proces regeneracji nie blokuje pracy zasilanych urządzeń, maksymalna temperatura wody do 45°C, zbiornik soli o pojemności 9-12 kg, wkład regenerowany solą tabletkową (w zestawie 25kg soli), wymiary maksymalne: długość 220mm, głębokość 380mm, wysokość nie więcej jak 550mm. Zasilenie 230V, | 1 szt. |
| 17 | Stół z dolną półką | Stół z dolną półką, wymiary zewnętrzne – długość 500mm, głębokość szerokością dopasowana do szerokości kuchni, wysokość 850mm. Wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301. Blat o grubości min. 1,0mm (wzmocniony szynami i podklejony materiałem wygłuszającym lub wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną), wysokość blatu 50mm, z przodu i z tyłu z kapinosem zapobiegającym podciekaniu wody. Dolna półka wzmocniona, ze stali co najmniej 1,0mm, | 1 szt. |
| 18 | Taboret gazowy | Taboret gazowy zasilanie PB - konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, ruszt stalowy, wyposażony w palnik o mocy minimum 9kW (dwukomorowy), płomień pilotowy palników, zabezpieczenie przeciwwypływowe, redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy), przystosowany do dużych garnków od 50 do 100l, wymiary zewnętrzne długość 550-600mm, głębokość 550-600mm, wysokość 350-390mm, | 2 szt. |
| 19 | Kuchnia gazowa 6-palnikowa | Kuchnia gazowa 6-palnikowa na szafce, zasilenie PB, palniki o dwukomorowej budowie (4 palniki o mocy co najmniej 5kW, 2 o mocy co najmniej 6,5kW), zapewniające dużą moc i wysoką sprawność. Ruszty i palniki wykonane z żeliwa. Misy ociekowe o pojemności co najmniej 1,5 litra pod palnikami. Wymiary zewnętrzne: długość 1000-1100mm, głebokość 700-800mm, wysokość 850-900mm. Pod spodem szafka zamykana z drzwiami skrzydłowymi. | 1 szt. |
| 20 | Stół z dolną półką | Stół z dolną półką, wymiary zewnętrzne – długość 700mm, głębokość szerokością dopasowana do szerokości pieca wysokość 850mm. Wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301. Blat o grubości min. 1,0mm (wzmocniony szynami i podklejony materiałem wygłuszającym lub wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną), wysokość blatu 50mm, z przodu i z tyłu z kapinosem zapobiegającym podciekaniu wody. Dolna półka wzmocniona, ze stali co najmniej 1,0mm. | 1 szt. |
| 21 | Okap wyciągowy | Okap wyciągowy centralny, wykonany w całości ze stali nierdzewnej 1.4301, z dwoma rzędami filtrów labiryntowych, z oświetleniem (oprawa hermetyczna z oświetleniem fluorescencyjnym, stopień ochrony min. IP44), z rynienką zbierającą kondensat oraz dwoma zaworami spustowymi, wymiar zewnętrzne: długość 2400mm, głębokość 2000mm, wysokość 400mm | 1 szt. |
| 22 | Regał perforowany | Regał perforowany nierdzewny, 4 poziomy półek, wykonany w całości ze stali 1.4301, półki przestawne co minimum 200mm, zawieszane na bolcach, z tyłu regału krzyżulec wzmacniający z płaskownika. Wymiary zewnętrzne: długość 500mm, głębokość 600mm, wysokość 1800mm | 1 szt. |
| 23 | Basen | Basen z komorą o głębokości 400mm. Wymiary zewnętrzne – długość 800mm, głębokość 600mm, wysokość 900mm. Wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Blat o grubości min. 1,25mm (bez zagłębienia zlewowego, wzmocniony szynami i podklejony materiałem wygłuszającym, lub wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną), wysokość blatu 50mm, z przodu z kapinosem zapobiegającym podciekaniu wody, rant z tyłu 50mm. Komory w wykonaniu higienicznym (zaokrąglone krawędzie), spawana. W zestawie kompletny odpływ, bateria z prysznicowa z wylewką i ceramiczną głowicą o długości min. 230mm. | 1 szt. |
| 24 | Stół z dolną półką | Stół z dolną półką, wystającym blatem, oraz blokiem 3 szuflad. Wymiary zewnętrzne – długość 1600mm, głębokość 600mm, wysokość 900mm. Wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301. Blat o grubości min. 1,0mm (wzmocniony szynami i podklejony materiałem wygłuszającym lub wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną), wysokość blatu 50mm, z przodu z kapinosem zapobiegającym podciekaniu wody, rant z tyłu 50mm. Wycięcie z tyłu blatu na filar. Wystający blat nad lodówkę na próbki z prawej, dalej blok 3 szuflad (szuflady skrzyniowe na teleskopowych prowadnicach z pełnym wysuwem), dalej dolna półka. | 1 szt. |
| 25 | Szafka wisząca | Szafka wisząca drzwi suwane, wymiary zewnętrzne: długość 1300mm, głębokość 300mm, wysokość 600mm. Wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301. Wewnątrz półka przestawna (minimum 3 położenia regulacyjne co 100mm). Drzwi suwane z rolkami na łożyskach kulkowych. | 1 szt. |
| 26 | Lodówka na próbki | Lodówka na próbki – kompaktowa budowa (wymiary zewnętrzne maksymalnie: długość 500mm, głębokość 550mm, wysokość nie więcej jak 840mm), cichy agregat • 2 półki w komplecie oraz zestaw pojemników na próbki z kasetami (9 kaset po 8 pojemników każda), na drzwiach instrukcja pobierania i przechowywania próbek, urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (białe), automatyczne odszranianie. Zasilanie 230V, moc 100-130W | 1 szt. |
| 27 | Szafka | Szafka zamykana drzwiami skrzydłowymi, wymiary zewnętrzne – długość 800mm, głębokość 600mm, wysokość 900mm. Wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301. Blat o grubości min. 1,0mm (wzmocniony szynami i podklejony materiałem wygłuszającym), wysokość blatu 50mm, z przodu i z tyłu z kapinosem zapobiegającym podciekaniu wody. Wewnątrz półka przestawna (minimum 3 położenia regulacyjne co 100mm). Cztery koła jezdne 125mm, w tym dwa z hamulcem. | 1 szt. |
| 28 | Nadstawka | Nadstawka dwupoziomowa na szafkę jezdną powyżej, wymiary zewnętrzne – długość 800mm, szerokość 300mm, wysokość 700mm. Stal nierdzewna 1.4301. Stabilnie mocowana na stałe do blatu stołu. | 1 szt. |

| ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH |
| --- |
| 29 | Stół sortowniczy | Stół sortowniczy wymiary zewnętrzne – długość 1300mm, głębokość 600mm, wysokość 850mm. Wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Blat o grubości min. 1,0mm (wzmocniony szynami i podklejony materiałem wygłuszającym lub wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną), wysokość blatu 50mm, z przodu z kapinosem zapobiegającym podciekaniu wody, z lewej i z tyłu rant 50mm. Otwór na odpadki o średnicy 200mm. Dół szkieletowy otwarty. | 1 szt. |
| 30 | Szafka wisząca | Szafka wisząca drzwi suwane, wymiary zewnętrzne: długość 1000mm, głębokość 300mm, wysokość 600mm. Wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301. Wewnątrz półka przestawna (minimum 3 położenia regulacyjne co 100mm). Drzwi suwane z rolkami na łożyskach kulkowych. | 1 szt. |
| 31 | Pojemnik na odpadki | Pojemnik na odpadki, 80 litrów, zamykany pokrywą , jezdny, z tworzywa | 1 szt. |
| 32 | Stół otwarty | Stół otwarty, wymiary zewnętrzne – długość 600mm, głębokość 600mm, wysokość 850mm. Wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Blat o grubości min. 1,0mm (wzmocniony szynami i podklejony materiałem wygłuszającym lub wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną), wysokość blatu 50mm, z przodu z kapinosem zapobiegającym podciekaniu wody, z prawej i z tyłu rant 50mm. Dół szkieletowy otwarty. | 1 szt. |
| 33 | Zlew dwukomorowy | Zlew dwukomorowy z dolną półka. Wymiary zewnętrzne – długość 1000mm, głębokość 600mm, wysokość 850mm. Wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Blat o grubości min. 1,25mm (z zagłębieniem zlewowym, wzmocniony szynami i podklejony materiałem wygłuszającym lub wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną), wysokość blatu 50mm, z przodu z kapinosem zapobiegającym podciekaniu wody, rant z tyłu 50mm. Komory 400x400x250mm centralnie. W zestawie odpływ, bateria prysznicowa z wylewką i ceramiczną głowicą o długości min. 230mm. | 1 szt. |
| 34 | Zmywarka | Zmywarka uniwersalna na kosz 500x500mm, maksymalna wysokość naczyń co najmniej 38cm, dwa cykle mycia 90 i 180 sekund, zużycie wody maksymalnie 2,5 litra na cykl, moc całkowita 6-7kW. Zasilanie 400V, filtry ze stali nierdzewnej. Wyposażenie 1 kosz uniwersalny, 1 kosz na naczynia, 4 pojemniki na sztućce. W zestawie dozownik płynu myjącego i nabłyszczacza. Wymiary maksymalne zmywarki bez podstawy: 600x600x850mm. Podstawa pod zmywarkę z miejscem na 2 kosze, wykonana ze stali nierdzewnej (wysokość 400mm). | 1 szt. |
| 35 | Uzdatniacz wody | Uzdatniacz wody automatyczny, maksymalny przepływ wody 27-30l/minutę, automatyczna regeneracja uzależniona od zużycia wody, proces regeneracji nie blokuje pracy zasilanych urządzeń, maksymalna temperatura wody do 45°C, zbiornik soli o pojemności 9-12 kg, wkład regenerowany solą tabletkową (w zestawie 25kg soli), wymiary maksymalne: długość 220mm, głębokość 380mm, wysokość nie więcej jak 550mm. Zasilenie 230V | 1 szt. |

| OBIERALNIA WARZYW I DEZYNFEKCJA JAJ |
| --- |
| 36 | Naświetlacz jaj | Naświetlacz jaj, urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj , noży i przyborów, możliwość dezynfekowania jednorazowo 30 sztuk jaj, czas naświetlania: 150-180 sekund, automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej szufladzie, kratka ze stali chromowanej, wymiary zewnętrzne: długość 350-390mm, głębokość 500-550mm, wysokość 230-280mm. Zasilanie 230V, moc minimum 75W | 1 szt. |
| 37 | Chłodziarka na jaja | Chłodziarka na jaja: urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (biała), nośność półek nie mniej niż do 8 kg, cichy agregat, szafa chłodnicza z wymuszonym obiegiem powietrza, w szafie chłodniczej 3 półki w komplecie, elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem, wbudowany zamek na klucz, automatyczne odszranianie, wymiary zewnętrzne: długość 560-600mm, głębokość 560-600mm, wysokość 800-850mm. Zasilenie 230V, moc nie większa niż 100W | 1 szt. |
| 38 | Zlew jednokomorowy | Zlew jednokomorowy z dolną półka i wystającym ociekaczem nad chłodziarkę. Wymiary zewnętrzne – długość 1000mm, głębokość 600mm, wysokość 900mm. Wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Blat o grubości min. 1,25mm (z zagłębieniem zlewowym, wzmocniony szynami i podklejony materiałem wygłuszającym), wysokość blatu 50mm, z przodu i kapinosem zapobiegającym podciekaniu wody, rant z tyłu i z lewej 50mm. Komora min. 300x300x150mm z prawej strony. W zestawie odpływ, bateria z wylewką i ceramiczną głowicą o długości min. 230mm. | 1 szt. |
| 39 | Półka jednopoziomowa | Półka jednopoziomowa, wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301, długość 1000mm, głębokość 300mm. Blat półki ze stali min. 1,0mm, płynna regulacja zawieszenia blatu półki w zakresie min. 200mm | 1 szt. |
| 40 | Zlew jednokomorowy | Zlew jednokomorowy z dolną półka. Wymiary zewnętrzne – długość 1900mm, głębokość 600mm, wysokość 900mm. Wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Blat o grubości min. 1,25mm (z zagłębieniem zlewowym, wzmocniony szynami i podklejony materiałem wygłuszającym lub wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną), wysokość blatu 50mm, z przodu z kapinosem zapobiegającym podciekaniu wody, rant z tyłu i z lewej 50mm. Komory 400x400x250mm z prawej strony. W zestawie odpływ, bateria z wylewką i głowicą ceramiczną o długości min. 230mm. | 1 szt. |
| 41 | Półka dwupoziomowa, | Półka dwupoziomowa, wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301, długość 1500mm, głębokość 300mm. Blat półki ze stali min. 1,0mm, płynna regulacja zawieszenia blatów półek w zakresie min. 400mm | 1 szt. |
| 42 | Obieraczka | Obieraczka z separatorem, jednorazowy wsad nie mniej niż 6 kg, pokrywa z wyłącznikiem bezpieczeństwa, czasomierz z regulacją do 5 minut. Obudowa nierdzewna, z nierdzewnym separatorem pod obieraczką, zasilanie 400V, moc nie mniej niż 0,35kW | 1 szt. |
| 43 | Regał | Regał z 5 półkami przestawnymi, anodowana aluminiowa konstrukcja ramy, wzmocnione półki polipropylenowe, zaczepy mocujące półki wykonane z metalu (stal , aluminium, itp.), półki regulowane co 150mm (lub gęściej), nośność jednej półki nie mniejsza niż 180kg, wymiary zewnętrzne: długość 950-990mm, głębokość 500mm, wysokość 2100mm, | 1 szt. |
| 44 | Regał | Regał z 5 półkami przestawnymi, anodowana aluminiowa konstrukcja ramy, wzmocnione półki polipropylenowe, zaczepy mocujące półki wykonane z metalu (stal , aluminium, itp.), półki regulowane co 150mm (lub gęściej), nośność jednej półki nie mniejsza niż 180kg, wymiary zewnętrzne: długość 1050-1090mm, głębokość 500mm, wysokość 2100mm, | 1 szt. |
| 45 | Regał | Regał z 5 półkami przestawnymi, anodowana aluminiowa konstrukcja ramy, wzmocnione półki polipropylenowe, zaczepy mocujące półki wykonane z metalu (stal , aluminium, itp.), półki regulowane co 150mm (lub gęściej), nośność jednej półki nie mniejsza niż 180kg, wymiary zewnętrzne: długość 850-890mm, głębokość 500mm, wysokość 2100mm, | 1 szt. |
| 46 | Regał | Regał z 5 półkami przestawnymi, anodowana aluminiowa konstrukcja ramy, wzmocnione półki polipropylenowe, zaczepy mocujące półki wykonane z metalu (stal , aluminium, itp.), półki regulowane co 150mm (lub gęściej), nośność jednej półki nie mniejsza niż 180kg, wymiary zewnętrzne: długość 950-990mm, głębokość 500mm, wysokość 2100mm, | 1 szt. |
| 47 | Paleta | Paleta z tworzywa, wymiary: długość 800mm, głębokość 600mm, wysokość 150mm. Obciążenie min. 500kg | 1 szt. |
| 48 | Regał | Regał z 4 półkami przestawnymi, anodowana aluminiowa konstrukcja ramy, wzmocnione półki polipropylenowe, zaczepy mocujące półki wykonane z metalu (stal , aluminium, itp.), półki regulowane co 150mm (lub gęściej), nośność jednej półki nie mniejsza niż 180kg, wymiary zewnętrzne: długość 750-790mm, głębokość 400mm, wysokość 1800mm, | 1 szt. |
| 49 | Szafa chłodnicza | Szafa chłodnicza 600 – 700 litrów, z zewnątrz i wewnątrz stal nierdzewna, izolacja minimum 70mm, alarm ostrzegający przed wydłużonym otwarciem drzwi, oświetlenie LED, zamek w drzwiach, agregat u góry, temperatura robocza co najmniej w zakresie 0 do 8C przy temp. w pomieszczeniu 43C, prowadnice tłoczone (jako integralny element wnętrza – minimum 15 prowadnic), czynnik R-290, tryb ekonomiczny, wymiary maksymalne: długość 700mm, głębokość 850mm, wysokość 2000mm. Zasilanie 230V | 4 szt. |
| 50 | Szafa mroźnicza | Szafa mroźnicza 600 – 700 litrów, z zewnątrz i wewnątrz stal nierdzewna, izolacja minimum 70mm, alarm ostrzegający przed wydłużonym otwarciem drzwi, zamek w drzwiach, agregat u góry, temperatura robocza co najmniej w zakresie -18 do -22C przy temperaturze w pomieszczeniu 43C, prowadnice tłoczone (jako integralny element wnętrza – minimum 15 prowadnic), czynnik R-290, tryb ekonomiczny, wymiary maksymalne: długość 700mm, głębokość 850mm, wysokość 2000mm. Zasilenie 230V | 2 szt. |
| 51 | Szafka ubraniowa | Szafka ubraniowa dwudzielna, blacha malowana proszkowo, dwa przedziały na czystą i brudną odzież, zamek, lusterko, wymiary: długość 400mm, głębokość 450-500mm, wysokość 1750-1850mm, | 5 szt. |
| 52 | Stół z 2 krzesłami | Stół z 2 krzesłami: blat stołu min. 600x600mm płyta pokryty melaminą, podstawa stal. Krzesła: siedzisko polipropylenowe, rama stal | 1 szt. |
| 53 | Szafa porządkowa | Szafa porządkowa, wykonanie ze stali nierdzewnej 1.4301, wymiary zewnętrzne: długość 500mm, głębokość 500mm, wysokość 1800mm. Drzwi skrzydłowe. Jedna półka u góry, poniżej wieszaki na mopy, miotły, | 1 szt. |
| 54 | Zlew wiszący | Zlew wiszący, wykonanie ze stali nierdzewnej 1.4301, wymiary zewnętrzne: długość 500mm, głębokość 500mm, wysokość 250mm. Komora nie mniejsza niż 340x370x150mm. Bateria z wylewką długości min. 230mm, | 1 szt. |
| 55 | Krajalnica wędlin | Krajalnica wędlin, tarcza teflonowa, średnica tarczy min. 250mm, zasilanie 230V: podstawa wykonana z lakierowanego aluminium, osłona noża, taca podawcza oraz ruchoma ścianka wykonane są z anodowanego aluminium, wentylowany silnik, ostrzałka, regulowane antypoślizgowe nóżki, maksymalna grubość cięcia min. 12 mm | 1 szt. |
| 56 | Maszynka do mielenia mięsa | Maszynka do mielenia mięsa: podstawa wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej, zdejmowana głowica ułatwiająca czyszczenie, zdejmowana głowica, ślimak i taca wykonane ze stali nierdzewnej, rewers w celu łatwiejszego odkręcania sitka, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe, antypoślizgowe nóżki, praca ciągła do 8 godzin, w standardzie sitka: 5 i 8 mm, zasilanie 230V, wydajność min. 150kg/h | 1 szt. |
| 57 | Szatkownica z kompletem 5 tarcz | Szatkownica z kompletem 5 tarcz (Zawiera 5 tarcz: plastry 2 i 4 mm, Wiórki 3, 4,5 i 7 mm oraz wybierak), obudowa aluminium, dwa otwory wsadowe, moc nie mniejsza niż 550W | 1 szt. |
| 58 | Wózek kelnerski | Wózek kelnerski 3 poziomowy spawany, półki przetłoczone, wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301, wymiary zewnętrzne min. 900x600x850mm, cztery koła skrętne 100mm, w tym dwa z hamulcem, | 3 szt. |
| 59 | Szkolenie techniczne | Szkolenie techniczne dla personelu z obsługi bieżącej i konserwacji wyposażenia, czas minimum 8 godzin, (2 dni robocze po 4 godz.) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, | 1 szt. |
| 60 | Szkolenie kulinarne | Szkolenie kulinarne połączone z próbnym gotowaniem - z obsługi pieca konwekcyjno-parowego dostosowane do menu zamawiającego: 1 dzień roboczy, 7 godzin (w terminie uzgodnionym z zamawiającym), artykuły spożywcze w zakresie Wykonawcy, | 1 szt. |
| 61 | Projekt technologiczny | Wykonanie projektu technologicznego kuchni z naniesionymi wytycznymi instalacyjnymi pod zaproponowane wyposażenie. Dokumentację należy przekazać w wersji papierowej i w pliku (format dwg). | 3 szt. |