Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXI/184/2005

Rady Miejskiej w Kępnie

z dnia 24 lutego 2005 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno

#### ROZSTRZYGNIECIA O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,

KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINYORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Kępno

# SPIS TREŚCI

- Podstawa opracowania

- Dane ogólne

2.1.  Lokalizacja terenu

2.2.  Dane demograficzne

3.	Zaopatrzenie w wodę

3.1.  Stan istniejący

3.2.  Stan projektowany

4.	Odprowadzenia ścieków sanitarnych

4.1.  Stan istniejący

4.2.  Stan projektowany

5.	Kanalizacja deszczowa

5.1.  Stan istniejący

5.2.  Stan projektowany

6.	Zaopatrzenie w cieplik ( zasilanie z MPEC )

6.1.  Stan istniejący

6.2.  Stan projektowany

7.	Zaopatrzenie w energie elektryczną i gaz

7.1.  Stan istniejący

  - Stan projektowany

- Sieci telekomunikacyjne

  - Stan istniejący

  - Stan projektowany

1.	Podstawa opracowania

Podstawę niniejszego opracowania stanowią niżej wyszczególnione materiały:

- Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i gminy Kępno,

- Koncepcja projektu planu

- Inwentaryzacja istniejącej sieci wod-kan. i energetycznej na podstawie danych z archiwum zarządców poszczególnych sieci oraz jej użytkowników.

2.	Dane ogólne

2.1.	Lokalizacja terenu

Teren całej gminy i miasta Kępno.

2.2.	Dane demograficzne

a)	stan istniejący

W chwili obecnej na terenie miasta występuje zróżnicowana zabudowa której przeważającą formą jest zabudowa mieszkaniowa. W przypadku pozostałych terenów, zabudowa ma charakter rozproszony i stanowi w większości zabudowę zagrodową.

b)	stan projektowany

Przewiduje się, że docelowa liczba mieszkańców na terenach wiejskich nie ulegnie znacznemu zwiększeniu. Natomiast w przypadku miasta Kępno przewiduje się znaczny przyrost liczby mieszkańców ze względu na przeznaczenie dużej ilości terenów pod cele mieszkaniowe.

3.	Zapotrzebowanie w wodę

3.1.     Stan istniejący

W chwili obecnej teren miasta zaopatrywany jest w wodę z miejskiej sieci wodociągowej zlokalizowanej przeważnie wzdłuż ulic. Natomiast na terenach wiejskich większość miejscowości posiada własne ujęcia wody, a w przypadku zabudowy rozproszonej zdarzają się też indywidualne ujęcia np. studnie.

Z uwagi na zmiany formy użytkowania oraz własności terenu istniejące instalacje wodociągowe zmieniały kształt w ramach dopasowywania istniejących sieci wodociągowych do zmieniających się potrzeb.

3.2.     Stan projektowany

W koncepcji planu zagospodarowania terenu, zakłada się rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej potrzebnej do zaopatrzenia nowych terenów mieszkaniowych i usług – na terenie miasta. Natomiast w przypadku terenów wiejskich zakłada się doprowadzenie sieci do poszczególnych odbiorców jak również połączenie poszczególnych niezależnych ujęć w z integrowaną sieć. Na terenach miasta Kępno, dla których nie nastąpi znacząca zmiana zagospodarowania terenu, z uwagi na duże nasycenie terenu istniejącymi instalacjami wodociągowymi dopuszcza się możliwość wykorzystania istniejących odcinków sieci do celów docelowego zasilania nowopowstałych obiektów oraz zasilania placów budów. Warunkiem wykorzystania jest ich dobry stan techniczny. W przypadku konieczności modernizacji lub rozbudowy sieci wodociągowych przewidziano rezerwy w pasach drogowych.

Inwestycje, o których mowa powyżej realizowane będą przez administratora sieci ze środków gminnych.

4.   Odprowadzenie ścieków sanitarnych

4.1.     Stan istniejący

Przedmiotowy teren miasta objęty projektem planu posiada sieć sanitarna, która dostosowana jest do istniejącego zagospodarowania i użytkowania. Teren ten charakteryzuje się dużym nasyceniem sieci. Pozostały teren, zwłaszcza tereny wiejskie nie posiadają sieci sanitarnej. Wyjątkiem może jedynie być teren miejscowości Rzetnia gdzie nasycenie sieci sanitarnych jest dość znaczne.

4.2.     Stan projektowany

Dla obszaru gdzie sieć sanitarna ma duże nasycenie sieciami nie projektuje się nowych. Natomiast dla terenów mieszkaniowych i terenów przewidzianych na funkcje usługowe, w koncepcji planu zagospodarowania terenu, projektuje się spływ ścieków z omawianej zlewni poprzez sieć grawitacyjną. Przedmiotowy odcinek sieci będzie prowadzony przeważnie wzdłuż rezerw komunikacyjnych. W przypadku wystąpienia okoliczności trudnych przewidzenia na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dopuszcza się budowę pompowni sieciowych oraz możliwość powstania odcinków kanalizacji tłocznej. Na terenach wiejskich zakłada się kompleksową budowę sieci sanitarnych grawitacyjnych jak i w formie kanałów tłocznych. W przypadku miejscowości Rzetnia zakłada się uzupełnienie i rozbudowę istniejącej sieci, dla potrzeb nowego zagospodarowania.

Inwestycje, o których mowa powyżej realizowane będą przez administratora sieci ze środków gminnych.

5. Kanalizacja deszczowa

5.1. Stan istniejący

W chwili obecnej kanalizacja deszczowa zrealizowana jest jedynie na terenie miasta Kępno i ma ona ogólnospławny charakter.

5.2. Stan projektowany

Dopuszcza się wykonanie odrębnych układów kanalizacji deszczowej przynajmniej parkingów oraz miejsc narażonych na wystąpienie ponadnormatywnych ładunków zanieczyszczeń. Dopuszcza się możliwość budowy urządzeń do separacji substancji ropopochodnych w miejscach narażonych na ich występowanie oraz oddzielaczy zawiesin pochodzenia mineralnego na głównych ciałach kanałów deszczowych.

Inwestycje, o których mowa powyżej realizowane będą przez administratora sieci ze środków gminnych.

6.  Zaopatrzenie w ciepło

6.1.	Stan istniejący

W chwili obecnej z miejskiej sieci cieplnej zasilanych jest większość obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Kępno. Na pozostałej części terenu Gminy, wykorzystywane są alternatywne źródła ogrzewania.

6.2.	Stan projektowany

Nie projektuje się rozbudowy istniejącej sieci ciepłowniczej. W przypadku wystąpienia okoliczności trudnych przewidzenia na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dopuszcza się możliwość jej rozbudowy na terenie mpzp.

Inwestycje, o których mowa powyżej realizowane będą z własnych środków inwestorów.

7.	Zaopatrzenie w energie elektryczną i gaz

7.1.	Stan istniejący

Przedmiotowy teren miasta Kępno, objęty projektem planu posiada zarówno sieć energetyczną podziemną jak i naziemną. Na terenach wiejskich dominuje naziemny charakter sieci elektrycznych. Przez teren mpzp przebiegają sieci wysokiego napięcia 110kV oraz średniego napięcia. Ponadto przez teren objęty planem przebiegają sieci gazowe zarówno średniego jak i wysokiego ciśnienia.

Z uwagi na zmiany formy użytkowania oraz własności terenu istniejące instalacje energetyczne były przebudowywane w ramach dopasowywania ich do zmieniających się potrzeb. Teren charakteryzuje się dużym nasyceniem instalacji.

7.2.    Stan projektowany

Wszystkie sieci elektryczne naziemne na terenie miasta mają zostać zmodernizowane i przebudowane jako sieci podziemne. Ponadto ze względu na duże nasycenie instalacji elektrycznych i gazowych oraz istniejące i planowane zagospodarowanie terenów zgodnie z projektem mpzp, nie ma potrzeby projektowania nowych sieci na terenie miasta Kępno. Jednak w przypadku zmiany uwarunkowań i wynikających z tego tytułu potrzeb, dopuszcza się możliwość modernizacji istniejącej sieci lub jej rozbudowę. Na terenach wiejskich należy rozbudować istniejącą już sieć oraz budowę stacji transformatorowych i dostosować do planowanego zagospodarowania terenu.

Uzbrojenie terenu objętego planem w sieci i urządzenia elektroenergetyczne, zaopatrzenie w gaz realizowane będzie zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi.

8.	Sieci telekomunikacyjne

8.1.	Stan istniejący

Przedmiotowy teren objęty projektem planu posiada sieci telekomunikacyjne. Z uwagi na zmiany formy użytkowania oraz własności terenu istniejące instalacje były przebudowywane w ramach dopasowywania ich do zmieniających się potrzeb. Teren charakteryzuje się dużym nasyceniem instalacji.

8.2.    Stan projektowany

Nie przewiduje się rozbudowy sieci telekomunikacyjnych. W zakresie usług telekomunikacyjnych ustalenia planu zakładają lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci.

Inwestycje, o których mowa powyżej realizowane będą z własnych środków operatorów sieci.