D-01.01.01

ODTWORZENIE  TRASY

I  PUNKTÓW  WYSOKOŒCIOWYCH

1. WSTÊP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania ogólne dotycz¹ce wykonania i odbioru robót drogowych przy przebudowie nawierzchni Centrum Miasta Kêpna – Rynek i ulica Ratuszowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wyznaczenie osi trasy i punktów wysokoœciowych dla przebudowy nawierzchni Centrum Miasta Kêpna – Rynek i ulica Ratuszowa.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokoœciowych

W zakres robót pomiarowych, zwi¹zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokoœciowych wchodz¹:

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokoœciowego punktów g³ównych osi trasy   i punktów wysokoœciowych,

uzupe³nienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktów wysokoœciowych (reperów roboczych),

wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

zastabilizowanie punktów w sposób trwa³y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób u³atwiaj¹cy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Punkty g³ówne trasy - punkty za³amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz¹tkowy i koñcowy punkt trasy.

1.4.2. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia³ów

Do utrwalenia punktów g³ównych trasy nale¿y stosowaæ pale drewniane z gwoŸdziem lub prêtem stalowym, s³upki betonowe albo rury metalowe o d³ugoœci oko³o 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granic¹ robót ziemnych, w s¹siedztwie punktów za³amania trasy, powinny mieæ œrednicê od  0,15 do 0,20 m  i d³ugoœæ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozosta³ych punktów nale¿y stosowaæ paliki drewniane œrednicy od 0,05 do 0,08 m i d³ugoœci oko³o 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej¹cej nawierzchni bolce stalowe œrednicy 5 mm i d³ugoœci od  0,04 do 0,05 m.

„Œwiadki” powinny mieæ d³ugoœæ oko³o 0,50 m i przekrój prostok¹tny.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokoœciowych nale¿y stosowaæ nastêpuj¹cy sprzêt:

teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

³aty,

taœmy stalowe, szpilki.

Sprzêt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokoœciowych powinien gwarantowaæ uzyskanie wymaganej dok³adnoœci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport sprzêtu i materia³ów

Sprzêt i materia³y do odtworzenia trasy mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byæ wykonane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien przej¹æ od Zamawiaj¹cego dane zawieraj¹ce lokalizacjê i wspó³rzêdne punktów g³ównych trasy oraz reperów.

W oparciu o materia³y dostarczone przez Zamawiaj¹cego, Wykonawca powinien przeprowadziæ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbêdne do szczegó³owego wytyczenia robót.

Prace pomiarowe powinny byæ wykonane przez osoby posiadaj¹ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaæ In¿yniera o wszelkich b³êdach wykrytych w wytyczeniu punktów g³ównych trasy i (lub) reperów roboczych. B³êdy te powinny byæ usuniête na koszt Zamawiaj¹cego.

Wykonawca powinien sprawdziæ czy rzêdne terenu okreœlone w dokumentacji projektowej s¹ zgodne z rzeczywistymi rzêdnymi terenu. Je¿eli Wykonawca stwierdzi, ¿e rzeczywiste rzêdne terenu istotnie ró¿ni¹ siê od rzêdnych okreœlonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomiæ o tym In¿yniera. Ukszta³towanie terenu w takim rejonie nie powinno byæ zmieniane przed podjêciem odpowiedniej decyzji przez In¿yniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj¹ce z ró¿nic rzêdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzêdnych rzeczywistych, akceptowane przez In¿yniera, zostan¹ wykonane na koszt Zamawiaj¹cego. Zaniechanie powiadomienia In¿yniera oznacza, ¿e roboty dodatkowe w takim przypadku obci¹¿¹ Wykonawcê.

Wszystkie roboty, które bazuj¹ na pomiarach Wykonawcy, nie mog¹ byæ rozpoczête przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez In¿yniera.

Punkty wierzcho³kowe, punkty g³ówne trasy i punkty poœrednie osi trasy musz¹ byæ zaopatrzone w oznaczenia okreœlaj¹ce w sposób wyraŸny i jednoznaczny charakterystykê i po³o¿enie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeñ powinny byæ zaakceptowane przez In¿yniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronê wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeñ w czasie trwania robót. Je¿eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj¹cego zostan¹ zniszczone przez Wykonawcê œwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan¹ one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozosta³e prace pomiarowe konieczne dla prawid³owej realizacji robót nale¿¹ do obowi¹zków Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów g³ównych osi trasy i punktów

wysokoœciowych

Punkty wierzcho³kowe trasy i inne punkty g³ówne powinny byæ zastabilizowane w sposób trwa³y, przy u¿yciu pali drewnianych lub s³upków betonowych, a tak¿e dowi¹zane do punktów pomocniczych, po³o¿onych poza granic¹ robót ziemnych. Maksymalna odleg³oœæ pomiêdzy punktami g³ównymi na odcinkach prostych nie mo¿e przekraczaæ          500 m.

Zamawiaj¹cy powinien za³o¿yæ robocze punkty wysokoœciowe (repery robocze) wzd³u¿ osi trasy drogowej, a tak¿e przy ka¿dym obiekcie in¿ynierskim.

Maksymalna odleg³oœæ miêdzy reperami roboczymi wzd³u¿ trasy drogowej w terenie p³askim powinna wynosiæ 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna byæ odpowiednio zmniejszona, zale¿nie od jego konfiguracji.

Repery robocze nale¿y za³o¿yæ poza granicami robót zwi¹zanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzysz¹cych. Jako repery robocze mo¿na wykorzystaæ punkty sta³e na stabilnych, istniej¹cych budowlach wzd³u¿ trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze nale¿y za³o¿yæ w postaci s³upków betonowych lub grubych kszta³towników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj¹cy osiadanie, zaakceptowany przez In¿yniera.

Rzêdne reperów roboczych nale¿y okreœlaæ z tak¹ dok³adnoœci¹, aby œredni b³¹d niwelacji po wyrównaniu by³ mniejszy od 4 mm/km, stosuj¹c niwelacjê podwójn¹ w nawi¹zaniu do reperów pañstwowych.

Repery robocze powinny byæ wyposa¿one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj¹ce wyraŸne i jednoznaczne okreœlenie nazwy reperu i jego rzêdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nale¿y wykonaæ w oparciu o dokumentacjê projektow¹ oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiaj¹cego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pañstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreœlonej w dokumentacji projektowej.

Oœ trasy powinna byæ wyznaczona w punktach g³ównych i w punktach poœrednich w odleg³oœci zale¿nej od charakterystyki terenu i ukszta³towania trasy, lecz nie rzadziej ni¿ co 50 metrów.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie mo¿e byæ wiêksze ni¿ 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozosta³ych dróg. Rzêdne niwelety punktów osi trasy nale¿y wyznaczyæ z dok³adnoœci¹ do 1 cm w stosunku do rzêdnych niwelety okreœlonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nale¿y u¿yæ materia³ów wymienionych w pkt 2.2.

Usuniêcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast¹pi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granic¹ robót.

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawêdzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (okreœlenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ oraz w miejscach wymagaj¹cych uzupe³nienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez In¿yniera.

Do wyznaczania krawêdzi nasypów i wykopów nale¿y stosowaæ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale¿y stosowaæ w przypadku nasypów o wysokoœci przekraczaj¹cej 1 metr oraz wykopów g³êbszych ni¿ 1 metr. Odleg³oœæ miêdzy palikami lub wiechami nale¿y dostosowaæ do ukszta³towania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleg³oœæ ta co najmniej powinna odpowiadaæ odstêpowi kolejnych przekrojów poprzecznych.

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo¿liwiaæ wykonanie nasypów i wykopów o kszta³cie zgodnym z dokumentacj¹ projektow¹.

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakoœci prac pomiarowych

Kontrolê jakoœci prac pomiarowych zwi¹zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokoœciowych nale¿y prowadziæ wed³ug ogólnych zasad okreœlonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robót zwi¹zanych z wyznaczeniem obiektów jest czêœci¹ obmiaru robót mostowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Sposób odbioru robót

Odbiór robót zwi¹zanych z odtworzeniem trasy w terenie nastêpuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokó³u z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedk³ada In¿ynierowi.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktów g³ównych osi trasy i punktów wysokoœciowych,

uzupe³nienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktów wysokoœciowych,

wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,

zastabilizowanie punktów w sposób trwa³y, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie u³atwiaj¹ce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

P³atnoœæ robót zwi¹zanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujêta w koszcie robót mostowych.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs³uga inwestycji, G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokoœciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokoœciowe, GUGiK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.