D - 10.02.01

SCHODY

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonywaniem schodów w ramach robót zwi¹zanych z przebudow¹ nawierzchni Centrum Miasta Kêpna – Rynek i ulica Ratuszowa..

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z przebudow¹ schodów wejœciowych do budynków.

Niniejsza SST dotyczy schodów kamiennych.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Schody - konstrukcja budowlana umo¿liwiaj¹ca, za pomoc¹ stopni, komunikacyjne powi¹zanie ró¿nych poziomów w sposób dostosowany do warunków ruchu pieszego.

1.4.2. Bieg - wydzielona czêœæ schodów sk³adaj¹ca siê co najmniej z dwóch nastêpuj¹cych po sobie stopni o jednakowych wysokoœciach i odpowiednich szerokoœciach u¿ytkowych, stanowi¹ca po³¹czenie komunikacyjne dla dwóch ró¿nych poziomów.

1.4.3. Szerokoœæ u¿ytkowa biegu (w przypadku biegu wyposa¿onego w balustrady) - szerokoœæ mierzona w œwietle wewnêtrznych krawêdzi balustrad.

1.4.4. Stopieñ - zasadniczy element schodów, na którym wspiera siê stopa przy pokonywaniu ró¿nych poziomów.

1.4.5. Stopnica - p³yta stanowi¹ca poziomy, noœny dla stopy u¿ytkowania, element stopnia.

1.4.6. Podnó¿ek - górna widoczna p³aszczyzna stopnicy.

1.4.7. Czo³o - przednia czêœæ stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach.

1.4.8. Podstopnica - p³yta stanowi¹ca pionowy element stopnia, usytuowany pod stopnic¹.

1.4.9. Nosek - czêœæ stopnia wysuniêta przed lico podstopnicy lub uformowana w czole stopnia, w jego górnej czêœci.

1.4.10. Podstopieñ - czêœæ czo³a stopnia pod noskiem, bêd¹ca widoczn¹ pionow¹ p³aszczyzn¹ podstopnicy.

1.4.11.  Policzek - boczna czêœæ stopnia.

Czêœci sk³adowe stopni ilustruje poni¿szy szkic:

1.4.12. Spocznik - pozioma p³aszczyzna przedzielaj¹ca lub koñcz¹ca biegi.

1.4.13. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w  SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materia³y

Materia³ami stosowanymi do wykonania schodów kamiennych  s¹:

Stopnie kamienne,

piasek na podsypkê,

cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,

woda,

beton C12/15 (B15)

2.3. Stopnie kamienne - wymagania techniczne

2.3.1. Cechy fizyczne i wytrzyma³oœciowe

Materia³em do wyrobu stopni s¹ bloki kamienne ze ska³ magmowych, osadowych lub metamorficznych, o cechach fizycznych i wytrzyma³oœciowych okreœlonych w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzyma³oœciowe krawê¿ników kamiennych

| Lp. | Cechy fizyczne |
| --- | --- |
| i wytrzyma³oœciowe |
|  | 1 | Wytrzyma³oœæ na œciskanie w stanie powietrzno-suchym, w kG/cm2, co najmniej |

| 1200 |
| --- |
| 2 | Œcieralnoœæ na tarczy Boehmego, w cm, nie wiêcej ni¿ | 0,25 |
| 3 | Wytrzyma³oœæ na uderzenia, iloœæ uderzeñ, nie mniej ni¿ | 13 |
| 4 | Nasi¹kliwoœæ wod¹, w %, nie wiêcej ni¿ | 0,5 |

5

Odpornoœæ na zamra¿anie, w cyklach

nie bada siê

2.3.2. Kszta³t i wymiary

Kszta³t oraz wymiary stopni kamiennych przyj¹æ zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ dla poszczególnych schodów indywidualnie.

2.3.3. Wygl¹d zewnêtrzny

W ocenie wygl¹du zewnêtrznego stopni kamiennych ulicznych, nale¿y braæ pod uwagê ustalenia normy BN-66/6775-01.

2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich stopni schodowych kamiennych podaje tablica 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

|  | Rodzaj uszkodzeñ |
| --- | --- |
|  | skrzywienie | licowych | 0,3 cm |
| (wichrowa- | bocznych | nie sprawdza siê |
| toœæ powierz- | stykowych | 0,2 cm |
| chni) | spodu | nie sprawdza siê |
|  | licowych | dopuszcza siê na d³ugoœci 1 m danej powierzchni jedno wg³êbienie wielkoœci do 5 cm2, nie g³êbsze ni¿ 0,5 cm, nie wynikaj¹ce z techniki wy- konania faktury |
| wady obróbki powierzchni (wg³êbienia i wypuk³oœci) | bocznych | wg³êbienie do 1,5 cm dopuszcza siê bez ograniczeñ. Wypuk³oœæ poza lico pasa obrobionego na powierzchni przedniej (od strony jezdni) niedo- puszczalne. Na powierzchni tylnej (od strony chodnika) dopuszcza siê wypuk³oœci poza lico pasa obrobionego do 3 cm |
|  | stykowych | w obrêbie pasa d³utowanego wg³êbienia niedo- puszczalne, pozosta³a czêœæ powierzchni nie podlega sprawdzeniu |
|  | spodu | nie sprawdza siê |
| szczerby i usz-kodzenia kra- wêdzi i naro¿y | iloœæ w prze-liczeniu na 1 m |

| 3 |
| --- |
|  | d³ugoœæ | 0,5 cm |
|  | g³êbokoœæ | 0,3 cm |
| odchy³ki od k¹ta prostego | 0,2 cm na d³ugoœci powierzchni |

2.5. Przechowywanie stopni kamiennych

Stopnie kamienne mog¹ byæ przechowywane na sk³adowiskach otwartych, posegregowane wg typów, rodzajów, odmian i wielkoœci.

Stopnie kamienne nale¿y uk³adaæ na powierzchniach spodu, w szeregu na podk³adkach drewnianych.

Dopuszcza siê sk³adowanie stopni w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych podk³adek pomiêdzy poszczególnymi warstwami, przy czym suma wysokoœci warstw nie powinna przekraczaæ 1,2 m.

2.6. Materia³y na podsypkê i do zapraw

2.6.1. Piasek

Piasek na podsypkê cementowo-piaskow¹ powinien odpowiadaæ wymaganiom PN-B-06712 , a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

2.6.2.  Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien byæ cementem portlandzkim klasy nie ni¿szej ni¿ „32,5” odpowiadaj¹cy wymaganiom  PN-B-19701 [6].

2.6.3.  Woda

Woda powinna byæ odmiany „1” i odpowiadaæ wymaganiom PN-B-32250 .

2.7. Materia³y na ³awy

Do wykonania ³aw pod stopnie schodowe nale¿y stosowaæ beton klasy C12/15, wg PN-EN 205-1.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonywania schodów

Ze wzglêdu na niewielki zakres robót, zwykle prace przy budowie schodów bêd¹ wykonywane rêcznie, przy u¿yciu drobnego sprzêtu pomocniczego.

Przy wykonywaniu schodów oraz przy przewozie, za³adunku i wy³adunku mo¿na stosowaæ: œrodki transportu, ¿urawie samochodowe, ma³e betoniarki przewoŸne do robót betonowych „na mokro”, przewoŸne zbiorniki do wody, ubijaki itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport stopni schodowych

Stopnie kamienne mog¹ byæ przewo¿one dowolnymi œrodkami transportowymi.

Stopnie nale¿y uk³adaæ na podk³adach drewnianych, rzêdami, d³ugoœci¹ w kierunku jazdy œrodka transportowego.

Stopnie kamienne mog¹ byæ przewo¿one tylko w jednej warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpoœrednim stykiem, nale¿y je do transportu zabezpieczyæ przek³adkami splecionymi ze s³omy lub we³ny drzewnej, przy czym gruboœæ tych przek³adek nie powinna byæ mniejsza ni¿ 5 cm.

4.3. Transport pozosta³ych materia³ów

Transport cementu powinien siê odbywaæ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 .

Kruszywa mo¿na przewoziæ dowolnym œrodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia³ami. Podczas transportu kruszywa powinny byæ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania schodów

Schody nale¿y wykonaæ zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ lub SST.

Jeœli w dokumentacji projektowej podano zbyt ma³o ustaleñ dotycz¹cych schodów, to powinny one spe³niaæ nastêpuj¹ce wymiary, pod warunkiem zaakceptowania przez In¿yniera:

szerokoœæ podnó¿ka stopnia

schody dla ruchu pieszego, min.			35 cm

schody dla s³u¿by utrzymaniowej, min.			24 cm

wysokoœæ czo³a stopnia

schody dla ruchu pieszego, max.			17,5 cm

schody dla s³u¿by utrzymaniowej, max.			20 cm

szerokoœæ u¿ytkowa schodów

schody dla ruchu pieszego, min.			75 cm

schody dla s³u¿by utrzymaniowej, min.			75 cm

liczba stopni w biegu

schody dla ruchu pieszego, max.			17 stopni

schody dla s³u¿by utrzymaniowej			nie okreœla siê

szerokoœæ spocznika

schody dla ruchu pieszego, min.			80 cm

schody dla s³u¿by utrzymaniowej			nie okreœla siê

5.4. Wykonanie schodów

Wykonanie schodów powinno byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

6.2.1. Badania schodów

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania materia³ów przeznaczonych do wykonania schodów i przedstawiæ wyniki tych badañ In¿ynierowi  do akceptacji.

6.2.1. Badania stopni kamiennych

Badania stopni kamiennych obejmuj¹:

sprawdzenie cech zewnêtrznych,

badania laboratoryjne.

Sprawdzenie cech zewnêtrznych obejmuje:

sprawdzenie kszta³tu, wymiarów i wygl¹du zewnêtrznego,

sprawdzenie wad i uszkodzeñ.

Badanie laboratoryjne obejmuje:

badanie nasi¹kliwoœci wod¹,

badanie odpornoœci na zamra¿anie,

badanie wytrzyma³oœci na œciskanie,

badanie œcieralnoœci na tarczy Boehmego,

badanie wytrzyma³oœci na uderzenie.

Sprawdzenie cech zewnêtrznych nale¿y przeprowadzaæ przy ka¿dorazowym odbiorze stopni schodowych. Badanie laboratoryjne nale¿y przeprowadzaæ na polecenie In¿yniera na próbkach materia³u kamiennego, z którego wykonano stopnie, a w przypadkach spornych - na próbkach wyciêtych z zakwestionowanych stopni schodowych, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

W sk³ad partii przeznaczonej do badañ powinny wchodziæ stopnie jednakowego typu, rodzaju i wielkoœci. Wielkoœæ partii nie powinna przekraczaæ 5 sztuk.

Pobieranie próbek materia³u kamiennego nale¿y przeprowadzaæ wg PN-B-06720 .

Sprawdzenie kszta³tu i wymiarów nale¿y przeprowadzaæ poprzez oglêdziny zewnêtrzne zgodnie z wymaganiami tablicy 2 oraz pomiar przy pomocy linii z podzia³k¹ milimetrow¹ z dok³adnoœci¹ do 0,1 cm.

Sprawdzenie równoœci powierzchni obrobionych przeprowadzaæ nale¿y przy pomocy linii metalowej, ustawionej wzd³u¿ krawêdzi i po przek¹tnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchyleñ z dok³adnoœci¹ do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4.

Sprawdzenie krawêdzi prostych przeprowadzaæ nale¿y przy pomocy linii metalowej.

Sprawdzenie szczerb i uszkodzeñ przeprowadzaæ nale¿y poprzez oglêdziny zewnêtrzne, policzenie iloœci szczerb i uszkodzeñ oraz pomiar ich wielkoœci z dok³adnoœci¹ do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2.

Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza siê wizualnie przez porównanie z wzorem.

6.2.2. Badania pozosta³ych materia³ów

Badania pozosta³ych materia³ów stosowanych przy ustawieniu krawê¿ników kamiennych powinny obejmowaæ wszystkie w³aœciwoœci, które zosta³y okreœlone w normach podanych dla odpowiednich materia³ów wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót nale¿y sprawdzaæ:

wykonanie ³aw,

ustawienie stopni kamiennych,

6.3.2. Sprawdzenie ³aw

Przy wykonywaniu ³aw badaniu podlegaj¹:

a)	Równoœæ górnej powierzchni ³aw.

Równoœæ górnej powierzchni ³awy sprawdza siê przez przy³o¿enie w dwóch punktach, na ka¿dy stopieñ, ³aty.

Przeœwit pomiêdzy górn¹ powierzchni¹ ³awy i przy³o¿on¹ ³at¹ nie mo¿e przekraczaæ 1 cm.

b)	Zagêszczenie ³aw.

Zagêszczenie ³aw bada siê pod ka¿dym stopniem kamiennym.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia stopni

Przy ustawianiu stopni kamiennych nale¿y sprawdzaæ:

dopuszczalne odchylenia linii stopni w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ( 0,5 cm na ka¿dy stopieñ,

równoœæ górnej powierzchni stopni, sprawdzane przez przy³o¿enie w dwóch punktach na stopniu ³aty, przy czym przeœwit pomiêdzy górn¹ powierzchni¹ stopnia i przy³o¿on¹ ³at¹ nie mo¿e przekraczaæ 0,5 cm,

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m3 (metr szeœcienny) wykonanego stopnia kamiennego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlegaj¹:

wykonanie ³awy,

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 stopni kamiennych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materia³ów na miejsce wbudowania,

wykonanie wykopu pod ³awê,

ew, wykonanie szalunku,

wykonanie ³awy,

ustawienie stopni kamiennych na betonie,

wype³nienie spoin,

przeprowadzenie badañ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi¹zane

Normy

| 1. | PN-B-01080 | Kamieñ dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-06050 | Roboty ziemne budowlane |
| 3. | PN-B-06711 | Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych |
| 4. | PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu zwyk³ego |
| 5. | PN-B-06720 | Pobieranie próbek materia³ów kamiennych |
| 6. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Sk³ad, wymagania i ocena zgodnoœci |
| 7. | PN-B-32250 | Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw |
| 8. | BN-62/6716-04 | Kamieñ dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe |
| 9. | BN-66/6775-01 | Elementy kamienne. Krawê¿niki uliczne, mostowe i drogowe. |
| 10. | PN-EN 206-1 | Beton. Wymagania, w³aœciwoœci, produkcja i zgodnoœæ. |
| 11. | PN-B-06251 | Roboty betonowe i ¿elbetowe |
| 12. | PN-B-10021 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych |
| 13. | PN-B-11111 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. ¯wir i mieszanka |
| 14. | PN-B-11112 | Kruszywa mineralne. Kruszywo ³amane do nawierzchni drogowych |
| 15. | PN-B-11113 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek |
| 16. | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |