KOLEKTORY  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ

1.PODSTAWA  OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowi:                                                                                a/opracowany projekt budowlany modernizacji ulicy Słonecznej polegającej na wykonaniu chodnika i odbudowy nawierzchni drogi.W związku z tym,przewidziano wykonanie przykanalików dla odwodnienia chodnika i jezdni z jednoczesną zmianą trasy projektowanego kolektora deszczowego i przystosowaniem do trasy chodnika.

b/opracowany w 2004 roku przez tutejsze biuro projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Niezbędne uzgodnienia międzybranżowe i z inwestorem  w dalszej części opracowania.

2.ZAKRES  OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje odwodnienie powierzchni projektowanego chodnika oraz ulicy Słonecznej z uwzględnieniem przyległego bezpośrednio obszaru wzdłuż drogi na odcinku od wjazdu z ulicy Wrocławskiej  aż do skrzyżowania z ulicą Powstańców Wlkp.

Projektowany układ kanalizacji deszczowej,odwadniającej,odprowadzać będzie ścieki deszczowe z przyjętej do obliczeń powierzchni jezdni oraz  projektowanego[ po stronie wschodniej jezdni ] chodnika.

3.CHARAKTERYSTYKA  INWESTYCJI

I. sieci

a/ zestawienie długości kolektora deszczowego  KD-2

od  studni SD-2  do wylotu w rowie nr R-E”

* kolektor  PCV ϕ 200 mm,  SN8, kielichowe ,strukturalne             -   50.0 mb

Ogółem długość kolektora KD-2                         =   50.0mb

b/ zestawienie długości kolektora deszczowego KD-1

od wylotu w rowie nr R-E”  do skrzyżowania z ulicą Powstańców Wlkp

* kolektor PCV ϕ 500 mm,SN 8,kielichowe,strukturalne                 - 447,0 mb

*kolektor PCv ϕ 400 mm,SN 8,kielichowe,strukturalne                    - 20,0 mb

*kolektor PCV ϕ 315 mm, SN 8,kielichowe,strukturalne                   - 40,0 mb

*kolektor PCV ϕ 200 mm,SN 8,kielichowe,strukturalne                    - 17,0 mb

Ogółem długość kolektora KD-1                      =   524.0 mb

c/ zestawienie długości  przykanalików  kolektora deszczowego KD-2

od studni SD-2 do wylotu w rowie R-E

*rury PCV ϕ 150 mm, SN 8, kielichowe, strukturalne,                    -   16.0 mb

Ogółem długość przykanalików kolektora KD-2             = 16.0 mb

d/  zestawienie  długości przykanalików kolektora deszczowego KD-1

od wylotu w rowie R-E” do ul.Powstańców Wlkp

*rury PCV ϕ 150mm, SN 8, kielichowe,strukturalne                        - 74,0 mb

Ogółem długość przykanalików kolektora KD-1            = 74.0 mb

II.  asortyment

1.kolektor KD-2

*studnie betonowe  rewizyjno-przyłączeniowe ϕ 1000  mm          2 kpl

*wpusty  betonowe ϕ 500  mm z kratą                                       4 kpl

* separator koalescencyjny z osadnikiem Qn = 20 dcm3/s              1 kpl

* wylot betonowy ϕ 200 z kratą w rowie nr R-E”                           1 kpl

2/ kolektor KD-1

* wpusty betonowe ϕ 500 mm z kratą                                           14 kpl

* wylot  betonowy ϕ 500 z kratą w rowie nr R-E”                          1 kpl

* separator koalescencyjny Qn = 90-900 dcm3/s                             1 kpl

* piaskownik  V=10 m3                                                                   1 szt

* studnie betonowe rewizyjne ϕ 1000 mm                                    12 kpl

* studnia betonowa ϕ 1500 mm                                                       1 kpl

* studnie PCV ϕ 450 mm                                                                 1 kpl

ogółem sieci                                                                                           664,00 mb

ogółem studni ϕ 450                                                                                      1 kpl

ogółem studni ϕ 1000 mm                                                                           12 kpl

ogółem studni ϕ 1500 mm                                                                             1 kpl

ogółem wpusty betonowe z kratą ϕ 500mm                                              18 kpl

ogółem wylot betonowy z kratą ϕ 200 mm                                                  1 kpl

ogółem wylot betonowy z kratą ϕ 500 mm                                                  1 kpl

ogółem separator   Qn = 6.0 dcm3/s  dla KD-2                                             1 kpl

ogółem separator z piaskownikiem Qn = 90 dcm3/s  dla KD-1                  1 kpl

4.WARUNKI  HYDROGEOLOGICZNE

Nie wykonano bezpośrednio odwiertów po trasie projektowanego kolektora deszczowego.

Dokonana wizja w terenie oraz rozmowy z mieszkańcami, pozwalają przypuszczać że zw.wody gruntowej kształtuje się w zależności od pór roku.Sredni poziom zw.wody

kształtuje się na głębokości 1,6-2.5 m ppt.

Ponadto stwierdzono  występowanie gruntów ornych i użytków zielonych przylegających        [ od strony zachodniej] do  ulicy Słonecznej.

5.STAN   ISTNIEJĄCY

W chwili obecnej w obrębie projektowanych robót,jezdnia drogi gminnej jest o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6.0 m, z poboczem nieutwardzonym bez rowów odwadniających.W ulicy Słonecznej zlokalizowano sieci telekomunikacyjne,energetyczne,wodociągowe,gazowe i kanalizacji ogólnospławnej..Projektuje się włączenie projektowanego kolektora deszczowego do rowu melioracyjnego oznaczonego w ewidencji nr R-E”(dawniej rów z Chojęcina).Skrzyżowanie ulic Słonecznej ,Lutosławskiego oraz Powstańców Wlkp przystosowano siecią kanalizacji do umożliwienia dalszej rozbudowy.

6.OPIS  PROJEKTOWANYCH  URZĄDZEŃ

6.1.projektowana trasa kolektora deszczowego

Projekt podstawowy zakładał, wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej-rozdzielczej,

w poboczu drogi przy uwzględnieniu:

a/ograniczenia do minimum konieczności wyłączenia z ruchu ulicy Słonecznej w trakcie prowadzenia robót ziemnych i montażowych

b/umożliwienia ciągłej eksploatacji istniejącego kolektora ogólnospławnego

Brak sprecyzowanych zamierzeń inwestycyjnych, oraz opracowania projektowego dotyczącego wymiany nawierzchni oraz budowy chodnika,był również powodem  niewykonania w projekcie podstawowym w 2004 roku, przykanalików i obecną zmianę trasy kolektora.

Opracowanie projektowe ,dotyczące robót drogowych ulicy Słonecznej,spowodowało konieczność dokonania szczegółowych ustaleń granicy własności terenu,dla prowadzenia robót drogowych a w związku z tym ,zmiany trasy  kolektora deszczowego

uwzględniającego odwodnienie jezdni i chodnika poprzez projektowane wpusty.

6.2.szczegółowe  rozwiązania  techniczne

Zgodnie ze zleceniem dotyczącym” wykonania projektu zamiennego kanalizacji deszczowej „

w pasie drogi gminnej (ulica Słoneczna) zaprojektowano układ kanalizacji deszczowej,umożliwiając odprowadzenie ścieków deszczowych z projektowanego chodnika i    jezdni,poprzez wpusty uliczne i separator a dalej włączenie, do rowu melioracyjnego nr R-E”  w hm 08+89.Dokonano obliczeń określających przepustowość projektowanych separatorów ścieków deszczowych dla kolektora deszczowego KD-2 i KD-1.Szczegółowe obliczenia przedstawiono w załączonym operacie wodnoprawnym.Zaprojektowano rurociągi z rur PCV,kielichowych,łączonych na uszczelki gumowe,o sztywności obwodowej SN8, strukturalne(nie spienione).Studnie kolektorów wykonać jako betonowe o podanych średnicach.podłączenie wpustów ulicznych do kanalizacji rurami PCV ϕ 150 mm.

Dla odwodnienia chodnika i powierzchni ulicy Słonecznej na odcinku od ulicy Wrocławskiej do rowu melioracyjnego R-E” jedyny sposób to wprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych do rowu w jego  lewej skarpie.Nie istnieje możliwość podłączenia KD-2 do kolektora KD-1.

W związku z powyższym, projekt przewiduje wykonanie w lewej skarpie rowu,              wylotu ϕ 200 mm w hm 08+89 na rzędnej 166.15 m npm  dla kolektora KD-2 ,                   oraz wykonanie w prawej skarpie rowu, wylotu ϕ 500 mm w hm 08+89 ,                                 na rzędnej 166.15 m npm.dla kolektora KD-1. Zaprojektowano wyloty betonowe z kratą z prętów stalowych    ϕ 8 mm i rozstawie 10mm (wykonanie wg.załączonego rysunku).

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów  o parametrach nie mniejszych jak projektowane.

6.1.Całkowita  ilość  ścieków  deszczowych  dla  KD-1 i KD-2

* dla kolektora KD-1 przepływ nominalny  wynosi Qn = 90 l/s ,przyjęto separator lamelowy

Typ STEJAX BS-0 i średnicy 2.5 m oraz piaskownik OS-10 średnicy 2.5m poj.10.0 m3

*dla kolektora KD-2 przepływ nominalny wynosi  Qn = 6.0 l/s,przyjęto separator zintegrowany z osadnikiem typ ECO-TECH 0S  średnicy 1.5 m.Zamontowane  separatory  zabezpieczą przepływy obliczeniowe jak i  zapewnią  że skład odprowadzanych ścieków opadowych po ich oczyszczeniu,będzie odpowiadał § 19 rozporządzenia j.w.z 24 lipca 2006 r.

6.2.Obiekty  na  sieci.

a/wpusty  uliczne

studzienki wpustów betonowe,,wg DIN 4052 ośrednicy 500mm z osadnikiem.Kraty wpustów żeliwne wg.PN-EN 124.

b/studzienki kanalizacyjne

studnie Dn 1000 - 1500mm,systemowe wg DIN 4034 cz.1 z elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetowych z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi.                            Kinety prefabrykowane w wyprowadzonymi króćcami dla przejść szczelnych.Zwieńczenie studni wg PN-EN 124.Włazy żeliwne kanałowe wg.PN-EN 124 z pokrywą z wypełnieniem betonem,wielkość 600, P=25 T dla studni zlokalizowanych w chodniku ,natomiast dla studni umieszczonej w pasie drogowym  zastosować właz typu ciężkiego P= 40T.

6.3.Wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej w rowie nr R-E”

Projektowane  kolektory kanalizacji deszczowej nr KD-1 i KD-2 wprowadzić do rowu

Nr R –E” w hm 08+89 na rzędnej:

-  kolektora deszczowego KD-2 ϕ 200 w lewej skarpie na rzędnej  166.15 m npm

-  kolektora deszczowego KD-1 ϕ 500 w prawej skarpie na rzędnej 166.15 m npm

Zgodnie z warunkami technicznymi,branżowymi(w załączeniu) dla wykonanych wylotów koniecznym jest wykonanie trwałego umocnienia dna i skarp rowu płytami żelbetowymi(np.JOMB) na odcinku 5.0 mb poniżej wylotów,oraz w górę  do przyczółka mostu.Płyty układać na warstwie geowłókniny SEPAR SF 32,łączenia wypełnić warstwą betonu.Wykonanie robót dla wylotów w dnie   i skapach rowu ,wykonać pod warunkiem przywrócenia dna i skarp  do stanu pierwotnego tj.z zachowaniem norm branżowych          BN-69/8952-27”Budownictwo hydrotechniczne,elementy budowli regulacyjnych,kiszki faszynowe oraz BN-74/9191-02.Uszkodzone dno i skarpy w czasie wykonawstwa naprawić w sposób trwały.Roboty prowadzić pod nadzorem osób posiadających kwalifikacje.

7.0.WARUNKI  BHP  PRZY WYKONYWANIU  ROBÓT

Podstawowe przepisy bhp:

*Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.05.72(Dz.U.Nr 13/72 poz.93”w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych –montażowych i robót rozbiórkowych”

*PN-B-10736”Wykopy otwarte dla przewodów wod-kan”Warunki techniczne wykonania”

*PN-68/B-06060”Roboty ziemne budowlane”

Roboty prowadzić zgodnie z:

*”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót przy montażu rurociągów z tworzyw

sztucznych”

*wytycznymi producentów rur oraz aktualnie obowiązującymi przepisami p.poż i bhp.”

*”Przewody zewnętrzne .Wodociągi , wymagania i badania „PN-B-10728.

Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci winni być przeszkoleni w zakresie bhp przy robotach ziemnych i montażowych.

Opracował: