Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich

ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno tel. /0-62/ 78 28 805,

Kępno, dnia 20.03.2008r

WIiFE – ZP/6/2008

ZMIANA SPECFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Budowę boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej przy ulicy Walki Młodych w Kępnie”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający Gmina Kępno wprowadza zmiany w SIWZ:

- Punkt  III. 5 otrzymuje brzmienie:

„Wymagana nawierzchnia sportowa musi posiadać następujące minimalne parametry techniczne:

- trawa syntetyczna włókna typu monofil polietylenowe, naprzemiennie dwa odcienie zieleni

- wysokość włosa min. 60 mm

- gęstość min. 8 800 pęczków /m2

- Dtex. min. 12 000

- ciężar całkowity min. 2.850 gr./m2

- wypełnienie piasek kwarcowy + granulat gumowy SBR

- grubość włókna145 µm ± 10 %

- przepuszczalność wodna   >300 ml/min/100 cm2

Oferowana trawa musi posiadać certyfikat FIFA 1 star wykonany na dowolnym innym boisku piłkarskim gdzie została ułożona.

UWAGA: W kole środkowym boiska należy umieścić logo – napis PZU dostosowany do wielkości koła wpisany w jego całkowity wymiar, wykonany z nawierzchni jak trawa syntetyczna”.