PRZETARG  NIEOGRANICZONY

w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości poniżej kwot określonych 
w art. 11 ust. 8 ustawy   Pzp pod nazwą

„Budowa stadionu lekkoatletycznego w Kępnie wraz ze sfinansowaniem  wykonanych robót poprzez wykup wierzytelności”

# Gmina Kępno,  powiat kępiński,  woj. wielkopolskie, Polska

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uwagi:

- w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwaną dalej Pzp oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

- używany dalej skrót „SIWZ” oznacza niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kępno

reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno – mgr inż. Piotra Psikus

63-600 Kępno

ul. Ratuszowa 1

NIP 619-19-45-305

Tel. 062 782 58 07, fax 062 782 58 18

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zadania: Budowa stadionu lekkoatletycznego w Kępnie wraz ze sfinansowaniem  wykonanych robót poprzez wykup wierzytelności

2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1 Roboty budowlane :

- budowa stadionu sportowego, w tym:

  - bieżni okólnej 4-ro torowej o długości 400 m oraz bieżni 4-ro torowej o długości 100 m (60 m) o nawierzchni poliuretanowej ,

  - skoczni do skoku w dal oraz trójskoku o nawierzchni poliuretanowej ,

  - rzutni do pchnięcia kulą,

  - skoczni do skoku wzwyż , o nawierzchni poliuretanowej,

  - rzutni do rzut oszczepem,

  - boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej ( zamawiający dokona odbioru nawierzchni z trawy naturalnej nie wcześniej niż po trzecim koszeniu trawy)

- budowa trybun,

- budowa ogrodzenia zewnętrznego stadionu o wys. 2.50 m. (po zdemontowaniu istniejącego ),

- montaż ogrodzenia wys. 1.3 m. wokół płyty stadionu (po zdemontowaniu istniejącego),

- odwodnienie stadionu ( odwodnienie liniowe oraz drenaż) - część instalacyjna.

- nawodnienie stadionu - część instalacyjna.

- oświetlenie stadionu oraz zasilanie elektryczne nawodnienia -część elektryczna.

- budowa  ciągów pieszych oraz parkingów.

Szczegółowy opis i zakres robót budowlanych  został określony w przedmiarach robót, kosztorysach „ślepych” oraz dokumentacji projektowej, a także specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do nin. SIWZ.

Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.

2.2  Usługa bankowa w zakresie wykupu wierzytelności pieniężnych:

1) Wykonanie usługi bankowej dotyczącej sprzedaży (wykupu) wierzytelności pieniężnej przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego przez dany bank; usługa bankowa polegać będzie na dokonaniu sprzedaży (wykupie) wierzytelności przez dany Bank, o wartości wykonanych robót budowlanych przez Wykonawcę wraz z należnym podatkiem VAT; jednocześnie Wykonawca, jako Zbywca zapewnia, a tym samym zobowiązuje się, że:

a)  podpisze pod rygorem nieważności w formie pisemnej umowę o sprzedaż (wykup)   wierzytelności z wybranym bankiem, nie później niż w ciągu 30 dni od podpisania niniejszej umowy z Zamawiającym,

b)  wykupem wierzytelności będzie objęta faktura za wykonane roboty budowlane,

c) całkowity wykup wierzytelności będzie dokonany przez bank działający na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2002r Nr 72 poz. 665 ) w terminie nieprzekraczającym 30 dni od odbioru końcowego wykonanych robót,

d) spłata wykupionych przez Bank wierzytelności będzie realizowana przez Zamawiającego przez okres do 10 lat w ratach miesięcznych,

e) system spłaty – stała rata kapitałowa, odsetki wyłącznie od niespłaconego kapitału wg stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o stałą i niezmienną marżę podaną w ofercie wykonawcy,

f) zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty zobowiązania wobec banku bez naliczania przez bank dodatkowych prowizji i dodatkowych opłat,

g) zmiana harmonogramu spłaty nie może powodować naliczania jakiejkolwiek prowizji przez Bank,

h) w przypadku udzielenia zamówień dodatkowych Bank wykupi dodatkowe wierzytelności na warunkach, jak wykup wierzytelności podstawowych,

2) Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności na rzecz instytucji finansującej inwestycję, zabezpieczeniem finansowym będzie weksel własny in blanco wystawiony przez Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową.

3) Zamawiający zastrzega sobie nienaruszalność poniższych zasad spłaty wierzytelności przez cały okres spłaty:

a/ bank nie może żądać od Zamawiającego spłaty zobowiązania przed umówionym okresem spłaty,

b/ spłata zobowiązania przez cały okres spłaty będzie realizowana na zasadach określonych w ofercie Wykonawcy uwzględniającej warunki zawarte w SIWZ,

c/ wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany systemu spłaty przez instytucję finansującą bez zgody Zamawiającego nie będzie obowiązujące,

d/ instytucja finansująca Wykonawcę, nie może bez zgody Zamawiającego przekazać wierzytelności innej instytucji finansującej lub osobie trzeciej.

W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 12.06.2003r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( Dz. U. Nr 139 z dnia 08.08.2003r poz. 1323 ze zmianami ).

  - Wspólny Słownik Zamówień(CPV):

66000000-0

45111100-9,

45112000-5,

45262300-4,

45262310-7,

45233222-1,

45342000-6,

45212221-1,

3. Wymagany termin realizacji zamówienia:

Całkowite zakończenie wszelkich robót budowlanych do dnia 30 września 2010 roku,  Przeprowadzenia odbioru końcowego  do dnia 20 października 2010 roku.

4. Zamówieniem objęte są również:

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym,

- wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte przetargowym przedmiarze robót,

- pełna obsługa geodezyjna budowy: wytyczenie, ewentualne wskazanie granic, inwentaryzacja powykonawcza (4 kpl),

- wszelkie naprawy urządzeń nad- i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,

- dopełnienie wszelkich zaleceń wynikających z wszystkich uzgodnień branżowych,

- przeprowadzenie wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem, badaniem przedmiotem odbioru i przekazaniem do eksploatacji, itp.

- zabezpieczenie bezpieczeństwa na placu budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy,

- inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia.

- podlewanie i utrzymywanie nawierzchni trawiastej do czasu odbioru – minimum trzykrotne koszenie trawy.

- Wykonawca będzie zobowiązany od przewiezienia zdemontowanych ogrodzeń, wiat dla zawodników oraz bramek w miejsce wskazane przez zamawiającego na odległość do 10 km.

- Wykonawca powinien dodatkowo skalkulować w ofercie rozbiórkę starego budynku toalet znajdującego się na terenie Stadionu.

Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

5. Warunki finansowania: zgodnie punktem 2.2 SIWZ oraz wzorem umowy.

6. Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Oferty częściowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8. Oferty równoważne – Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych.

1) Zamawiający dopuszcza, zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż określone w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż podane w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. 
W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów i urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej koszty zmian poniesie wykonawca.

2) Wymagania szczegółowe dla nawierzchni poliuretanowej - nawierzchnia poliuretanowa warstwowa nie przepuszczalna dla wody. Grubość całkowita 13 mm na bieżni. Warstwa elastyczna wykonana z maty gumowej prefabrykowanej o grubości 10 mm przyklejanej do podłoża klejem poliuretanowym. Warstwa wierzchnia o grubości ok. 3 mm wykonana z warstwy poliuretanu zasypanego granulatem EPDM w kolorze ceglastym o rozmiarze 1 – 4 mm.

Nawierzchnia powinna posiadać następujące minimalne parametry techniczne:

WARIANT 1

- wytrzymałość na rozciąganie = 0.88 N/mm2

- wydłużenie względne przy zerwaniu = 68%

- moduł odkształcenia = 2.64 N/mm2

- współczynnik tarcia (zgodnie z normą DIN 18035-6)

w stanie suchym 0.66µ

w stanie mokrym 0.60 µ

lub:

WARIANT 2

- wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,70 Mpa

- wydłużenie względne przy rozciąganiu 80 ±8 %

- wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 80 N

- ścieralność aparat Stuttgart ≤ 0,29 mm

- odporność na działanie zmiennych cykli hydrotermicznych

- wygląd powierzchni bez zmian

- przyrost masy ≤ 0,4 %

- spadek wytrzymałości na rozciąganie 0 %

- mrozoodporność

- wygląd powierzchni bez zmian

- przyrost masy ≤ 0,3 %

- spadek wytrzymałości na rozciąganie ≤ 10 %

Do oferty należy załączyć:

- certyfikat IAAF

- raport badań uprawnionej jednostki laboratoryjnej pod kątem wymogów IAAF (np. Instytut IST lub inny) lub też Rekomendację ITB potwierdzające parametry techniczne nawierzchni

- próbkę nawierzchni sportowej

9. Przewidywane zamówienia uzupełniające - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego w myśl art. 67 ust.1 pkt.6 i 7.

III. WYMAGANIA  KWALIFIKACYJNE  STAWIANE  WYKONAWCOM

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 Pzp oraz spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca potwierdzi spełnienie w/w warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:

a/ w okresie ostatnich 5 lat był generalnym wykonawcą co najmniej dwóch podobnych obiektów sportowych  lub  kubaturowych  których zakres obejmował  kompleksowe wykonanie  robót  budowlanych w tym budowę parkingów, chodników, oświetlenia, kanalizacji i ogrodzeń o wartości min.  2 000 000 zł brutto każdy.

Do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia ( referencje lub protokół odbioru).

b/ Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub osób zdolnych do wykonania zamówienia:

- jedną osobą z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi,

- jedną osobą z uprawnieniami instalacji sanitarnych,

- jedną osobą minimum z uprawnieniami instalacji elektrycznych.

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- posiadają wolne środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 4 000 000 zł

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Ocena spełnienia w/w warunków będzie dokonywana na podstawie oświadczeń 
i dokumentów potwierdzających ich spełnienie według reguły „spełnia – nie spełnia”.

IV.  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1.  Wykonawca winien dostarczyć dokumenty i informacje:

- Ofertę wykonawcy według załącznika nr 1 do nin. SIWZ.

- Oświadczenia z art. 22 i 24 Pzp wg załączników 2 i 3

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- wykaz robót z ostatnich 5 lat, z których co najmniej dwie obejmowały swoim zakresem kompleksowe wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy podobnych obiektów sportowych lub kubaturowych (w tym budowę parkingów, chodników, oświetlenia, kanalizacji i ogrodzeń) o wartości min. 2 000 000 zł każda.

- wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia.

- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,(jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień) lub kwalifikacje.

- Informację banku o zdolności kredytowej lub wyciąg z rachunku bankowego.

- Certyfikat IAAF

- Raport badań uprawnionej jednostki laboratoryjnej pod kątem wymogów IAAF (np. Instytut IST lub inny) lub też Rekomendację ITB potwierdzające parametry techniczne nawierzchni

- Próbkę nawierzchni sportowej

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone "za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie jaką część zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

5. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być mu konieczne do przygotowania oferty. Wizję lokalną wykonawca wykonuje na własny koszt.

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Wszelkie dokumenty dotyczące oferty powinny być napisane w języku polskim, na maszynie, drukarce, bądź pismem technicznym. Niedopuszczalne jest wyskrobywanie w ofertach, poprawki zaś muszą być sygnowane podpisami wykonawcy.

Wszystkie stronice oferty powinny być kolejno ponumerowane i parafowane przez co najmniej jedną z osób reprezentującą wykonawcę (podpisującą ofertę).

## 8. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zaklejonych kopertach wewnętrznej 
i zewnętrznej, które powinny być zaadresowane do Zamawiającego "Gmina Kępno, 63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1" oraz muszą posiadać oznaczenie „Oferta na budowę stadionu lekkoatletycznego w Kępnie”.

Koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres oferenta, natomiast na kopercie zewnętrznej nie należy zamieszczać nazwy i adresu oferenta, ani żadnych innych cech rozpoznawczych.

9. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty będzie skuteczne, jeżeli Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie to powinno być opieczętowane, podpisane i oznaczone tak jak koperta z ofertą z dodatkowym oznaczeniem na obu kopertach "ZMIANA" lub "WYCOFANA".

10. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba 
o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ, o czym niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

12. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

14. Wadium – 120 000,00 zł. (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100).

Wadium w pieniądzu powinno być wpłacone przelewem na konto Zamawiającego 
w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Kępnie nr rachunku 65 1090 1144 0000 0000 1400 3711 w taki sposób, aby znalazło się na koncie Zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert.

Wadium w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno najpóźniej w terminie składania ofert, dołączając do oferty potwierdzenie złożenia wadium w formie kserokopii dokumentu.

15. Termin składania ofert upływa dnia 27 sierpnia 2009 roku o godz. 1000. Oferty należy składać w siedzibie  Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Kępno 
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno – Punkt Obsługi Interesanta.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

16. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w sposób jawny w tym samym dniu (określonym powyżej) - o godz. 1030, w siedzibie zamawiającego Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich Kępno, ul. Kościuszki 5, 
II piętro pok. nr 11 (sala posiedzeń).

17. Cena oferty winna być obliczona przez wykonawcę jako jedyne i całkowite wynagrodzenie brutto (łącznie z podatkiem VAT) należne wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie.

Cena ta w szczególności obejmuje wykonanie wszelkich robót i czynności określonych w niniejszej SIWZ. Podstawą do obliczenia ceny jest przedmiar robót i SIWZ. Wszelkie roboty nie ujęte w przedmiarze robót i nie opisane w SIWZ 
a konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia zostaną wykonane po podpisaniu umowy o roboty dodatkowe.

Cena oferty jest sumą ceny wykonania robót budowlanych, podatku Vat oraz całkowitych kosztów finansowania wykonanych prac spłacanych przez Zamawiającego przez okres do 10 lat z uwzględnieniem stałej niezmiennej marży doliczonej do stawki referencyjnej WIBOR 3M aktualnej na dzień 13 sierpnia 2009 roku.

Cenę należy taktować jako ryczałtową.

V. OCENA OFERT

1. W imieniu Zamawiającego oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno.

2. Kryterium oceny – cena 100%

3. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

4. Zamawiający sprawdzi, czy oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania. 
a w szczególności czy oferent spełnia wymagane warunki wyszczególnione 
w SIWZ. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)	jest niezgodna z ustawą;

2)	jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

3)	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4)	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5)	została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

6)	zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7)	wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

8) 	jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród nieodrzuconych ofert złożonych przez oferentów, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.

Oferta najkorzystniejsza to taka oferta, która na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ w arkuszu „Kryteria oceny” (załącznik nr 4 do SIWZ) uzyska największą ilość punktów przetargowych.

8. O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia

Powiadomienie uznaje się za skuteczne z chwilą umieszczenia na stronie internetowej zamawiającego http://bip.wokiss.pl/kepno oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

9. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach wyszczególnionych w art. 93 ust.1 prawa zamówień publicznych. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

10. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

VI. PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE Z UMOWĄ 
I ISTOTNE POSTANOWIENIA PRZEWIDZIANE DO ZAMIESZCZENIA W UMOWIE

1. Załączono wzór umowy stanowiący integralna część SIWZ (zał. nr 5).

2. W terminie przed podpisaniem umowy wykonawca, którego ofertę wybrano winien dopełnić następujących formalności:

- wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- dostarczyć oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy przez osobę uprawnioną,

- opracować i przedłożyć zamawiającemu podpisany przez kierownika budowy „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego,

- dostarczyć skrócony kosztorys ofertowy

3. Wykonawca opracuje wspólnie z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji określający zakres rzeczowy, terminy realizacji który stanowić będzie integralną część umowy.

4. Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także służy pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

VII. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku 
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga do sądu) przewidziane w DZIALE 
VI „Środki ochrony prawnej” ustawy.

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego 
w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

3. Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

1)	wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;

2)	opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3)	wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

4)	  odrzucenia ofert

4. W postępowaniu obowiązuje forma pisemna. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Zamawiający wnosi o stosowanie fax.-u nr 062 782 58 18.

5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie w polskich złotych. Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych.

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

7. Komplet materiałów przetargowych przesyłanych wykonawcom stanowi:

- niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- załączniki do SIWZ:

- formularz oferty (zał.1),

- formularz oświadczenia oferenta o spełnianiu wymogów art.22 ust.1 ustawy (zał.2),

- formularz oświadczenia oferenta o spełnianiu wymogów art.24 ust.1,2 ustawy (zał.3),

- arkusz „KRYTERIA OCENY” ofert (zał.4),

- wzór umowy (zał.5),

- PRZEDMIARY ROBÓT I „KOSZTORYSY ŚLEPE”

- SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- PROJEKT BUDOWLANY

ZATWIERDZAM: