Kluczbork, wrzesień 2010 r.

# M E T R Y K A     P R O J E K T U

TEMAT OPRACOWANIA:   Termomodernizacja  Szkoły Podstawowej nr 3

oraz Gimnazjum nr 1 w Kępnie

LOKALIZACJA:                     Kępno, ul. Tysiąclecia 1, nr działki 898

INWESTOR:                            Gmina Kępno

63-600 Kępno,  ul. Ratuszowa 1

AUTOR:                                   Anna Dürr

# O P I S      T E C H N I C Z N Y

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja  budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 zgodnie z zaleceniami zawartymi w Audycie energetycznym budynku polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych i piwnic, oraz wymianie stolarki okiennej

i drzwiowej. Ponadto należy wykonać modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Zakres prac pod względem ilości i technologii zawarty jest w przedmiarze robót.

Opis zakresu remontu:

Termomodernizacja  budynku mająca na celu poprawę komfortu energetycznego polegać ma na  ociepleniu ścian zewnętrznych, oraz na wymianie istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej. W zakresie prac instalacyjnych należy wykonać modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Docieplenie ścian przewiduje się wg powszechnie stosowanych metod z warstwy styropianu gr. 14 cm bezspoinowo lub dwóch warstw po 7 cm każda ułożonych  tak, aby druga warstwa przykrywała styki warstwy pierwszej. Wszystkie płyty dyblowane do podłoża za pomocą kołków - 6 szt/m² . Siatka z uwzględnieniem podwójnej warstwy do wysokości góry okien parteru. Narożniki wypukłe ochronione przez zamontowanie kątowników.  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa mineralna na wcześniej dwukrotnie zagruntowanym podłożu. Faktura tynku malowana w kolorach uzgodnionych z Inwestorem.

Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian, po ustawieniu rusztowań należy zdemontować pozostały ekran i stalowe wsporniki stanowiące konstrukcję wsporczą ekranów.

Podczas wykonywania prac związanych z ociepleniem ścian piwnicznych wystąpią roboty towarzyszące jak rozbiórki nawierzchni z kostki, z masy bitumicznej oraz prace izolacyjne.

Po zaizolowaniu i ociepleniu ścian piwnicznych  oraz wykonaniu tynków należy ściany obsypać i wykonać opaskę z kostki betonowej z obrzeżami.

Wymiana rur spustowych i odgromu przewiduje wymianę wszystkich starych, nie nadających się do użytku  rur spustowych na nowe o średnicy 15 cm z  blachy ocynkowanej. Istniejące przewody instalacji odgromowej należy zdemontować na czas wykonywania prac elewacyjnych i założyć nowe . Uzupełnienia wymaga również uziom powierzchniowy. Wszystkie wymienione instalacje odgromowe muszą mieć wykonane badania.

Wymiana okien na nowe o normowym współczynniku przenikania ciepła dla szyb U=1.1.

Podczas wymiany okien należy dokonać wymiany parapetów. Ponadto należy zdemontować, ponownie zamontować i pomalować kraty okienne.

Wymiana stolarki drzwiowej polegać ma na wymianie starych drzwi wraz z ościeżnicami na nowe aluminiowe w kolorze brązowym.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polega na wykonaniu na montażu zaworów termostatycznych wraz z ich nastawą i regulacją. Ponadto należy wykonać płukanie instalacji, uzupełnienie malowania  rurociągów.