# Opis techniczny

do  projektu odwodnienia dróg gminnych  kanalizacja deszczową wraz z odprowadzalnikiem  tj.rowem „A” konserwacją i renowacją rowu „A”  w zakresie niezbędnym dla wykonania sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych dz.nr 764,719,698 w miejscowości Olszowa gmina Kępno

## I.0. Część opisowa

1.0. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa  na „Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej i koncepcji odwodnienia dróg gminnych  w miejscowości Olszowa gmina Kępno, zawarta pomiędzy Gminą Kępno ul.Ratuszowa 1  a Biurem Projektów Instal-Bud –Projekt w Kępnie.

2.0. Materiały wyjściowe

2.1.Informacja  uzyskana w Urzędzie Gminy Kępno- Wydział  Inwestycji

2.2.Uzgodnienie z Wydziałem Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kępnie

2.3.Uzgodnienie z Związkiem Spółek Wodnych w Kępnie ul.Kościuszki 9                  2.4.Mapa sytuacyjno-wysokościowa  w skali 1:1000

2.5.Wizja w terenie

2.6.Założenia projektowe uzgodnione z inwestorem i właścicielami gruntów rolnych

2.7.Niwelacja szczegółowa rowu nr „A”  w zakresie umownym - wykonana przez

uprawnionego geodetę

3.0. Rów nr  „A”

3.1.stan istniejacy

Przeprowadzona wizja w terenie oraz wykonana niwelacja szczegółowa rowu,pokazuje, że jest on hydraulicznie rowem niesprawnym na odcinku od hm 2+100 do hm 25+35.Jest tzw.”bruzda” głębokości od 0,20 do 0.60m wymagającym  szczegółowej odbudowy i konserwacji. a istniejący przepust rurowy P-1 ϕ 500mm jest całkowicie zamulony i prawdopodobnie w złym stanie technicznym i kwalifikujący się do wymiany lub przebudowy  ograniczając w znacznym stopniu swobodny przepływ wody.Rów ten jest lewostronnym dopływem rzeki Samicy-Niesobiu, prowadzacym wody powierzchniowe i z urządzeń  drenarskich. Na przewidzianym do odbudowy odcinku rowu „A” tj hm 21+00                       do  hm 25+ 35 nie ma innych urządzeń melioracyjnych.W trakcie wizji w terenie ,nie stwierdzono   przeprowadzenia bieżącej konserwacji rowu polegającej na:

- wykoszeniu dna i skarp rowu

- odmuleniu przepustów

- wyprofilowaniu skarp rowu tam gdzie zaistniał brak możliwości  spływu.

Generalnie ,stan techniczno-hydrauliczny rowu nie pozwala na swobodny przepływ wód powierzchniowych oraz  przewidzianych  do wprowadzenia, wylotami sieci kanalizacji

deszczowej  z modernizowanych powierzchni dróg gminnych.

3.2.zakres przewidzianych do wykonania robót

*0dbudowa  rowu „A” dla uzyskania właściwego przekroju hydraulicznego

na długości 435.0mb tj od hm 21+00  do hm 25+35

*wykonanie dalszego-odcinka rowu”A”  na długości 200m od hm 27+35  do  hm25+35

*wykonanie przepustów P-1 ϕ 500mm l=7.0m      kpl.7

*wykonanie  stopni faszynowych h = 0,20 do h=0.60m    szt.11

Obliczeniowa wielkość ścieków deszczowych, wprowadzanych w hm 27+35 do rowu”A”

z kolektora Kd-A  wyniesie:

Qmax.s = 96.14 dcm3/s

Qmax.s =  345.95 m3/h

Qroczne = 5550.0 m3/rok

Na wykonanie  w rowie  „A”w hm 27+35 wylotu  kolektora Kd-„A”  dla zrzutu ścieków deszczowych oraz budowy przepustów i wykonania stopni faszynowych ,wykonano operat wodnoprawny dla uzyskania zgody Starosty Kępińskiego.

Omawiany rów, jest administrowany przez Związek Spółek Wodnych  w Kępnie i jest odbiornikiem wód powierzchniowych i gruntowych przyległych użytków zielonych.Dla właściwego funkcjonowania sieci kanalizacji deszczowej  przejmującej ścieki deszczowe z modernizowanych dróg gminnych wsi Olszowa  ,niezbędnym jest umożliwienie swobodnego  ich spływu .Istniejace ukształtowanie terenu jednoznacznie wskazuje na ich wprowadzenie  do rowu „A” z jednoczesnym wykonaniem odcinka długości 200.om przy całkowitej akceptacji i poparciu przez mieszkańców  wsi Olszowy będących właścicielami działej przez które prowadzony będzie dodatkowy odcinek rowu „A”.Przed przystąpieniem do robót, należy niezwłocznie, pisemnie powiadomić właściciela dróg  i Związek Spółek Wodnych w Kępnie oraz stosowanie się do  ich zaleceń.

6.0.Technologia prowadzenia robót

Roboty konserwacyjno-renowacyjne ,prowadzić pod kierunkiem i nadzorem osób posiadających  właściwe przygotowanie zawodowe.

Roboty konserwacyjne prowadzić w 80% mechanicznie a 20% ręcznie w formie dokopu

do rzędnych projektowych.Dopuszcza się stosowanie rur z PP typ K2 o średnicach jak w

projekcie.Wszystkie prace wykonać z zachowaniem norm branżowych BN-69/8952-27

„Budownictwo Hydrotechniczne,elementy budowli regulacyjnych, kiszki faszynowe oraz

BN-74/9191-02”.Uszkodzone dno i skarpy rowu na którym nie prowadzi się robót

naprawić w sposób trwały.

Projektowana szerokość dna rowów 0.60m, nachylenie skarp  1:1.po wyprofilowaniu

skarp powierzchnie obsiać mieszanką traw.

O p r a c o w a ł