### METRYKA   PROJEKTU

# TEMAT:         Dobudowa schodków terenowych do piwnicy,

# przebudowa i modernizacja pomieszczeń sanitariatów

## OBIEKT:             Dom Ludowy w Klinach

ADRES:               Gmina Kępno, wieś  Kliny dz. 32/2

INWESTOR:        Gmina  Kępno

63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1

AUTOR:               Anna Dürr

kwiecień  2010 r.

Temat opracowania:

Tematem opracowania jest zaprojektowanie schodków terenowych do części piwnicznej budynku i drzwi zewnętrznych w miejscu istniejącego okienka oraz modernizacja pomieszczeń dla sanitariatów i szatni.

Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem

- wizja lokalna i oględziny

- Inwentaryzacja budowlana

- Mapa do celów projektowych 1:500

-    normy i przepisy obowiązujące w budownictwie

Cel opracowania:

Celem opracowania jest zaprojektowanie dobudowy schodków terenowych jako bezpośredniego zejścia do pomieszczeń znajdujących się w piwnicy z terenu, gdzie w miejsce istniejącego okienka zostaną wstawione drzwi zewnętrzne zabezpieczone daszkiem z profili metalowych z wypełnieniem z poliwęglanu komorowego.

Ponadto  pomieszczenia piwniczne należy zmodernizować w sposób pozwalający zyskać pomieszczenia sanitariatów i szatni.

## Lokalizacja:

Dobudówka  schodków zlokalizowana jest w bocznej, szczytowej, południowo - wschodniej ścianie budynku Domu Ludowego w Klinach.

## OPIS  TECHNICZNY

Dobudowę schodków projektuje się od południowo - wschodniej strony budynku w ścianie szczytowej  w miejscu istniejącego okienka wykorzystując istniejące nadproże.

Drzwi zewnętrzne projektuje się szerokości 100 cm, a istniejące okienko w świetle ościeżnicy ma 120 cm zatem istniejące przesklepienie jest wystarczające dla osadzenia drzwi.

Dobudowane schodki posadowione będą na gruncie, a ścianka oporowa grubości 25 cm  posadowiona na betonowych ławach fundamentowych murowanych z bloczków M-6 lub wylane na mokro z betonu B-15 o wymiarach 38 x 30 cm.  Ławy  fundamentowe posadowione będą na głębokości 2.30 m poniżej istniejącego terenu na podbudowie z chudego betonu grubości 10 cm. Izolacja pozioma ław 2 x papa na lepiku, pionowa całej ścianki oporowej od strony ziemi  Abizol R+P.

Ścianka oporowa murowana z bloczków betonowych grubości 24  lub 25 cm z wyprawą tynkarską w kolorze najbardziej zbliżonym do koloru istniejących ścian zewnętrznych.

Schody zewnętrzne betonowe z betonu C 25/30 . Wykończenie schodów zewnętrznych i podestu płytkami schodowymi mrozoodpornymi i antypoślizgowymi.

Poręcze schodów  zewnętrznych stalowe z rur mocowane do ściany budynku i ścianki oporowej, malowane antykorozyjnie i olejno w kolorze brązowym.

Nad schodkami i wejściem należy zamontować daszek  aluminiowy z wypełnieniem poliwęglanem komórkowym.

Ponadto modernizacja pomieszczeń sanitariatów polega na demontażu skrzydła drzwiowego, wykuciu z muru ościeżnicy drzwiowej i okienka podawczego, zerwaniu wykładziny PVC z  posadzki, wymurowaniu ścianek wys. 2,0m, wstawieniu nowych ościeżnic i skrzydeł  drzwiowych 3 szt. z zamkami i 2 szt. z zamykaczami, wszystkie z kratkami wentylacyjnymi zgodnie z rysunkiem. Prace remontowe polegają na uzupełnieniu i naprawie tynków, obłożeniu ścian płytkami glazurowanymi. W ścianach należy osadzić nowe kratki wentylacyjne.  Ponadto wykonane będą prace posadzkowe na uprzednio wyrównanym  masą samopoziomującą podłożu z płytek glazurowanych z cokolikami.. Wszystkie  uzupełnione, przetarte i zagruntowane tynki będą  pomalowane farbą emulsyjną.

Wykonane zostanie nowe rozprowadzenie wody do umywalek, natrysków, toalet i pisuaru oraz odprowadzenie kanalizacyjne z przepompownią do istniejącej kanalizacji. Zamontowana zostanie armatura sanitarna jak umywalki, miski ustępowe, pisuar, wpusty ściekowe, brodziki natryskowe z jedną ścianką stanowiącą drzwi kabiny oraz baterie.

Wyposażenie pomieszczeń stanowić będą ławeczki, wieszaki na ubrania, lustra i podwójne szafki ubraniowe.

W pomieszczeniu sanitariatów zostanie wykonana nowa instalacja elektryczna w zakresie okablowania, montażu opraw oświetleniowych, wyłączników oraz gniazd wtykowych.

Wszystkie elementy białego montażu oraz wyposażenia widoczne są na części graficznej opracowania.

DANE   TECHNICZNE:

Powierzchnia zabudowy     –        211,70 m²

Kubatura                             -        798,00  m³

Opis do planu zagospodarowania działki

Dobudowa schodków terenowych jest zlokalizowana we wsi Kliny na działce

nr 32/2 przy południowo – wschodniej ścianie istniejącego budynku Domu Ludowego..

Do piwnicy  z terenu prowadzić będzie dziesięć schodków  zaopatrzonych w poręcze z rur stalowych z podestami na górze i na dole przed drzwiami.

Teren wokół istniejącego obiektu  jest obsiany trawą, a dojścia do budynku stanowi chodniczek z płytek chodnikowych w złym stanie technicznym.

Od strony południowej znajduje się droga asfaltowa Kępno – Hanulin.