- LOKALIZACJA TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM

Projekt zawiera  zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod zabudowę dwoma boiskami sportowymi z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul Nowowiejskiego w Kępnie.

1.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Teren przeznaczony pod  inwestycję znajduje się na działce nr 1776 . Obecnie na terenie działki znajdują się boisko asfaltowego do siatkówki, oraz boisko trawiaste do piłki nożnej. Na południu działki znajduje się budynek TKKF. W północnej części działki znajdują sie urządzenia placu zabaw. Teren działki jest płaski z nieznacznym spadkiem w kierunku północnym.

1.2 OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W projekcie przewidziano budowę zespołu boisk i urządzeń sportowych  z budynkiem zaplecza socjalnego.  Planowana jest budowa boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki. Zaprojektowano również ogrodzenie i piłkochwyty poszczególnych boisk oraz wewnętrzne chodniki umożliwiające komunikację między boiskami. Na terenie działki projektuje się również wewnętrzne dojścia umożliwiające korzystanie z obiektów  projektowanego kompleksu sportowego np. zaplecza sanitarno-szatniowego jak i istniejących obiektów. W projekcie uwzględniono dojścia do boisk  z możliwością awaryjnego dojazdu np. karetki pogotowia, policji itp. przez bramę  szer. 4m od ulicy Nowowiejskiego. Przewiduje się wykonanie pełnego drenażu boisk  - drenaż wgłębny boiska do siatkówki koszykówki  i boiska do piłki nożnej pod nawierzchnie przepuszczalne poliuretanowe i z trawy syntetycznej. Planowane jest oświetlenie i ogrodzenie terenu boisk  wg załączonej dokumentacji.

Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezbędny do realizacji inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012. Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynku, rekreacji.

Zakres inwestycji obejmuje:

# - budowę - BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ - nawierzchnia syntetyczna

- budowę - BOISKA DO KOSZYKÓWKI l SIATKÓWKI - nawierzchnia syntetyczna.

- budowę zaplecza boisk - ORLIK 2012

- budowę ciągu komunikacyjnego

- budowę oświetlenia boisk z naświetlaczami i instalacją odgromową

- budowę - ogrodzenia terenu z bramą wjazdowa i furtką wejściową

- budowę infrastruktury technicznej podziemnej - wg opracowania indywidualnego, zgodnie z decyzjami i warunkami miejscowymi

1.3.Czesć rysunkowa - spis rysunków

Lp	Tytuł rysunku	                                   Nr rys.     skala

1.    Plan zagospodarowania terenu                   0.1         1:500

2.    Projekt zagospodarowania terenu               0.2         1:100

3.    Schemat drenażu                                         0.3        1:200

4.    Przekroje poprzeczne boisk                         0.4        1:50

5.    Boisko do siatkówki i koszykówki                1.1         1:100

6.    Boisko do piłki nożnej                                  1.2         1:100

7.    Słupki do siatkówki                                       1.3         1:100; 1:20

8.    Schemat ogrodzenia i piłkochwytu           1.4         1:20

9.    Kosz do koszykówki	                         1.5         1:20

10.  Bramka do piłki nożnej	                         1.6         1:20

2. DANE LICZBOWE DLA TERENU PROJEKTOWANEGO

1.	Powierzchnia objęta opracowaniem	                          4044,81 m2

2.	Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza boisk	 84,00 m2

3.	Powierzchnia boiska do piłki nożnej	                          1860,00m2

4.	Powierzchnia boisk do koszykówki i siatkówki	              613,11 m2

5.	Powierzchnia ciągów komunikacyjnych	                           770,50 m2

6	Powierzchnia terenów zielonych	                           308,40 m2

- BOISKO DO PŁKI NOŻNEJ

Nawierzchnia z trawy syntetycznej

Powierzchnia całkowita	                                       1860,00m2

Szerokość	                                                    26,00 m+2x2m wybiegi = 30m

Długość	                                                    56,00m+2x3m wybiegi = 62m

- BOISKO DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI

Nawierzchnia syntetyczna

Powierzchnia całkowita	                                       613,11m2

Szerokość	                                                    15.10m+2x2m wybiegi =19,10m

Długość	                                                    28,10rm2x2m wybiegi=32,10m

9.         Parking                                                                               408,80m2

Zagospodarowanie terenu, w tym urządzenia budowlane, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu, z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wody, ukształtowanie terenu i zieleni.

Układ komunikacyjny

Projektowane ciągi komunikacyjne znajdują się na wewnętrznym terenie objętym opracowaniem, będą służyły jako dojazd i dojście do projektowanych obiektów. Połączenie  z istniejącym układem komunikacyjnym określa usytuowanie  bramy wjazdowej i furtki wejściowej. Zaprojektowano chodnik prowadzący do budynku zaplecza boisk.

Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym

Dla potrzeb budowy boisk sportowych wraz z zapleczem, wymagane jest podłączenie projektowanej inwestycji do podziemnej sieci uzbrojenia terenu

- sieć wodociągowa – budynek zaplecza

- sieć kanalizacyjna sanitarna – budynek zaplecza

- sieć drenażu odsączającego – boiska sportowe

- sieć elektroenergetyczna – budynek zaplecza ,oświetlenie boisk

Ukształtowanie terenu

Teren przyszłej inwestycji jest płaski z niewielkim spadkiem w kierunku północno –wschodnim. Wszelkie spadki podłużne i poprzeczne  projektowane w ciągach komunikacyjnych nie przekraczają 1%.Spadki przewidziane w obszarze boisk zgodne są z wytycznymi dla obiektów sportowych.

DANE O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Wyniki badań geotechnicznych określone zostały w dokumentacji geotechnicznej załączonej do projektu.

Zgodnie z PB Art. 20 ust. 1, pkt 1b, Art. 21a, ust.1a,pkt1,2  dla przedstawionej inwestycji nie jest wymagane opracowanie  informacji do planu BIOZ.

DANE O ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROŻENIA  DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze .

Sposób zaopatrzenia w wodę – wg odrębnego opracowania.

Sposób odprowadzania ścieków – wg odrębnego opracowania.

Gromadzenie odpadków stałych w kontenerze przy bramie wjazdowej, na terenie utwardzonym kostką wg  opracowania.

Sposób dostosowania do krajobrazu i otoczenia (zabudowy)

Zaprojektowane obiekty zaplecza boisk w pełni wpisują się w istniejące konteksty urbanistyczne miejsca, w którym zostaną usytuowane. Kolorystyka obiektu zaplecza jest uzależniona od regionu, w którym powstanie inwestycja. Każdorazowo kolor elewacji musi być uzgadniany z autorem projektu architektoniczno-budowlanego. Projektant dostosowujący projekt typowy obowiązany jest respektować zapisy wynikające z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, usytuowanie obiektów od granicy działki i budynków sąsiednich zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z późn. zm.

Informacje dotyczące higieny i zdrowia użytkowników

Przewidziane jest zaplecze boisk przeznaczone dla spełnienia wymogów zabezpieczenia potrzeb higieniczno-sanitarnych użytkowników. Projektowany obiekt spełnia wymogi bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Wykładzina syntetyczna i trawiasta boisk musi być produktem przeciw urazowym, pod warunkiem użytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Budynek zaplecza boisk jak i ciągi komunikacyjne pod względem rozwiązań technicznych i funkcjonalnych są dostosowane dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach, uwarunkowane jest to zastosowaniem elementu pochylni z balustradą oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dostosowanych do w/w potrzeb.

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE BOISK

Boisko do gry w piłkę nożną

PODBUDOWA

- grunt rodzimy,

- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. 10 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm )o gr. 10cm,

- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego(fr. 0-31,5mm )o gr. 5cm,

- warstwa wyrównująca z miału  kamiennego(fr. 0-4mm )o gr. 4cm,

Boisko należy  oddzielić od sąsiadujących elementów  terenu za pomocą obrzeży betonowych 8x30x100 cm, układanych na ławie z betonu  B10 z oporem. Na powierzchni należy wyprofilować spadki o wartości min. 0,5%. Pod płytą boiska należy wykonać drenaż wgłębny.

NAWIERZCHNIA DO PIŁKI NOŻNEJ

Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznego  laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

- Certyfikat FIFA (1 Star lub 2Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni, lub wyniki  badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.

- Karta techniczna oferowanej powierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

- Oświadczenie producenta trawy syntetycznej, że jest członkiem ESTO.

WYPOSAŻENIE  SPORTOWE

Piłka nożna:

Bramki aluminiowe(5x2 m), montowane w tulejach, siatki do bramek – ilość:2 szt.

Boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę

PODBUDOWA

- grunt rodzimy,

- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. 10 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm )o gr. 10cm,

- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego(fr. 0-31,5mm )o gr. 5cm,

Boisko należy  oddzielić od sąsiadujących elementów  terenu za pomocą obrzeży betonowych 8x30x100 cm, układanych na ławie z betonu  B10 z oporem lub odwodnieniem liniowym( na krawędziach spadków. Na powierzchni należy wyprofilować spadki o wartości 0.5%.

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznego  laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

1.Karta techniczna oferowanej powierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

3.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

WYPOSAŻENIE  SPORTOWE

I Koszykówka

Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysięgu 160 cm, tablica 180x105 cm, obręcz uchylna, siateczka do obręczy– ilość: 2zestawy

II Siatkówka

Słupki stalowe montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, siatka całosezonowa. -ilość: 2zestawy

PRZEWODY DRENAŻU ODSĄCZAJĄCEGO

Do wykonania odwodnienia używać rur o średnicy: drenaż – w kierunku poprzecznym do dłuższego boku boiska przyjęto dreny z PCV (65 w osnowie z geowłókniny lub włókna kokosowego i  obsypce ze żwiru filtracyjnego ułożonych ze spadkiem i = 0,5 %,   wzdłuż boisk należy prowadzić zbieracze ( 150mm PVC, po obu stronach ze spadkiem     i = 0,7 % w kierunku studzienek rewizyjnych (315mm z  PCV  oraz do studzienki przepływowej ( 315mm i dalej do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej .

Wszystkie wymienione elementy kanalizacji deszczowej zlokalizowane są na działce Inwestora.

Studzienki układać w gotowym wykopie o szerokości wystarczającej dla swobodnego wykonania połączenia rur ze studzienką. Studzienki należy posadowić na podsypce z zagęszczonego piasku o grubości 10 cm. Po wykonaniu połączenia z rurociągami, należy wykonać obsypkę jak dla rur i zasypkę materiałem odkładanym z wykopu po odpowiedniej jego selekcji i zagęścić z wymaganym stopniem zagęszczenia.

WYPOSAŻENIE  OŚWIETLENIA BOISK

Boisko piłkarskie

Maszt- słup stożkowy, wysokości minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz instalacją odgromową.

Natężenie oświetlenia

Średnie natężenie oświetlenia                    Eśr              77  lx

Minimalne natężenie oświetlenia                Emin            54  lx

Minimalne natężenie oświetlenia                Emax           119 lx

Równomierność g1                                 Emin/ Emax       1:1.41(0.71)

Równomierność g2                                 Emin/ Emax       1:2.18(0.46)

Boisko do koszykówki i siatkówki

Maszt- słup stożkowy, wysokości minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz instalacją odgromową.

Natężenie oświetlenia

Średnie natężenie oświetlenia                    Eśr              103  lx

Minimalne natężenie oświetlenia                Emin            76  lx

Maksymalne natężenie oświetlenia                Emax           136 lx

Równomierność g1                                 Emin/ Emax       1:1.35(0.74)

Równomierność g2                                 Emin/ Emax       1:2.18(0.56)

| BILANS ENERGETYCZNY :BOISKO PIŁKARSKIE;BOISKO DO KOSZYKÓWKI; OŚWIETLENIE TERENU; |
| --- |
|  | Pi | kj | Ps |
| ARENY SPORTOWE I TEREN |
| 1 BOISKO PIŁKARSKIE | 8,36 | 1 | 8,87 |
| 2 BOISKO DO KOSZYKÓWKI | 3,72 | 1 | 3,72 |
| 3 OŚWIETLENIE TERENU | 0,9 | 1 | 0,9 |
| RAZEM | 13(12,98) | - | 13(12,98) |

POWIERZCHNIE UTWARDZONE

-ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczone na kontener (na odpadki stałe) – kostka betonowa gr. 8 cm, w kolorze szarym, na podbudowie z  piasku stabilizowanego cementem i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym 8x30cm.

OGRODZENIE TERENU IPIŁKOCHWYTY

Ogrodzenie terenu na słupkach stalowych mocowanych w betonowych stopach 40x40cm. Wypełnienie z siatki stalowej plecionej o oczku 50x50mm ,ocynkowanej i pokrytej powłoką PCV. Wysokość ogrodzenia 4m. Rozstaw słupków co 2,5 m średnica min. 60/3mm. Furtki i bramy rozwierane, wykonane z profili stalowych zamkniętych z wypełnieniem siatką panelową ocynkowaną i pokrytą powłoką PCV. Szerokość furtek 1,3 x 2,0m, bram 3,0 x 2,0 m.

Piłkochwyty  wysokość 6m, słupy aluminiowe malowane proszkowo na kolor zielony, o przekroju zamkniętym 80x80mm, rozstaw słupów co 4,5 m, wypełnienie z siatki polipropylenowej 100x100mm. Brama wjazdowa na teren inwestycji przesuwna z wypełnieniem panelowym  o wymiarach 400x250cm.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Zgodnie z warunkami technicznymi § 212 określającym klasy odporności pożarowej budynków i § 213 klasy odporności pożarowej budynków oraz § 213 pkt. 2a (zmniejszenie odporności ogniowej) nie dotyczą budynków wolnostojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie o kubaturze do 15000 m3 przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku.

Uwagi:

Wszystkie materiały i urządzenia przeciwpożarowe powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności jednostek certyfikujących akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.