### SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA

### I  ODBIORU  ROBÓT   BUDOWLANYCH

- Część  ogólna

  - Nazwa  nadana przez zamawiającego

„Uatrakcyjnienia Parku 700 lecia oraz terenu KOSIR w Kępnie”

1.2.    Przedmiot  i  zakres  robót

    - Prace planowane do wykonywania  na terenie i w okolicach  Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kępnie:

Ustawienie skate-parku – placu z elementów betonowych, na których zamontowane będą rampy, platformy, ławki, rury do jazdy na rolkach i deskorolkach według załączonego opracowania graficznego  bądź równoważny, składający się z porównywalnych  elementów. Zakres robót nie obejmuje: wykonania ogrodzeń i oświetlenia.

- Ustawienie wolnostojących  ławek, stojaków na rowery oraz koszy według poniższych rysunków przykładowych bądź równoważne. Kosze na śmieci ławki oraz  stojaki  na rowery projektuje się jako  – wolnostojące  - bez fundamentu. Elementy te wykonane będą z betonu płukanego. Waga elementów  sprawia, że są to elementy odporne na wandalizm i kradzież.

- Wykonanie asfaltowych i betonowych ścieżek pieszo-rowerowych

Wykonanie ścieżki zdrowia w formie zestawu urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu jako zewnętrzny sprzęt rekreacyjny. Sprzęt posiadać powinien stabilne konstrukcje  wykonane z bardzo grubych i trwałych materiałów odpornych na warunki atmosferyczne,  malowanych   proszkowymi farbami epoksydowymi, zgodnie z paletą RAL w kolorze szaro – zielonym. Ponadto powinien być dostosowany do różnych grup wiekowych w tym do osób niepełnosprawnych..

Kotwione do podłoża musi być wykonane w oparciu o normę  PN – EN 1176.

    - Prace na terenie parku 700-lecia

- Ustawienie placu zabaw w formie pradawnego grodziska  (zamku) wykonany z polerowanego drewna akacjowego w skład zestawu wejdzie między innymi:

Wymiary grodziska w planie 14,1  x 12,9. Całkowita wysokość 440

W skład grodziska wchodzi między innymi:

- wieża, mury obronne, drabiny do wspinania, dwie zjeżdżalnie, most wiszący   ściany wspinaczkowe

- Ustawienie tablic pamiątkowych, kierunkowych oraz informacyjnej

- Ustawienie wolnostojących  ławek, stojaków na rowery oraz koszy według poniższych przykładowych rysunków, bądź równoważne. Kosze na śmieci ławki oraz  stojaki  na rowery projektuje się jako  – wolnostojące  - bez fundamentu. Elementy te wykonane będą z betonu płukanego. Waga elementów  sprawia, że są to elementy odporne na wandalizm i kradzież

1.3.    Wyszczególnienie i opis  prac  towarzyszących

Na terenie parku i KOSIR nie będą wykonywane równocześnie inne prace budowlane i instalacyjne

  - Informacje  o  terenie  budowy

Teren parku i KOSIR  posiada dogodny, utwardzony dojazd.

  - Organizacja robót,  przekazanie placu  budowy

Plac budowy zostanie przekazany zgodnie z umową.

  - Zabezpieczenie interesów  osób trzecich

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy, tj. rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracować, dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji.

Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami umowy.

  - Ochrona  środowiska

Budowa  nie wpływa negatywnie na środowisko.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w należytym porządku oraz podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Wykonawca będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Pracownicy wykonujący prace muszą być przeszkoleni pod względem BHP. Szkolenie należy potwierdzić w zeszytach szkoleń.

  - Ogrodzenie  placu  budowy

Plac budowy  wymaga ogrodzenia poszczególnych miejsc wykonywanych prac, należy również wyznaczyć strefy bezpieczeństwa oznakowane taśmą.

  - Zabezpieczenie  chodników  i  jezdni

Roboty będą prowadzone poza chodnikiem  i drogą

  - Nazwy  i  kody: grup robót,  klas  robót  i  kategorii robót.

Kod CPV

45112723-9    roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45111200-0    roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262300-4    betonowanie

45233200-1    roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112710-5    roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

  - Określenia  podstawowe

Zgodne z Rozporządzeniem Komisji ( WE ) nr 2151 / 2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.

2.     Wymagania  dotyczące właściwości wyrobów  budowlanych

  - Wymagania  ogólne dotyczące  właściwości materiałów  i  wyrobów

Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotowego zadania powinny posiadać udokumentowane atesty i aprobaty techniczne do stosowania w Polsce

Źródła pozyskania (zakupu) wszystkich materiałów przeznaczonych do użycia (wbudowania) powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót i przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego reprezentującego Inwestora.

2.2.  Wymagania  ogólne dotyczące  przechowywania, transportu, warunków  dostaw składowania

i  kontroli jakości  materiałów  i  wyrobów.

Urządzenia będą montowane bezpośrednio po dostarczeniu na plac budowy. Inwestor nie zapewni pomieszczeń magazynowych.

Należy sprawdzić:

- Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń  z wytycznymi  projektu

- Zgodność danych techniczny elementów składowych, całych urządzeń bądź gotowych wyrobów, z dokumentacją projektową, a w szczególności zastosowane przekroje, średnice i grubości ścianek elementów składowych

- Zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i zabezpieczeń antykorozyjnych

2.3.  Materiały i wyroby  dopuszczone do obrotu i stosowania  w budownictwie.

Materiały posiadające atesty do stosowania w budownictwie. – oznakowane znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określony przez Komisję

Europejską, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji

  - Materiały  nie odpowiadające  wymaganiom

Nie mogą być stosowane

  - Wariantowe  stosowanie  materiałów

Nie przewiduje się wariantowości stosowania materiałów

3.    Wymagania  dotyczące  sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych

Sprzęt stosowany na budowie  musi być sprawny i atestowany dla danej roboty.

- koparka

- ładowarka

- ubijak

- zagęszczarka spalinowa

- walec spalinowy

- łopaty

4.     Wymagania  dotyczące środków  transportowych

  - Transport  poziomy

. Transport materiałów na budowę samochodem dostawczym, na terenie obiektu ręczny.

- samochód skrzyniowy

- samochód samowyładowczy

5.      Wymagania  dotyczące właściwości wykonania robót  budowlanych

Ogólne zasady wykonania robót

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca winien zabezpieczyć i oznakować teren budowy wraz z placem składowym na materiały budowlane.

Oznakowanie i zabezpieczenie przed osobami postronnymi winno być zgodne z przepisami          zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zakresu robót zgodnie z:

- Dokumentacją projektową;

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru poszczególnych robót

- Obowiązujących przepisów BHP;

- Obowiązujących przepisów p. pożarowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz autor projektu, upoważnieni są do kontroli wszystkich robót i dostarczonych materiałów na budowę. Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego potwierdzone jednoznacznym wpisem do dziennika budowy powinny być wykonane w wyznaczonym terminie.

Niewykonanie ustaleń upoważnia nadzór Inwestorski i autorski do żądania wstrzymania robót.

  - Roboty  rozbiórkowe,  rozbiórki wykonane metodą wybuchową.

Rozbiórka z użyciem materiałów wybuchowych nie występuje.

  - Projekt  zagospodarowania placu budowy

W posiadaniu Inwestora

  - Projekt  organizacji budowy

Nie jest wymagany przepisami

  - Projekt  technologii i  organizacji  montażu

Projekt montażu nie jest wymagany do opisanej grupy robót. Montaż elementów konstrukcyjnych powinien przebiegać zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robót

  - Czynności  geodezyjne na budowie

Czynności geodezyjne są w zakresie Wykonawcy robót

  - Likwidacja  placu  budowy

Wymagane jest posprzątanie po wykonanych robotach.

6.      Kontrola, badania  i  odbiór wyrobów  i  robót  budowlanych

  - Zasady  kontroli  jakości robót

Kontrolę na budowie sprawuje:  inspektor nadzoru  i autor projektu.

- Celem kontroli jest osiągnięcie założonej w dokumentacji jakości robót;

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wbudowanych materiałów;

- Wszystkie badania i pomiary muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm;

- Przed przystąpieniem do wykonania pomiarów lub badań Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o ich rodzaju, miejscu i terminie. Wyniki pomiarów i badań powinny być przedstawione w formie pisemnej.

  - Pobieranie  próbek

Nie występuje

  - Badania  i  pomiary

Nie występują

  - Badania prowadzone  przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru nie dokonuje  badań.

  - Dokumentacja  budowy

Dokumentacją budowy są:   projekt budowlany  i Dziennik Budowy

7.  Wymagania  dotyczące przedmiaru  i  obmiaru robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.

  - Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów

Zasady obmiaru będą określone w umowie jeśli sposób ich rozliczenia wystąpi.

  - Zasady określania ilości robót i materiałów

Określa  projekt i kosztorys

  - Urządzenia  i  sprzęt pomiarowy

Nie występuje

  - Czas  prowadzenia pomiarów

J.w.

8.  Odbiór  robót  budowlanych

8.1.   Rodzaje  odbiorów

Występuje odbiór inspektorski  z udziałem kierownika robót budowlanych

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

-   Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

-   Odbiorowi częściowemu

-   Odbiór końcowy

- Odbiór ostateczny

  - Odbiór robót ulegające zakryciu lub zanikających

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie nadzoru inwestorskiego.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań  i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

Występuje odbiór inspektorski oraz  kierownika robót  budowlanych

  - Odbiory  instalacji i urządzeń  technicznych

Nie występują

  - Odbiór  częściowy  i  odbiór  etapowy

Zakres robót budowlanych wymaga jedynie odbioru końcowego

  - Odbiór  końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie nadzór inwestorski.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

  - Odbiór  po  okresie rękojmi

Ustala umowa

8.8.   Odbiór ostateczny – pogwarancyjny

Ustala umowa

  - Dokumentacja  powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Użytkownik otrzyma na odbiorze  projekt z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

  - Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- aprobaty techniczne, szczegółowe specyfikacje techniczne

- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności

- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały)

- dokumentacje na wykonanie robót towarzyszących, protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

- Rozliczenie  robót

Rozliczenie robót nastąpi wg ustaleń w umowie.

10.  Dokumenty  odniesienia

  - Dokumentacja  projektowa

Obecnie jest w posiadaniu Inwestora

  - Normy,  akty  prawne aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 10  każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

W skład dokumentów odniesienia wchodzą między innymi:

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

- Polskie Normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty techniczne;

Główne z nich to:

- PN-ISO 6707-2 : 2000 – Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach.

- Odpowiednie tomy  wydawnictwa p.t. „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.

- Publikacje zawierające kosztorysowe normy nakładów rzeczowych – w zakresie opisu robót budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89/1994 poz.414)

- Ustawa Prawo  zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. nr 19, poz. 177).

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. ( Dz. U. nr 92, poz. 881).

- Ustawa o systemie oceny  zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r. ( Dz. U. z 2004r. nr 204, poz. 2087)

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r ( Dz. U. nr 62 poz.628 z późn. zmianami)

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (DZ.U. nr 62 poz. 627)

- Ustawa o drogach publicznych  z dnia 21 marca 1985r. (DZ.U. z 2004r. nr 204, poz. 2086)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U. nr 209, poz. 1779)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych( Dz.U. nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia( Dz.U. nr 198, poz. 2042).

WYKAZ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ

I SKATE - PARKU

A   Ławka, prostownik pleców

wymiary: 150 x 145 x 212cm

Wzmocnienie mięśni prostych i skośnych brzucha.

### B   Podciąg nóg i drabinka uniwersalna

wymiary: 164 x 100 x 223cm

Efektywnie wzmacnia dolne partie mięśni brzucha, ramion i łokci.

C  Orbitrek i biegacz

wymiary: 300 x 70 x 212cm

Trening mięśni nóg i bioder. Poprawia zmysł równowagi i wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej.

### D  Wioślarz

wymiary: 265 x 75 x 212cm

Wzmocnienie pasa ramion, górnej części pleców oraz mięśni ramion i nóg.

### E   Twister obrotowy i wahadło

wymiary: 320 x 70 x 154cm

Ćwiczenia na tym urządzeniu wspomagają aktywność stawów biodrowych oraz kręgosłupa

lędźwiowego. Ćwiczą zmysł równowagi oraz wpływają na mięśnie brzucha.

### F   Wyciąg górny i wyciskanie siedząc

wymiary: 195 x 125 x 212cm

Trening ogólny górnych partii mięśni pleców oraz ramion

Spin ramp na 488

Minirampa różni się tym od dużej rampy, że jej promień nigdy nie dochodzi do pionu, przez co mogą na niej jeździć zarówno początkujący jak i zaawansowani zawodnicy. Jest elementem, na którym mogą jeździć deskarze, rolkowcy i BMX-owcy. Dobrze rozbudowana i zróżnicowana minirampa, ze względu na swoją uniwersalność, może czasem zastąpić mały skatepark. Kolejnym atutem jest to, że pod element nie trzeba specjalnie przygotowanej nawierzchni (np. nie jest konieczne wylewanie asfaltu). Minirampa może stanąć dosłownie wszędzie – wystarczy równy plac o odpowiednio dużych wymiarach.

Grindbox 1, ławka, rurka spadowa

Grindboxy i poręcze są elementami, które służą do zabawy i nauki nowych trików. Powinny znaleźć się w każdym skateparku, zarówno małym jak i dużym. Są zazwyczaj elementami wolnostojącymi, które uzupełniają płytę skateparku lub stanowią urozmaicenie funboxów, banków czy platform.

Montaż urządzeń:

Wszystkie urządzenia należy zmontować i zainstalować zgodnie z instrukcją producenta. Instrukcje montażu zostaną przekazane Inspektorowi nadzoru w celu sprawdzenia zgodności montażu. Rozmieszczenie urządzeń wyposażenia siłowni zewnętrznej i skate – parku  na nawierzchniach bezpiecznych wykonać w taki sposób, by znajdowały się one od siebie oraz od innych nawierzchni w odległości min. 1,50m.

Wymagania ogólne :

- Właściwości urządzeń :

Wszystkie urządzenia muszą być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 (wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa).

Wszystkie materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami. Możliwości poświadczenia zgodności zgodnie z normą: deklaracje zgodności, które wystawia producent, świadectwo zgodności lub certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę certyfikującą.

Wszystkie urządzenia montowane na placu zabaw muszą być oznaczone trwale poprzez: nazwę i adres producenta, numer seryjny, katalogowy lub nazwę, rok produkcji, numer normy z datą jej wydania.

- Materiały i urządzenia  nie odpowiadające wymaganiom jakościowym:

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy na własny koszt. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały lub urządzenia Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

- Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń :

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia do czasu, gdy będą potrzebne do robót – były zabezpieczone przez zanieczyszczeniami, aby zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

- Gwarancja:

Wszystkie zainstalowane urządzenia powinny posiadać co najmniej 3-letni okres gwarancji oraz spełniać wymogi Polskich Norm i warunków bezpieczeństwa, określonych w innych przepisach. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania urządzeń i ich bezpieczeństwa są ważne certyfikaty bezpieczeństwa wg norm EN-1176 i EN-1177.

Elementy drewniane

Do wykonania konstrukcji drewnianych stosuje się drewno  zabezpieczone przed korozją biologiczną oraz zabezpieczone przed działaniem ognia zgodnie z instrukcją ITB z 05-08-1989r.

Wilgotność drewna max. 20%

Tolerancje wymiarowe tarcicy nie większe niż:

Szerokość: + 3 mm; (-) 1 mm

Grubość: +1 mm; (-) 1 mm

Elementy drewniane urządzeń muszą być toczone cylindrycznie, oszlifowane, impregnowane metodą ciśnieniowo-próżniową bezchromową solą posiadającą atest higieniczny PZH. Belki drewniane mają być o zaokrąglonych końcach. Elementy drewniane nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z gruntem. Elementy stalowe, takie jak śruby, podkładki, nakrętki i inne muszą być ocynkowane. Wszystkie elementy i uchwyty metalowe malowane proszkowo.

W wyposażeniu placu zabaw nie można stosować otworów o średnicy: 8-25mm, 30-80 mm, 110-230 mm, gdyż dziecko może w nich zaklinować palce, ręce, głowę lub inną część ciała.

- Źródła uzyskania materiałów i urządzeń:

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące materiałów i urządzeń.

- Atesty i certyfikaty:

Impregnaty do drewna

Impregnat solny do drewna nowego barwiący, zabezpieczający przed owadami, grzybami oraz zwiększający odporność ogniową.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

Opracował

Anna Dürr