Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej oraz instalacyjnej  tj. nadzorowanie prowadzonych robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, odpowiednimi normami oraz warunkami określonymi w dokumentacji projektowej.

Przedmiot  zamówienia obejmuje sprawowanie  nadzoru inwestorskiego nad robotami:

A.Polegającymi na modernizacji świetlicy wiejskiej na ośrodku MIKORA oraz wyposażenie budynku w sprzęt AGD oraz multimedialny, wykonanie zadaszonego grila.

- Modernizacja istniejącego budynku świetlicy socjalnego na ośrodku Mikora 
w Mikorzynie w skład zadania wchodzi: wymiana stolarki okiennej, wymiana pokrycia dachowego,wykonanie ścianek działowych oraz posadzek, wykonanie daszku nad wejściem, modernizacja instalacji wodno kanalizacyjnej oraz elektrycznej.

  - rozebranie ścianek działowych, konstrukcji dachu

  - wykonanie ścian zewnętrznych – ok. 80m2

  - wykonanie scianek działowych – ok. 60m2

  - wykonanie ścian murowanych - 30 m2

  - wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę  -ok. 86 m2

  - malowanie ścian i sufitów – ok. 180 m2

  - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  - ok. 36 m2

  - wykonanie drewnianego zadaszenia nad wejściem do budynku  oraz przykrycie balachodachówką -  ok. 11 m2

  - wymiana instalacji eletrycznej

  - wykonanie instalacji kanalizacyjnej fi 200mm o długości 40mb

  - wykonanie zbiorników ściekowych 1 komorowych o średnicy 2,5m i głebokości 3m

  - wymiana instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej w świetlicy

  - montaż wentylacji pomieszczeń

- Zakup wyposażenia do świetlicy socjalnej w skład którego wchodzi:

  - telewizor 46” – szt 1

  - odtwarzacz DVD – szt. 1

  - rzutnik multimedialny – szt. 1

  - stół dla 8 osób – szt. 8

  - krzesło ISO – szt. 64

  - lodówka 360 litrów – szt. 1

  - kuchenka gazowa 4 palnikowa – szt. 1

  - butla gazowa propan butan 11 kg – szt. 3

  - zlewozmywak z jedno komorowy z ociekaczem – szt. 1

  - meble kuchenne  - 1 kpl.

  - czajnik bezprzewodowy – szt. 2

  - kuchenka gazowa 3 palnikowa ( bez piekarnika ) – szt. 2

- Wykonanie zadaszonego grilla, utwardzonego kostką brukową wraz z wyposażeniem pomieszczenia w ławeczki oraz stoliki dla gości. Wykonanie konstrukcji  na trójnogu do grilowania, opuszczanej na lince stalowej za pomocą wciągarki mechanicznej,  ruszt  ze stali nierdzewnej o powierzchni  min 2m2

  - wykonanie drewnianej konstrukcji altany przeznaczonej jako zadaszenie  na miejsce do grilowania.

  - wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej  - ok. 93m2

  - zakup wyposażenia w skład którego wchodzi zakup stołów drewnianych: 6 osobowych – 12 szt.

  - zakup ławek drewnianych 3 osobowych – 24 szt.

  - dostawę konstrukcji metalowego grilla wraz z rusztem o powierzchni min 2 m2

Szczegółowy opis zamówienia objęty funkcją inspektora nadzoru inwestorskiego przedstawiono w zamówieniu publiczny pod adresem internetowym

http://bip.kepno.pl/?c=8027

B. Polegającymi na budowie 12 mieszkań socjlnych w sześciu budynkach (segmenty A, B, C D, E, F), zagospodarowanie terenu oraz wykonanie drewnianych budynków gospodarczych w miejscowości Zosin na działce ewidencyjnej 462/5. Projektowane budynki socjalne są obiektami parterowymi o konstrukcji murowanej w systemie SOLBET.  
W przyziemiu jednego budynku znajdują się dwa mieszkania o takim samej powierzchni 
i układzie funkcjonalnym do których prowadzą odrebne wejścia. Każde mieszkanie składa się 
z wiatrołapu, przedpokoju, łazienki, kuchni oraz dwóch pokoji. Konstrukcja dachowa drewniana dwuspadowa w postaci wiązarów kratowych deskowanych. Pokrycie dachu 
z blachy. Posadowienie budynku bezpośrednio na ławach żelbetowych.

- wykonanie ław fundamentowych z betonu zbrojonego – ok. 56m3

- wykonanie fundamentów z bloczków na zarawie cementowej, izolacji termicznej ze  oraz przeciwilgociowej – ok. 54m3

- ściany o gr. 42cm – ok.  310m2

- ściany o gr. 24cm – ok. 90m2

- ściany o gr. 18cm – ok. 377m2

- ściany działowe o gr. 12cm – 344m2

- wykonanie poszycia dachowego z wiązarów drewnianych pokrytych blachą powlekaną w kolorze czerwonym o gr. 1 mm. izolacą terrmiczną z wełny mineralnej o gr. 25cm

- wykonanie posadzki cementowej izolowanych przeciwwilgociowo oraz termicznie styropianem o gr. 8 cm –  ok. 432m2

- wykończenie posadzki płytkami kamionkowymi o wymiarach 30x30cm  wraz z cokołem – ok. 300m2

- montaż wykładzuny z tworzywa sztucznej (PCW)  - ok. 110m2

- montaż stolarki okiennej  - ok. 60m2

- montaż stolarki drzwiowej (drzwi zewnętrze i wewnętrze) – ok. 89m2

- wykonanie tynków wewnętrznych – ok. 1300m2

- licowanie ścian płytkami glazurowymi – ok. 264m2

- malowanie scian i sufitów farbami emulsyknymi – ok.  1440m2

- wykonanie tynku zewnętrznego  - ok. 386m2

- wykonanie instalacji wodociągowej

- wykonanie instalacji sanitarnej

- wykonanie centralnego ogrzewania

- wykonanie wentylacji oraz instalacji gazowej

- wykonanie instalacji elektrycznej oraz odgromowej

- wykonanie budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy  6,25m2 – 12szt

- wykonanie ogrodzenia

Szczegółowy opis zamówienia objęty funkcją inspektora nadzoru inwestorskiego przedstawiono w zamówieniu publiczny pod adresem internetowym

http://bip.kepno.pl/?c=8031

Uwaga:

- Zamawiający wymaga bieżącej obecności osób pełniących funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robót budowlanych, nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu.

- Inspektor  nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest pomóc Zamawiającemu pomóc uzyskać ostateczna decyzje pozwolenia na użytkowanie.

Warunki udziału:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi polegające na sprawowaniu  nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z budową nowych obiektów budowlanych  spełniających łącznie następujące wymagania:

a) łączna wartość robót nadzorowanych musi wynosić co najmniej 2 500 000,00 zł brutto,

b) jedna nadzorowana robota powinna mieć wartość nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł brutto.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.