Załącznik nr 9

1. Krzesło - sztuk 70 szt.

## 70 sztuk krzeseł ze stelażem chromowanym, siedziskiem i oparciem obszytym wytrzymałą tkaniną, charakteryzującą się wysoką odpornością na ścieranie (powyżej 25 000 cykli testu ścieralności Martindale’a), siedziska wykonane z gąbki minimalizującej efekt odkształcania się (np. z dodatkiem poliuretanu). wysokość całkowita max 93cm, wysokość siedziska max 46cm, szerokość siedziska max 46cm, głębokość siedziska max 50cm. stelaż Profil min 19x19x1,2 mm. Krzesła posiadające możliwość sztaplowania. Kolor stelaża, materiału obszycia siedziska i oparć do ustalenia z zamawiającym przed dostawą.

## możliwość składania w stosie 

wymiary

wysokość: max 46/93 cm
szerokość: max 46 cm
głębokość: max 50 cm

-------------------------------------------------

2. Krzesło – 30 szt.

Drewniane siedzisko z oparciem  wykonana z bukowej, profilowanej sklejki. Krzesła j z chromowanym stelażem, siedzisko z giętkiej wytrzymałej sklejki drewnianej. Kolorystyka i wybarwienie stelażu krzeseł do ustalenia przed dostawą z Zamawiającym. Kolory elementów metalowych jednolite dla stołów i krzeseł. Krzesła bez podłokietników Możliwość składowania w stosie (max 4 szt.). Kolor oparć do ustalenia z zamawiającym przed dostawą.

Wymiary:

wysokość: max 46/93 cm
szerokość: max 46 cm

Głębokość : max 50cm

- Stoły konferencyjne 14 szt.

Stół konferencyjny składany 14 sztuk. Blat 160x80cm,  wysokość 73 cm. Stelaż szkieletowy wykonany z rury stalowej min. Ø 32 mm ze specjalnym składanym mocowaniem, wyposażony w stopkę antypoślizgową.  Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej, grubość min. 25 mm. Kolor do ustalenia z zamawiającym.

Parametry techniczne

| Wysokość stołu: 73cm |  |
| --- | --- |
| Szerokość stołu: 80cm |  |
| Długość stołu:160cm |  |

- Stoły konferencyjne 16 szt.

Stół konferencyjny składany 16 sztuk.  Blat 80x80 cm, wysokość  min 73cm . Stelaż szkieletowy wykonany z rury stalowej min. Ø 32 mm ze specjalnym składanym mocowaniem, wyposażony w stopkę antypoślizgową. Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej, grubość min. 25 mm, wysokość stołu min. 73 cm. Kolor do ustalenia z zamawiającym.

- Szafa regałowa 3szt.

Wymiary: szer/gł/wys  80x36x185  płyta MDF z półkami min. co 35cm. Kolor do ustalenia z zamawiającym

- Szafa dwudrzwiowa 2szt.

Wymiary: szer/gł/wys 80/35/185 płyta MDF, dwudrzwiowa zamykana na dwa niezależne klucze, Kolor do ustalenia z zamawiającym

- Kurtyna

- kurtyna główna,

- kurytna horyzontalna ,

- system sterowania: ręczny

Wymiary dostosowane do pomieszczenia ( sala przed remontem o wymiarach 5,85x14,7) materiały – plusz sceniczny 370 g/m2, kolor do ustalenia z Zamawiającym przed dostawą marszczenie (drapowanie)  - 60-65%, rodzaj kurtyny – grecki tj. rozsuwany na boki, materiały na kurtyny posiadające atest trudnopalności, dostawa obejmuje również osprzęt oraz montaż Zakres zadania obejmuje dostawę oko tarowania wraz z niezbędnym osprzętem i montaż.

- Scena

Scena  (podest sceniczny):

- Scena o budowie modułowej z systemem szybkiego montażu i łączenia modułów zapewniającym stabilność całości konstrukcji tzn.: montowana z pojedynczych podestów wykonanych na bazie profili ze stopów aluminium, składających się z blatów o wymiarach 2,0 x 1,0 metr (szerokość, głębokość) i nóg teleskopowych (ze stopów aluminium) mocowanych poprzez zaciśnięcie do specjalnych gniazd w blacie podestu, posiadających możliwość płynnej regulacji wysokości w zakresie od 0,4 do 0,8 metra lub 0,3 do 0,7m (do ustalenia po remoncie z zamawiającym),

- Wymiary całkowite sceny po połączeniu podestów: 5,8 x 4,0 metrów (szerokość, głębokość), przy czym konstrukcja podestów scenicznych musi umożliwiać teoretycznie nieograniczoną rozbudowę sceny wzdłuż i wszerz, a także jej podział na mniejsze sceny bez negatywnego wpływu na stabilność konstrukcji i bezpieczeństwo jej użytkowników;

- Konstrukcja podestów scenicznych musi umożliwiać stosowanie sceny,

- Powierzchnia blatów podestów ze sklejki o grubości co najmniej 15 mm, trudnopalnej, wodoodpornej i antypoślizgowej;

SCHODY I PORĘCZE OCHRONNE SCENY(PODESTU SCENICZNEGO):

- poręcze ochronne o wysokości 1,1 m, spełniające wymogi przepisów budowlanych, przeznaczone do montażu z trzech stron sceny (tj.: bez frontu i szerokości schodów), rama poręczy wykonana z rury aluminiowej o średnicy 30 mm o grubości ścianki 3 mm, posiadająca odpowiednie żebrowanie pionowe wykonane z rury aluminiowej; system montażu za pomocą odpowiednich uchwytów do obrzeży sceny zapewniający stabilność barierek i całości konstrukcji zarówno w pionie i poziomie;

- schody z poręczą (1 szt.), o wysokości regulowanej w tym samym zakresie jak scena (podest sceniczny), tj.: umożliwiające dostosowanie wysokości schodów do wysokości podestu scenicznego.

Zakres przedmiotowej dostawy obejmuje  dostarczenie przedmiotu zamówienia do

siedziby Zamawiającego, oraz pokazowy montaż dostarczonego sprzętu połączony ze szkoleniem dwóch osób wyznaczonych przez Zamawiającego, w zakresie jego montażu, demontażu i bieżącej obsługi.

- Ekran  projektowy

Ekran projektowy format16x9, sterowany elektrycznie zwijany w kasecie montowany do sufitu. Miejsce instalacji wskaże Zamawiający przy dostawie

- Stolik pod projektor

Stolik powinien posiadać dwie oddzielne półki - jedna pod komputer i projektor druga pod inne urządzenia  - Cechy produktu:

- posiada dwie półki na projektor, rzutnik, notebook'a lub drukarkę

- blaty wykonane są z płyty meblowej w kolorze popielatym

- srebrna, aluminiowa podstawa jezdna wyposażona została w kółka z systemem blokującym, zapewniającym stabilność podczas użytkowania

- wymiary blatu górnego: 40x60 cm  ± 5 cm

- wymiary blatu dolnego: 40x40 cm ± 5 cm

- całkowita wysokość 81,50 cm ± 5 cm

- rama w kolorze srebrnym anodowanym

- Flipchart

Uniwersalna, wygodna w użyciu tablica typu flipchart w wersji mobilnej. 
-tablica o powierzchni suchościeralnej, magnetycznej
-możliwość pisania markerami suchościeralnymi po powierzchni tablicy lub na bloku 
-metalowa półka na markery na całej szerokości dolnej krawędzi
-unoszony,  (na zawiasach) metalowy uchwyt na arkusze papieru
-regulowane zaczepy na papier
-regulowana wysokość od 175 do 200 cm
-mobilna podstawa jeżdżąca na 5 kółkach (3 blokowane)