Załącznik nr  8

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – plac zabaw

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż urządzeń  zabawowych na przedmiotowy plac zabaw.

Elementy składowe placu zabaw:

- Zestaw zabawowy w skład, którego wchodzą:

- wieża bez daszku, wys. podestu ok. 1,2m, - szt. 2,

- wieża z daszkiem dwuspadowym, wys. podestu ok. 1,20m, - szt.1,

- zjeżdżalnia - szt. 2,

- pomost- szt.1,

- pomost tuba- szt.1,

- drabinka wejściowa z poręczą - szt.1,

- ścianka wspinaczkowa wejściowa- szt.1,

Opis techniczny:

Słupy nośne wykonać z kantówki  lub drewna klejonego warstwowo min. 4-warstwowego frezowanego wzdłużnie (min. podwójnie) o przekroju minimum 90x90mm, górne powierzchnie słupów konstrukcyjnych zabezpieczyć przed nasiąkaniem, trwale zamocowanymi plastikowymi kapturami. Słupy tworzące konstrukcję nośną osadzić 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych, ocynkowanych lub malowanych proszkowo okuć kotwionych na betonowym fundamencie min 60cm w gruncie (beton klasy co najmniej C16/20). Elementy drewniane                (słupy, podesty) zabezpieczyć przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez impregnację środkami na bazie naturalnych olejów i wosków, posiadających wymagane atesty higieniczne. Dachy wykonane z płyt polietylenowych (HDPE), które nie wchłaniają wody,                są odporne na wgniecenia, zarysowania, promieniowanie UV, rysunki graffiti oraz działanie grzybów i pleśni. Zabezpieczenia i ścianki wykonać z dwukolorowych, warstwowych płyt HDPE, ozdobionych interesującymi, wygrawerowanymi motywami np. postaci z bajek, zwierząt lub roślin. Ślizgi zjeżdżalni wykonać z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej                                  i kwasoodpornej. Pomost tuba wykonana  w całości ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy ze stali węglowej konstrukcyjnej, takie jak drabinki, poręcze, uchwyty, pomosty, bariery, zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi oraz antykorozyjnie odpornymi na ciągłe działanie warunków atmosferycznych. Połączenia podzespołów z drewnem stosować stalowe łączniki mocowane za pomocą grubych wkrętów lub ze stali nierdzewnej.            Łby wkrętów ukryte w plastikowych wkładkach. Osłony boczne i pozostałe zabezpieczenia wykonane z ekologicznego materiału barwionego w masie- polistyrenu spełnionego o grubości min. 20 mm- materiału odpornego na warunki atmosferyczne, działanie grzybów i pleśni, nie podlegające korozji atmosferycznej podlegające recyklingowi i nie obciążającym środowiska naturalnego. 1 sztuka.

Zestaw zabawowy przykładowy:

- Piaskownica

Opis techniczny:

W kształcie czworokąta (kwadratu) lub sześciokąta, wykonana z drewna impregnowanego, malowanego środkami dekoracyjnymi, oraz środkami chroniącymi drewno np. drewnochronem, siedziska minimum 4 sztuki wykonane z kolorowej płyty HDPE, , każde siedzisko na jednym rogu piaskownicy. Piaskownica powinna posiadać plandekę ochronną wykonaną z materiału nie przepuszczającego wody. Wymiary urządzenia minimum 3,5x3,5m. 1 sztuka,

Przykładowa piaskownica:

- Bujak na sprężynie

Opis techniczny:

Główny element konstrukcyjny stanowi stalowa sprężyna malowana proszkowo(połączenie śrubowe)  o wymiarach średnicy ok. 200mm i wysokości  ok. 400mm. Korpus stanowiący siedzisko wykonany z tworzywa HDPE lub polistyrenu spienionego o grubości min. 15 mm wzmocniony tworzywem HPL, siedzisko okrągłe, przeznaczone dla jednej osoby. Bujak przedstawiający sylwetki np. zwierząt lub formy samochodów. Obręcz (uchwyt) wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo lub z tworzywa sztucznego, elementy złączne ocynkowane galwanicznie. Konstrukcja zakotwiona w gruncie za pomocą stalowych ocynkowanych kotew, zabetonowanych w gruncie betonem co najmniej klasy C16/20. Wymiary urządzenia: 1,0mx0,30m Maksymalna wysokość urządzenia: 1m. Wymiary strefy bezpiecznej urządzenia 3,40x2,30m Wysokość swobodnego upadku: ≤ 0,6m. 5 sztuk.

Przykładowy bujak:

- Równoważnia (do chodzenia)

Opis techniczny:

Konstrukcja wykonana z drewna klejonego min. 4-warstwowego o przekroju min. 90x90 mm, frezowanego wzdłużnie (min. podwójnie), drewno impregnowane i malowane środkami dekoracyjnymi i ochraniającymi drewno. Urządzenie montowane na ocynkowanych lub malowanych proszkowo i zabezpieczonych antykorozyjnie stalowych kotwach, zabetonowanych w gruncie betonem co najmniej klasy C16/20. Wymiary urządzenia minimum 2,5x0,10m, strefa bezpieczeństwa 5,50x3,20m, wysokość swobodnego upadku min. 0,40m,  - 1 sztuka.

Przykładowa równoważnia:

- Lokomotywa z wagonikami

Opis techniczny:

Pociąg wykonany z drewna sosnowego (kantówki bezrdzeniowej) impregnowanego wielowarstwowo, osadzony na belkach drewnianych o przekroju min.90x90mm ułożonych na podłożu – 1 sztuka

Przykładowa lokomotywa:

- Altanka dla dzieci (domek do zabaw)

Opis techniczny:

Altanka zabawowa z ławkami oraz stołem zewnętrznym, wykonane  z drewna klejonego min. 4-warstwowego. Altanka wykonana z drewna impregnowanego, zabezpieczonego substancjami ochronnymi przed warunkami atmosferycznymi deszczem oraz wandalizmem. Słupy tworzące konstrukcję nośną osadzić 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych, ocynkowanych lub malowanych proszkowo okuć kotwionych na betonowym fundamencie min 60cm w gruncie (beton klasy co najmniej C16/20). Słupy z drewna klejonego warstwowo min. 4-warstwowego, frezowanego wzdłużnie (min. podwójnie)                    o przekroju min. 90x90mm. Dach dwuspadowy wykonany z tworzywa sztucznego. Połączenia podzespołów z drewnem stosować stalowe łączniki mocowane za pomocą grubych wkrętów. Łby wkrętów ukryte w plastikowych wkładkach. Osłony boczne i pozostałe zabezpieczenia wykonane z ekologicznego materiału barwionego w masie- polistyrenu spełnionego o grubości min. 20 mm- materiału odpornego na warunki atmosferyczne, działanie grzybów i pleśni, nie podlegające korozji atmosferycznej podlegające recyklingowi i nie obciążającym środowiska naturalnego, minimalne wymiary (dł. - 2,8m x szer.-2,3m x wys.-2,5m) -  1 sztuka.

Przykładowa altanka:

- Kosz na śmieci - konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo zakotwiona               w gruncie za pomocą betonowego fundamentu z użyciem betonu klasy co najmniej C/16/20. – 4 sztuki.

Przykładowy kosz:

- Ławka- stelaż metalowy ocynkowany, malowany proszkowo, zakotwiony w gruncie za pomocą betonowego fundamentu z użyciem betonu klasy co najmniej C/16/20. Rura ocynkowana, malowana proszkowo, średnica rury: min. 60 mm. Siedzisko oraz oparcie wykonane z desek z drewna liściastego, lakierowanego o grubości min. 35mm. Przybliżone wymiary: 2,0m x 0,6m. Maksymalna wys.: 1,0 m, - 7 sztuk,

Przykładowa ławka

- Tablica z regulaminem placu zabaw

Opis techniczny:

Słupy nośne o przekroju okrągłym, wykonane z drewna sosnowego, klejonego 4-warstwowego o przekroju min. 90x90 mm. Dla zmniejszenia naprężeń powodujących wzdłużne pęknięcia, słupy mają być dodatkowo ryflowane wzdłużnie. Górne powierzchnie słupów konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasiąkaniem, trwale zamocowanymi  plastikowymi kapturami. Słupy osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie. Tablica wykonana ze sklejki liściastej wodoodpornej z filmem melaminowym. Na tablicy piktogramy z regulaminem placu zabaw. Napisy i znaki wykonane metodą sitodruku. Drewno, impregnowane i malowane środkami dekoracyjnymi oraz ochraniającymi drewno, daszek wykonany ze sklejki wodoodpornej lub z płyty HDPE, wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys. [m]) min. 0,60x0,20x1,60, tablica regulaminu o wymiarach min. 0,40x0,80m – 1sztuka,

Przykładowa tablica z regulaminem:

- Materiał do powierzchni bezpiecznej

Piasek- do wykonania nawierzchni zapewniającej bezpieczeństwo na placu zabaw wymywany wolny od cząstek gliny i mułu, wielkość ziaren do 0,2mm do 2mm

- Bujak - Główny element konstrukcyjny stanowi sprężyna o średnicy 200mm i wysokości 400mm. Korpus stanowiący siedzisko wykonany z tworzywa HDPE o grubości min. 15mm wzmocniony tworzywem HPL, siedzisko w kształcie kwiatka przeznaczone dla czterech osób; Obręcz (uchwyt) wykonany ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo; Elementy złączne ocynkowane galwanicznie. Konstrukcja zakotwiona w gruncie za pomocą stalowych ocynkowanych kotew,  zabetonowanych w gruncie betonem klasy co najmniej C16/20. Wymiary urządzenia: Ø 1,0m.   Maksymalna wysokość urządzenia: 0,6m. Wymiary strefy bezpiecznej urządzenia: Ø 3,5m.   Wysokość swobodnego upadku: ≤ 0,6m – 1 sztuka.

Przykładowy bujak

Wymogi ogólne dotyczące placu zabaw:

- Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania urządzeń z zachowaniem stref bezpieczeństwa wynikających z normy PN-EN 1176-1:2009.

- Nawierzchnia placu zabaw powinna być wykonana zgodnie z normą PN-EN 1177:2008 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę przewoźnikowi.

- Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić montaż urządzeń do placu zabaw w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie kompleksu przedszkolno-żłobkowym oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza tym terenem; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę.

- Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać teren pod montaż urządzeń do placu zabaw w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować teren pod montaż własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na placu budowy i montażu.

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany będzie do wykonania przynajmniej raz w roku przeglądów gwarancyjnych zamontowanych urządzeń, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przy udziale Zamawiającego i w terminie z nim ustalonym. Koszt przeglądów należy uwzględnić w cenie oferty.

- Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia za pomocą podwykonawców. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonywany przedmiot umowy przez podwykonawców.

- Należy zachować odpowiednie strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia. W strefie bezpieczeństwa nie może znajdować się, żaden element.

- Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Powinny być zabezpieczone przez korozją                              i wpływami warunków atmosferycznych. Ponadto powinny posiadać wysoką jakość, trwałość, estetykę, zapewnić bezpieczeństwo korzystających z tych urządzeń dzieci.

- Drewno winno być o gładkiej powierzchni, lite lub klejone warstwowo, impregnowane ciśnieniowo - próżniowo, malowane środkami ochronnymi tj. farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi, okrąglaki, poło krąglaki, krawędziaki z zaoblonymi krawędziami

- Elementy metalowe: ślizgi zjeżdżalni, należy wykonać z blachy ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej (lub z laminatu lub z polietylenu),

łańcuchy, metalowe śruby, pozostałe elementy metalowe mają być ze stali ocynk malowane proszkowo, farbami lub lakierem akrylowym (strukturalnym) zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne, łączenia, spawy, mocowania gładkie, odpowiednio wyprofilowane i bezpieczne dla użytkownika, miejsca łączenia zabezpieczone zaślepkami,

łożyska huśtawek samosmarujące, zabezpieczone smarem.

- daszki wykonane z kolorowej sklejki wodoodpornej, laminowanej obustronnie, lub z płyt polietylenowych, osłony boczne i pozostałe zabezpieczenia wykonane z kolorowej sklejki wodoodpornej, laminowanej obustronnie z wieloma aplikacjami, lub z płyt polietylenowych

- Warunki równoważności dla elementów składowych placów zabaw.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zadania znajduje się przywołany jakikolwiek znak towaru, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że zamawiający podał taki opis ze wskazaniem przykładowym na typ (model).

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Jednak do wykonania zadania mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 935).