SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

# WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRZEBUDOWA KINA „SOKOLNIA” W KĘPNIE

ETAP I

Spis treści specyfikacji technicznych:

I.       Specyfikacja techniczna ogólna - STO

- Szczegółowa specyfikacja techniczna - SST

TOM I.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZEŃSTWA , OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU ROBÓT

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (STO ) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z I etapem modernizacji kina Sokolnia w Kępnie, w zakresie określonym w zamówieniu i przedmiarach robót we wszystkich branżach.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych na realizację zadania  „Modernizacja kina Sokolnia w Kępnie etap I”.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla realizacji w/w zadania.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z pozwoleniem na budowę, SST, projektem  i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1 Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy oraz których koszty  Wykonawca winien uwzględnić w ofercie:

- zorganizowania zaplecza i placu budowy wraz z zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i  p.poż.,

- koszty pełnej obsługi geodezyjnej w tym koszty wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- koszty utrzymania placu budowy w tym mediów,

- przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych i instalacyjnych oraz opisanych w SST.

- regulacji  i  rozruchu  poszczególnych  instalacji,

- koordynacji i nadzoru technicznego (zatrudnienie Kierownika Budowy),

1.4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy o roboty budowlane  przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi w tym dokumentację projektową oraz STWiOR.

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca  kolejność ich ważności:

- Umowa;

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

- STWiOR;

- Obmiar robót;

-  Projekt;

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne  SST i z dokumentacją projektową.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż  do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, warsztatowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane  w sposób  zgodny z odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia dróg  dojazdowych Wykonawca będzie odpowiadał za ich naprawę.

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. W przypadku wstrzymania lub przerwania robót zabezpieczy materiały i obiekt do czasu wznowienia prac.

2. MATERIAŁY

2.1.Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1/ posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2/ posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

3/ znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający uzna iż dany materiał równoważny może zostać zastosowany pod warunkiem, że posiada on cechy jakościowe i użytkowe nie gorsze niż materiały projektowane w szczególności cechy  opisane w SST. Wykonawca powiadomi Zamawiającego i Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiałów lub urządzeń zamiennych. Dopuszczone  zaakceptowane rodzaje materiałów oraz urządzeń  nie mogą być później zamieniane bez zgody Zamawiającego i Inspektora nadzoru.

2.5	Materiały z rozbiórek i odpadowe

2.5.1	Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek powinny być usunięte z terenu budowy w sposób i terminie niekolidującym z wykonaniem innych robot. Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką (utylizacją) w/w materiałów Wykonawca powinien zawrzeć w cenie kontraktowej.

Materiały z rozbiórki Wykonawca usunie poza plac budowy. Pozyskanie miejsca utylizacji materiałów stanowi obowiązek Wykonawcy. Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustalić rzeczywiste odległości odwozu materiałów przeznaczonych do utylizacji i uwzględnić to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odległości w stosunku do założonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

2.5.2	Materiały przydatne, tj. kostka betonowa, fotele kinowe oraz inne wskazane przez inwestora po posortowaniu, oczyszczeniu Wykonawca odtransportuje na składowisko Inwestora na odległość do 8 km w obrębie terenu Gminy Kępno.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót  materiałów,  które nie będą posiadać stosownych badań  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

7. OBMIAR ROBÓT

Ze względu na ryczałtowy charakter umowy nie będzie wymagany.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

  - Odbiór końcowy

Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, jest faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

1/ Dziennik budowy,

2/ Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3/ Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

4/ Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).

5/ Mapę z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi za wykonane i odebrane protokolarnie przez Inspektora nadzoru elementy robót oraz fakturą końcową na warunkach opisanych w umowie

Ostateczne rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną po bezusterkowym odbiorze końcowym robót i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 ,z 2002 r. Nr 74 poz. 676 , z 2003 r. Nr 80 poz. 718 , z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 oraz z 2010 r  nr 243 poz.1623.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4 poz. 401).

Oraz normy:

- PN-75/B-10085	  Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

- PN-B-03434	Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania  i badania.

- PN-B-76001		  Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność.

Wymagania i badania.

- PN-90B-10240	  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-61/B-10245	Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-B-94701:1999	Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych    okrągłych.

- PN-EN 1462:2001	  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

- PN-EN 612:1999	Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

- PN-B-94702:1999	  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

- PN-69/B-10023	  Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe   wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-70/B-10100	Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy  odbiorze.

- PN-65/B-10101	  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-B-10106:1997	Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

- PN-B-10109:1998	  Tynki i zaprawy budowlane, Suche mieszanki tynkarskie.

- PN-85/B-04500 	Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i   wytrzymałościowych.

- PN-79/B-06711	  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-EN 13139-2003	  Kruszywa do zapraw.

- PN-B-19701:1997	  Cementy powszechnego użytku.

- PN-EN 459-1:2003	Wapna budowlane - cześć 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodności.

- PN-88/B-32250	  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

- PN-EN 13318	  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania.

lipiec 2002    	  Terminologia

- PN,-62/B-10144	  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.

Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-63/B-10145	Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych),  klinkierowych i lastrykowych. Wymagania   i badania przy odbiorze.

- PN-EN 12004:2002	  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-75/B-10121	  Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-ISO 13006:2001	Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i oznakowanie.

- PN-EN 87:1994	  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe,

Definicje, klasyfikacja, właściwości i oznakowanie.

- PN-91/B-10102	  Farby do elewacji i budynków. Wymagania i badania.

- PN-69/B-10280	Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

- PN-C-81913:1998	  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

- PN-ISO 3443-1:199	Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.

- PN-86/B-02355	  Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.

Tom II

### SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Modernizacja kina „Sokolnia” w Kępnie – ETAP I

- Przedmiot SST

Niniejsza Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  podstawowym dokumentem określającym wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót realizowanych w ramach kontraktu

1.1  Nazwy i kody: grup robót, klas robót  i kategorii robót:

Kod CPV

-      45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę, Roboty ziemne

-      45110000      Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

-       45111220-6   Roboty w zakresie usuwania gruzu

-      45262310 -7 – Zbrojenie betonu

-      45262300-4 - Betonowanie

-      45262700-8 – Roboty murowe

-      45410000-4 - Tynkowanie

-      45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych

-     45420000-7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej

-     45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach

-     45330000-9 – Roboty instalacyjne wod-kan i sanitarne

-    45320000-6 – Roboty izolacyjne

-    45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

do odprowadzania ścieków

-    45310000	Roboty instalacyjne elektryczne

-     45311000   	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

-  45316000	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

2.   SST składa się z następujących części:

2.1.   Roboty ziemne

2.2.   Rozbiórki i demontaże

2.3.   Zbrojenie betonu

2.4.    Betonowanie

2.5.    Roboty murowe

2.6.    Roboty izolacyjne

2.7.    Roboty w zakresie montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów

2.8.    Wykonywanie tynków

2.9.     Podkłady pod posadzki

2.10.   Ścianki systemowe i sufity podwieszane

2.11.   Roboty wykończeniowe – malarskie

2.12.   Instalacja wod-kan i p-poż.

2.13.   Instalacja c.o. i ciepła technologicznego

2.14.   Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

2.15.   Instalacje elektryczne

2.16.   Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

2.17.   Wyposażenie

2.1. Roboty ziemne -  45110000-4 6

Punkt 2.1. odnosi się do wykonania wykopów pod posadzki, pod fundamenty podjazdu dla osób poruszających się na wózkach i instalacje, zasypanie wykopów i wykonanie podkładów z materiałów sypkich pod rurociągi i posadzki oraz dowóz i rozplantowanie brakującej czarnej z ziemi

2.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przy budowie podjazdu i przyłączy należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W celu właściwego wyznaczenia poziomu posadowienia należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych, aby nie dopuścić do uplastycznienia podłoża, na którym ma być posadowiony podjazd.

2.1.2.	Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

2.1.3.	Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji

2.1.4.	Zasypki

1.  Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2. Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci.

Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

2.2.   Rozbiórki i demontaże - 45110000,   45111220-6

Punkt 2.2 odnosi się do wykonania prac demontażowych i rozbiórkowych zawartych w projekcie budowlanym dotyczącym zakresu I etapu prac. Wszystkie elementy do demontażu, jak drzwi, okna, ościeżnice, schody drewniane, ścianki z luxferów, z cegieł i drewnianych, części stropów Kleina i drewnianych, okładziny ścienne i podłogowe, obicia ścian, tynki i podłogi oraz armatura sanitarna i elektryczna wskazane są w przedmiarach robót.

2.2.1.  Roboty demontażowe muszą być wykonywane ręcznie przy użyciu narzędzi do odkręcania, przecinania oraz ciesielskich. Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie przy pomocy pił, łomów, przecinaków i nożyc, w sposób określony w specyfikacjach lub projekcie technicznym. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inwestora. Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy. Rozbiórka wszelkich elementów obiektów i konstrukcji winna być wykonana sposobem ręcznym, przez rozkuwanie, odrywanie, odkręcanie.

Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji.

2.2.2. W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację składowanych odpadów, aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów) w celu zastosowania właściwego sposobu ich utylizacji. Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. Koszty utylizacji materiałów ponosi wykonawca

2.3.  Zbrojenie betonu -  45262310-7

Punkt 2.3. odnosi się do zbrojenia elementów wylewanych na mokro takich jak  fundamenty, podjazd, schody, słupy i płyty stropowe. Projektowana stal zbrojeniowa żebrowana A-III (34GS). Sposób wykonania zbrojenia pokazano na rysunkach projektu konstrukcyjnego.

2.2.1. Wykonywanie zbrojenia

a)	Czystość powierzchni zbrojenia.

- Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota,

- Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

- Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

b)	Przygotowanie zbrojenia.

- Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.

- Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.

•	Łączenie  prętów  należy  wykonywać  zgodnie  z  postanowieniami   normy  PN-B-
03264:2002 .Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.

c) Montaż zbrojenia.

·	Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.

·	Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów

transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych.

·	Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w
deskowaniu.

·	Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego.

·	Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie.

·	Dla zachowania właściwej otuliny, każdorazowo podanej na rysunkach konstrukcji żelbetowych, należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia, min. 2 cm.

2.4. Betonowanie  -  45262300-4

Punkt 2.4. odnosi się do wykonania podkładów z chudego betonu, posadzek, fundamentów, schodów, słupów, płyt stropowych oraz konstrukcji podjazdu. Beton w projektowanych elementach konstrukcji żelbetowych C20/25 – zgodny z rysunkami konstrukcji.

2.4.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie składników:

•	Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Mieszanie składników

•	Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).

Podawanie i układanie mieszanki betonowej

•	Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

•	Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od po
wierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

•	Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,

- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.

Zagęszczanie betonu

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:

•Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej unikając dotykania prętów

• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

•	Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund.

2.4.2.  Przerwy w betonowaniu

Przy tak niewielkich gabarytach elementów betonowych i małej stosunkowo ilości betonu dla etapu I, nie przewiduje się przerw w betonowaniu.

2.4.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

Temperatura otoczenia

•	Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż+5°C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.

•	W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadów

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

2.4.4.	Pielęgnacja betonu

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.

- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielęgnacji

•	Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.

•	Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

2.5. Roboty murowe  -  45262700-8

Punkt 2.5. odnosi się do wykonania ścianek bocznych wnęk grzejnikowych oraz zamurowania okien przeznaczonych do likwidacji, z gazobetonu lub cegły ceramicznej grubości 12 cm.

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania
i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności, co do odsadzek, uskoków i otworów. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Bloczki lub cegła układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

Kontrola jakości:

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów:
Zwichrowania i skrzywienia:

na 1 metrze długości:

- mury spoinowane 3 mm,

- mury nie spoinowane 6 mm,

na całej powierzchni:

- mury spoinowane 10 mm,

- mury nie spoinowane 20 mm,

odchylenia od pionu:

na wysokości 1 m:

- mury spoinowane 3 mm,

- mury nie spoinowane 6 mm,

- mury spoinowane 20 mm,

- mury nie spoinowane 30 mm

2.6. Roboty izolacyjne   -  45321210-1,  izolacja cieplna  - 45321000-3

Punkt 2.6. odnosi się do wykonania izolacji przeciwwilgociowej poziomej na podkładach pod posadzki, izolacji cieplnej podłogi na gruncie, izolacji cieplnej stropodachu, wykonanej granulatem z wełny mineralnej oraz izolacji przewodów instalacyjnych

2.6.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja wewnętrzna posadzek z folii polietylenowej gr. 0,2 mm.

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z folii musi być gładki, bez ostrych zanieczyszczeń i grudek, aby folia nie uległa przebiciu.

2.6.2. Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty ze styroduru i styropianowe stanowiące warstwę izolacyjną grubości 8 cm należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm.

Izolację termiczną dachu stanowi granulat z wełny mineralnej grubości 15 cm wdmuchiwany do przestrzeni poziomych. Granulat musi być rozłożony równomiernie na całej powierzchni ocieplanego stropodachu.

2.6.3. Izolacje przewodów instalacyjnych

Rury w instalacji wody bytowej należy izolować zgodnie z projektem wykonawczym instalacji sanitarnych i przedmiarem robót pianką poliuretanową o grubościach 10, 20 i 30 mm. Rury wody p-poż. odpowiednio otuliną z pianki poliuretanowej grubości 6 mm i 10 mm.

2.7   Roboty w zakresie montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów  -    45420000-7, 45421000-4. Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów – 45421100, Instalowanie drzwi drewnianych, - 45421134-2

Punkt 2.7. odnosi się do dostawy i montażu stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem zawartym w projekcie wykonawczym architektury i przedmiarach, w zakresie etapu I. Drzwi wejściowe boczne - aluminiowe dwuskrzydłowe, drzwi wewnętrzne do toalety dla niepełnosprawnych, okno w podsceniu z PCV, okna aluminiowe EI60 oraz parapety wewnętrzne i zewnętrzne.

2.7.1. Okna:

Okno w podsceniu z PCV, indywidualne, zgodnie z projektem wykonawczym. Okna aluminiowe EI 60.  Wszystkie okna z szybami zespolonymi, o współczynniku przenikania ciepła min. Uk=0,8 - 1 W/m²*K. Parapety zewnętrzne zgodnie z rysunkami elewacji, uwzględniające szerokością ocieplenie ścian w II etapie.

2.7.2. Drzwi:

Drzwi  zewnętrzne

Zewnętrzne drzwi aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła Uk(max) = 1,3 W/m2K.

Drzwi wyposażone w zamek antypaniczny oraz  trzy zawiasy z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach za pomocą imbusa, uszczelka na obwodzie ościeżnicy, próg aluminiowy stojący, zestaw szybowy bezpieczny.

Drzwi wewnętrzne

Drzwi aluminiowe pełne przeciwpożarowe oraz drewniane – płycinowe ,  wraz z ościeżnicą drewnianą. Wszystkie drzwi muszą być montowane na wzmocnionych trzech zawiasach i być wyposażone w metalowe klamki z szyldami i wkładki z zamkami.  Futryny i skrzydła drewniane o podwyższonym standardzie  przeszklone szkłem bezpiecznym. Drzwi do pomieszczeń z wentylacją grawitacyjną wyposażone w nawiewniki.

2.8. Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych, zewnętrznych  -  45411000-4

Punkt 2.8. odnosi się do wykonania wszystkich tynków zwykłych, cementowo – wapiennych, wewnętrznych kategorii III  i gładzi gipsowych oraz tynków mozaikowych zewnętrznych w wejściu do kina.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie.

2.9. Pokrywanie podłóg i ścian - posadzki   -  45430000-0

Punkt 2.9. odnosi się do wykonania wszystkich posadzek, podłóg i glazurowych okładzin ściennych.

Z uwagi na etapowanie prac, w I etapie posadzki na gotowo wykonuje się w toalecie dla osób niepełnosprawnych, pozostałe podłogi w holu wejściowym zależy wyczyścić. W piwnicy pozostawić podłogę na etapie podkładu z betonu . Na scenie podłoga drewniana z desek struganych gr. 32mm na legarach zgodnie z projektem i przedmiarem robót. Podłoga widowni oraz podest dla akustyka wykończone wykładziną dywanową z listwami.

2.9.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno - cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą plastyczną szczelin dylatacyjnych.

Podkład betonowy grubości 10 cm z betonu B10 zdylatowany w polach 6 x 6 m.
Wytrzymałość podkładu badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

- Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

- Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów betonowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.

- Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

- W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym przez spryskiwanie powierzchni wodą.

2.9.2. Okładziny ceramiczne i kamienne

- Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.

- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić podłogi betonowe, nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

-    Ważnym etapem prac przygotowawczych jest ocena i przygotowanie podłoża pod klejenie płytek. Należy zwrócić szczególną uwagę na: - wytrzymałość (podkład cementowy o wytrzymałości na ściskanie min. 12 MPa, betonowy min. B20);

- ocenę chłonności wody przez podłoże (ocena szybkości wchłaniania wody), wraz z ewentualnym nałożeniem tzw. "gruntu" (w celu zmniejszenia wodochłonności) oraz ustabilizowanie - wzmocnienie warstwy wierzchniej podłoża, - ewentualne nałożenie warstwy izolacji wodochronnej np. z płynnej folii.

Przy wykonywaniu okładzin z płytek należy przestrzegać następujących zasad:  -

- dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m przyłożona w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 2mm

- płytki należy układać na klej cienkowarstwowy o grubości warstwy nie przekraczającej 5 mm

- temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej + 5oC i nie powinna przekraczać 25oC. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy klejowej - przez okres co najmniej 5 dni

- materiały użyte do wykonywania okładzin powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót

- płytek układanych na klej nie należy moczyć przed ułożeniem

- fugowanie i użytkowanie okładzin ceramicznych może nastąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach

- płytki muszą być związane z podkładem na całej swej powierzchni

- należy ściśle przestrzegać kolorystyki i wzorów założonych w dokumentacji 
dla poszczególnych pomieszczeń lub uzgodnionych z Inwestorem

- płytki powinny być ułożone tak, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych

Płytki ceramiczne terakotowe i gresy - gatunek  I.

a) Właściwości płytek ceramicznych:

- barwa uzgodniona z użytkownikiem

- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa

- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm

- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20

- Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

- długość i szerokość: ±1,0 mm

- grubość: ± 0,5 mm

-	krzywizna: 1,0 mm

b)	Gresy - wymagania dodatkowe:

- twardość wg skali Mahsa 8

- ścieralność V klasa ścieralności

- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:

- stopnice schodów,

- listwy przypodłogowe,

- kątowniki,

- narożniki.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

- długość i szerokość: ±1,5 mm

- grubość: ±0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

- okładziny kamienne na podeście, stopniach i podstopnicach oraz po bokach przy wejściu głównym należy wykonać z granitu płomieniowanego grubości 3 cm w kolorze szarym. Płyty należy układać z lekkim spadkiem w dół schodów, układ płyt zgodnie z rysunkiem A12.

2.9.3. Wykładziny dywanowe

Wykładzina dywanowa z wykończeniem cokolikiem drewnianym. Wykładzina dywanowa obiektowa np. LANO ZEN  kolor 810. Gramatura wykładziny min. 1000 g/m2, klasa palności B(fl)s1, wysokość runa min. 6mm.

Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej jakości podłoża przy podkładach cementowych, zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) renomowanych producentów przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. Zakłada się wykonanie masy samopoziomującej gr. 2-5mm. Wilgotność podłoża (CM-%) nie powinna być wyższa niż 2,0%. Dobre będą wszystkie rodzaje posadzek które są równe, posiadają mocną strukturę, są pozbawione rys oraz pęknięć. Podłożą te powinny być odpowiednio suche. Posadzka musi być szczelna i nie nasiąkliwa. Montaż wykładzin zgodnie z regułami powinien odbywać się w temperaturze otoczenia o wartości około +18°C jak również w warunkach wilgotności względnej – max. 65% (idealna wilgotność to 40-60%).  Należy używać kleju  zgodnego z zaleceniami producenta wykładziny dywanowej.

2.10. Ścianki działowe g-k i sufity podwieszane - 45421152-4

Punkt 2.10. odnosi się do wykonania ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych      oraz sufitów podwieszanych. Ponadto, zgodnie projektem wykonawczym  okładziny HERADESIGN SUPERFINE 25 mm i 35 mm.

2.10.1. Ścianki z płyt g-k oraz płyty HERADESGN SUPERFINE

Wszystkie materiały użyte do wykonania ścianek działowych muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym punkcie powinny spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne:

- płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne – wg BN-86/67 43-02 i PN-B-79405:1997, gr. 12,5 mm:

- profile stalowe typu UW-CW 100x06 ,

- profile ościeżnicowe UA100 mocowane przy pomocy systemowych kątowników do podłogi i sufitu,

-    wkręty samogwintujące 3,9 x 30 mm, zużycie 20 szt./m2 wg PN-92/M-83102

- wkręty ocynkowane 5x70, kołek rozporowy PCW o6 mm ( mocowanie profili       stalowych do ściany)

- masa szpachlowa do spoin

- gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w współczynniku wodno – gipsowym 0,65 – 0,75

- kształtowniki stalowe ocynkowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych

Wykonanie ścianek z płyt gipsowo – kartonowych rozpoczyna się od montażu do ścian i stropów łączników mocujących oraz na nich profili konstrukcji systemowej. Po spoinowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji należy mocować płyty za pomocą specjalnych wkrętów do metalu. Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 30 cm. Główki wkrętów powinny być zagłębione w licowe powierzchnie płyt ok.. 2 mm. Rozstawy konstrukcji, do której mocowane są płyty określa norma PN – B10122:1972. styki płyt i zagłębione główki wkrętów należy zaszpachlować gipsową masą szpachlową.

Spoinowanie okładzin z płyt gipsowo - kartonowych

Okładzina z płyt gipsowo-kartonowych mogą być układane bez spoin. W przypadku układania bez styku miejsca spoin należy zaszpachlować. Miejsce styku należy dodatkowo wzmocnić przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej taśmy zbrojącej. Do wypełnienia należy stosować specjalne masy szpachlowe

2.10.2. Sufity podwieszane

Rodzaje sufitów podwieszanych w zależności od rodzaju i przeznaczenia pomieszczeń, zgodnie z opisem w projekcie architektury. W sali kinowej okładziny akustyczne z płyt HERADISIGN SUPERFINE

Montaż sufitów podwieszanych wykonuje się w następującej kolejności:

- zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszenia sufitu

- wyznaczenie rozstawu wieszaków

- zamocowanie wieszaków do konstrukcji

- zamocowanie profili głównych podłużnych

- montaż profili poprzecznych

- ułożenie izolacji

- pokrycie konstrukcji metalowej płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za

pomocą wkrętów co 15 cm

- szpachlowanie spoin

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1mm/m.

2.11. Roboty wykończeniowe  -  45400000-1 45440000-3 Roboty malarskie

Punkt 2.11. odnosi się do malowania sufitów i ścian oraz lakierowania powierzchni drewnianych takich jak podłogi drewniane. Ściany malowane zgodnie z zaleceniami projektanta farbami lateksowymi.

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych

- całkowitym ułożeniu posadzek,

- usunięciu usterek na stropach i tynkach.

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo wapienną.

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

2.12. Instalacje wod – kan i p-poż.  -  45332000-3

Punkt 2.12. odnosi się do wewnętrznej instalacji wody i kanalizacji oraz instalacji wody p-poż. dla obiektu kina. Pobór wody z projektowanego przyłącza wodociągowego, odprowadzenie ścieków poprzez projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie instalacje wewnętrzne należy prowadzić podtynkowo w bruzdach lub w przestrzeniach instalacyjnych wskazanych w dokumentacji projektowej.

2.12.1. Instalacja wodociągowa wody bytowej

Instalację wody zimnej wykonać  z rur i kształtek  polipropylenowych, do cwu rur i kształtek polipropylenowych STABI łączonych przez zgrzewanie. Instalację należy zaizolować termicznie otulinami z pianki polietylenowej o grubościach 10, 20 i 30 mm. Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej.

W instalacji wody przewidziano montaż filtra osadnikowego siatkowego oraz urządzeń zabezpieczających wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem.

Woda ciepła podgrzana przez elektryczne podgrzewacze wody Stiebel Eltron 5 dm³ i 10 dm³.

Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych, przy czym połączenia rur z tworzyw wykonać za pomocą połączeń  przewidzianych dla danego systemu zalecanego przez producenta.

### 2.12.2 Instalacja wody przeciwpożarowej

Instalację hydrantową wykonać w całości z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-4200. W miejscach przejścia rur przez ściany i stropy powinny być osadzone tuleje ochronne.  Podejścia pod hydranty przewodem o średnicy DN25. Szafki hydrantoww wnękowe wyposażyć zgodnie z zaleceniami projektanta w zawór d=25 mm i wąż półsztywny o długości 30m.

2.12.3.  Kanalizacja sanitarna

Kanalizację wykonać  z rur PCV Dz 50, 75, 110, 160 mm, szarych, łączonych na gumowe uszczelki. Każdy pion musi być wyposażony w rewizję i wentylację wyprowadzoną ponad dach budynku z wywiewką PCV 160/110. Piony prowadzić w obudowie  z płyt g-k lub ściankach instalacyjnych.

Poziome przewody odpływowe prowadzić pod posadzką. Średnice podejść pod przybory sanitarne zgodnie z normą. Spadki poziomów przyjęto na poziomie 2-3%.

2.12.4  Armatura i ceramika łazienkowa

armatura –  baterie umywalkowe stojące (dla niepełnosprawnych i z wyciąganą wylewką) z głowicami ceramicznymi.

ceramika łazienkowa – o  standardzie nie gorszym niż  np. Cersanit ( MERIDA ) lub  Koło ( NOWA)

Deska sedesowa z tworzywa  duroplast  z zawiasem metalowym.

Spłuczka ceramiczna z  armaturą  3/6

Umywalki z półpostumentem,  linia wzornicza jednakowa dla umywalek i kompaktów WC.

uchwyty dla niepełnosprawnych – przy toalecie 1 uchwyt uchylny 70 cm + 1 uchwyt prosty 50 cm montowany do ściany, przy umywalce 2 uchwyty umywalkowe 60 cm
Poręcze lakierowane proszkowo na kolor biały.

2.13. Instalacja c.o. i ciepła technologicznego	CPV- 45331100-7

Punkt 2.13 odnosi się do wykonania instalacji c.o. w pełnym zakresie dla rurociągów i w zakresie objętym etapem I odnośnie montażu grzejników.

2.13.1. Centralne ogrzewanie

Rurociągi centralnego ogrzewania zgodnie z dokumentacja projektową należy wykonać z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zaciskanych.

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów. Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

Kolejność wykonywania robót:

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

- przecinanie rur,

- założenie tulei ochronnych,

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,

- wykonanie połączeń.

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Rury zaizolowane otulinami PUR o grubościach 20 i 30 mm.

Projekt instalacji centralnego ogrzewania uwzględnia zamontowanie regulatora różnicy ciśnień ASV-PV o śr. 25 mm oraz zaworu nastawnego ASV-I o śr. 25 mm.

Grzejniki jedno, dwu i trzypłytowe oraz zawory grzejnikowe i głowice termostatyczne należy zamontować zgodnie z dokumentacją projektowa i obmiarem robót.

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy urządzeń.

Dostawa i montaż wiszącego węzła cieplnego oraz modułu przyłączeniowego zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji technicznej.

2.13.2. Ciepło technologiczne

Rurociągi ciepła technologicznego  wykonać w technologii Edelstahl o połączeniach zaciskanych. W  instalacji zaprojektowano automatyczne zawory odpowietrzające, filtr osadnikowy, zawory równoważące z odwodnieniem oraz pompę obiegową PICO 25/1-6RG lub równoważną.  Rury izolowane otulinami PUR grubości 30 mm.

2.14. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji	CPV- 45331210-1

Punkt 2.14. odnosi się do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji w zakresie I etapu remontu kina.

2.14.1. Przewody wentylacyjne blaszane należy wykonywać z blach lub taśm stalowych ocynkowanych wg. norm: PN-B-03434:1999, PN-B-03410:1999, PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-89/H-92125-Blachy i taśmy ocynkowane.

Do wykonywania przewodów wentylacyjnych używa się cienkościennej blachy walcowanej na zimno lub na gorąco. Stosowanie w produkcji blach o minimalnych grubościach możliwe jest wyłącznie z równoczesnym stosowaniem technologii usztywnień płaszcza zapewniającej wymaganą sztywność i szczelność oraz nie obniżającej warunków przepływu powietrza i akustyki przewodów. Połączenia blach w przewodach prostokątnych należy wykonywać zamkami blacharskimi na zakładkę.

Przewody powinny być z materiałów niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych, stawiać mały opór dla przepływu powietrza, być szczelne i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, mieć estetyczny wygląd zewnętrzny. Materiał i sposób wykonania poszczególnych części przewodów wentylacyjnych powinny zapewniać łatwość ich montażu i konserwacji.

2.14.2. Elementy instalacji wentylacyjnej

Nawiewniki sufitowe ze skrzynka rozprężną

Nawiewnik działa poprawnie, gdy ukształtowanie przewodu przed nim umożliwia całkowite wypełnienie (bez oderwania od ścianek) tego przewodu strumieniem napływającego powietrza. Zapewnia to uzyskanie symetrycznego profilu prędkości strumienia nawiewnego i pozwala oczekiwać,  e rzeczywista charakterystyka strumienia zgodna jest z obliczeniową. Kratki wentylacyjne składają się z profili stalowych lub aluminiowych, z których wykonana jest ramka i kierownice, łączników narożnych oraz tulejek nylonowych dla osadzenia czopów kierownic w ramkach. Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością przestawienia, a położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie mogą wykazywać wgnieceń i uszkodzeń mechanicznych. Wykończone powierzchnie elementów kratki powinny być gładkie, bez pęcherzy, odprysków i złuszczeń oraz zacieków.

Przepustnice jednopłaszczyznowe do przewodów stalowych składają się z korpusu wykonanego z profilowanej blachy stalowej czarnej. Poszczególne części przepustnicy powinny być zabezpieczone przed korozją przez producenta.

Instalacja wentylacji wyposażona jest w klapy pożarowe EI 120 z wyzwalaczem topikowym, wyzwalaczem elektromagnetycznym, sterowaniem impulsem prądowym i pojedynczym wskaźnikiem końcowym.

2.14.3. Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne powinny spełniać warunki określone w normie PN-EN 1866:2001. Projektowane centrale:

- centrala nawiewna V=1000 m³/h, spręż 250 Pa, L=1550

- centrala nawiewno – wywiewna V=6680-6260 m³/h, spręż 250 Pa

Kompletna automatyka umożliwia płynny przebieg pracy urządzenia. Ze względu na wymaganą bezawaryjność działania centrala wyposażona jest w automatykę fabryczną. Niezbędne dane odnośnie funkcjonowania dostarcza dostawca central wentylacyjnych.

2.14.4. Instalacja klimatyzacji

Rurociągi w instalacji klimatyzacji wykonane z rur miedzianych. Instalacja wyposażona w agregat skraplający chłodnicy freonowej z modułem sterującym oraz klimatyzator naścienny o mocy chłodniczej 3,4 kW, skraplacz zewnętrzny oraz pompkę skroplin. Dobór urządzeń zawarto w projekcie wykonawczym instalacji klimatyzacji oraz przedmiarze robót. Wszystkie urządzenia muszą być zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta i dostawcy wybranego systemu.

2.15. Instalacje elektryczne  -  45311000-0

Punkt 2.15. odnosi się do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej oświetleniowej, gniazd wtykowych, oświetlenia awaryjnego oraz zasilania urządzeń oraz instalacji niskich prądów

2.15.1 TABLICA ROZDZIELCZA GŁÓWNA BUDYNKU

Rozdzielnica główna  w oparciu o szafę  stojącą przymocowaną do ściany  min. IP44 i gł. 40 cm wyposażona w: zestaw automatyki, wyłącznik główny, rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki nadmiarowo-prądowe, wyłączniki różnicowo-prądowe zgodnie ze schematem zawartym w dokumentacji projektowej.

Z rozdzielnicy zasilane są obwody gwarantowane i niegwarantowane, w tym

oświetlenie ogólne, oświetlenie ewakuacyjne, gniazda wtyczkowe

230V i 400V.

2.15.2  PRZEWODY I SPOSÓB PROWADZENIA INSTALACJI

Do wykonania instalacji proponuje się zastosować następujące typy przewodów: YKXS 5x25mm² do zasilania – przyłącze elektroenergetyczne,

oraz WLZ

- YDY 3x1,5 mm²   w instalacji oświetleniowej,

-  YDY 3x2,5mm²   w instalacji gniazd wtyczkowych,

- YDYp 4x1,5mm²  w instalacji oświetlenia awaryjnego, LgY 10 mm²  dla lokalnych    przewodów połączeń wyrównawczych

- YKSY 5x6 mm² przy zasilaniu centrali wentylacyjnych

Wszystkie instalacje należy wykonać jako podtynkowe.

Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać następujących zasad:

* izolacja żył przewodów i kabli powinny odpowiadać kolorom zgodnym z PN,

* izolację w kolorze żółto-zielonym można stosować wyłącznie w instalacjach

związanych z ochrona od porażeń,

* przewody układać wewnątrz konstrukcji ścian i sufitów osłonie rurek PCV w

momencie prefabrykacji

* do rozgałęziania instalacji stosować osprzęt hermetyczny,

* podejścia instalacji do urządzeń technologicznych wykonywać na podstawie D.T.R.

urządzeń, a jeżeli takowych nie ma pozostawiając zapasy przewodów.

2.15.3.  INSTALACJE OŚWIETLENIOWA

Parametry oświetlenia światłem sztucznym poszczególnych pomieszczeń zgodnie z wymaganiami wymagań zawartymi w PN-EN 12464-1.

Oprawy oświetleniowe wyposażone będą w energooszczędne i wysokosprawne źródła światła.

Instalacja wykonana w całości przewodami typu YDY 3x1,5mm2  YDY 2x2,5mm2 (taśmy ledowe), YDY 3x4 mm² + 3x1,5 mm².

Przewody należy układać pod tynkiem i na korytach kablowych w przestrzeni nad sufitem podwieszonym.

Sterowanie oświetleniem za pomocą indywidualnych wyłączników

Część opraw oświetleniowych zaopatrzono w moduły ewakuacyjne światłem o natężeniu nie mniejszym niż 1 Lx na całej drodze ewakuacji.

Czas świecenia tych opraw nie mniejszy niż1 godzina.

2.15.4. OSPRZĘT ŁĄCZENIOWY I GNIAZDA WTYKOWE

Osprzęt bazowy do wyboru przez inwestora przystosowującego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną. Instalację gniazd wtykowych wykonać jako wtynkową. Instalację zasilania gniazd wtykowych 230V należy wykonać przewodami YDY 3x2,5mm2. Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym.  Osprzęt na wysokości 0,3 m. Jako gniazda trójfazowe zastosować zestaw gniazdo z wyłącznikiem. W pomieszczeniach typu wc, wiatrołap, aneksy kuchenne, garderoba itp. zastosowano osprzęt o stopniu ochrony IP 44, pozostałe IP20.

2.15.5.  INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓNAWCZYCH

W budynku kina należy wykonać instalację połączeń wyrównawczych. Funkcję szyny GSU pełnić będzie bednarka FeZn 30x4 mm ułozona wokół pomieszczenia -1.6.    Przewód magistralny projektowany przewodem LgY 4 mm² poprowadzony na zasadach analogicznych jak pozostałe instalacje. Na przewodzie magistralnym projektuje się zainstalować (bez przecinania) lokalne szyny (zaciski) lokalnych połączeń wyrównawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach n/t. Do szyny zostaną sprowadzone, wykonane przewodem LgY 4 mm², lokalne połączenia wyrównawcze, obejmujące części przewodzące dostępne i obce.

Do  szyny uziemiającej należy podłączyć przewód ochronny, główny przewód

uziemiający, rurociąg wodny ,CO.  Jako przewód  neutralny   zastosować przewody w kolorze niebieskim, a  przewód ochronny  zielono-żółty.

2.15.6. OCHRONA P. PORAŻENIOWA

Jako ochronę przed niebezpieczeństwem porażenia zastosować szybkie, samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą bezpieczników topikowych, wyłączników instalacji nadprądowych. Ponadto obwody elektryczne wyłącznikami różnicowo-prądowymi ∆J=30mA z członem nadprądowym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jako dodatkowa ochrona od porażeń prądem elektrycznym zostanie zastosowane urządzeń w drugiej klasie ochronności.

2.15.7. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

W tablicy rozdzielczej głównej TR zabudować ochronnik przeciwprzepięciowy dwustopniowy B+C TNS 4P. Zaciski PE ochronników przepięciowych należy połączyć z zaciskami PE w rozdzielniach przewodami miedzianymi o przekroju min. 16 mm².

    - BADANIA I POMIARY

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary rezystancji izolacji przewodów, skuteczności ochrony przeciwoporażeniowej, tj. impedancji pętli zwarcia i pomiar wielkości prądu zadziałania wyłączników  przeciwporażeniowych różnicowo-prądowych, pomiar uziemienia, badanie instalacji odgromowej i wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia pomieszczeń dydaktycznych i technologicznych.

Z badań i pomiarów należy sporządzić protokóły  i załączyć je do dokumentacji odbiorowej.

Uwaga!

Niezbędne do wykonania w I etapie instalacje niskoprądowe opisuje przedmiar robót stanowiący integralną część dokumentacji przetargowej.

2.16.   Przyłącza

Punkt 2.16. odnosi się do wykonania przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej

2.16.1. Przyłącze wodociągowe

Przyłącze wodociągowe wykonywane w zakresie Inwestora. Wykonane zostanie w trakcie remontu ul. Walki Młodych.

2.16.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Przy wykonywaniu robót ziemnych dla przyłącza kanalizacyjnego obowiązują wszystkie wymagania podane w p. 2.1. Roboty ziemne i p, 2.2. rozbiórki i demontaże, niniejszej STWiOR, a przy odtwarzaniu nawierzchni wszystkie wymagania i normy dotyczące robót drogowych. Rurociąg wykonać na podsypce piaskowej, z rur kanalizacyjnych PCV d=160. Połączenia rur w studzienkach kanalizacyjnych. W skład przyłącza kanalizacji sanitarnej wchodzą dwie betonowe studnie rewizyjne d=1000. Wszystkie przejścia przez ściany studzienek wykonać jako szczelne, a  przejścia do budynku wykonać jako szczelne, ocieplone tak, aby nie powodować strat ciepła.

Po wykonaniu próby szczelności i sporządzeniu protokołu odbioru rurociąg zasypać i zasypkę zagęścić warstwami i odtworzyć podbudowę i nawierzchnię.

2.16.3. Przyłącze kanalizacji deszczowej

Przy wykonywaniu robót ziemnych dla przyłącza kanalizacji deszczowej obowiązują wszystkie wymagania podane w p. 2.1. Roboty ziemne niniejszej STWiOR, a przy odtwarzaniu nawierzchni wszystkie wymagania i normy dotyczące robót drogowych. Nawierzchnię asfaltową należy wycinać za pomocą piły do cięcia asfaltu. Rurociągi wykonać na podsypce piaskowej, z rur kanalizacyjnych PCV d=160 i d=200 wyposażone w cztery osadniki deszczowe PCV d=160 i cztery podrynniki. Połączenia rur w pięciu betonowych studzienkach kanalizacyjnych d=1000. Wszystkie przejścia przez ściany studzienek wykonać jako szczelne.

Po wykonaniu próby szczelności i sporządzeniu protokołu odbioru rurociąg zasypać i zasypkę zagęścić warstwami i odtworzyć podbudowę i nawierzchnię.

  - Wyposażenie

    - Fotele kinowe

W skład wyposażenia sali kinowej w pierwszym etapie wchodzą fotele kinowe 192 szt.

Wszystkie parametry wykonania foteli, takie jak wymiary, rama, struktura wewnętrzna, oparcie, siedzisko, podłokietniki, tapicerka oraz system składania zostały szczegółowo opisane w punkcie 5.6. opisu technicznego do projektu architektury. W opisie technicznym podano również rozstaw foteli  i odległości między rzędami, jako wytyczne do montażu foteli. Kolor tapicerki należy ustalić z Inwestorem przed złożeniem zamówienia.

    - Wciągarka

Wzdłuż schodów prowadzących na widownię należy zamontować wciągarkę o udźwigu 190 kg/1 osoba. Prowadnicę wciągarki należy zamontować w miarę możliwości we wnęce wyprofilowanej w ścianie, aby nie zmniejszać światła komunikacji. Przy wciągarce należy zamontować dzwonek, słyszalny w kasie biletowej, tak aby osoba na wózku mogła uzyskać ewentualną pomoc.

    - Gabloty zewnętrzne

Gabloty opisano szczegółowo w opisie do projektu architektury. Wygląd gablot przed zakupem należy uzgodnić z inwestorem