### Załącznik nr 1A do SIWZ

Kino, nagłośnienie

- Ekran elektryczny z powierzchnią do projekcji 3D – 1szt.

- Metalowa obudowa o wysokiej wytrzymałości, grubość blachy stalowej co najmniej 1 mm

- Zasilanie:	230V

- Automatyczne zatrzymanie ekranu przy zwijaniu i rozwijaniu powierzchni

- Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem

- System naciągów bocznych napinających powierzchnię

- Materiał projekcyjny na bazie PCV z powłoką srebrną dla pasywnych technologii 3D przy użyciu światła spolaryzowanego, przepuszczalny akustycznie (perforowany)

- Rozmiar powierzchni:		730x500 cm

- Procesor dźwięku kinowego współpracujący z projektorem – 1szt.

- Zgodny z wymaganiami projekcji kinowej DCI

- 8-kanałowe wejście cyfrowe (4xAES/EBU) do podłączenia serwera kinowego w wersji Dolby Surround 7.1

- Dwa wejścia cyfrowe (1xAES) do podłączenia dodatkowych źródeł

- Sterowanie poprzez dedykowane oprogramowanie sieciowe oraz poprzez komendy ASCII zewnętrznych systemów sterowania

- Dekodowanie , Dolby Surround 7.1, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Surround EX™, Dolby Pro Logic® II,  Dolby Pro Logic

- Wejście i wyjście analogowe 8-kanałowe na złączach DSUB 25

- Cyfrowe optyczne wejście audio Toslink

- Wejście RCA

- Gniazdo RJ-45 do podłączenia sieci LAN i sterowania przez PC

- Gniazda sterujące RS232

- Gniazdo USB do podłączenia PC i konfiguracji

- Wejście mikrofonowe XLR

- Możliwość ustawienia opóźnień na każdym kanale 0-250 ms a w trybie surround 0-150ms

- Możliwość korekcji częstotliwościowej tercjowej w każdym z 8 kanałów

- Przetwarzanie audio: PCM  z częstotliwościami próbkowania 44.1, 48 i 96 kHz z rozdzielczością 16, 20, oraz 24-bitową

- Zestaw głośnikowy kinowy, kanały L, C, R – 3szt.

- Konstrukcja trójdrożna

- Moduł niskotonowy:			co najmniej jeden głośnik niskotonowy 380 mm (15")

- Moduł średniotonowy tubowy:	co najmniej 2 głośniki o średnicy 6.5”, z cewką o średnicy 1.5”

- Moduł wysokotonowy tubowy:	co najmniej jeden driver tytanowy o średnicy 3”, z cewką o średnicy 1.5”

- Moc części niskotonowej:	co najmniej 600W AES

- Impedancja części niskotonowej:	co najwyżej 8Ohm

- Czułość części niskotonowej:	co najmniej 97dB (2.83V, 1m)

- Moc części MHF:	co najmniej 150W AES

- Impedancja części MHF:	co najwyżej 8Ohm

- Czułość części MHF:	co najmniej 103dB (2.83V, 1m)

- Pasmo przenoszenia całego zestawu:	co najmniej od 30Hz do 20kHz

- Pasmo przenoszenia całego zestawu(+/- 3dB):	co najmniej od 40Hz do 19kHz

- Maksymalny poziom SPL całego zestawu:	co najmniej 125dB (1m), 131dB (szczytowo)

- Kąt pokrycia w płaszczyźnie poziomej (-6dB):	co najmniej 90o

- Kąt pokrycia w płaszczyźnie pionowej (-6dB):	co najmniej 50o, 20o (do góry), 30o (w dół)

- Współczynnik kierunkowości (Q):	10

- Częstotliwość podziału:	350Hz

- Wymiary:	nie większe niż 160cm x 76.5cm x 45cm (w x s x g)

- Waga:	co najwyżej 52kg

- Subwoofer – 1szt.

- Konstrukcja wykorzystująca dwa głośniki niskotonowe o średnicy 18”

- Impedancja: 4Ohm

- Moc dla szumu różowego:	co najmniej 1200W

- Czułość:	dla pasma 50Hz – 500Hz, co najmniej 101dB (1W, 1m)

- Czułość:	dla pasma 40Hz – 500Hz, co najmniej 100dB (1W, 1m)

- Maksymalny poziom SPL: co najmniej 131dB, 137dB (szczytowo)

- Kompresja mocy:

  - Dla 120W:	co najwyżej 0.8dB

  - Dla 600W:	co najwyżej 2.6dB

  - Dla 1200W:	co najwyżej 4.3dB

- Dolna częstotliwość graniczna:

  - Bez korekcji (-10dB):	co najwyżej 22Hz

  - Bez korekcji (-3dB):	co najwyżej 35Hz

  - Z korekcją (-10dB):	co najwyżej 20Hz

  - Z korekcją (-3dB):	co najwyżej 22Hz

- Zniekształcenia harmoniczne (2 harmoniczna):	co najwyżej 2%

- Zniekształcenia harmoniczne (3 harmoniczna):	co najwyżej 2%

- Masa:	co najwyżej 98kg

- Zestaw głośnikowy efektowy – 10szt.

- Pasmo przenoszenia:	co najmniej 65Hz – 18kHz (+/- 3dB)

- Pasmo przenoszenia:	co najmniej 50Hz – 20kHz (-10dB)

- Czułość (1W/1m):	co najmniej 94dB (w półprzestrzeni)

- Moc:	co najmniej 150W (ciągły szum różowy)

- Impedancja 8 Ohm

- Maksymalny poziom SPL:	co najmniej 122dB/1m (w szczycie)

- Dyspersja w płaszczyźnie poziomej:	co najmniej 100o (w paśmie 400Hz – 12kHz)

- Dyspersja w płaszczyźnie pionowej:	co najmniej 90o (w paśmie 400Hz – 12kHz)

- Pochylenie osi promieniowania dźwięku:	-20o (przy montażu płasko na ścianie)

- Wzmacniacz mocy 2 x 800W/4Ohm – 4szt.

- Fabryczne ustawienia konfiguracyjne (presety) dla zastosowanych zestawów głośnikowych

- Wyświetlacz LCD ułatwiający konfigurację wzmacniacza

- Wbudowany procesor DSP zawierający zwrotnice, filtry korekcyjne, opóźnienie, limitery

- Możliwość podłączenia komputera i konfiguracji przez port USB

- Gniazdo DB-15 do podłączenia urządzenia monitorującego system nagłośnienia

- Moc:	co najmniej 2 x 1000W dla 2Ohm,   2x800W dla 4Ohm, 2x475W dla 8Ohm

- Pasmo przenoszenia dla 1W: co najmniej od 20Hz do 20kHz (+0dB, -1dB)

- Stosunek sygnał / szum przy 8Ohm i 1 kHz: co najmniej 100dBA

- Wzmocnienie napięciowe dla 1kHz:	co najmniej 32.9dB

- Współczynnik tłumienia: co najmniej 500 (w zakresie od 20Hz – 400Hz)

- Impedancja wejściowa:	co najmniej 20kOhm (symetryczne),  10kOhm (niesymetryczne)

- Waga: co najwyżej 8,7 kg

- Wzmacniacz mocy 2 x 475W/4Ohm – 4szt.

- Fabryczne ustawienia konfiguracyjne (presety) dla zastosowanych zestawów głośnikowych

- Wyświetlacz LCD ułatwiający konfigurację wzmacniacza

- Wbudowany procesor DSP zawierający zwrotnice, filtry korekcyjne, opóźnienie, limitery

- Możliwość podłączenia komputera i konfiguracji przez port USB

- Gniazdo DB-15 do podłączenia urządzenia monitorującego system nagłośnienia

- Moc:	co najmniej 2 x 700W dla 2Ohm,   2x475W dla 4Ohm, 2x275W dla 8Ohm

- Pasmo przenoszenia dla 1W: co najmniej od 20Hz do 20kHz (+0dB, -1dB)

- Stosunek sygnał / szum przy 8Ohm i 1 kHz: co najmniej 100dBA

- Wzmocnienie napięciowe dla 1kHz:	co najmniej 30.5dB

- Współczynnik tłumienia: co najmniej 500 (w zakresie od 20Hz – 400Hz)

- Impedancja wejściowa:	co najmniej 20kOhm (symetryczne),  10kOhm (niesymetryczne)

- Waga: co najwyżej 8,7 kg

- Monitor kontrolno-odsłuchowy – 1szt.

- 8 kanałowy monitor kontrolno-odsłuchowy systemu nagłośnienia kinowego

- Wejścia i wyjścia symetryczne

- Możliwość niezależnej regulacji monitorowanych poziomów dla procesora audio oraz wzmacniaczy

- Możliwość kalibracji wskaźników do poziomów referencyjnych – możliwość precyzyjnego określenia poziomów na widowni

- Złącza wejściowe/wyjściowe DB15 umożliwiające szybkie i wygodne podłączanie

- Możliwość monitorowania systemów bi-amp

- Możliwość obsługi do 4 subwooferów

- Złącze RJ-45 pozwalające na zdalny monitoring poziomów wyjściowych procesora kinowego lub wzmacniaczy poprzez przeglądarkę internetową

- Wózek metalowy dla głośników L, C, R, SUB – 4szt.

- Wózek umożliwiający przemieszczanie na scenie zastosowanych zestawów głośnikowych kinowych

- Konstrukcja metalowa

- Podstawa z kółkami

- Wymiary dopasowane do zestawów głośnikowych

- Wytrzymałość na obciążenie nie mniej niż 100kg

- Szafa rackowa 19”, 24U – 1szt.

- Wysokość wewnętrzna 24U

- Głębokość szafy: co najmniej 80cm

- Zdejmowane ściany boczne

- Otwory wentylacyjne w ścianach bocznych, tylnej, przedniej

- Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych

- Kolor czarny

- Szafa rackowa 19”, 32U – 1szt.

- Wysokość wewnętrzna 32U

- Głębokość szafy: co najmniej 80cm

- Zdejmowane ściany boczne

- Otwory wentylacyjne w ścianach bocznych, tylnej, przedniej

- Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych

- Kolor czarny

- Przyłącze ścienne systemu kinowego  – 3szt.

- Przyłącza wyposażone z w gniazda sygnałowe zgodne ze schematem blokowym systemu AV

- Złącza audio złocone lub srebrzone

- Przyłącze ścienne systemu nagłośnienia  – 2szt.

- Przyłącza wyposażone z w gniazda sygnałowe zgodne ze schematem blokowym systemu AV

- Złącza audio złocone lub srebrzone

- Przyłącze podłogowe – 3szt.

- Puszka podłogowa z ramą montażową

- Kaseta wykonana z stali nierdzewnej

- Pojemność:	co najmniej 8 modułów 45x45

- Obciążalność kasety:	co najmniej 1500N

- Regulacja wysokości:	co najmniej od 105 do 150mm

- Możliwość regulacji montowanych gniazd sygnałowych

- Ilość i rodzaj gniazd zgodna ze schematem blokowym systemu AV

- Złącza audio złocone lub srebrzone

System centralnego sterowania

        - Panel dotykowy przenośny 8” – 1szt.

- Przekątna:	co najmniej 8"

- Rozdzielczość:	co najmniej 2560x1600pikseli

- Procesor:	co najmniej 4 rdzeniowy, 4 x 2.3GHz

- Pamięć RAM:	co najmniej 2GB

- System:	Android

- Karta WiFi

        - Jednostka centralna systemu sterowania – 1szt.

- Procesor ARM

- Praca w sieci Ethernet IP

- Pamięć stała przeznaczona dla aplikacji użytkownika

- Pamięć wewnętrzna RAM 256MB

- Pamięć wewnętrzna microSD:	co najmniej 4GB

- Wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego

- Konfiguracja i diagnostyka przez Web server i Admin Web

- Kompatybilność z oprogramowaniem XPL2

- Pobieranie kodów IR, sterowanie przez IR

- Złącza sterujące:

- 2 x dwukierunkowe szeregowe RS-232/422/485

- 4 x IR / szeregowe wyjście (IR do 1.2MHz)

- 4 x General I/O, każde może zostać skonfigurowane jako Analog input 0-5V, Digital open collector output, maks. 80mA

- 2 x przekaźnik 24V, maks. 0.5A

- Wskaźniki na przednim panelu dla każdego portu sterującego

- Wejście, wyjście liniowe audio

- Zasilanie 24V

- Możliwy montaż rackowy (dodatkowe akcesoria)

- W komplecie router bezprzewodowy

        - Interfejs komunikacyjny – 1szt.

- Konwerter sygnałów RS-232 na RS-485

- Praca w trybie automatycznym half-duplex

- Wskaźnik kierunku transmisji danych

- Przeznaczony do montażu w rozdzielni

        - Moduł przekaźnikowy – 3szt.

  - 8 przekaźników o obciążalności maksymalnej 10A (obciążenie rezystancyjne)

  - 8 wejść dla zewnętrznych przekaźników (np. przyciski ścienne)

  - Sterowanie przez RS-485

  - Przyciski do testowania na panelu przednim

  - Wskaźniki zasilania na poszczególnych kanałach

  - Przeznaczony do montażu w rozdzielni

        - Oprogramowanie sterujące – 1szt.

- Oprogramowanie umożliwiające obsługę systemu centralnego sterowania na tablecie lub telefonie z odpowiednim systemem

- Możliwość pracy w trybie pełnoekranowym

- Bezprzewodowa komunikacja z systemem sterowania

Mechanika sceniczna

        - Kurtyna główna – 1szt.

- Szerokość : co najmniej 9m, wysokość: co najmniej 4.5m

- Drapowanie:	30/10/10 – 100%

- Materiał:	plusz kurtynowy 370g/m2

- Spełnianie warunków bezpieczeństwa pożarowego

- Atest na trudnozapalność: PN-EN ISO  6940:2005 PN-91/P-04824

- Kieszeń do włożenia obciążników

- Obciążenie dolne kieszeniowe:	co najmniej 0.23kg/mb

- Zakos łączący:	co najmniej 30cm

- Pas tapicerski z nabitymi oczkami

- Obciążenie pionowe części zamykającej :	1.7kg/strona

- Histereza dopasowania wysokości kurtyny:	co najwyżej 9cm (bez troków, sznurków i innych wiązań)

        - Silnik trójfazowy o mocy 0.35kW – 1szt

- Klasa ochrony IP53

        - System zawieszenia i przesuwu kurtyny głównej – 1kpl.

- Torowisko prowadzące - SMK075: Al Mg Si, 4 kg/mb

- Ugięcie odcinkowe torowiska - 4mm/mb przy obciążeniu max 174N/m

- Wózki SMOP75/SMP100 czterołożyskowe cichobieżne (powłoka łożysk poliamidowa + zderzaki)

- Lina napędowa 5mm poliamidowa nierozciągliwa w splocie bawełnianym

- Mechanizm napędowy SMNK3 – sterowanie radiowe(310Mhz Q) zasięg co najmniej 100m, klawisze sterowania bezpośredniego, płynna regulacja prędkości,

- Możliwość regulacji wysokości zawieszenia względem sceny

        - Lambrekin ekranowy – 1szt

- Szerokość : co najmniej 9m, wysokość: co najmniej 40cm

- Drapowanie:	30/10/10 – 100%

- Materiał:	plusz kurtynowy 370g/m2

- Spełnianie warunków bezpieczeństwa pożarowego

- Atest na trudnozapalność: PN-EN ISO  6940:2005 PN-91/P-04824

Okulary do systemu 3D

- Współpracujące z zastosowanym systemem 3D, pasywne (bez zasilania), wielokrotnego użytku