Załącznik nr 11 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż nowych fabrycznie urządzeń opisanych w dokumentacji projektowej lub innych urządzeń o podobnych standardowych rozwiązaniach i wymiarach stosowanych przez Wykonawcę, a mieszczących się w granicach tolerancji umożliwiających uzyskanie założenia Zamawiającego, opisanego w dokumentacji przetargowej, w postaci:

| Lp. | Zdjęcie | Nazwa Urządzenia | Ilość | Cena netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Wyciąg i krzesełko Dwa stanowiska do ćwiczeń | 1 |  |
| 2. |  | Biegacz i orbiterek Dwa stanowiska do ćwiczeń | 1 |  |
| 3. |  | Prasa nożna i wioślarz Dwa stanowiska do ćwiczeń | 1 |  |
| 4. |  | Surfer i twister Dwa stanowiska do ćwiczeń | 1 |  |
| 5. |  | Rower i jeździec Dwa stanowiska do ćwiczeń | 1 |  |
| 6. |  | Sztanga i rower Dwa stanowiska do ćwiczeń | 1 |  |
| 7. |  | Drążek pojedynczy i wyciąg Dwa stanowiska do ćwiczeń | 1 |  |
| 8. |  | Kosz na śmieci Kosz jest ocynkowany i malowany specjalnymi farbami proszkowymi (wypalanymi). Pojemność: 35 litrów Wymiary kosza: 410x400x670mm Wymiary kompletne: 480x400x1250mm Wymiary słupka: 50x 50x1250mm słupek do zabetonowania Grubość blachy pojemnika: 1,5 mm Grubość blachy daszka: 2,0 mm Waga kosza: 12,0kg Wysokość: 110cm (wysokość kosza od powierzchni ziemi) | 1 |  |
| 9 |  | Stojak na rowery – pięciostanowiskowy Stojak wykonany ze stali cynkowanej mocowany za pomocą kotew do fundamentów betonowych. | 1 |  |
| 10 |  | Regulamin Regulamin zamocowany na kształtownikach stalowych wbetonowanych do gruntu 500 x 700 x 2000 mm |  |  |
|  | Wartość zestawu urządzeń: |  |  |

Wymagania ogólne:

- Urządzenia do ćwiczeń – siłownie zewnętrzne, to bezobsługowe urządzenia odporne na warunki atmosferyczne.

- kolorystyka zieleń i popiel

- Elementy konstrukcyjne wykonane ze stalowych rur o średnicy min. Ø90mm i grubości 3,6mm, uchwyty i pozostałe elementy wykonane ze stalowych rur Ø40mm, grubości 2mm. Rury muszą być zakończone zaślepkami np: plastikowymi.

- siedziska i oparcia ze stali

- uchwyty i rączki z polichlorku winylu

- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm z betonu B30/B25 połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne.

- Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym do ramy urządzenia. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.

- Urządzenia powinny być wykonane w oparciu o normy, potwierdzone aktualnym świadectwem lub certyfikatem.

- Każde urządzenie musi posiadać tabliczkę z instrukcją użytkowania

- Należy zachować odpowiednie strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia. W strefie bezpieczeństwa nie może znajdować się, żaden element.

- Zaprojektowane urządzenia przeznaczone są dla dorosłych oraz dzieci powyżej 10 roku życia. Dzieci do lat 14 powinny korzystać z wyposażenia siłowni pod opieką opiekunów. Maksymalne obciążenia to 120kg.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.