Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Specyfikacja – Opis pojazdu

AUTOBUSU 19+1 NA BAZIE VW CRAFTER 50,

Właściel: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno

Rok produkcji 2010

przebieg 363 819

I. OPIS POJAZDU BAZOWEGO:

- Pojemność silnika: 2 461 cm3

- Moc: 120 kW (164KM)

- Rodzaj paliwa: olej napędowy

- Silnik wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa w technologii Common-Rail, turbosprężarką i chłodnicą powietrza doładowanego

- Rozstaw osi: 4325 mm

- Oś tylna na kołach bliźniaczych

- Poduszka powietrzna dla kierowcy

- ABS, ESP, ASR, EBV, BAS

- Manualna skrzynia biegów 6 biegowa

- Boczne światła pozycyjne

- Wspomaganie układu kierowniczego

- Immobilizer

- Zamek centralny sterowany pilotem

- Szyby otwierane elektrycznie w drzwiach przednich

- Fotel kierowcy z podłokietnikiem i regulacją oparcia

- Tachograf cyfrowy

- Ogranicznik prędkości

- opony zimowe

II. OPIS ZABUDOWY AUTOBUSU:

- Przeszklenie przedziału pasażerskiego oprócz drzwi tylnych – szyby panoramiczne przyciemniane pojedyncze wklejane do nadwozia,

- Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału pasażerskiego,

- Wyłożenie ścian, sufitu tapicerką miękką,

- Parapety wokół okien z tworzywa ABS -łatwozmywalne

- Wzmocniona podłoga sklejką wodoodporną z zabezpieczeniem antykorozyjnym pokryta wykładziną antypoślizgową, wyłożenie boków ścian do wysokości 20 cm,

- 4 wybijaki szyb samochodowych, zamontowane na ścianach bocznych + oznaczenie wyjść awaryjnych, Zamontowanie 19 - szt. foteli typu ekolider z zintegrowanymi zagłówkami, z regulacją oparcia, fotele z 3 pkt. pasami bezpieczeństwa w I rzędzie i środkowy w ostatnim, reszta foteli z pasami biodrowymi w tapicerce polskiej,

- Fotele wyposażone w podłokietniki od strony przejścia, przystosowanie 11 foteli do łatwego demontażu,

- 1/3 przegrody za siedzeniem kierowcy,

- Wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych,

- Poręcz zabezpieczająca znajdująca się przed fotelem zamontowanym przy drzwiach wejściowych,

- Uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany przy drzwiach wejściowych,

- Zasłonki przeciwsłoneczne w oknach,

- Dodatkowa gaśnica 2 kg.,

- Tapicerowanie fotela kierowcy w tapicerce foteli przedziału pasażerskiego,

- Obniżenie stopnia wejściowego,

- Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu pojazdu symbolem „inwalidzi”,

- 4 Komplety pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn,

- 4 Pasy biodrowe zabezpieczające osobę niepełnosprawną w wózku inwalidzkim,

- Zamontowanie luku dachowego w centralnej części dachu pojazdu, spełniającego rolę wyjścia awaryjnego,

- Dodatkowe oświetlenie - 3 punkty przedziału pasażerskiego, lampki przystosowane do jazdy nocnej Oświetlenie przy stopniu bocznym – wejściowym,

- Ogrzewanie niezależne od pracy silnika typu EBERSPAECHER D4 Airtronic z dwupunktowym rozprowadzeniem,

- Gniazdo 12 V w przestrzeni pasażerskiej,

- Zestaw audio: radioodtwarzacz CD/MP3, 4 głośniki,

- Zamontowanie pomostu aluminiowego o dł. 3000mm,

- Zamontowanie w części pasażerskiej klimatyzacji DI AVI A PANAMA - dystrybutor WEBASTO (parownik umieszczony na dachu pojazdu, moc 10,5 kW) z nawiewem indywidualnym dla każdego rzędu siedzeń (wylot powietrza wraz z lampką), sterowanie Elektroniczne, rozprowadzenie klimatyzacji w półkach.