### SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Budowa bieżni prostej i skoczni do skoku w dal

w Szkole Podstawowej w Myjomicach

- Przedmiot SST

Niniejsza Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  podstawowym dokumentem określającym wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót realizowanych w ramach kontraktu

  - Nazwy i kody: grup robót, klas robót  i kategorii robót:

Kod CPV

    - 45100000-8 – Roboty ziemne

    - 45262300-4 – Betonowanie

    - 45100000-8 – Podbudowa pod nawierzchnię

    - 45212221-1 - Nawierzchnia poliuretanowa z podbudową

- SST składa się z następujących części:

  - Roboty ziemne

2.2  Betonowanie

2.3. Konstrukcje wsporcze urządzeń sportowych

2.4.  Bieżnia i skocznia w dal

2.1. Roboty ziemne -  45110000-4

Punkt 2.1. odnosi się do wykonania prac związanych z usunięciem ziemi urodzajnej, korytowania powierzchni pod podbudowę bieżni.

2.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowo wodnych. Nachylenie bieżni w kierunku płyty boiska wynosi 0,8%.

2.1.2.	Tolerancje wykonywania wykopów

Spadki na bieżni wykonane z dokładnością do 0,8 cm na łacie 4m. Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

2.1.3.	Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów

* Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

* Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem prac montażowych.

* W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji.

2.1.4.	Warunki wykonania podkładów:

*  Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.

* Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.

* Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 10 cm.

* Całkowita grubość podkładu pod bieżnię wynosi:

-  warstwa odsączająca z piasku gr. 5 cm

-  geowłóknina igłowana gr. 240

-  warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

-  warstwa konstrukcyjna z tłucznia fr. 31,5-60 mm, gr. 12 cm

-  warstwa konstrukcyjna z tłuczmnia 10-31,5 mm g,r. 4 cm

-  warstwa wyrównująca z klińca fr. 1-4 mm, gr. 4 cm

Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu bieżni.

- Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora.

- Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz równością sprawdzanym po zakończeniu każdej z warstw. Jeżeli nie można określić wskaźnika zagęszczenia, to należy sprawdzić wg BN-64/8931-02 stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2, do pierwotnego E1, który nie powinien być większy niż 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

2.1.5. Kontrole jakości

Kontrola jakości robót będzie prowadzona dla każdego etapu robót. Dla poszczególnych

warstw konstrukcyjnych nawierzchni sprawdzane będą :

-  grubości,

-  wskaźnika zagęszczenia i nośności dla każdej warstwy

-  równości i spadków: dla poszczególnych warstw podbudowy

2.1.6. Odbiory

Wykonawca będzie informował inspektora o zakończeniu poszczególnych etapów robót

ulegających zakryciu. Dla każdego z nich przeprowadzony będzie odbiór częściowy, a wyniki

zapisywane w dzienniku budowy oraz na protokołach odbiorów częściowych i końcowego.

2.2. Betonowanie  -  45262300-4

Punkt 2.2. odnosi się do wykonania ław fundamentowych pod obrzeża

2.2.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie składników:

•	Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Mieszanie składników

•	Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).

Podawanie i układanie mieszanki betonowej

•	Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie.

•	Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od po
wierzchni, na którą spada

Zagęszczanie betonu

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:

- Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę,

- Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

•	Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund.

Przerwy w betonowaniu

Z uwagi na małą ilość elementów betonowych - przerwy w betonowaniu nie występują.

2.2.2. Kontrola jakości

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcje należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:

–	1 próbka na 100 zarobów,

–	1 próbka na 50 m3 betonu,

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.

Jeżeli wyniki tych badan będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru,

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

2.2.3.	Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Podstawa odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
–     pisemne   stwierdzenie   Inspektora   nadzoru   w   dzienniku   budowy   o   wykonaniu   robót   zgodnie   z dokumentacją projektową i SST,

–    inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

2.3.  Bieżnia i skocznia w dal

Punkt 2.5. odnosi się do wykonania bieżni tartanowej (poliuretanowej) czterotorowej do biegu na 60 m, stanowiącej jednocześnie rozbieg do skoku w dal oraz piaskownicy do zeskoku.

Bieżnia i rozbieg do skoku w dal musi posiadać przepuszczalną, wielowarstwową, bezspoinową nawierzchnię poliuretanową z betonowym obrzeżem 6x20 cm posadowionym na ławie betonowej. Nawierzchnię tworzą dwie oddzielnie układane warstwy wykonane z kawałków gumy i granulatu EPDM,  zespolonych lepiszczem poliuretanowym. Dolna warstwa, której zadaniem jest amortyzacja siły upadku, wykonana jest z różnego kształtu kawałków specjalnie preparowanej gumy o wielkości do 20 mm, które nie przylegają do siebie ściśle tworząc wolne przestrzenie nadające warstwie odpowiednią elastyczność i amortyzację, a także gwarantują przenikanie granulatu EPDM z górnej warstwy pomiędzy kawałki gumy warstwy amortyzującej, łącząc je trwale ze sobą, co zapewnia znaczną trwałość i odporność nawierzchni.. Górna sztywniejsza warstwa grubości stałej 10 do 15 mm ma większą odporność na ścieranie oraz wytrzymałość mechaniczną. Wykonana jest z kolorowego EPDM o frakcji 3-3,5 mm.

W rozbiegu skoczni zamontować deskę dębową 30 x 100, gr. 10 cm.

Nieckę piaskownicy wypełnić piaskiem, bez zanieczyszczeń.

Dostarczony sprzęt sportowy powinien posiadać Certyfikat bezpieczeństwa B.