  - Mechnice (I)

- Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem I1KD-L, I2KD-L i I3KD-L  ustala się przeznaczenie: droga klasy lokalnej.

- Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania:

- szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;

- obustronne chodniki;

- zieleń przyuliczna.

      - Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: I4KD-D, I5KD-D, I6KD-D, I7KD-D i I8KD-D,  ustala się przeznaczenie: droga klasy dojazdowej.

      - Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.

      - Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem I9KD-D, ustala się przeznaczenie: droga klasy dojazdowej.

      - Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania:

- szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;

- jezdnia zakończona placem do zawracania o wymiarach 20 na 20 metrów.

      - Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: I10KD-D, I11KD-D 
i  I12KD-D,  ustala się przeznaczenie: droga klasy dojazdowej.

      - Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.

      - Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami I13KDW i I14KDW, ustala się przeznaczenie: droga wewnętrzna.

      - Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.

      - Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: I15MN, I16MN, I17MN 
i I18MN, ustala się przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

      - Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dla strefy AS, zawarte 
w § 23 uchwały.

      - Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem I19MN, ustala się przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

      - Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dla zachowanych obiektów zabytkowego zespołu folwarcznego, wpisanych do wykazu zabytków architektury i budownictwa, obwiązują ustalenia w zakresie ochrony konserwatorskiej, określone w § 13  niniejszej uchwały.

      - Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dla strefy AS, zawarte w § 23 niniejszej uchwały.

      - Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: I20MN, I21MN, I22MN 
i I23MN, ustala się przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

      - Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dla strefy AS, zawarte w § 23 uchwały.

      - Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem I24UK, ustala się przeznaczenie:

- podstawowe - usługi kultury;

- uzupełniające - usługi handlu.

      - Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- budynki i budowle związane z przeznaczeniem terenu;

- powierzchnia użytkowa pomieszczeń o przeznaczeniu uzupełniającym nie może przekroczyć 5% powierzchni użytkowej wszystkich pomieszczeń;

- obszar zabudowany nie może przekraczać 50% powierzchni terenu 
 nieruchomości gruntowej;

- zieleń urządzona  na obszarze nie mniejszym niż 20% powierzchni nieruchomości gruntowej;

- obiekty małej architektury.

      - Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy, o której mowa w ust.2 pkt 1:

- liczba kondygnacji, liczona łącznie z poddaszem użytkowym, nie większa niż 2;

- wysokość zabudowy, liczona od najniżej położonego narożnika budynku do najwyżej położonego elementu konstrukcyjnego budynku, nie wyższa niż 12 metrów;

- wymóg przystosowania zabudowy oraz jej otoczenia pod względem technicznym 
i funkcjonalnym dla osób niepełnosprawnych.

      - Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem I25UO, ustala się przeznaczenie:

- podstawowe - usługi oświaty – szkolnictwa;

- uzupełniające: usługi handlu.

      - Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- budynki i budowle związane z przeznaczeniem podstawowym  i uzupełniającym;

- powierzchnia użytkowa pomieszczeń o przeznaczeniu uzupełniającym nie może przekroczyć 5% powierzchni użytkowej wszystkich pomieszczeń budynków o przeznaczeniu podstawowym;

- obszar zabudowany nie może przekraczać 15% powierzchni terenu nieruchomości gruntowej;

- urządzenia sportowo-rekreacyjne na obszarze nie mniejszym niż 15% powierzchni nieruchomości gruntowej;

- zieleń urządzona  na obszarze nie mniejszym niż 20% powierzchni terenu 
o przeznaczeniu podstawowym;

- obiekty małej architektury.

      - Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy, o której mowa w ust.2 pkt 1:

- wysokość zabudowy, liczona od najniżej położonego narożnika budynku do najwyżej położonego elementu konstrukcyjnego budynku, nie wyższa niż 15 metrów;

- wymóg przystosowania zabudowy oraz jej otoczenia pod względem technicznym 
i funkcjonalnym dla osób niepełnosprawnych.

      - Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem I26US, ustala się przeznaczenie podstawowe: usługi sportu.

      - Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- zakaz zabudowy;

- urządzenia sportowo-rekreacyjne;

- zieleń urządzona według lokalnych uwarunkowań i potrzeb;

- obiekty małej architektury.

      - Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem I27WZ, ustala się przeznaczenie: ujęcie wody.

      - Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się przebudowę i modernizację istniejących obiektów i urządzeń.

      - Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania :

- budynki i budowle oraz urządzenia związane z przeznaczeniem terenu;

- zieleń urządzona w zależności od lokalnych uwarunkowań i potrzeb.

      - Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie ustaleń dotyczących ukształtowania zabudowy, o której mowa w ust.2, pkt 1, obowiązuje wysokość zabudowy, liczona od najniżej położonego narożnika budynku do najwyżej położonego elementu konstrukcyjnego budynku,  nie większa niż 6 metrów.

      - Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: I28RM, I29RM, I30RM, I31RM, I32RM, I33RM, I34RM, I35RM, I36RM, I37RM, I38RM, I39RM, I40RM i I41RM, ustala się przeznaczenie: zabudowa zagrodowa.

      - Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dla strefy DS, zawarte 
w § 26 uchwały.

      - Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: I42RU i I43RU, ustala się przeznaczenie: obiekty i urządzenia obsługi rolnictwa.

- podstawowe - punkt obsług rolniczych;

- uzupełniające – zabudowa zagrodowa.

      - Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- budynki i budowle oraz urządzenia infrastruktury technicznej związane 
z przeznaczeniem terenu;

- przeznaczenie uzupełniające, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, nie może stanowić więcej niż 40% powierzchni całego terenu;

- obszar zabudowany nie może przekraczać 40% powierzchni terenu nieruchomości gruntowej;

- zieleń urządzona  na obszarze nie mniejszym niż 20% powierzchni nieruchomości gruntowej.

      - Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się:

- hodowlę i produkcję zwierzęcą;

- możliwość wzniesienia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej wyłącznie po spełnieniu łącznym wymogów:

    - prowadzenia produkcyjnej działalności rolniczej na nieruchomości rolnej;

    - łączny obszar powierzchni nieruchomości rolnej, o której mowa w ust.3 lit. a, 
w granicach obrębu z ewidencji gruntów i budynków oraz obrębów bezpośrednio do niego przylegających, nie może być mniejszy niż przeciętnego gospodarstwa rolnego na terenie Powiatu Kępno;

    - powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego nie może być większa niż 10% powierzchni użytkowej budynków i budowli o przeznaczeniu podstawowym;

- obiekty małej architektury.

      - Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy, o której mowa w ust.2 pkt 1:

- liczba kondygnacji, liczona łącznie z poddaszem użytkowym, nie większa niż 2;

- wysokość budynków mieszkalnych, liczona od najniżej położonego narożnika budynku do najwyżej położonego elementu konstrukcyjnego budynku, nie wyższa niż 8 metrów;

- wysokość budynków niemieszkalnych, liczona od najniżej położonego narożnika budynku do najwyżej położonego elementu konstrukcyjnego budynku, nie wyższa niż 10 metrów;

- wysokość budowli, liczona od najniżej położonego narożnika budowli do najwyżej położonego elementu konstrukcyjnego budowli, nie wyższa niż 16 metrów;

- dachy budynków mieszkalnych dwuspadowe lub wielospoadowe o kacie nachylania połaci dachu od 30˚ do 50˚;

- dachy budynków niemieszkalnych dwuspadowe lub wielospoadowe o kacie nachylania połaci dachu od 25˚ do 60˚.

      - Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem I44RU, ustala się przeznaczenie: obiekty i urządzenia obsługi rolnictwa.

- podstawowe - punkt obsług rolniczych;

- uzupełniające – zabudowa zagrodowa.

      - Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dla zachowanych obiektów zabytkowego zespołu folwarcznego, wpisanych wykazu zabytków architektury i budownictwa, obwiązują ustalenia w zakresie ochrony konserwatorskiej, określone w  § 13  niniejszej uchwały.

      - Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- budynki i budowle oraz urządzenia infrastruktury technicznej związane z przeznaczeniem terenu;

- przeznaczenie uzupełniające, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, nie może stanowić więcej niż 40% powierzchni całego terenu;

- obszar zabudowany nie może przekraczać 40% powierzchni terenu nieruchomości gruntowej;

- zieleń urządzona  na obszarze nie mniejszym niż 20% powierzchni nieruchomości gruntowej.

      - Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się:

- hodowlę i produkcję zwierzęcą;

- możliwość wzniesienia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej wyłącznie po spełnieniu łącznym wymogów:

    - prowadzenia produkcyjnej działalności rolniczej na nieruchomości rolnej;

    - łączny obszar powierzchni nieruchomości rolnej, o której mowa w ust.3 lit. a, 
w granicach obrębu z ewidencji gruntów i budynków oraz obrębów bezpośrednio do niego przylegających, nie może być mniejszy niż przeciętnego gospodarstwa rolnego na terenie Powiatu Kępno;

    - powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego nie może być większa niż 10% powierzchni użytkowej budynków i budowli o przeznaczeniu podstawowym;

- obiekty małej architektury.

      - Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy, o której mowa w ust.2 pkt 1:

- liczba kondygnacji, liczona łącznie z poddaszem użytkowym, nie większa niż 2;

- wysokość budynków mieszkalnych, liczona od najniżej położonego narożnika budynku do najwyżej położonego elementu konstrukcyjnego budynku, nie wyższa niż 8 metrów;

- wysokość budynków niemieszkalnych, liczona od najniżej położonego narożnika budynku do najwyżej położonego elementu konstrukcyjnego budynku, nie wyższa niż 10 metrów;

- wysokość budowli, liczona od najniżej położonego narożnika budowli do najwyżej położonego elementu konstrukcyjnego budowli, nie wyższa niż 16 metrów;

- dachy budynków mieszkalnych dwuspadowe lub wielospoadowe o kacie nachylania połaci dachu od 30˚ do 50˚;

- dachy budynków niemieszkalnych dwuspadowe lub wielospoadowe o kacie nachylania połaci dachu od 25˚ do 60˚.

      - Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: I45R, I46R, I47R, I48R, I49R, I50R, I51R, I52R, I53R, I54R i I55R, ustala się przeznaczenie: użytki rolne.

      - Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dla strefy FS, zawarte 
w § 28 uchwały.

      - Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: I56ZL, I57ZL, I58ZL, I59ZL, I60ZL, I61ZL, I62ZL, I63ZL, I64ZL, I65ZL, I66ZL, I67ZL, I68ZL, I69ZL i I70ZL, ustala się przeznaczenie: las.

      - Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dla strefy GS, zawarte
w § 29 uchwały.

      - Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: I71WSs,  I72WSs i I73WSs, ustala się przeznaczenie: wody powierzchniowe stojące – zbiornik wodny.

      - Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- zakaz zabudowy;

- urządzenia wodne.