ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.Kopia uprawnień i zaświadczenie z Izb Inżynierskich

2.Opis techniczny.............................................................str.1-7

3.Informacja BIOZ.............................................................str.1-3/8-10

4.Współrzędne i rzędne obiektów na sieci........................str.1-8/11-18

5.Warunki techniczne Wodociągów Kępińskich Sp.z o.o. zał.1./1-4/19-22

6.Opinia ZUD NR 78/05.....................................................zał.2./1-4/23-26

7.Rysunki

7.1.Plan sytuacyjny 1:500.................................................Rys.1./23

7.2.Profile sieci kanalizacji deszczowej i przykanalników Rys.2-4/24-26

1:100/100

7.3.Profil kanału sanitarnego i przyłączy wody.................Rys.5./27

1:100/100

7.4.Profile sieci kanalizacji deszczowej............................Rys.6-14/28-36

- 1 -

# PROJEKT BUDOWLANY

Sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej związany z przebudową infrastruktury RYNKU w Kępnie.

1.Inwestor i użytkownik.

Inwestorem przebudowy RYNKU jest Urząd Miasta i Gminy w Kępnie.

Użytkownikiem i właścicielem sieci sanitarnych są Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. w Kępnie.

2.Przedmiot , zakres oraz uzasadnienie potrzeby inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest potrzeba uporządkowania infrastruktury technicznej z zakresu sieci sanitarnych RYNKU w Kępnie związana z kompleksową przebudową nawierzchni oraz planowanymi obiektami małej gastronomii.

Planuje się :

- rozdział kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej z podłączeniem odprowadzeń z pionów spustowych z powierzchni dachów

- wykonanie odcinka sieci sanitarnej dla podłączenia obiektów małej gastronomii

- wykonanie przyłączy wodociągowych z studzienkami pomiarowymi dla obiektów j.w.

- dozbrojenie sieci wodociągowej w zasuwy odcinające

3.Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem

- Aktualny plan sytuacyjno-wysokościowy

- Projekt drogowy

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska

- Katalogi firmowe

- Wizja lokalna w terenie

4.Opis stanu istniejącego.

Na terenie RYNKU w Kępnie istnieje infrastruktura techniczna w postaci sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz sieci wodociągowej.

Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo na wschodnia stronę rynku gdzie poprzez kilka wpustów deszczowych skierowane są do kanału ogólnospławnego. Wody deszczowe z powierzchni dachów odprowadzane są rurami spustowymi , częściowo bezpośrednio na chodniki, częściowo poprzez odwodniania liniowe na powierzchnię ulicy.

- 2 -

Istniejąca sieć wodociągowa na RYNKU nie posiada dostatecznej ilości zasuw odcinających co uniemożliwia wyłączanie fragmentów sieci w przypadku wymiany przyłączy oraz uzbrojenia (hydrantów).

5.Warunki hydrogeologiczne.

Na podstawie badań geologicznych stwierdzono na terenie RYNKU pod warstwą nasypów o charakterze zanieczyszczonych piasków i piasków gliniastych z fragmentami gruzu ceglanego, żużlem i częściami organicznymi (nasyp typowy dla obszarów miejskich) o zróżnicowanej miąższościach od 1,7 do 1,7m stwierdzono występowanie średnio zagęszczonych piasków średnich o stopniu zagęszczenia wynoszącym od ID=0,48 do 0,60.

Do poziomu badań tj. 2,5m nie stwierdzono występowania zwierciadła wody podziemnej.

Zgodnie z PN-B-02479 po przeprowadzeniu badań warunki gruntowe w rejonie projektowanej przebudowy określa się jako proste.

6.Ogólna koncepcja rozwiązania.

6.1.Ścieki deszczowe.

Ścieki deszczowe poprzez projektowane odprowadzenia od rynien (z powierzchni dachów ), projektowane wpusty deszczowe ( z powierzchni RYNKU) odprowadzone zostaną tymczasowo do kanału ogólnospławnego w ul. Warszawskiej (studzienka Si o rzędnych 168,62/167,12). W kolejnym etapie rozdziału sieci w ul. Warszawskiej wody opadowe skierowane zostaną do rzeki Niesób. Ilość wód opadowych które będą prowadzone przez kanał ustalona została na podstawie posiadanych materiałów inwentaryzacyjnych oraz uproszczonych obliczeń hydraulicznych. Przyjmuje się, że ilość wód opadowych z powierzchni RYNKU nie zwiększy się w stosunku do stanu przed przebudową. Ze względu na zmianę rodzaju nawierzchni na kostkę brukową możliwe jest zmniejszenie ilości wód odprowadzanych do kanalizacji.

6.2.Ścieki sanitarne.

Ze względu na projektowane powstanie na południowej stronie RYNKU czterech lokali małej gastronomii projektuje się odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od istniejącej studzienki Si o rzędnych 171,35/169,75. Studzienki na projektowanym kanale lokalizuje się w planowanych miejscach usytuowania lokali.

- 3 -

6.3.Przyłącza wodne.

Ze względu jak w p.6.2. projektuje się wykonanie czterech przyłączy wodociągowych umożliwiających pobór wody z sieci wodociągowej do lokali.

Do pomiaru zużycia wody projektuje się montaż czterech studzienek wodomierzowych.

- 3 -

7.Stan prawny terenu.

Teren RYNKU jest obszarem administrowanym przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie.

Właścicielem sieci sanitarnych jest Spółka z o.o. Wodociągi Kępińskie.

8.Opis projektowanego rozwiązania.

8.1.Kanalizacja deszczowa.

8.1.1.Kanał deszczowy.

Ze względu na sytuacje wysokościową główne kanały deszczowe projektowane są od południowo-zachodniego narożnika RYNKU w kierunku północno-wschodnim. Prowadzenie kanału wzdłuż istniejącej zabudowy. Spadki kanału ze względu na korzystne ukształtowanie terenu ok.0,5-2,2%. Głębokość posadowienia ok.2,0m.

Kanał projektuje się z rur kamionkowych, kielichowych, łączonych na uszczelki gumowe.

8.1.2.Kanały boczne.

Projektuje się podłączenie rur spustowych z budynków. W zależności od ilości ujętych rur spustowych projektuje się rurociągi DN 160 i 200 z rur PCV.

Podejścia na budynkach zakończyć kształtką rewizyjną.

Spadki oznaczono na profilach podłączeń.

W momencie wykonania należy dopilnować aby istniejące odprowadzenia do kanału ogólnospławnego uległy likwidacji.

8.1.3.Wpusty deszczowe i przykanalniki.

Miejsce lokalizacji, ilość, rzędne oraz oznaczenia wpustów deszczowych zostały ustalone zgodnie z projektem drogowym.

Przykanalniki do wpustów o średnicy DN 200 włączone zostaną do najbliższych studzienek lub bezpośrednio w kanał za pomocą trójników. W przypadku włączenia pod ostrym kontem zastosować należy łuki. Głębokość przykanalników waha się od 0,9 do 2,0m.

Zestawienie wpustów w załączeniu.

9.Ilość zrzucanych ścieków.

Odpływ ścieków deszczowych obliczono ze wzoru :

Q=Ar x I [dm3/s]

Gdzie :

- Ar – powierzchnie zredukowane [ha]

- I – natężenie deszczu miarodajnego [dm3/ha x s]

- 4 -

Powierzchnie zredukowane ustalono na podstawie wzoru :

Ar = x A [ha]

Gdzie

- współczynnik spływu

- A – powierzchnia spływu

Natężenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru :

2/3

I = A/t

Gdzie :

- A – współczynnik zależny od średniej rocznej wysokości opadów i założonego prawdopodobieństwa występowania deszczu

A = 470 dla p100% i średniej rocznej sumy opadów H=800mm

- t – czas trwania deszczu : t = 1,2 x tp + tk

- tp – czas przepływu przez kanał, tp = 10 min przy p=100%

Do obliczeń przyjęto deszcz o czasie trwania t=15min i prawdopodobienstwie wystepowania c = 1 jeden raz w roku

I = 470/15 = 77,3 dm3/ha x s

Ilość ścieków deszczowych u wylotu kanału wyniesie : 118 dm3/s.

10.Wykonawstwo.

10.1.Kanalizacja deszczowa.

10.1.1.Kanały deszczowe.

Główne kanały deszczowe projektuje się z rur kamionkowych firmy „Keramo”, kielichowych system C z uszczelką z PU.

Wykop pod rury powinien mieć minimalną szerokość zgodnie z DIN 4124.

Rury należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu, tek aby zewnętrzna część kielicha zagłębiona była w podłożu.

W obrębie rury, do 30 cm ponad lico, wykonanej obsypki piaskowej nie powinny znajdować się kamienie i bryły oraz inne twarde przedmioty.

Do wysokości 30 cm ponad lico rur należy zagęszczać ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej stronach zwracając aby nie dotykać rury.

Pozostałą część wykopu (ponad 100cm nad licem rury) można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich urządzeń mechanicznych zasypując warstwowo co 15cm gruntem rodzimym.

Po wykonaniu próby szczelności resztę wykopu zasypać piaskiem średnim zagęszczając do 0,95 wg Standardu Proctor. Zabezpieczenie wykopów szalunkami przestawnymi.

Roboty wykonywać wg PN-B-10736 – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Przykanalniki do wpustów z rur PCV grubościennych 200x5,9mm. Sposób układania jak kanału deszczowego.

10.1.2.Osadniki do deszczowych sieci kanalizacyjnych oraz wpusty deszczowe.

Planuje się zastosowanie betonowych studzienek ulicznych wg DIN 4052.

Łączna głębokość studzienki z osadnikiem ok. 1,735m

- 5 -

Planuje się zastosowanie studzienek firmy „BS” Spółka z o.o. (www.bsstarogard.com.pl)

Typ osadników BS DN 450 (średnica wewnętrzna)

Planuje się zastosowanie :

- części dolnej (1)  (280mm)

- kręgu studziennego  (295mm)

- kręgu studziennego z odgałęzieniem DN150  (350mm)

- kręgu studziennego  (570 mm)

- płyty wspornikowej  (80mm)

- wpust deszczowy jw. (160mm)

# Projektuje się montaż wpustów deszczowych 500x500, żeliwnych zgodnie z PN EN 124:2000 . Wpusty przeznaczone są dla jezdni i dróg dla ruchu wszystkich pojazdów.

Oznaczenie wpustu kl.D400, DIN 1229 forma płaska z zawiasem.

10.1.3.Obiekty – studzienki deszczowe.

Projektuje się studnie z gotowych elementów prefabrykowanych o średnicy 1,0m wykonanych z betonu B45.

Szyby złazowe z kręgów betonowych 1,0m łączonych na uszczelki zakończone płytą żelbetową i włazem żeliwnym typu ciężkiego zamykanym.

Do regulacji wysokości należy zastosować pierścienie dystansowe osadzone na zaprawie cementowej.

Studzienki przyjęto zgodnie z normą DIN 4034 cz.I.

10.2.Kanalizacja sanitarna.

Projektowany kanał sanitarny wykonać z rur kamionkowych , kielichowych obustronnie glazurowanych DN 150 system F firmy „Keramo”.

Technologia wykonania rurociągu oraz studzienek rewizyjnych analogicznie jak kanału deszczowego.

10.3.Przyłącza wodne.

Przyłącza wykonać przez osadzenie nawiertki Havle DN80/32 na rurociągu żeliwnym DN80. Przyłącze wykonać z rur PE 32.

Na zakończeniu przyłącza zamontować studzienkę wodomierzową w wersji prefabrykowanej ocieplonej wyposażoną w zestaw wodomierzowy z wodomierzem DN15 oraz zaworem antyskażeniowm.

Odbiór przyłącza, próba szczelności i dezynfekcja.

Przed oddaniem przyłączy do użytku należy przeprowadzić badania wg PN-81/B-10725 ,,Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania przy odbiorze’’ – próbę szczelności wykonać należy na ciśnienie 1,0 MPa. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności ww. rurociągu należy dobrze przepłukać i poddać dezynfekcji za pomocą np. roztworu wodnego wapna chlorowanego. Ilość czynnego chloru w wodzie winna wynosić ok. 50 g/m3. Czas kontaktu – 24 godziny.

Przed wpuszczeniem wody po chlorowaniu należy przeprowadzić dechlorację pozostałego chloru czynnego przez dodanie tiosiarczanu sodowego.

Przyjmuje się 3,5 g technicznego tiosiarczanu sodowego na 1 g wolnego chloru. Dechlorację należy przeprowadzić w specjalnie przygotowanym urządzeniu, przenośnym (skrzynka przelewowa). Ilość chloru w odprowadzanej wodzie nie może przekraczać 1 mg/m3 wody. Rurociąg może być oddany do eksploatacji po uzyskaniu

- 6 -

pozytywnych wyników analizy bakteriologicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oznakowanie rurociągu.

Po zasypaniu wodociągu należy wykonać oznakowanie rurociągu tabliczkami informacyjnymi zgodnie z normą PN-86/B-9700.

Oznakowanie trasy  wodociągu.

Na głębokości ok. 40 cm nad budowanym wodociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną koloru niebieskiego z zalaminowaną folią aluminiową, prod. ,,Sparks Poland”” 03-288 Warszawa, ul. Kowalskiego 1/11, tel../fax 022-6744487.

11.Skrzyżowania i kolizje z istniejącym uzbrojeniem.

Wszystkie krzyżujące się z wykopem przewody podziemne należy podwiesić. Linie energetyczne w miejscach skrzyżowań na czas budowy wyłączyć spod napięcia. Kable energetyczne , telefoniczne, telewizji kablowej zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12.Zestawienie elementów projektowanej inwestycji.

| Lp | Nazwa kanału,obiektu | Długość (m) lub Ilość (szt) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kanał deszczowy DN500 DN400 DN300 Przykanalniki do wpustów DN200 Odprowadzenia od rynien DN160 DN200 Studzienki rewizyjne SD DN1000 Wpusty uliczne W DN500 | 14,7 m 415,3 m 411,1 m 194,9 m 533,4 m 215,3 m 24 szt 26 szt |
| 2. | Kanał sanitarny DN150 Studzienki sanitarne S DN1000 | 101,5 m 4 szt |
| 3. | Przyłącza wodne DN 32 , L=4m Studzienki wodomierzowe DN1000 Z zestawem wodomierzowym DN15 | 4 szt 4 szt |

13.Uwagi ogólne.

1.Należy odłączyć wszystkie istniejące połączenia deszczowe do kanału ogólnospławnego (który po wykonaniu kanalizacji deszczowej będzie pełnił funkcję kanału sanitarnego).

2.Rzędne włazów i wpustów deszczowych dostosować do projektowanych rzędnych terenu powierzchni RYNKU.

- 7 -

3.Studzienki oraz wpusty deszczowe przyjąć w oparciu o katalog firmy BS Spółka z o.o. ze Stargardu. Inni producenci tych elementów to firma Inwest-EKO Ostrów Wlkp,

W katalogach tych firm elementy prefabrykatów różnią się nieznacznie.

4.Wykonane roboty zinwentaryzować geodezyjnie.

14.Warunki BHP i uwagi końcowe.

Podstawowe przepisy bhp:

  - Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.05.72 Dz. U. Nr 13/72 poz. 93 ,,W sprawie bhp przy wykonywaniu robót bud. – montażowych i robót rozbiórkowych’’

  - PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla przewodów wod. – kan. – Warunki techniczne wykonania”

  - PN-68/B-06060 ,,Roboty ziemne budowlane”

W trakcie robót prowadzić zgodnie z:

  - ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych’’

  - wytycznymi producentów rur oraz aktualnie obowiązującymi przepisami p.poż. i bhp

  - Przewody zewnętrzne. Wodociągi wymagania i badania” PN-B-10728

Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci winni być przeszkoleni w zakresie bhp przy robotach ziemnych.

Opracował :