Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Wydział Inwestycji, Planowania przestrzennego,

##### Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości

ul.Kościuszki 5, 63-600 Kępno tel. /0-62/ 78 28 805,

78 28 882, 78 28 807

Kępno, dnia 15 maja 2007 roku.

Wg. rozdzielnika.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Mianowicach.

W odpowiedzi na zapytania z dnia 11 oraz 15 maja 2007 roku, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Gmina Kępno wyjaśnia oraz modyfikuje treści postanowień SIWZ:

Pytania:

- PYTANIE: Czy przedstawione w tabeli w punkcie 5 SIWZ kwoty są kwotami netto czy brutto?

- W punkcie 8 rozdział II SIWZ, Zamawiający zawarł zapis dotyczący „ofert równoważnych". Ustawa Prawo zamówień publicznych definiuje jedynie „oferty częściowe" oraz „wariantowe".

PYTANIE: Jak należy rozumieć sformułowanie „Oferty równoważne" i jaka jest podstawa prawna regulująca ten rodzaj ofert'?

3.	W punkcie 9 rozdział II SIWZ, Zamawiający określił, że „przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w myśl
art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.". Wykonawca wnosi, zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 3 Ustawy o określenie okoliczności, po których zaistnieniu będą udzielane zamówienia uzupełniające.

- Czy zgodnie z punktem 7, rozdział IV SIWZ, Zamawiający żąda, aby ponumerowane i parafowane były wszystkie strony oferty czy jedynie te zapisane?

- Wykonawca wnosi, aby Zamawiający zmodyfikował zapis punktu 10 oraz 11, rozdział IV SIWZ na zgodny z art. 38 ust. 2 oraz ust 4 Ustawy. Wykonawca wnosi o ustalenie treści punktu 10 - „Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.", oraz punktu 11 - „Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.".

- Wykonawca wnosi o modyfikację niejasnego zapisu punktu 6 załącznika nr 1 do SIWZ, mianowicie „(...] a w przypadku utrzymania się przy przetargu [...]" na zapis operujący terminami Ustawy, czyli „ [...] a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej [...]"

- We wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), w par. 14, ust. 1, Zamawiający zawarł zapis stanowiący o organizowaniu odbioru końcowego w terminie 14 dni.

PYTANIE: Jaki maksymalny termin określony w dniach będzie stanowił odbiór końcowy robót i jakim karom umownym będzie podlegał Zamawiający w przypadku nie przystąpienia do odbioru lub przekroczenia terminu na odbiór robót?

- Zamawiający ustanowił w par. 17 ust. 2 pkt e) wzoru umowy, iż Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od

Umowy gdy "Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 2 miesiące.".

Wykonawca pragnie poinformować Zamawiającego, że powołany zapis w odniesieniu do ustalonych w SIWZ (punkt 5

rozdział II) warunków finansowania stawia Zamawiającego w bardzo niekorzystnej sytuacji.

Ustalenie tak niskich kwot przeznaczonych na Finansowanie zadania w latach 2007-2008 i obarczenie wykonawcy

sankcją odstąpienia od umowy przy przerwie w realizacji robót powyżej 2 miesięcy zmusi doświadczonych

wykonawców, którzy dzięki swoim kwalifikacjom zrealizowaliby założony na dane lata zakres prac w znacznie krótszym

terminie do rozłożenia prac na dłuższy okres. Taka decyzja wytworzy konieczność poniesienia przez wykonawcę

niepotrzebnych kosztów, a tym samym podniesienia ceny oferty.

Należy również mieć na uwadze, że okres zimowy może zmusić wykonawcę do przerwania prac ze względów od niego

niezależnych. Należy stwierdzić, że jest to wielce prawdopodobne.

Zgodnie z powyższym, wykonawca wnosi aby Zamawiający zrezygnował z kary odstąpienia od umowy przy przerwie w

realizacji prac albo zmodyfikował zapis umowy dając możliwość doświadczonym wykonawcom na przerwę w realizacji

prac w przypadku wykonania założonego harmonogramem zakresu prac na dany rok. Faktem jest także, iż wykonawca

zgodnie z podpisaną umową zobligowany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w określonym terminie.

9.	Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie?

- Czy Zamawiający posiada pozwolenie zintegrowane?

- Prosimy o zamieszczenie projektu budowlanego na stronie internetowej dotyczącego całości robót obejmujących przedmiot zamówienia.

- Prosimy o podanie parametrów technicznych przepompowni wód deszczowych (ilość pomp, ich wydajność i wysokość podnoszenia).

- Prosimy o podanie parametrów technicznych wagi (nośność, wymiary pomostu).

- Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie zasilania elektrycznego przepompowni i wagi? Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej projektu w zakresie robót elektrycznych, STWIOR oraz przesłanie uzupełnienia przedmiaru robót w zakresie robót elektrycznych.

- Czy wykonawca może zastosować zamiast wskazanej w STWIOR na wykonanie uszczelnienia folii PVC folię PEHD o tych samych parametrach?

- Zgodnie z zapisami w STWIOR - Uszczelnienie na przykrycie czaszy składowiska należy zastosować folię PVC gr. 1,5 mm, a na uszczelnienie dna składowiska należy zastosować folię PVC gr. 2 mm.

Jaką folię należy zastosować na uszczelnienie skarp składowiska? Prosimy o podanie czy folia na uszczelnienie czaszy, dna oraz skarp składowiska ma być gładka czy strukturowana?

17.	W pozycji nr 18 przedmiaru robót - KNNR 1 0526-01 występuje rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką
na terenie płaskim. W nakładach materiałowych w/w pozycji brak nakładów na zakup humusu.

Czy Wykonawca ma ująć w w/w pozycji koszty zakupu i dowozu humusu, czy też Zamawiający dysponuje w/w materiałem i przekaże go nieodpłatnie wykonawcy?

18.	W pozycji 56 przedmiaru robót - pompownie prefabrykowane betonowe, zastosowano podstawę wyceny KNNR 11
0405-07 w nakładach brak elementów na armaturę i pompy w przepompowni.

Czy należy przez analogię zmienić nakłady w w/w pozycji?

19.	Czego dotyczą pozycje nr 70 i 63 przedmiaru robót? W przedmiarze robót, w części dotyczącej wykonania kwatery
składowania brak pozycji na wykonanie warstw filtracyjnych z piasku.

Czy pozycje nr 70 i 63 przedmiaru robót dotyczą wykonania warstw filtracyjno-och rannych?

Jeśli tak, to czy należy ująć koszty zakupu i dowozu piasku w w/w pozycjach; jeśli nie to prosimy o wskazanie pozycji,

które dotyczą wykonania warstw filtracyjno-ochronnych?

20.	W trakcie przeprowadzonej w 2006 r. wizji lokalnej na składowisku stwierdzono znaczne ilości zalegających na
terenie składowiska materiałów niebezpiecznych. Podczas tegorocznej wizji lokalnej w miejscach zalegania odpadów
niebezpiecznych występują odpady komunalne.

Czy Zamawiający gwarantuje, że na terenie składowiska nie znajdują się materiały niebezpieczne typu: eternit, płyty azbestowe i odpady poubojowe?

21.	W załączonym do projektu budowlanego bilansie mas ziemnych wyszczególniono etapy I, II i III rekultywacji
składowiska. Prosimy o wyjaśnienie, jaki zakres robót dotyczy etapu I, II i III rekultywacji składowiska?

Czy wszystkie trzy etapy rekultywacji składowiska wyszczególnione w bilansie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia?

22.	Projekt budowlany na podstawie którego Zamawiający ogłasza przetarg został opracowany i uzgodniony w grudniu
2003 r. Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy załączony do projektu budowlanego bilans mas ziemnych jest wciąż
aktualny po trzech latach eksploatacji składowiska?

Czy Zamawiający zapewnia ilości mas ziemnych do wykonania nasypów oraz podsypek nad folię i pod folię oraz ziemię urodzajną?

- Z załączonego przedmiaru robót wynika, że wykonawca powinien przemieścić w trakcie robót ok. 29 tys. m.3 śmieci, czy w/w ilość jest aktualna i czy została uwzględniona w bilansie mas ziemnych załączonym do projektu?

- Zgodnie z Rozp. Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia , jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów składowisko odpadów musi mieć wykonane uszczelnienie z materiału geologicznego o parametrach wskazanych tymże rozporządzeniem. Projekt budowlany został opracowany i uzgodniony w grudniu 2003 r. , jednakże z opisu w części geologicznej wynika iż istotnie na terenie przeznaczonym pod budowę kwatery występują gliny zwałowe, jednakże na dość znacznych głębokościach, co nie spełnia wymogów rozporządzenia.

Czy Wykonawca powinien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia przesłonę mineralną dna i skarp składowiska zgodną z wyżej cytowanym Rozporządzeniem?

- Czy Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w innej formie niż w pieniądzu w kasie Zamawiającego drogą pocztową, a do oferty dołączenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii wadium?

- Czy i gdzie na stronie internetowej znajdują się bliższe dane projektowe (techniczne) dotyczące zbiornika stalowego żywicowego oraz kraty wód deszczowych? Nadmieniam, że znajdują się one w przedmiarze robót, natomiast w specyfikacji technicznej jest tylko odwołanie do punktów 4.5.4 oraz 4.3 projektu i brak bliższych danych.

Odpowiedzi:

Ad 1) przedstawione w tabeli w punkcie 5 SIWZ kwoty są kwotami, jakie zamawiający przeznaczył na finansowanie zadania w okresie realizacji – należy traktować je jako brutto.

Ad 2) za ofertę równoważną Zamawiający uzna ofertę, w której zastosowano materiały i urządzenia wytworzone przez innych producentów niż podano w części kosztorysowej, z tym zastrzeżeniem, że stosowane zamienniki nie mogą mieć gorszych parametrów techniczno - użytkowych niż parametry przyjęte w kosztorysie i dokumentacji budowlanej.

Podstawa prawna art. 29 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ad 3) Zamawiający dokonuje zmiany zapisu punktu 9 rozdział II SIWZ poprzez zastąpienie określenia podstawy prawnej przewidywanego udzielenia zamówienia uzupełniającego w myśl art. 67 ust.1 pkt.5

Ad 4) Zamawiający żąda, aby ponumerowane i parafowane były wszystkie strony oferty zapisane oraz puste.

Ad 5) Wszystkie wyjaśnienia treści SIWZ oraz modyfikacje treści SIWZ dokonywane przez Zamawiającego zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, stosownie do postanowień art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nawet mimo braku stosownych zapisów w tym przedmiocie w treści SIWZ.

Ad6) Zamawiający uznał, iż w przedmiotowej kwestii nie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek, w którym Zamawiający w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert może zmodyfikować treść SIWZ, o którym mowa w art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad7) Zamawiający jasno określił iż, w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości zorganizuje termin odbioru końcowego, natomiast nie przewiduje kary umownej za przekroczenie w/w terminu lub w przypadku nie przystąpienia do odbioru.

Ad8) Zamawiający dokonuje zmiany w treści załącznika nr 5 „wzór umowy” poprzez wykreślenie zapisu w § 17 ust. 2 lit. e.

Ad 9) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie leży po stronie Zamawiającego.

Ad 10) Zamawiający nie posiada pozwolenia zintegrowanego.

Ad 11) Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający zamieścił na stronie internetowej wymagany projekt budowlany.

Ad 12) parametry przepompowni zostały określone w odpowiedzi na pytania z dnia 14.05.2007r.

Ad 13) parametry wagi zostały określone w odpowiedzi na pytania z dnia 14.05.2007r.

Ad 14) w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą wszystkie prace wynikające z przedmiarów, projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej i należy je uwzględnić nawet gdyby nie były ujęte w przedmiarach.

Ad 15) Wykonawca ma wycenić materiały jak w przedmiarach, projekcie budowlanym bądź równoważne.

Ad 16)  parametry folii zostały określone w odpowiedzi na pytania z dnia 14.05.2007r.

Ad 17) Należy ująć w pozycji koszty zakupu i dowozu humusu, gdy nie zostały ujęte w pozycji.

Ad 18) Należy wycenić w pozycji wartość pompowni z wyposażeniem, posadowieniem, szafką sterowniczą i montażem uzbrojenia oraz uruchomienie próbne i rozruch.

Ad 19) Należy ująć w pozycji koszty zakupu i dowozu piasku w przedmiotowych pozycjach.

Ad 20) Zamawiający nie gwarantuje, że na terenie składowiska nie znajdują się materiały niebezpieczne typu: eternit, płyty azbestowe i odpady poubojowe.

Ad 21) Wszystkie trzy etapy rekultywacji składowiska wyszczególnione w bilansie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.

Ad 22) Należy wycenić ilości robót wynikających wprost z przedmiarów oraz dokumentacji projektowej. Wszelkie prace nie ujęte w przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej rozliczane będą na podstawie kosztorysów ofertowych przygotowanych przez Wykonawcę zweryfikowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, po podpisaniu umowy o roboty dodatkowe.

Ad 23) Należy wycenić ilości robót wynikających wprost z przedmiarów oraz dokumentacji projektowej. Wszelkie prace nie ujęte w przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej rozliczane będą na podstawie kosztorysów ofertowych przygotowanych przez Wykonawcę zweryfikowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, po podpisaniu umowy o roboty dodatkowe.

Ad 24) Wszelkie prace związane z przedmiotem przetargu należy wycenić i wykonać zgodnie z projektem budowlanym na podstawie, którego Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę.

25) Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w innej formie niż w pieniądzu jednakże kserokopię należy potwierdzić za zgodność z oryginałem i dołączyć do oferty a oryginał w osobnej kopercie złożyć nie wpięty wraz z ofertą.

26) Na stronie internetowej http://kepno.nowoczesnagmina.pl/ znajduje się projekt budowlany z informacjami dotyczącymi zbiornika stalowego żywicowego oraz kraty wód deszczowych

Z poważaniem: