- krawędzie podłoża, zwłaszcza pasma okapowe, powinny być usztywniane.

• Podłoże drewniane (najczęściej stosowane), wymagania szczegółowe:

- deski powinny być obrzynane, grubości 25 mm i szerokości 12 do 15 cm,

- deska okapowa powinna mieć grubość co najmniej 30 mm i wystawać poza czoło krokwi 3 do 5 cm,

- odstęp pomiędzy deskami: przy kryciu blachą ocynkowaną ≤5 cm, a blachą cynkową s4 cm,

- deski powinny być czyste (nie wolno stosować desek z rusztowań i deskowań zabrudzonych zaprawą lub betonem) i zabezpieczone przed korozją biologiczną,

- wilgotność desek nie powinna być większa niż 21%,

- każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami ocynkowanymi, wbitymi tak głęboko, aby ich łebki nie stykały się z blachą pokrycia; styki czołowe desek robi się na krokwiach,

- kosze, okapy o szerokości ok. 30 cm, koryta dachowe, pasma przy oknach połaciowych, wokół kominów itp. robi się z desek ułożonych szczelnie na styk lub przylgę; szczelnie ułożone deski pod kosze dachowe, koryta odwadniające oraz pasma okapowe zaleca się ponadto pokryć papą.

- podłoże pod pokrycie z blachy miedzianej powinno być wykonane z desek szerokości 12 do 18 cm i grubości 25 do 32 mm, łączonych na wpust lub przylgę (przy grubych, sztywnych deskach dopuszcza się układanie desek na styk); do przybijania stosuje się gwoździe miedziane, a do mocowania - również miedziane łączniki i odpowiedni lut,

- połacie pokrywa się arkuszami blachy układanymi dłuższymi bokami prostopadle do okapu („na stojąco"), zwracając uwagę, aby ich górne zagięte brzegi leżały na desce. Jeśli trafią na szczelinę w deskowaniu, to należy wystający pasek ściąć wzdłuż krawędzi deski i ponownie zagiąć,

- złącza arkuszy wykonuje  się  (patrz  rys. 9.2-12) następująco:

- prostopadle do okapu - na rąbki stojące podwójne wysokości 2,5 do 4,5 cm,

- równolegle do okapu - na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne; pojedyncze przy pochyleniu połaci s 20°, podwójne przy pochyleniu mniejszym od 20°,

- na kalenicy i w narożach dachu - na rąbki stojące podwójne wysokości od 3,5 do 4,5 cm,

- połączenia równolegle do okapu (poziome) w sąsiadujących ze sobą pasmach powinny być wzajemnie przesunięte co najmniej 10 cm, natomiast połączenia prostopadłe do okapu (na rąbki stojące) powinny być w obu połaciach przesunięte względem siebie o połowę arkusza, d - arkusze blachy mocuje się żabkami i łapkami oraz przybija do deskowania gwoździami blacharskimi.

• Do krycia blachą płaską stosuje się:

- blachę stalową ocynkowaną w arkuszach grubości 0,50 do 0,70 mm (powłoka z cynku z wykwitem (z) nie powinna być mniejsza niż 275 g/m2),

- blachę cynkową w arkuszach, również grubości 0,50 do 0,70 mm,

- blachę miedzianą w arkuszach  grubości 0,50 mm,

- łączniki i elementy do mechanicznego łączenia i mocowania: żabki i łapki (z blachy stalowej ocynkowanej), języki blacharskie (z blachy zastosowanej do pokrycia), szpilki z drutu ocynkowanego miękkiego ø 1,5 do 2,0 mm, gwoździe blacharskie ocynkowane lub miedziane (do blachy miedzianej),

- spoiwo cynowo-ołowiowe do lutowania zawierające min. 40% cyny.

Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania norm lub mieć atesty.

Krycie połaci blachą płaską rozpoczyna się:

- w dachu z rynną wiszącą - od wykonania pasa okapowego,

- w dachu z gzymsem i rynną leżącą - od wykonania obróbki blacharskiej gzymsu oraz zamocowania pasa usztywniającego i okapowego.

- Pas usztywniający wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5÷0,8 mm i szerokości 18÷20 cm oraz przybija do deskowania ocynkowanymi gwoździami blacharskimi w dwóch rzędach mijankowo co 15 cm (rys. 12.8-1).

- Pas okapowy robi się z blachy przeznaczonej do pokrycia połaci dachowych (rys. 12.8-1). Jego złącza w szwach równoległych i prostopadłych do okapu wykonuje się na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne (patrz rys. 9.2-11 i 9.2-12). Pas okapowy mocuje się do deskowania połaci żabkami i ocynkowanymi gwoździami.

- Kosze pokrywa się równocześnie z kryciem połaci, łącząc arkusze blachy na rąbki podwójne leżące.

• Krycie blachą cynkową wykonuje się podobnie jak stalową ocynkowaną, uwzględniając następujące dodatkowe zalecenia:

- połączenia arkuszy na połaciach wykonuje się na zwoje i zakłady, tylko połączenia na kalenicy i w narożach robi się na podwójne rąbki stojące,

- złącza prostopadle do okapu robi się na zwoje średnicy 15 do 20 mm (patrz rys. 9.2-13),

- złącza równolegle do okapu robi się na luźne zakłady szerokości min. 100 mm i języki z pasków blachy pokryciowej, zaginając równocześnie dolne brzegi górnych arkuszy do dołu tak, aby arkusze stykały się ze sobą na całej długości krawędzią zagięcia (rys. 12.8-2); arkusze przykalenicowe o długości mniejszej niż 50 cm łączy się z pokryciem połaci bez języków, przyłutowując je na spawy przerywane długości 40 do 50 mm w odstępach 15 do 18 cm,

- arkusze pokrycia, powstałe przez przecięcie arkusza blachy w poprzek na 2 lub 3 części, mocuje się do deskowania żabkami (z blachy grubszej od pokryciowej) w odstępach 20 do 30 cm i ocynkowanymi gwoździami.

• Krycie blachą gładką na listwach

- Listwy drewniane o przekroju trapezowym: 4 cm x 3 cm x 4 cm (podstawa dolna x podstawa górna x wysokość) przybija się do deskowania gwoździami długości 10 cm w odstępach do 15 cm (rys. 12.8-3); rozstaw osiowy listew: szerokość blachy minus 3 cm.

- Łączenie i mocowanie arkuszy blach w kierunku prostopadlym do okapu polega na od-gięciu pod kątem prostym brzegu arkusza (szerokość odgięcia 3,5 cm) i przymocowaniu

do listwy za pomocą łapek rozmieszczonych w odstępach poniżej 15 cm.

- W kierunku równoległym do okapu brzegi arkuszy łączy się na rąbki leżące pojedyncze i mocuje do deskowania dwiema żabkami.

- Przy spadkach dachu mniejszych niż 10% i szerokości połaci dachowej do 6 m połączenia równoległe do okapu należy wykonywać na zakłady 3÷4 cm i lutować je na całej długości.

- Listwy należy pokrywać korytkami z blachy, zaczepianymi na zagięcia łapek. Pokrycia listew poiaciowych z pokryciem listwy kalenicowej i listew na narożach łączy się na zakłady długości l cm i lutuje.

B. Krycie blachami profilowanymi

• Konstrukcję podłoża pod blachy profilowane tworzą - zależnie od rodzaju wyprofilowania i sztywności arkuszy blachy - łaty, płatwie lub w szczególnych przypadkach deskowanie. Podłoże powinno spełniać ogólne wymagania podane wcześniej przy omawianiu krycia blachą płaską. Przy podłożu betonowym należy pamiętać o niedopuszczeniu do stykania się blach stalowych ocynkowanych i cynkowych z betonem przez odizolowanie warstwą papy lub folii. Nie dotyczy to blach dwustronnie laminowanych tworzywem sztucznym.

• Krycie blachą panwiową

- Zlącza prostopadle do okapu robi się zgodnie z rys. 9.2-14, a równoległe na zakład.

- Arkusze mocuje się do deskowania gwoździami ocynkowanymi. Pod główki gwoździ powinny być stosowane podkładki ołowiane. Dopuszcza się stosowanie gwoździ blacharskich długości 5÷6 cm pod warunkiem zawijania ich na spodzie deskowania.

• Krycie blachą falistą

- Złącza prostopadle do okapu robi się na szerokość jednej lub dwóch fal i mocuje nitami o średnicy 3 mm na grzbiecie skrajnej fali pokrywającej. Największa odległość pomiędzy nitami - 5 cm.

- Złącza równolegle do okapu wykonuje się na zakłady 10 do 15 cm.

- Arkusze mocuje się do platwi drewnianych za pomocą haków z blachy grubości 3÷5 mm,

przybitych do łat lub krokwi drewnianych i wchodzących w „ucho" przylutowane do spodu arkusza blachy falistej (rys. 12.8-4a)

- Do platwi stalowych arkusze mocuje się zaczepem przynitowanym do arkusza (rys.12.8-4b).

- Okap kryje się przez wysunięcie arki, za linię okapu.

- Kalenicę pokrywa się gąsiorami blaszanymi, dostosowanymi do użytych blach falistych

• Krycie blachą fałdową wykonuje się według następujących ogólnych zasad:

- arkusze uklada się szerszym dnem bruzdy u dołu,

- pochylenie połaci wg tabl. 9.2-1 albo zaleceń producenta (im mniejsze pochylenie tym wysokość fałdy powinna być większa

- złącza prostopadle do okapu (podłużne), robi się na zakład pojedynczy (pojedyncze) robi lub podwójny (podwójne) z uwzględnieniem kierunku dominujących wiatrów; złącza uszczelnia się  uszczelkami  z pianki  poliuretanowej uszczelki nie mogą być zbyt szerokie i powinny być usytuowane jak na rys. 12.8-5

- szerokość szczeliny s (rys. 12.8-5a) powinna być jak najmniejsza, w przeciwnym razie należy  uszczelnić kitem trwale plastycznym (zamiast uszczelek),

- blachy w zakladach łączy się blachowkrętami lub śrubami z nakrętkami i gumowymi podkładkami co około 33 cm,

- zaleca się stosowanie blach dluższych od szerokości połaci (bez złączy równoległych do kalenicy); jeśli takie zlącza są niezbędne to robi się je na zakład długości ≥ 200 mm, uszczelnianej dwiema uszczelkami (u góry i dołu),

- blachy trapezowe mocuje się (zwykłe do płatwi) samogwintującymi wkrętami z podkładkami metalowymi i gumowymi usytuowanymi w bruzdach,

- połacie odwadnia się trapezowymi rynnami dylatowanymi co 12 m,

- ponadto zaleca się przestrzeganie innych zaleceń producentów blach.

• Krycie blachą dachówkopodobną, tzw. blachodachówką

Ostatnio pojawiło się na rynku bardzo wiele różnego rodzaju blach dachówkowych naśladujących swoim wyglądem różne kształty dachówek oraz mające różne grubości i wymiary arkuszy. Ich producenci zalecają też odpowiednie szczegółowe sposoby ich układania, łączenia, mocowania i uszczelniania. Dlatego podaną tu treść należy traktować jako jedno z przykładowych rozwiązań, a w praktyce uwzględniać zalecenia producenta danej blachy. Blachodachówka pokrywa połacie dachowe o pochyleniu zalecanym przez PN-B-02361:1999 albo przez producenta. Sposób wykonania pokrycia ilustrują rysunki 12.8-6 do 12.8-15 oraz rys. 12.8-17.

- Podstawowe podłoże stanowią deski szczelnie ułożone, pod którymi na krokwiach rozpina się folię przepuszczającą od dołu parę, ale od góry nie przepuszczającą wody. Do desek przybija się  gwoździami listwy dystansowe 12 x25 mm o rozstawie maksimum 60 cm tak, by co druga listwa była nad krokwią. Prostopadle do listew dystansowych przybija się gwoździami ocynkowanymi (75 x 2,8 mm) łaty nośne o przekroju 25 x 50 mm lub 38 x 50 mm w strefie klimatycznej o większych opadach śniegu, np. na terenach podgórskich i górskich (rys. 12.8-6). Przy spadku dachu mniejszym niż 170 montuje się dodatkowe listwy dystansowe pod trzema najniższymi łatami nośnymi.

- Pierwszą łatę nośną przy okapie należy podnieść za pomocą klocka dystansowego grubości 17 mm (rys. 12.8-7). Dokładne zamocowanie pierwszej łaty nośnej ma duże znaczenie dla jakości dalszego montażu.

- W miejscu poziomych połączeń arkuszy (na zakład) należy odpowiednią łatę również podnieść za pomocą takiego klocka dystansowego (rys. 12.8-8). Odległości między łatami nośnymi powinny odpowiadać „długościom dachówek", których kształt jest wytłoczony w blasze (w tym przykładzie 40 cm).

- Montaż blach rozpoczyna się od dolnego prawego rogu. Blachę kładzie się rzędami od okapu do kalenicy (rys. 12.8-9). W celu niedopuszczenia do powstawania szczelin pomiędzy arkuszami blachy należy je w czasie przykręcania dokładnie dociskać w kierunku spadku dachu. Przed przykręcaniem blach należy skontrolować położenie ostatniego arkusza względem wiatrownicy. Jeżeli szerokość ostatniej blachy jest większa niż pasmo dachu pozostałe do pokrycia, można przesunąć arkusz blachy o jedną „falę" (zrobić podwójny zakład). Natomiast jeżeli blacha wystaje w dalszym ciągu poza obrys dachu, należy ją obciąć wzdłuż wiatrownicy.

- Aby otrzymać cala „bruzdę fali" po obu stronach dachu, należy postąpić w następujący sposób:

gdy wystająca część fali a (rys. 12.8-10) wynosi mniej niż 6 cm - należy blachę obciąć wzdłuż jednej wiatrownicy, gdy ma 612 cm -należy blachę obciąć po równo wzdłuż obu wiatrownic, natomiast gdy wynosi 12 ÷20 cm -należy blachę obciąć wzdłuż jednej wiatrownicy na szerokość jednej „dachówki", a następnie przesunąć blachy tak, aby otrzymać równą odległość od obu wiatrownic.

- Do cięcia blach należy używać nożyc wibracyjnych lub piłki ręcznej bądź elektrycznej do metalu (nie wolno używać do cięcia szlifierki kątowej).

- Okap dachu należy wykonać według rys. 12.8-11.

- Blachy dachówkowe mocuje się nierdzewnymi wkrętami lakierowanymi 4,8-25 mm z podkładką uszczelniającą. Wkręty umieszcza się na dnie fali i wkręca wkrętarką lub wiertarką bezstopniową.

- Przy mocowaniu arkusza pokrycia na lane okapowej trzeba zrobić otwór w obu blachach (blasze pokrycia i blasze okapowej). Można w tym celu użyć przebijaka (rys. 12.8-12).

- Rozmieszczenie wkrętów mocujących poszczególne blachy ilustruje rys. 12.8-13.

- Przy poziomym łączeniu blach zakładka powinna zachodzić na grzbiet jednej fali.

- Kalenicę dachu pokrywamy gąsiorem, który przykręcamy do listwy kalenicy wkrętami wkręconymi w co  drugi  grzbiet  fali (rys. 12.8-14), a przestrzenie pomiędzy dolną krawędzią blaszanego gąsiora i falistą powierzchnią połaci wypełnia się uszczelniającymi taśmami elastycznymi o falowej dolnej kra-wędzi.

- Wywiewki kanalizacyjne wystające ponad dach uszczelnia się gumowymi kołnierzami, które dopasowuje się do profilu blachy (rys. 12.8-15).

Blachami dachówkopodobnymi mogą być pokrywane dachy pokryte wcześniej papą, pod warunkiem że podłoże z desek ma grubość co najmniej 2 cm i jest w dobrym stanie. Wszystkie obróbki blacharskie należy wymienić.

Odbiór techniczny i ocena jakości wykonania pokrycia blachą dachówkową są analogiczne do odbioru innych pokryć blachami, z uwzględnieniem specjalnych zaleceń producenta danego rodzaju blachodachówki.

C. Krycie blachą koszy, wykonywanie rynien i obróbek blacharskich • Kosze dachów (rynny koszowe) pokrywa się blachą nie tylko przy kryciu połaci blachą, lecz często również przy pokryciach z innych materiałów, np. papowych, ceramicznych lub z tworzyw sztucznych.

- Rodzaj i grubość blachy, z której robi się rynnę koszową, powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia i spadku dachu; przy pokryciu połaci blachą stalową ocynkowaną rynny koszowe robi się z takiej samej blachy, przy pokryciu blachą cynkową - również z blachy cynkowej, przy pokryciu blachami profilowanymi - blachą płaską tego samego rodzaju, z którego wyprodukowano arkusze do krycia połaci (np. przy pokryciu blachą dachówkopodobną powlekaną tworzywem sztucznym -z takiej samej blachy płaskiej).

- Przy pokrywaniu polaci dachowych blachą plaską zlącza blach stalowych ocynkowanych prostopadle do spadku rynny koszowej wykonuje się na rąbki podwójne leżące. Górne brzegi arkuszy blach cynkowych powinny być łączone na zakłady 10÷20 cm, a dolne brzegi językami. Arkusze blach rynny koszowej z pokryciem połaci należy łączyć (za pomocą arkuszy pośrednich ułożonych równoległe do okapu) na rąbki podwójne leżące, zwinięte w kierunku środka rynny. Rąbki (lub zwoje) pionowe pokrycia połaci nie powinny dochodzić do rąbków rynny koszowej (rys. 12.8-16).

- Arkusze blachy ocynkowanej stalowej mocuje się do deskowania żabkami. Górne brzegi arkuszy blach cynkowych przybija się do deskowania gwoździami blacharskimi. Rąbki równoległe do spadku rynny mocuje się do deskowania żabkami w odstępach 30 do 35 cm.

- Przy kryciu blachą dachówkopodobną, rynnę koszową robi się z identycznej blachy płaskiej na konstrukcji z łat. W tym celu wzdłuż krawędzi kosza i w jego sąsiedztwie przybija się listwy dystansowe (rys. 12.8-17). Rynnę koszową mocuje się nierdzewnymi wkrętami z elastycznymi podkładkami do łat nośnych. Krawędzie blach rynny wsunięte pod blachy połaci powinny być zagięte do góry. Blachy rynny powinny zachodzić na siebie co najmniej 20 cm. Ponieważ blacha dachówkopodobną jest z reguły bardzo cienka (0,4÷0,5 mm), należy szczególnie starannie wykonać szkielet z łat, na którym będzie opierać się rynna koszowa.

- Przy pokrywaniu polaci dachowych papą grubość blachy rynny koszowej nie powinna być mniejsza niż 0,6 mm. Złącza prostopadłe do spadku rynny robi się na zakłady od 10 do 12 cm i lutuje na całej długości zakładu. W złączach równoległych do spadku rynny przy jednowarstwowym pokryciu połaci dachowych papą, papa powinna zachodzić 14 do 15 cm na blachę rynny. Przy dwuwarstwowym - blacha rynny powinna zachodzić na pierwszą warstwę papy 10 do 12 cm, a druga warstwa papy powinna zachodzić na blachę rynny na 14 do 15 cm. Arkusze blach rynny koszowej przybija się do deskowania nierdzewnymi gwoździami blacharskimi.

- Przy pokrywaniu połaci dachowych innymi materiałami, np. ceramicznymi, z tworzyw sztucznych, rynny koszowe wykonuje się odpowiednio analogicznie do sposobów wyżej opisanych. Brzegi podłużne arkuszy blach zlewu należy zaginać ku górze w stronę środka rynny koszowej na szerokość 20÷30 mm (rys. 12.8-18). Pokrycie połaci dachowych powinno zachodzić na pas rynny koszowej 15 do 20 cm.

• Rynny wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,6 ÷0.7 mm lub z blachy cynkowej grubości 0,6 ÷0,7 mm. Wymiary zalecane blach 100 x 200 cm.

- Rynny wiszące z ocynkowanej blachy stalowej (patrz rys. 9.2-7) powinny być łączone na zakład (w kierunku spływu wody) nie mniejszy niż 20 mm, nitowany 3 lub 4 nitami średnicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza się łączenie zakładów na rąbek leżący pojedynczy (z lutowaniem).

- Rynny leżące, również z blachy stalowej ocynkowanej, łączy się na podwójny rąbek le-żacy (rys. 12.8-19).

- Brzegi rynien powinny być zawinięte do wewnątrz. Dopuszcza się zawinięcie przedniego zwoju na zewnątrz.

- Denka rynien wykonuje się z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny. Brzegi denka odgina się do środka na szerokości 5÷7 mm. Połączenie denka z rynną powinno być lutowane obustronnie,

- W każdym załamaniu kierunku rynna powinna być umocowana uchwytami, a naroża o kącie mniejszym niż 120° usztywnione przy-lutowanym do zwoju zewnętrznego trójkątnym kawałkiem blachy. Uchwyty robi się z płaskowników o przekroju 4 x 25 mm, 5 x 25 mm oraz 5 x 30 mm i stosuje w zależności od średnicy rynny i spadku dachu. Uchwyty mocuje się w odstępach nie większych niż 50 cm do desek okapowych, listew lub do deskowania trzema gwoździami blacharskimi. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże na głębokość równą grubości uchwytu.

- Spadki rynien powinny wynosić 0,5÷2%.

- Dylatacje rynien. Największa długość rynny bez dylatacji nie może przekraczać 40 m; przy większych długościach należy wykonywać dylatacje.

• Wpusty rynnowe powinny swobodnie wchodzić w rurę lub sztućce. Brzegi wpustu łączone z rynną odgina się na szerokości 5÷7 mm. Wpusty z blachy cynkowej należy przylutować do rynien, wpusty z blachy ocynkowanej -przynitować i przylutować.

• Rury spustowe wykonuje się z blachy stalowej  ocynkowanej grubości 0,5÷0,6 mm lub z blachy cynkowej grubości 0,6÷0,7 mm.

- Człon rury ma długość arkusza blachy. Całą rurę składa się w elementy dwu-, trzy-, i czte-roczłonowe.

- Złącza pionowe robi się na zakład szerokości 2 cm i lutuje na całej długości, a rur z blachy stalowej ocynkowanej - na rąbek pojedynczy leżący.

- Złącza poziome rur spustowych z blachy cynkowej robi się na zakłady szerokości 3 cm i lutuje na całej długości lub na zakłady szerokości 8 cm bez lutowania, a rury spustowe z blachy ocynkowanej - na zakłady szerokości 4 cm i lutuje na całej długości zakładu. W dolnej części każdego członu powinien być wytłoczony wałek odsunięty od brzegu członu na szerokość zakładu.

- Poszczególne człony rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej należy łączyć na rąbek z przylutowaniem lub na wałek z przylutowaniem. Łączenie odcinków rur z blachy ocynkowanej należy wykonywać za pomocą odgięć i lutowania.

- W połączeniu rury spustowej z rurą kanalizacyjną należy rurę spustową wprowadzić do rury kanalizacyjnej na głębokość od 10 do 15 cm. Takie połączenie należy osłonić kołnierzem stożkowym przylutowanym do rury spustowej wykonanym z blachy zastosowanej do wykonania rur (rys. 12.8-20a).

- Dolny brzeg kolanka odpływowego rury spustowej, nie połączonej z rurą kanalizacyjną, należy podwinąć na szerokości 4÷6 mm lub zaopatrzyć w obrączkę. Kolano powinno być wzmocnione paskiem blachy szerokości 6÷8 cm przylutowanym do rury tzw. podgardłem.

- Rury spustowe mocuje się uchwytami (rys. 12.8-20b) rzadziej niż co 3 m oraz zawsze na końcach i pod kolankami. Uchwyty należy umocować w sposób trwały przez wbicie w spoiny muru lub przez osadzenie na zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w murach bezspoinowych. Pionowe złącza rur nie powinny być odwrócone do lica ściany.

- Obrączki na rurach spustowych nad uchwytami powinny być przylutowane. Brzegi obrączek należy podwinąć na szerokości 4÷6 mm.

- Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać: 2 cm przy długości rur spustowych do 10 m oraz 3 cm przy długości rur spustowych większych niż 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej, mierzone na długości 2 m, nie powinno przekraczać 0,3 cm.

•  Wpusty gzymsowe (sztućce) powinny być przylutowane do pokrycia gzymsowego i powinny wchodzić poniżej gzymsu na długość nie mniejszą niż 100 mm. Niedopuszczalne jest łączenie na stałe rury spustowej z pokryciem gzymsu.

•  Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach itp.) wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5÷0,6 mm lub ocynkowanej grubości 0,6÷0,7 mm.

- Podłoże pod zabezpieczenia powinno być ułożone na uprzednio przygotowanych podłożach z odpowiednim spadkiem.

- Arkusze z blach stalowych łączy się na rąbki pojedyncze leżące szerokości 15 do 20 mm lub na rąbek podwójny wysokości 20 do 30 mm.

- Arkusze blach cynkowych łączy się na zakłady szerokości 20 do 30 mm lutowane na całej długości.

• Fartuchy podokienne mocuje się do ościeżnic drewnianych gwoździami blacharskimi lub wkrętami. Odległość między gwoździami lub wkrętami od 5 do 7 cm. Przy zewnętrznych brzegach fartuchów podokiennych o załamanych narożach powinny być nalutowane odboje (rys. 12.8-22).

•   Obróbki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpożarowego, przy wietrznikach, włazach, masztach, dylatacjach itp. robi się z blachy stalowej ocynkowanej grubości  0,5÷0,6  mm,   cynkowej   grubości 0,6÷0,7 mm, a ostatnio również z blach cieńszych powlekanych tworzywem sztucznym.

- Złącza tych blach przy kominach i murach między sobą i z blaszanym płaskim pokryciem połaci dachowej robi się na rąbki leżące podwójne, połączenia z podwójnym papowym pokryciem połaci dachowej wg rys. 12.8-23, a z ceramicznym pokryciem połaci dachowej wg rys. 12.8-24.

- Umocowanie zabezpieczeń z blachy do murów powinno być wykonywane następująco:

- do murów z wydrami wg rys. 12.8-25a, przy czym odległość od połaci dachowej do górnej krawędzi zabezpieczenia powinna wynosić nie mniej niż 15 cm,

- do  murów nie  mających wydry wg  rys. 12.8-25b, przy czym górna krawędź części pionowej zabezpieczenia (kołnierza) powinna być oddalona o 15÷30 cm od połaci dachowej i dociśnięta paskiem blachy szerokości 8÷9 cm, zamocowanym do murów haczykami wbitymi w spoiny,

- do murów bezspoinowych - wg rys. 12.8-25c po uprzednim wyrobieniu w murze wydry,

- połączenie pokrycia papowego z wyższą, nie oddylatowaną częścią ściany, robi się z zastosowaniem dwuczęściowej obróbki blacharskiej (rys. 12.8-25d).

- Pokrycie blaszane muru (np. oddzielenia p.poż.) od strony dachu powinno mieć brzeg zagięty ku dołowi na szerokości 1,52 cm i zazębione za odgięty brzeg kołnierza wyprowadzonego na wysokość muru. Od strony szczytu pokrycie wierzchu muru powinno być zakończone zębem okapowym.

• Włazy dachowe powinny być zabezpieczone fartuchami i kołnierzami wykonanymi i połączonymi z połacią dachową. Górna krawędź kołnierza powinna być przybita od wierzchu ramy włazu gwoździami w odstępach nie większych niż 10 cm. Do boków pokrywy włazu powinien być przybity gwoździami pas blachy szerokości 4÷5 cm. Wierzch pokrywy powinien być przykryty blachą, a jej brzegi podwinięte i zaciśnięte na pasie blachy przybitym do boków pokrywy (patrz rys. 9.2-21).

•  Maszty i inne elementy o przekroju okrągłym wystające ponad dach powinny być zabezpieczone    kołnierzami    wykonanymi w kształcie stożka ściętego. Wysokość kołnierza powinna wynosić 7÷10 cm (rys. 12.8-26). Boczne połączenie stożka powinno być wykonane na rąbek pojedynczy lub na zakład lutowany szerokości nie mniejszej niż l cm. Dopuszcza się uszczelnienie górnego stożka masą uszczelniającą i zaciśnięcie uchwytem wykonanym z bednarki grubości 1,5÷2 mm.

Górna krawędź kołnierza (lejka) przy nóżkach pod ławami kominiarskimi powinna ściśle przylegać do nóżki, dolna krawędź kołnierza, przyciętego do pochylenia dachu powinna być odgięta na szerokość 5÷10 mm i przylutowana do gładkiej blachy pokrycia dachu lub, przy pokryciu z innych materiałów, do podkładki blaszanej.

•  Kołpaki i nasady na wywiewkach kanalizacyjnych, kanałach wentylacyjnych i spalinowych  powinny być wykonane  z  blachy ocynkowanej  grubości 0,7 mm. Połączenie kołpaków i nasad z pokryciem dachowym robi się za pomocą kołnierzy z blach zastosowanych do pokrycia dachu. Górny brzeg kołnierza przylutowuje się do kołpaka lub nasady. Dolny brzeg kołnierza, odgięty na szerokość 0,5÷1 cm, przylutowuje się do blach pokrycia dachowego. Przy pokryciu nieblaszanym stosuje się dodatkową podkładkę z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5÷0,7 mm, ułożoną na płaszczyźnie połaci dachowej. Kształt podkładki powinien być dostosowany do rodzaju pokrycia dachu.

Warto podkreślić, że obecnie są na rynku dostępne różnego rodzaju kształtki, kołnierze uszczelniające i inne detale z materiałów pokryciowych, zastępujące znaczną część obróbek blacharskich.

12.8.4. Odbiór robót blacharskich

• Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza się:

1) zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną,

2) materiały,

3) wygląd zewnętrzny pokrycia,

4) umocowanie i rozstawienie żabek, łapek i języków,

5) połączenia i umocowania arkuszy,

6) wykonanie i umocowanie pasów usztywniających,

7) rynny,

8) rury spustowe,

9) zabezpieczenia elewacyjne,

10) zabezpieczenia dachowe,

11) szczelność pokrycia.

•  Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony). Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy.

• Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące dokumenty:

1) zatwierdzoną   dokumentację   techniczną i dziennik budowy,

2) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża,   prawidłowe  wykonanie   każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających,

3) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów użytych do wykonanego pokrycia.

•  Przed przystąpieniem do badań należy porównać na podstawie protokołów lub zapisów w dzienniku budowy:

a) czy podłoże nadawało się do rozpoczęcia robót blacharskich,

b) czy w okresie wykonywania robót z blach cynkowych temperatura powietrza nie była niższa niż +5°C.

•  Sposoby sprawdzania

- Zgodność z dokumentacją techniczną sprawdza się przez porównanie wykonanych robót blacharskich z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby.

- Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej.

- Wygląd zewnętrznego pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie niewystępowania takich wad jak dziury i pęknięcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej i od linii prostopadłej do okapu. Wielkość tych odchyleń należy sprawdzić, mierząc przymiarem z dokładnością do 5 mm odchylenia od sznurka naciągniętego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadłej do okapu (również z dokładnością do 5 mm) za pomocą sznurka i kątownika murarskiego.

- Sprawdzenie umocowania i rozstawu żabek, łapek i języków polega na stwierdzeniu zgodności z projektem umocowania i rozstawu żabek, łatek i języków i powinno być przeprowadzone w czasie trwania robót.

- Łączenia i umocowania arkuszy sprawdza się: w szwach prostopadłych i równoległych do okapu, na kalenicy, w narożach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu, czy łączenia i umocowania arkuszy są zgodne z projektem.

- Ocena wykonania i umocowania pasów usztywniających polega na oględzinach w czasie trwania robót i stwierdzeniu zgodności z projektem.

- Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem wykonania uchwytów, denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien (zakłady nitowane i lutowane). Należy także sprawdzić, czy rynny nie mają wgnieceń, dziur i pęknięć.

- Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodności wykonania z projektem: połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, odchyleń rur od prostoliniowości i pionowości; należy także sprawdzić, czy rury nie mają dziur, wgnieceń i pęknięć. Pionowość sprawdza się pionem murarskim i przymiarem z dokładnością do 5 mm.

- Ocena zabezpieczeń elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem wykonania połączeń arkuszy, umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach.

- Ocena zabezpieczeń dachowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem wykonania zabezpieczeń kominów i murów ogniowych oraz innych elementów dachu, jak: wywietrzniki, włazy, kołnierze masztów, kołpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe.

- Szczelność pokrycia należy sprawdzić w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu. Jeśli nie jest to możliwe, to te wybrane miejsca należy polewać wodą przez 10 minut w sposób podobny do działania deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia.

- Ocena końcowa. Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzania i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymaganiami, wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy

chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymaganiami projektu i nie przyjmuje się. Zależnie od zakresu niezgodności z pro-jektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub częściowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność pokrycia, roboty blacharskie mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót.

12.8.5. Wykonywanie i odbiór pokryć dachówką cementową

A. Zasady wykonywania pokrycia

• Roboty pokrywcze dachówką z zaprawy cementowej powinny być wykonane zgodnie z   zatwierdzoną   dokumentacją   techniczna (patrz p. 12.8.2). Rodzaje dachówek cementowych patrz p. 5.6.3.

•  Podkład pod pokrycia z dachówek cementowych wykonuje się z łat drewnianych 3,8 x 5 cm. Wzdłuż okapu łaty powinny mieć przekrój 5,8 x 5 cm.

- Łaty przybija się do każdej krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny znajdować się na krokwiach.

- Rozstaw osiowy lat należy dostosować do rodzaju dachówek:

- zakładkowa z zaprawy cementowej 32÷34 cm,

- karpiówka z zaprawy cementowej podwójna 29÷31 cm.

- W przypadku stosowania rynien do czół krokwi przybija się deskę grubości 3,2÷3,8 cm, w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych. Górna krawędź deski powinna pokrywać się z wierzchem łaty okapowej.

- Wzdłuż kalenicy i naroży dachowych przybija się dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów.

- Wzdłuż kosza dachowego, przewidzianego do pokrycia blachą, powinna być przybita deska środkowa (w osi kosza), a po obu jej stronach deski łączone na styk. Wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić deskę środkową wzdłuż osi kosza. Grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat.

- Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

- Do przybijania łat stosuje się gwoździe okrągłe o wielkości 4 x 100 lub gwoździe kwadratowe o wielkości 3,5 x 100. Gwoździe, do których przywiązuje się drutem dachówki i  gąsiory,  powinny mieć wielkość  co  najmniej 2,2 x 50. Drut do mocowania dachówek i gąsiorów powinien być miękki, cynkowany, o średnicy 1÷1,6 mm.

- Dachówki układa się na tatach prostopadle długością do okapu.

- Styki dachówek w rzędach poziomych, prostopadłe do okapu, powinny być przesunięte względem styków w sąsiednich rzędach o pół szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ± 10 mm przy pokryciu dachówką karpiówką podwójną i ±5 mm przy pokryciu dachówką zakładkową.

- Poszczególne rzędy dachówek (równoległe do okapu) powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone rzędy 6÷9 cm przy kryciu dachówką karpiówką podwójną oraz 5-^7 cm przy kryciu dachówką zakładkową. Przy kryciu dachówką karpiówką podwójną - w strefach wiatrowych II÷V co piąta lub szósta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przywiązana drutem do gwoździ wbitych w łaty. Natomiast w strefie wiatrowej I dachówki mogą być nie przywiązane,

- Przy kryciu dachówką zakładkową dachówki układa się na sucho bez zaprawy. Przy spadkach mniejszych niż 0,7 (35°) zaleca się, aby styki poziome były w miejscach przylegania górnej krawędzi każdej dachówki do dachówek innego rzędu uszczelnione od strony poddasza zaprawą wapienną 1:3. Niedopuszczalne są prześwity zarówno w stykach prostopadłych, jak i równoległych do okapu. W strefach II÷V co druga dachówka powinna być przywiązana drutem do gwoździ wbitych w łaty. Natomiast w strefie I powinna być przywiązana co czwarta dachówka w każdym rzędzie poziomym na skrajnych pasach połaci dachowej, a na środkowym pasie połaci - co szósta dachówka w każdym rzędzie.

- Przy kryciu dachówką karpiówką podwójną - dachówki poszczególnych rzędów poziomych powinny być ułożone albo na warstwie zaprawy wapiennej 1:3 grubości około 5 mm i dociśnięte do dachówek niżej leżącego rzędu, albo bez zaprawy na sznurze konopnym, położonym na dachówkach niższego rzędu w odległości około 5 cm od ich górnej krawędzi. W obu przypadkach dopuszczalne są prześwity nie przekraczające 3 mm długości.

- Styki pokrycia z elementami wystającymi ponad połacie dachowe, jak np. z kominami, murami oddzielenia ppoż., masztami, wietrznikami, włazami itp., powinny być zabezpieczone przed przenikaniem wody pod pokrycie przez obrobienie blachą cynkową lub ocynkowaną, albo w inny skuteczny sposób. Dachówki wystające na okapach poza lico muru powinny być zabezpieczone przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomocą odeskowania. Jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na okapie powinny być ułożone na zaprawie wapiennej 1:3.

- Kalenica i grzbiety powinny być pokryte gąsiorami cementowymi ułożonymi na zaprawie wapiennej 1:3. Gąsiory powinny zachodzić około 8 cm jeden na drugi i być przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym przez otwory w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być od strony zewnętrznej uszczelnione. Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a widoczne nieuzbrojonym okiem odchylenia od linii prostej (falistość) są niedopuszczalne. Kosze powinny być pokryte pasem blachy cynkowej lub ocynkowanej szerokości co najmniej 60 cm lub specjalnymi kształtkami dostosowanymi do kształtu dachówki.

B. Odbiór pokryć dachówką cementową

•  Podstawą odbioru technicznego robót pokrywczych dachówką cementową są pozytywne wyniki badania: materiałów, prawidłowości łacenia, prawidłowości i szczelności wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.

•   Do odbioru technicznego robót zakończonych wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

a) stwierdzenie jakości materiałów, stwierdzenie odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) łacenia i obróbek blacharskich,

b) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót pokrywczych.

- Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami lub atestami.

- Badanie prawidłowości łacenia należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego (międzyoperacyjnego) przed wykonaniem pokrycia.

- Rozstaw łat sprawdza się z dokładnością do l cm.

- Poziomość lat kontroluje się poziomnicą wężową lub łatą kontrolną długości 3 m z poziomnicą. Odchylenie od poziomu nie powinno przekraczać 2 mm na l metr i 30 mm na całej długości dachu.

- Zamocowanie łat sprawdza się przez oględziny, a w przypadkach wątpliwych - za pomocą próby oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego.

- Prawidłowość kierunku krycia sprawdza się sznurem murarskim lub drutem napiętym wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicą, trójkątem ciesielskim oraz miarką z po-działką milimetrową. Sprawdzić należy co najmniej trzy rzędy na każdej połaci dachu. Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi dachówek powinien być w poziomie, a dachówki sprawdzonego rzędu nie powinny wykazywać większych odchyleń od linii poziomego sznura niż ± 10 mm.

- Rozmieszczenie styków i wielkość zakładów sprawdza się przez oględziny, a w przypadku nasuwającym wątpliwości - za pomocą pomiaru.

- Zamocowanie dachówek na okapach sprawdza się przez oględziny.

- Prawidłowość pokrycia kalenic, grzbietów i   koszy   kontroluje   się   przez   oględziny, a w przypadkach nasuwających wątpliwości -za pomocą pomiaru.

- Prawidłowość obróbek blacharskich sprawdza się przez oględziny.

- Szczelność pokrycia sprawdza się w taki sam sposób, jak przy odbiorze robót blacharskich (patrz p. 12.8.4).

•   Ocenę wyników badań przeprowadza się tak samo jak ocenę wykonania robót blacharskich (patrz p. 12.8.4 - Ocena końcowa).

12.8.6. Wykonywanie i odbiór pokryć dachówką ceramiczną

A. Ogólne zasady wykonywania pokryć

•  W zależności od typu użytej dachówki rozróżnia się pokrycia:

- dachówką karpiówką: pojedyncze lub podwójne w koronkę albo łuskę,

- dachówką holenderką (esówką),

- dachówkami dwuzakładkowymi i czterozakładkowymi: zakładkową ciągnioną (żłobioną) lub zakładkową tłoczoną (marsylką).

•  Pokrycia dachówką ceramiczną powinny być wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją techniczną (patrz p. 12.8.2). Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które zostały uzgodnione z projektantem   oraz   są   udokumentowane   zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny.

•  Podkładem pod pokrycie dachówkowe są łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod katem określonym dla poszczególnych typów pokryć (patrz tabl. 9.2-1).

- Rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju dachówek:

Wymagani, jakim powinno odpowiadać pokrycie dachówkami ceramicznymi (wg/PN-71/B-10241)  Tablica 12.18-1

|  | Typ pokrycia |
| --- | --- |
| Wymagania | karpiówka wedtug PN-B-12020:1997 | holenderka | zakładkowa | marsylka według |
| pokryciu |  | podwójnie | wedtug | według | PN-B-12020:1997 |
|  | pojedynczo | w koronkę | w łuskę | PN-B-12020:1997 | PN-B-12020:1997 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Rozmieszczenie styków (szwów) prostopadle do okapu | styki prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o pół szerokości dachówki, dopuszczalne odchyłki nie mogą przekraczać ±1 cm | podłużne styki dachówek powinny tworzyć linie prostopadłe do oka- | styki prostopadłe do okapu powinny odpowiadać takim samym warunkom jak przy kryciu karpiówka, z tym że dopuszczalne odchyłki nie powinny |
|  |  | pu; dopuszczalne | przekraczać ±5 cm |
|  |  | odchyłki nie po- |  |
|  |  | winny przekraczać |  |
|  |  | 1 cm/m i 3 cm na |  |
|  |  | całej długości pasa |  |
|  | poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone rzędy na długość |
|  | wynoszącą: |  |
|  |  | 14+15 cm z tym, | 19+24 cm, lecz |  |  |  |
|  |  | że są to rzędy po- | dwa najniższe |  |  |  |
|  |  | dwójne, uzyskane | rzędy dachówek |  |  |  |
|  |  | przez zawieszenie | przy okapie oraz |  |  |  |
|  |  | na każdej łacie | dwa najwyższe |  |  |  |
|  |  | jednocześnie | rzędy przy |  |  |  |
|  |  | dwóch warstw da- | kalenicy powinny |  |  |  |
|  |  | chówek, z których | być podwójne, to |  |  |  |
|  |  | dolną tworzą da- | jest z dwóch |  |  |  |
| Wielkość |  | chówki zaczepione | warstw dachówek |  |  |  |
| zakładów | 11+17 cm | bezpośrednio za | zawieszonych | 7 + 13 cm | 7 + 10 cm | 5+7 cm |
|  |  | łatę, wierzchnią | łącznie, jak przy |  |  |  |
|  |  | zaś za górne kra- | kryciu w koronkę |  |  |  |
|  |  | wędzie dachówek |  |  |  |  |
|  |  | poprzedniej war- |  |  |  |  |
|  |  | stwy z przesunię- |  |  |  |  |
|  |  | ciem o pół szero- |  |  |  |  |
|  |  | kości dachówki |  |  |  |  |
|  |  | tak, że wierzchnia |  |  |  |  |
|  |  | warstwa rzędu po- |  |  |  |  |
|  |  | krywa dolną na |  |  |  |  |
|  |  | długości 32+33 cm |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w strefach klimatycznych II i III według PN-75/B-020 1 1 co piąta lub szósta | w strefie klimatycznej II i III, |
|  | dachówka w rzędzie poziomym powinna być od strony poddasza przywiązana | a w strefie klimatycznej I tylko na |
|  | drutem do gwoździ wbitych w łaty albo bezpośrednio do łat: w strefie | połaciach dachowych położonych od |
|  | klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej | strony najczęściej panujących wiatrów |
| Zamocowanie | panujących wiatrów należy przywiązywać dachówki jak w strefach | - każda dachówka powinna być od |
| dachówek do łat | klimatycznych II i III | strony poddasza przywiązana do |
|  |  | gwoździ wbitych w łaty drutem |
|  |  | przechodzącym przez otwór |
|  |  | w zaczepie dachówki zakładkowej lub |
|  |  | przez ucho marsylki |
|  | dachówki | dachówki | uszczelnienie | wszystkie styki | dachówki powin- | nie wymaga |
|  | poszczególnych | powinny być | pokrycia powinno | dachówek | ny być ułożone na | uszczelnienia |
|  | rzędów powinny | ułożone na sucho | być wykonane jak | powinny być od | sucho bez zapra- |  |
|  | być ułożone na | lub na zaprawie, | przy kryciu | strony poddasza | wy; styki prosto- |  |
|  | warstwie zaprawy | jak przy pokryciu | pojedynczym, | uszczelnione | padłe do okapu |  |
|  | wapiennej 1:2 | pojedynczym. | lecz od strony | zaprawą jak przy | powinny być |  |
|  | lub cementowo- | w stykach | poddasza | kryciu w łuskę | uszczelnione |  |
|  | -glinianej 1:3:12 | poziomych, | wszystkie styki |  | sznurem konop- |  |
|  | grubości warstwy | pomiędzy spodem | poziome; powinny |  | nym, przesyco- |  |
|  | niezbędnej do | dachówki | być uszczelnione |  | nym smołą, przy |  |
|  | prawidłowego | zaczepionej na | zaprawą |  | spadkach mniej- |  |
|  | uszczelnienia | łacie a górną | (spoinowane) |  | szych niż 35" |  |
|  | styku dachówek | powierzchnią | z dodatkiem |  | (70%) zaleca się |  |
|  | i dociśnięte do | dachówki rzędu | sierści bydlęcej |  | stosować uszczel- |  |
| Uszczelnienie | dachówek niżej | położonego niżej, | prześwity są |  | nienie przez za- |  |
| pokrycia | leżącego rzędu; | zaleca się | niedopuszczalne |  | smarowanie za- |  |
|  | przy spadkach | stosować |  |  | prawą wapienną |  |
|  | połaci dachowych | uszczelnienie |  |  | 1:2 z dodatkiem |  |
|  | wynoszących | zaprawą |  |  | sierści bydlęcej |  |
|  | 45+50°C | wapienną 1:2 |  |  | styków pozio- |  |
|  | dopuszcza się | z dodatkiem |  |  | mych od strony |  |
|  | układanie | sierści bydlęcej; |  |  | poddasza w miej- |  |
|  | dachówek na | prześwity są |  |  | scach, gdzie gór- |  |
|  | sucho, na | niedopuszczalne |  |  | na krawędź każ- |  |
|  | paskach papy, | zarówno |  |  | dej dachówki |  |
|  | w obu | w stykach |  |  | przylega do spodu |  |
|  | przypadkach | poziomych, jak |  |  | dachówek wyżej |  |
|  | dopuszcza się | i w stykach |  |  | leżącego rzędu. |  |
|  | prześwity do | prostopadłych do |  |  | prześwity są |  |
|  | 3 mm długości | okapu |  |  | niedopuszczalne |  |

- karpiówka:

krycie pojedyncze                 22÷25 cm,

krycie podwójne w koronkę   25÷28 cm,

krycie podwójne w łuskę        14÷16 cm,

-holenderka                               26÷32 cm,

- zakładkowa:

żłobiona                                30÷32 cm,

marsylka                              30,5÷36 cm.

- Dachówki przeznaczone do krycia jednej połaci dachowej powinny być jednakowej barwy; dopuszcza się tylko różnice w odcieniu barwy.

- Gwoździe do mocowania dachówek i gąsiorów powinny być kwadratowe lub okrągłe o wielkości co najmniej 2,2 x 50, ale nic więcej niż 3,0 x 80.

- Drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat powinien być miękki, ocynkowany, średnicy 1,0÷1,6 mm.

- Zaprawa do uszczelniania styków powinna mieć klasę poniżej 8 MPa.

•  Do robót pokrywczych dachówką można przystąpić dopiero po sprawdzeniu zgodności wykonania podkładu z dokumentacją techniczną i prawidłowości wykonania spadków połaci, deskowania koszy dachowych i odbojów w trakcie odbioru robót ciesielskich według PN-71/B-10080 oraz po wyprowadzeniu przewodów wentylacyjnych ponad dach, po wykonaniu nasad kominowych, po otynkowaniu lub spoinowaniu kominów, osadzenia masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących przez pokrycie dachowe i po wykonaniu blaszanych zabezpieczeń dachowych (obróbek blacharskich, jeśli są przewidziane).

•  Niezależnie od typu dachówki należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:

n krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, ale przy temperaturze nic niższej niż -15°C, a przy użyciu zaprawy do uszczelniania spoin, tylko przy temperaturze nie niższej niż +5°C utrzymującej się przez całą dobę,

- dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle do okapu w taki sposób, aby sznur przeciągnięty wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i równocześnie dotykał widocznego brzegu skrajnych dachówek w danym rzędzie poziomym; odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek w tym rzędzie nie powinna przekraczać ±1 cm; dopuszczalne odchyłki od kierunku poziomego - jak dla łacenia, to jest 2 mm/m i 30 mm na całej długości rzędu.

- dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku dachu i pokrytej podłużnymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu co najmniej 20 cm, a dolną krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową, jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na okapie powinny być wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, w tym przypadku zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha blaszanego,

- dachówki powinny być ukladane w ten sposób, aby łata długości 3 m, przyłożona na każdym rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia niż 5 mm dla dachówki karpiówki gatunku I lub nie większych niż 8 mm dla karpiówki gatunku II oraz dachówki zakładkowej ciągnionej i marsylki. Przy kryciu dachówką holenderka nie sprawdza się równości powierzchni pokrycia.

B. Wymagania szczegółowe

• Wymagania, jakim powinno odpowiadać pokrycie dachowe w zależności od zastosowanej dachówki ceramicznej, zawiera tabl. 12.8-1.

- Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami ułożonymi na zaprawie wapiennej 1:2 lub cementowo-wapiennej 1:2:12. Do zapraw powinien być użyty piasek drobnoziarnisty. Gąsiory powinny zachodzić jeden na drugi na około 8 cm i być przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej. Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie powinny przekraczać ±1 cm.

- Miejsce przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywką z blachy stalowej, ocynkowanej lub cynowej (rys. 12.8-27).

- Kosze mogą być pokryte pasmem blachy ocynkowanej lub cynkowej szerokości nie mniejszej niż 60 cm (patrz rys. 12.8-18) albo specjalnymi ceramicznymi kształtkami dostosowanymi do typu dachówki.

- Zabezpieczenie dachowe (obróbki blacharskie) wykonuje się zgodnie z zaleceniami omówionymi wp. 12.8.3÷12.8.5.

• Inne wymagania. Wymaganiom nieco odmiennym od zawartych w tabl. 12.8-1 podlegają pokrycia z dostępnych na rynku dachówek i towarzyszących im kształtek uzupełniających, produkowanych na podstawie licencji lub importowanych. Wyroby te powinny mieć aktualne aprobaty techniczne ITB, w których podane są cechy techniczne, zakres i sposoby stosowania tych wyrobów, m.in. dachówek barwionych (angobowanych).

C. Odbiór robót

• Podstawą oceny jakości robót pokrywczych dachówką ceramiczną są pozytywne wyniki badania materiałów pokrywczych i pomocniczych oraz prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.

• Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań przy odbiorze robót zakończonych powinny zawierać:

- stwierdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających (protokoły),

- stwierdzenie jakości materiałów (protokoły odbioru, atesty),

- zapisy w dzienniku budowy dotyczące przebiegu wykonania robót pokrywczych i ewentualnych odstępstw od projektu.

• Sposoby przeprowadzania badań

- Badanie materiałów należy przeprowadzić w czasie odbioru robót pokrywczych pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami lub atestami.

- Badanie podkladu polega na sprawdzeniu przekroju, rozstawu, poziomu i zamocowania lat (należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego przed wykonaniem pokrycia, a protokół stwierdzający prawidłowość wykonania podkładu wykonawca zobowiązany jest przedstawić przy odbiorze końcowym).

- Prawidlowość ulożenia dachówek sprawdza się za pomocą sznura murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego i miarki z podziałką milimetrową, stwierdzając, czy zostały zachowane wymagania projektu. Stwierdzenie należy przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów na każdej połaci dachu.

- Oparcia dachówek na okapie sprawdza się wzrokowo, stwierdzając, czy zostały zachowane wymagania projektu.

- Rozmieszczenia, styków i wielkości zakladów kontroluje się przez oględziny, a w przypadku nasuwającym wątpliwości co do prawidłowości wykonania zgodnie z ustaleniami w tablicy12.8-1 - również za pomocą pomiaru z dokładnością do 5 mm.

- Zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia sprawdza się wzrokowo, badając od strony poddasza, czy zostały zachowane wymagania określone w tablicy 12.8-1. Ponadto należy w wybranych miejscach (szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody) sprawdzić szczelność pokrycia po ulewnym deszczu albo po poddaniu wybranych miejsc 10-minutowemu działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody od kalenicy do okapu. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia.

- Prawidłowość pokrycia kalenic i grzbietów sprawdza się wzrokowo i za pomocą pomiaru (łata długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5 mm).

- Prawidłowość wykonania koszy kontroluje się przez oględziny, pomiar i sprawdzenie szczelności.

- Prawidłowość obróbek blacharskich sprawdza się wg zaleceń podanych w p. 12.8.3-12.8.5.

•  Ocenę wyników badań przeprowadza się tak samo jak ocenę wykonania robót blacharskich (patrz p. 12.8.4 - Ocena końcowa).

12.8.7. Wykonywanie i odbiór pokryć papą, gontami papowymi i powłokami asfaltowymi

A. Podłoża pod pokrycia papowe

• Pokrycia papowe można układać na bardzo wielu różnych podłożach: betonowych (monolitycznych i prefabrykowanych), gładzi cementowej, płytach izolacji termicznej, deskach i płytach drewnianych oraz płytach z materiałów drewnopochodnych. Pokrycia papami rolowymi są powszechnie stosowane do krycia płaskich dachów w budynkach wysokich, w budownictwie halowym, jak również w budownictwie jednorodzinnym (ostatnio zwłaszcza gontami papowymi).

•  Podłoża pokryć papowych powinny spełniać następujące ogólne wymagania:

- ich powierzchnia powinna być równa,

- powinny być zdylatowane odpowiednio do danego rodzaju podłoża i konstrukcji dachu lub stropodachu; dylatacje podłoża powinny pokrywać się z dylatacjami dachu (stropodachu) i budynku,

- miejsca styków pokrycia z elementami wystającymi ponad dach, a także okapy, kosze, koryta   odwadniające   itp.   powinny   być w podłożu odpowiednio uformowane,

- urządzenia odwadniające powinny być osadzone w podłożu,

- podłoże  powinno  mieć  odpowiednią nośność, być sztywne oraz zdolne do przeniesienia dodatkowych obciążeń podczas robót budowlano-pokrywowy ch,

-powinno być wykonane z materiałów nie wpływających szkodliwie na pokrycie dachowe lub obróbki blacharskie (w przeciwnym razie należy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzielić od podłoża warstwą innego materiału izolacyjnego),

- pochylenia połaci powinny być odpowiednie dla   danego   rodzaju   pokrycia   papowego (patrz tabl. 9.2-1); przy bardzo małych pochyleniach połaci oraz w strefach koryt odwadniających o minimalnym spadku należy uwzględnić obliczeniowo ustalone ugięcie konstrukcji nośnej pod działaniem obciążeń oraz tolerancje montażowe i warunki wykonywania robót.

•  Kontrolę prawidłowości wykonania podłoża należy przeprowadzić szczegółowo przed przystąpieniem do robót pokrywczych lub termoizolacyjnych. Równość podłoża sprawdza się łatą kontrolną. Prześwit między powierzchnią podłoża a łatą długości 2 m nie powinien być większy niż 5 mm.

• Rozstaw termicznych szczelin dylatacyjnych powinien wynosić:

- w podłożu z żelbetowych, prefabrykowanych plyt dachowych:

- nie ocieplonych od góry, opartych na murze lub ścianach prefabrykowanych - 12 m, a opartych na konstrukcji szkieletowej -24 m,

- ocieplonych od góry, opartych na murze lub ścianach prefabrykowanych - 24 m, a opartych na konstrukcji szkieletowej - 42 m.

- W podłożu betonowym lub z zaprawy cementowej (gładzi):

- w betonie wyrównawczym  ułożonym  ze spadkiem na płytach dachowych 3÷6 m,

- w gładzi cementowej na płytach dachowych 2÷4 m,

- w gładzi cementowej ułożonej na płytach izolacji termicznej 1,5÷2 m.

•  Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna być dwukrotnie większa od obliczonych odkształceń termicznych, zwykle 2 do 4 cm, szerokość szczelin obwodowych (oddzielających podłoże od wszystkich stałych elementów budynku) - około 2 cm, a szerokość szczelin termicznych podłoża z gładzi cementowej od 0,5 do 2 cm.

Ponadto dachowe płyty żelbetowe lub warstwowe tworzące podłoże powinny mieć możność swobodnego odkształcania się na podporach (powinny być oparte na podkładkach ślizgowych z papy lub folii).

• Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe wypełnia się materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym (szczeliny termiczne szerokości 0,5 cm w gładzi z zaprawy cementowej wykonane co l,5÷2 m nie wymagają wypełnienia, szczeliny szerokości ponad 0,5 cm rozstawione w odstępach 2÷4 m powinny być wypełnione kitem asfaltowym).

• Styki z pionowymi płaszczyznami elementów   budynków   wystających   ponad   powierzchnię dachu podłoża z betonu lub zaprawy cementowej powinny być zaokrąglone łukiem lub złagodzone za pomocą trójkątnego odboju, a podłoża z drewna - złagodzone drewnianymi odbojami o przekroju trójkątnym. Przy murach kominowych i podobnych elementach wystających ponad dach powinny być od strony kalenicy wykonane odboje (daszki) o górnej krawędzi poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do kierunku pochylenia połaci dachowej.

•  Krawędzie podłoża od strony zewnętrznej (szczytowej) -jeśli nie ma ścianki attykowej -

powinny być zakończone odbojem wysokości co najmniej 5 cm z listwy drewnianej lub zaprawy cementowej.

•  W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym powinny być w podłożu osadzone (wpuszczone na głębokość równą ich grubości) uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym.

•  W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym (nie stosować koryt o przekroju  prostokątnym).  Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych i nad podłużnymi dylatacjami konstrukcyjnymi.

• Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryt odwadniających. Dna koryt wokół spustu (w promieniu min. 25 cm) należy spoziomować w taki sposób, aby korpus wpustu nie wystawał ponad powierzchnię  dna koryta.  Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych na czole koryta zakończonego obróbką blacharską lub ścianką attykową bądź ścianką wyższej części budynku.

•  Płyty izolacji termicznej, stanowiące podłoże pod bezpośrednie pokrycie papowe, powinny mieć wytrzymałość na ściskanie (np. płyty styropianowe) lub na rozrywanie (np. twarde płyty z wełny mineralnej) ustaloną w projekcie.

•  Podłoże z gładzi cementowej ułożonej na płytach żelbetowych lub na podkładzie z betonu powinno mieć grubość nie mniejszą niż 2 cm i być wykonane z zaprawy cementowej klasy nie niższej niż 10 MPa, przy równoczesnym zachowaniu następujących wymagań:

- wysuszoną oraz oczyszczoną gładź cementową należy zagruntować - jednokrotnie lub dwukrotnie w zależności od potrzeb określonych przez projektanta - roztworem asfaltowym do gruntowania lub emulsją asfaltową; nie należy stosować do gruntowania podłoża emulsji asfaltowej kationowej; w przypadku gruntowania metodą mechaniczną (natrysk) gładź cementowa musi być dodatkowo odpylona,

- dopuszcza się zagruntowanie gladzi po związaniu zaprawy (na drugi lub trzeci dzień od daty jej wykonania), ale tylko w przypadku braku możliwości pielęgnowania jej przez polewanie wodą; gruntowanie powinno być wykonane emulsją lub rozcieńczoną dyspersyjną masą asfaltową; utworzona powloką gruntująca powinna zabezpieczać gładź przed nadmierną utratą wilgoci w takim stopniu, aby podłoże uzyskało wymaganą wytrzymałość na ściskanie,

- roboty wykonawcze można rozpocząć, jeśli powłoka gruntująca na gładzi jest sucha, równomiernie rozłożona (ciągła i wykazuje dobrą przyczepność do gładzi).

• Podłoże z gładzi cementowej na płytach izolacji termicznej powinno mieć grubość 3,5÷4 crn, przy równoczesnym zachowaniu następujących wymagań:

- nie należy wykonywać gladzi na twardych płytach z wełny mineralnej,

- gladź na plytach izolacji termicznej powinna być wykonana z zaprawy cementowej o konsystencji gęstoplastycznej i o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 8 MPa.

- plyty izolacji termicznej, z wyjątkiem plyt styropianowych, powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem wodą zarobową z zaprawy cementowej lub wodą z opadów atmosferycznych albo wodą pochodzącą z pielęgnacji gładzi; zabezpieczenie takie można wykonać, stosując papę asfaltową (dopuszcza się papę izolacyjną) lub folię sklejoną na zakładach,

- do gruntowania gladzi cementowej wykonanej na plytach styropianowych należy stosować emulsję asfaltową; nie wolno stosować do gruntowania roztworu asfaltowego,

- jeżeli gladź cementowa na plytach izolacji termicznej jest zbrojona siatką, to arkusze lub pasma siatki powinny być łączone na zakład szerokości nie mniejszej niż 5 cm.

• Płyty twarde z wełny mineralnej mogą stanowić podłoże pod pokrycie papowe, jeżeli ich gęstość jest nie niższa niż 180 kg/m3, a płyty spełniają wymagania normy przedmiotowej, z tym że:

- ściśliwość plyt pod obciążeniem 2 kPa nie powinna być większa niż 4%, a pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6%,

- wytrzymalość na rozrywanie nie mniejsza niż 2 kPa,

- nasiąkliwość wodą określona metodą podciągania kapilarnego po 24 godz. nie większa niż 15%.

•  Podłoże z plyt twardych z welny mineralnej po ich umocowaniu do podłoża należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i nagłymi opadami deszczu jedną warstwą papy asfaltowej. Układanie płyt i przyklejanie pierwszej warstwy pokrycia papowego powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie występowało gromadzenie się wody we wgłębieniach lub jej wnikanie pod przyklejone pokrycie.

•  Podłoże drewniane pod pokrycie papą powinno być wykonane z desek łączonych między sobą na pióro i wpust. W przypadkach technicznie   uzasadnionych   dopuszcza   się układanie desek na przylgę lub styk.

•  Deski powinny być impregnowane przed zagrzybieniem i ułożone stroną dordzeniową ku górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie powinna być większa niż 15%.

•  Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej niż 2 cm.

• Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi 3÷5 cm.

B. Warunki wykonania robót

• Do wykonywania pokryć papowych można przystąpić:

- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża,

- po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci, np. tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzone (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu,

- po oczyszczeniu podkladu z zanieczyszczeń, odpadów materiałów i elementów, n po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną materialów pokrywczych i sprzętu do wykonywania pokryć papowych.

• Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5°C, z tym że w przypadku stosowania lepików na zimno temperatura powietrza nie powinna być niższa niż + 10°C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak temperatura poniżej  +5°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie.

• Materiały stosowane do pokrycia nie mogą wykazywać szkodliwych na siebie oddziaływań (np. lepiki stosowane na zimno na styropian).

•  Do wykonania wierzchnich warstw pokrycia stosuje się: <

- papę asfaltową wierzchniego krycia na tekturze odmiany 400/1200, 400/1400, 400/1600, 500/1300,

- papę asfaltową na folii aluminiowej,

- papę asfaltową na welonie z włókien szklanych,

- zaleca się stosowanie zestawów materiałowych do wykonywania bezspoinowych powłok asfaltowych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

•  Do wykonywania warstw podkładowych używa się:

-papy   podkładowej   asfaltowej   odmiany 400/1100 lub 400/1200,

- papy asfaltowej na tkaninie technicznej,

- papy asfaltowej na welonie z włókien szklanych.

• Do gruntowania podłoża z betonu stosuje się:

- roztwór asfaltowy do gruntowania,

- emulsję asfaltową kationową,

- emulsję asfaltową anionową,

- zaleca się stosowanie innych materiałów do puszczonych do stosowania w budownictwie

•   Do wyrównywania podłoży betonowych stosuje się:

- emulsyjne pasty asfaltowe,

- asfaltowe kity uszczelniające,

- kit budowlany trwale plastyczny.

• Do mocowania papy do podłoża i sklejania poszczególnych warstw pokrycia stosuje się:

- lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco,

- lepik asfaltowy stosowany na zimno.

- Poszczególne warstwy papy powinny być przyklejone do siebie na całej powierzchni. Do klejenia warstw papy powinno być użyte tyle lepiku w stanie płynnym, aby na całej szerokości rolki był widoczny wyciskany wałek lepiku/W czasie przyklejania papa powinna być przyciskana do podłoża. Praktycznie grubość lepiku powinna wynosić 1,0-5-1,5 mm.

- Temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić:

- 160÷180°C     dla lepiku asfaltowego,

- 120÷130°C      dla lepiku jak wyżej, lecz stosowanego na podłoże ze styropianu.

• Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych  miejscach i płaszczyznach, w  których  wykonano  dylatacje  budynku. W strefach klimatycznych, w których występują silniejsze wiatry, należy stosować dodatkowe zabezpieczenia pokrycia przed odrywaniem. Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewniało łatwy odpływ wód deszczowych i topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu.

• Papa przed użyciem powinna być przez około 24 godziny przechowywana w temperaturze nie niższej niż + 18"C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu dla rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy muszą być smarowane lepikiem zarówno podłoże, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

• Arkusze papy powinny być łączone ze sobą na zakład szerokości nie mniejszej niż 10 cm (rys. 12.8-28a), zgodnie z kierunkiem spływu wody i z uwzględnieniem kierunku najczęściej występujących w okolicy wiatrów; dotyczy to także zakładów skośnych i równoległych do okapu (rys. 12.8-28b).

- Arkusze papy w poszczególnych warstwach pokrycia powinny być przesunięte względem siebie:

- przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza,

- przy kryciu trzywarstwowym o 1/3 szerokości arkusza (rys. 12.8-28c).

- Długość arkusza papy nie powinna wynosić więcej niż 8 m. Papę bezosnowową z taśmy aluminiowej należy ciąć na arkusze długości 3-n4m.

- W korytach odwadniających, przy wpustach odwadniających i w miejscach, w których gromadzi się woda, oraz na fragmentach dachu trudnych do obrobienia, a także na załamaniach połaci dachowych należy wzmocnić pokrycie dachowe warstwą papy na tkaninie technicznej odznaczającej się większą niż papy tekturowe wytrzymałością na rozrywanie.

- Połączenia pokrycia papowego z elementami budynku wystającymi ponad dach lub ograniczającymi go powinny być wodoszczelne, podobnie jak połączenia pokrycia z wpustami dachowymi. Połączenie pokrycia ze świetlikami dachowymi, włazami oraz w obrębie dylatacji powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed przenikaniem wody pod pokrycie.

- Wodoszczelność pałączenia należy uzyskać przez wywinięcie poszczególnych warstw papy pokrycia na wystające pionowe elementy. Wysunięte warstwy papy powinny być zabezpieczone przed osuwaniem się poprzez zamocowanie mechaniczne i zabezpieczone przed wnikaniem wody od góry, np. za pomocą obróbki blacharskiej (patrz rys. 9.2-5).

- Połączenie pokrycia dachowego z pionowymi elementami budynku za pomocą obróbek blacharskich wklejanych między warstwy papy może być stosowane przy pochyleniu połaci dachowych większych niż 10%. Przy pochyleniu połaci dachowych mniejszym niż 10% obróbki blacharskiej w miejscu omówionym wyżej nie należy wklejać w pokrycie, lecz ułożyć na wierzchu pokrycia, wykonując ją w przypadku braku „wydr" jako dwuczęściową. Szczelność połączenia powinny zapewnić wywinięte na pionową powierzchnię warstwy P°~ krycia, a obróbka blacharska zabezpieczać pokrycia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Górną powierzchnię pokrycia zabezpiecza się warstwą ochronną przed działaniem promieniowania słonecznego: papa wierzchniego krycia jest fabrycznie pokryta posypką chlorytowo-serycytową.

- Pasma papy układa się przy pochyleniu połaci do 30% równolegle do okapu, rozpoczynając od niego w kierunku kalenicy, a przy pochyleniu większym - prostopadle do kalenicy.

C. Pokrycia papowe wielowarstwowe

• Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych może być wykonane:

- z 3 warstw pap asfaltowych zwykłych (2 warstw papy podkładowej i l wierzchniego krycia) o zawartości asfaltu 1200÷1700 g/m2 dostosowanej do wielkości spadku połaci dachowej,

- z 2 warstw pap asfaltowych zgrzewanych (jako równorzędne pokryciu 3-warstwowemu),

- z 2 warstw pap asfaltowych zwykłych i jednej warstwy papy asfaltowej wentylowanej lub perforowanej z gruboziarnistą posypką (pokrycie wentylowane).

- Pokrycie z 3 warstw pap asfaltowych zwykłych może być stosowane na wszystkich rodzajach podłoża.

- Pierwsza warstwa pokrycia wzdłuż okapu (przy układaniu równoległym do miejsc) powinna mieć szerokość 1/3 szerokości arkusza papy, druga - 2/3 szerokości, dopiero trzecia warstwa ma pełną szerokość (patrz rys. 12.8-28d).

•   Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych zwykłych

- Pochylenie połaci - patrz tabl. 9.2-1.

- Pierwszą warstwę robi się z papy podkładowej, drugą - z papy wierzchniego krycia, przy czym na podkładzie z desek stosuje się papę podkładową na tekturze odmiany 400/1200. Na betonie można stosować pierwszą warstwę tejże papy lub papę na welonie szklanym.

- Drugą (wierzchnią) warstwę robi się w zależności od spadku połaci z papy wierzchniego krycia na tekturze, z papy na welonie szklanym lub z papy na taśmie aluminiowej (tej ostatniej papy nie wolno stosować na stropo-dachach pełnych i w pokryciach układanych na warstwach izolacji termicznej).

- Przykład układu warstw papy przy kryciu równoległym do okapu na podłożu z desek pokazano na rys. 12.8-29.

• Pokrycie z 2 warstw pap asfaltowych zgrzewalnych robi się na podłożach z gładzi cementowej lub betonowych. Dopuszcza się wykonanie tego rodzaju pokrycia na podłożach z płyt izolacji termicznej lub papie wentylacyjnej, jeżeli zostaną one uprzednio pokryte jedną warstwą papy asfaltowej przyklejonej lepikiem asfaltowym na gorąco do podkładu.

- Pokrycie z 2 warstw pap asfaltowych zgrzewalnych może być wykonywane na połaciach dachowych o pochyleniu takim samym jak dla pokrycia z 3 warstw pap asfaltowych (uznaje się je za równorzędne). Pierwszą warstwę robi się z papy zgrzewalnej podkładowej, a drugą -z papy wierzchniego krycia.

- Przy układaniu arkuszy równolegle do okapu szerokość pierwszego pasma papy wzdłuż okapu powinna wynosić 1/2 szerokości arkusza papy (patrz rys. 12.8-28c i 12.8-29).

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą metodą zgrzewania, to jest przez podgrzewanie spodniej powierzchni pa-py płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.

Sposoby połączenia pokrycia pap zgrzewalnych z elementami budynku wystającymi ponad powierzchnię połaci są analogiczne jak dla pokrycia z pap zwykłych.

• Pokrycie papowe wentylowane, składające się z papy asfaltowej zwykłej lub dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej, może być wykonywane na podłożach z zaprawy cementowej, mogących ulec zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku. Pokryć papowych wentylowanych nie należy wykonywać na podłożach z płyt izolacji termicznej oraz na deskowaniach (przy pochyleniu połaci powyżej 5% dopuszcza się wliczanie papy wentylacyjnej do liczby warstw pokrycia).

- Pokrycie wentylowane wykonuje się z papy asfaltowej wentylacyjnej przyklejonej punktowo do podłoża.

- Papę wentylacyjną układa się bezpośrednio na czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo) podłożu. Miejsca zagruntowane o powierzchni około 15 x 15 cm powinny być rozmieszczone w odstępach osiowych co 33 cm (trzy na jeden metr długości).

- Poszczególne arkusze (pasma) papy przykleja się lepikiem asfaltowym (bez wypełniaczy na gorąco) do zagruntowanych miejsc podłoża oraz skleja się ze sobą na zakład szerokości 10 cm (gdy na szerokości zakładu znajduje się posypka, należy ją dokładnie usunąć przed sklejeniem papy).

- Pokrycie wentylowane może być również wykonane z papy asfaltowej perforowanej z gruboziarnistą posypka (w tym przypadku warstwy z tej papy nie należy wliczać do liczby warstw papy w pokryciu). W przypadku zastosowania papy perforowanej z gruboziarnistą posypka papa ta powinna być ułożona luzem na zagruntowanym podłożu, bez łączenia jej na zakład (styk czołowy). Przyklejanie papy perforowanej do podłoża następuje podczas rozsmarowywania po niej lepiku na gorąco, niezbędnego do przyklejenia kolejnej warstwy pokrycia

- Papę wentylacyjną lub perforowaną należy układać prostopadle do okapu z przełożeniem pasma papy poprzez kalenicę. Na dachach jednospadkowych lub z odwodnieniem wewnętrznym zaleca się przy większych spadkach papę wentylacyjną (papę perforowaną) kotwić na górnych obrzeżach do listew drewnianych osadzonych w podłożu.

- Papy wentylacyjnej i perforowanej nie należy ukladać w miejscach, w których może nastąpić wnikanie wody pod pokrycie dachowe, np. w paśmie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych należy odsunąć papę wentylacyjną na odległość około 50 cm i nakleić pasmo papy podkładowej.

- Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi (rys. 12.8-30) średnice kominków należy ustalić w zależności od wielkości powierzchni wentylowanej przypadającej na jeden kominek. Orientacyjnie podaje się, że jeden kominek o średnicy 8 mm wystarcza do zwentylowania powierzchni około 10 m2, o średnicy 25 mm wystarcza dla około 50 m2, o średnicy 80 mm - dla około 100 m2. Nie zaleca się stosowania kominków o średnicy większej niż 80 mm. Kominków wentylacyjnych nie należy ustawiać w najniższych partiach połaci dachowych.

- Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej listwami wentylacyjnymi blaszanymi   lub   drewnianymi   (rys.   12.8-31 i 12.8-32) prostopadłymi do okapu papę można układać prostopadle lub równolegle do okapu. Należy przy tym przestrzegać następujących zasad:

- przy okapie wykonuje się specjalna obróbkę odpowietrzającą uniemożliwiającą wnikanie wody pod listwę wentylacyjną,

- rozstaw listew powinien wynosić około 2 m,

- szerokość połaci nie powinna być większa niż 6 m,

- u wylotu listwy wentylacyjnej w kalenicy należy ustawić kominek wentylacyjny bądź ułożyć listwę kalenicową (wentylacja kalenicowa z kominkami).

- Przy zastosowaniu wentylacji kalenicowej należy papę wentylacyjną przymocować mechanicznie do podłoża.

D. Bezspoinowe pokrycia bitumiczne

• Pokrycia bezspoinowe, tzn. z wierzchnią bezspoinową warstwą bitumiczną, stosuje się na dachach o małym pochyleniu połaci (w zasadzie od l do 5%).

- Przy pochyleniu połaci 3÷5% należy wykonać je na podkładzie składającym się z co najmniej 2 warstw papy podkładowej odmiany 400/1200.

- Przy pochyleniu polaci 1÷3% oraz w korytach odwadniających i koszach dachowych podkład powinien zawierać dodatkową warstwę papy na tkaninie technicznej lub papy zgrzewalnej. Pokrycie bezspoinowe może być także wykonane na podkładzie dwuwarstwowym z pap zgrzewalnych.

- Pokrycie może być wykonane z emulsji lub mas asfaltowych i stanowić ciągtą powłokę odporną na pęknięcia. Pokrycie bezspoinowe może być wzmocnione ciętym włóknem szklanym, matą lub tkaniną szklaną albo techniczną.

•  Pokrycie bezspoinowe zbrojone (np. z dyspersyjnej masy asfaltowo-polimerowej) powinno składać się z trzech następujących warstw:

- gruntującej, z masy asfaltowo-polimerowej,

- nośnej, z welonu szklanego lub tkaniny technicznej,

-wierzchniej, z masy asfaltowo-polimerowej i posypki papowej chiorytowo-serycytowej lub piaskowej o uziarnieniu do l mm.

- Wkładkę z welonu szklanego należy nakładać na lekko przeschniętą warstwę masy asfaltowo-polimerowej i lekko dociskać do wytworzonej powłoki. Zakłady wkładki szklanej powinny wynosić nie mniej niż 5 cm. Posypkę papową należy narzucać na świeżą powłokę asfaltowo-polimerową lub po upływie 20÷30 min (w zależności od warunków atmosferycznych). Można także ją narzucać na suchą powłokę po uprzednim posmarowaniu jej masą asfaltowo-polimerową rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1. Całkowita grubość pokrycia bezspoinowego powinna wynosić nie mniej niż 5 mm, mierzona po wyschnięciu pokrycia.

Pokrycie bezspoinowe niezbrojone składa się z 3 warstw masy asfaltowo-polimerowej i warstwy ochronnej w postaci posypki mineralnej chlorytowo-serycytowej lub w postaci powłoki odblaskowej z masy asfaltowo-aluminiowej.

E. Pokrycia gontami papowymi

•  Gonty papowe są stosowane do krycia dachów o nachyleniu połaci od 12° do 75°, przy czym podłoże winno być wykonane z desek w sposób opisany w p. 9.2. Można stosować inne podłoża (np. ze sklejki grubości co najmniej l cm) pozwalające na mocowanie gontów papowych gwoździami.

- Jako pierwszą warstwę nakłada się papę asfaltową podkładową równolegle do okapu z zakładką szerokości 5 cm.

- Na papie układamy pierwszą warstwę gontów papowych w styk w kierunku równoległym do okapu, przybijając je gwoździami papowymi w sposób pokazany na rysunku 12.8-29.

- Drugą warstwę przesuniętą o połowę po-działki gonta układa się tak, aby dolna krawędź gonta przykrywała gwoździe mocujące warstwę pierwszą i zachodziła na jej wycięcie na odległość 1-2 cm. Warstwę drugą przybija się tak samo jak pierwszą. Analogicznie należy postępować z trzecią (i ewentualnie z czwartą). Każdy gont jest przybity do podłoża pierwszy raz przy przybijaniu danej warstwy i drugi raz w trakcie przybijania kolejnej warstwy.

- W przypadku dachów o małym nachyleniu połaci noski gontów przykleja się lepikiem na zimno w celu zapobieżenia podrywania przez wiatr. W przypadku dachów o kącie nachylenia 60° lub większym należy wbijać dwa gwoździe nad wycięciem w goncie papowym.

- Na dachu koszowym gonty papowe należy zacząć układać na jednej z przecinających się powierzchni dachu, pozostawiając końce gontów wysunięte o co najmniej 30 cm w kierunku przeciwległego dachu. Gonty należy starannie przyciskać w koszu dachu i przybić dwoma gwoździami na końcu każdego gonta przecinającego dno kosza. Następnie należy zacząć układać pierwszą warstwę gontów na przeciwległej powierzchni dachu. Rogi gontów przycina się pod kątem 45° w odległości minimum 5 cm, mierząc od środka osi kosza.

- Krycie kalenicy odbywa się przez pocięcie gonta papowego na odcinki w kształcie rombu. Takie kształtki należy wygiąć na kształt gąsiora dachowego i przybić gwoździami papowymi do listwy kalenicy.

F. Odbiór robót pokrywczych papami i powłokami asfaltowymi

• Zakres badań przy odbiorze pokryć papami, gontami papowymi lub bezspoinowymi powłokami asfaltowymi obejmuje:

- sprawdzenie   zgodności   z   dokumentacją techniczną,

- sprawdzenie podłoża,

- sprawdzenie materiałów,

-badanie prawidłowości i dokładności wykonania (szczelności) pokrycia.

• Do oceny i przyjęcia robót wykonawca powinien przedstawić dokumenty wymienione   w p. 12.8.4.

• Sprawdzenie:

- zgodności wykonania z dokumentacją techniczną,

- podłoża, zwłaszcza jego równości i spadków połaci,

- jakości materiałów,

wykonuje się w taki sam sposób jak przy ocenie robót blacharskich (patrz p. 12.8.4).

• Ponadto wykonuje się:

- Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża lub poprzedniej warstwy przez oględziny ze-

i wnętrzne. Miejsce nasuwające wątpliwości należy badać przez wykonanie w pokryciu dwóch równoległych nacięć na głębokość warstwy długości około 5 cm i odrywanie paska

i papy szerokości nie większej niż 5 cm. Oderwanie powinno nastąpić w warstwie papy, a nie lepiku.

- Sprawdzenie przybicia papy do podłoża drewnianego przez oględziny zewnętrzne i wyrywkowe sprawdzenie przymiarem odstępów pomiędzy gwoździami z dokładnością do l cm.

- Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia głównie w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami, kominami, świetlikami itp.). Przeprowadza się je bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym lub po poddaniu wybranych miejsc działaniu strumienia wody przez okres nie krótszy niż 15 minut i obserwowanie, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. Zauważone usterki należy oznaczać w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawę po wyschnięciu pokrycia.

• Ocenę wyników badań przeprowadza się tak samo jak ocenę wykonania robót blacharskich (patrz p. 12.8.4. Ocena końcowa).

Literatura uzupełniająca

[1] Gudaj A., Poniatowski S.: Pokrycia dachowe, izolacje stropodachów i tarasów oraz obróbki blacharskie [w] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom l, cz. 3. Arkady, Warszawa 1990.

[2] Szymański E.: Pokrycia dachowe [w] Kalendarz budowlany 2001. WCPTOB PZITB Oddział Warszawski, Warszawa 2001.

[3] Żenczykowski W.: Budownictwo ogólne. Tom 4, rozdz. 2. Arkady, Warszawa 1997.

Normy

PN-80/B-10240 Pokrycia papowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym deskowaniu

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC-U. Definicje, wymagania i badania

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe

ocynkowane do rynien półokrągłych Patrz również spisy norm po odpowiednich

rozdziałach działu 5 oraz po rozdziale 9.2.