Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Wydział Inwestycji, Planowania przestrzennego,

##### Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości

ul.Kościuszki 5, 63-600 Kępno tel. /0-62/ 78 28 805,

78 28 882, 78 28 807

Kępno, dnia 15 czerwca 2007 roku.

Wg. rozdzielnika.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy budynku

Domu Ludowego w Świbie.

W odpowiedzi na zapytania z dnia 14,22 oraz 25 maja 2007 roku, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Gmina Kępno wyjaśnia oraz modyfikuje treści postanowień SIWZ:

Pytanie:  Zwracamy się z uprzejmą prośba o udzielenie odpowiedzi na pytania: Branża budowlana

1.	w poz. 54 przedmiaru robót:

- przyjęto 2 szt. skrzydeł D4s o wym. 80*200 , natomiast w zestawieniu stolarki załączonej do specyfikacji są 4 szt. zaś na rzucie przyziemia 2 szt.

- przyjęto 2 szt. skrzydeł Ds8 o wym. 90*200, natomiast w zestawieniu jest 6 szt., zaś na rzucie 3 szt.

- przyjęto w przedmiarze 8 szt. skrzydeł Dwc o wym. 100*200 zgodnie z zestawieniem stolarki , natomiast na rzucie przyziemia jest 9 szt. tych skrzydeł

- w zestawieniu stolarki są ujęte drzwi wewnętrzne do kotłowni płycinowe z wkładka stalową ognioodporna D 10 DPA, których brak jest w przedmiarze

- czy skrzydła wewnętrzne można przyjąć jako PORTA MiniMax. z wypełnieniem płytą wiórową lub plaster miodu ,

- proszę określić kolor drzwi wewnętrznych .

- proszę określić czy stolarka zewnętrzna będzie koloru brązowego z dwóch stron czy tylko od zewnątrz

- proszę określić kolor polbruku 8 cm na parkingu.

Odpowiedź:

Należy wycenić ilość i rodzaj oraz kolorystykę stolarki drzwiowej jak przyjęto w dokumentacji projektowej znajdujący się na stronie internetowej http://kepno.nowoczesnagmina.pl/ ,wewnętrzną stolarkę można przyjąć jak PORTA Mini Max w kolorze i okleinie buk lub równoważną. Stolarka zewnętrzna obustronnie w kolorach jak podano w dokumentacji projektowej. Kostka polbruk gr. 8cm szara. Drzwi wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami kuchni i pomieszczeniami do zabawy bez nawiewów.

Pytanie: Niniejszym składa zapytanie z prośbą o uwzględnienie w kosztorysach Inwestorskich następujących elementów mogących mieć wpływ na wartość zadania polegającego na przebudowie Domu Ludowego w m. Świba :

1.	w kosztorysach branży elektrycznej brakuje następujących elementów ujętych w projekcie budowlanym :

- wyłącznika głównego WG,

- przycisku sterowania syreną.

2.	kto dostarcza wykazane w projekcie elektrycznym niesprecyzowane elementy innych instalacji :.

- grzejniki elektryczne,

- wentylatory,

- klimatyzatory,

- syrenę alarmową.

3.	w kosztorysie zastosowano błędny sposób obmiarowania wpustów oświetleniowych, zgodnie z punktem 1.5 opisu do rozdziału 4 KSNR 5, którego użyto do opracowania przedmiaru robót „Miernikiem liczby wpustów na wyłącznik, przełącznik lub przycisk „światło" nie jest liczba łączników, lecz ilość zakończeń przewodów złączem świecznikowym" w przedmiarze uwzględniono :

7	d.1 KSNR 5 0405-01 Wpusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik,
przełącznik świecznikowy	wyp. 29,00

8	d.1 KSNR 5 0405-01 Wpusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik,
przełącznik świecznikowy	wyp.   2,00

9	d.1 KSNR 5 0405-02 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na przełącznik
schodowy lub krzyżowy	wyp.   .2,00.

Razem 33 wypusty, co równa się ilości występujących w przedmiarze łączników a winno być :

11 d.1 KSNR 5 0502-01 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych z zamontowaniem klosza	kpi. 28,00

12  d.1. KSNR 5 0502-02 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 2x20 W	kpi.   3,00

13  d.1 KSNR 5 0502-03 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 2x40W	kpi. 41,00.

Razem 72 wypusty, co równa się ilości występujących w przedmiarze zakończeń przewodów złączem świecznikowym.

Prosimy o rozwiązanie powyższych tematów - uzupełnienie i poprawienie przedmiaru dla elementów z punktu 1 (a-b) i 3, ustalenie, kto dostarcza i instaluje elementy wymienione w punkcie 2 (a-d) ewentualne uzupełnienie przedmiaru wraz z uszczegółowieniem przedmiotowych elementów.

Odpowiedź: Należy uwzględnić i wycenić

Ad1a/ poz. nr 4 – analogia

Ad1b/ doliczyć przycisk sterowania syreną

Ad2a/ grzejniki elektryczne -  istniejące

Ad2b/ wentylatory – według projektu branżowego wentylacji – doliczyć

Ad2c/ klimatyzatory – według projektu branżowego wentylacji – doliczyć

Ad2d/ syrena alarmowa - istniejąca

Ad3/ należy przyjąć ilości wykazane w przedmiarze

Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

proszę o wyjaśnienie pozycji nr 8,9,10 ,11,30 z zestawienia materiałów branży elektrycznej . Proszę określić typy, przekroje, parametry wyszczególnionych materiałów. W załączeni zestawienie materiałów -branża elektryczna

Odpowiedź: Pozycje nr 8,9,10,30 z zestawienia materiałów branży elektrycznej określone są, co do typu, przekroi i parametrów w projekcie budowlanym branży elektrycznej znajdującym się na stronie internetowej http://kepno.nowoczesnagmina.pl/

Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dostarczenie rysunku warsztatowego wiązara kratowego stalowego, który jest konieczny do wykonania jego wyceny. W załącznikach dokumentacji do specyfikacji pod nazwą „wiązar" znajdują się rysunki elewacji.

Odpowiedź: Od 15 czerwca 2007 r. pełna dokumentacja projektowa wszystkich wymaganych branż znajduje się na stronie internetowej http://kepno.nowoczesnagmina.pl/

Ponadto z powodu błędów w SIWZ zamawiający wyjaśnia, iż termin związania Wykonawcy z ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty, natomiast termin wykonania zadania ustala się na 29 sierpnia 2008r.

Do powyższych odpowiedzi i modyfikacji SIWZ załączono nowe przedmiary branży budowlanej i instalacyjnej, które wraz z dokumentacją projektową, stanowią podstawę sporządzenia oferty.

Z poważaniem: