Kępno, listopad 2006 rok

P R O J E K T

B U D O W L A N Y

Obiekt:          Przebudowa dróg gminnych w Krążkowach.

Lokalizacja:   Krążkowy – droga gminna.

Inwestor.       Urząd Miasta i Gminy.

Adres:            Kępno, ul. Kościuszki 5.

Branża:         Drogowa

Projektował:  Andrzej Kaczyński

Upr. nr UAN/N/7210/710/87

Sprawdził:     Mieczysław Ścierski

Upr. nr 178/ 01/DUW

„ INSTAL-BUD-PROJEKT”

63-600 Kępno  ul. Kościuszki 9

Zawartość projektu budowlanego

1.Projekt zagospodarowania terenu.

1.1.Opis do projektu zagospodarowania terenu.

1.2.Projekt zagospodarowania terenu – rys. nr 2.

2.Projekt przebudowy dróg gminnych w Krążkowach.

2.1.Opis techniczny.

2.2.Tabelaryczne obliczenie robót ziemnych.

2.3.Przedmiar robót.

2.4.Część rysunkowa:

- Plan orientacyjny - rys. nr 1,

- Przekrój podłużny - rys. nr 3,

- Przekroje poprzeczne- rys. nr 4

- Przekroje normalne i szczegóły – rys. nr 5.

Opis do projektu zagospodarowania terenu

położonego w Krążkowach gmina Kępno i stanowiącego pasy dróg gminnych.

1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa dróg gminnych w

Krążkowach – dz. Nr 352 i 3204.

2.Stan istniejący i przewidywane zmiany.

Teren objęty zagospodarowaniem to pas dróg gminnych,

dojazdowych do posesji w m.Krążkowy.

W pasie drogowym znajdują się następujące urządzenia:

- sieć telekomunikacyjna – nie przewiduje się zmian,

- sieć wodna i kanalizacja sanitarna– nie przewiduje się zmian,

- sieć energetyczna nn – nie przewiduje się zmian.

3.Zestawienia powierzchni.

- Powierzchnia jezdni – 2.147,00 m2,

==========================

Powierzchnia zagospodarowania łącznie   5.697,09 m2.

4.Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków.

Opis techniczny

do projektu przebudowy dróg gminnych w Krążkowach.

1.Dane ogólne.

Opracowanie projektu nastąpiło na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy

w Kępnie.

Podstawę opracowania stanowiły:

- pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane przez projektanta w terenie we własnym zakresie,

- mapa sytuacyjno-wysokościowa m. Kępno w skali 1:1000,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 43, poz.430 z 14 maja 1999r.)

Przyjęto następujące parametry projektowe drogi:

- klasyfikacja drogi – droga gminna - dojazdowa - D,

- szybkość projektowa – 40km/h,

- szerokość ciągu pieszo - jezdnego –  3.00 oraz 4,50 m,

- przewidywany ruch – KR1,

- grupa nośności podłoża – G1,

- moduł sprężystości podłoża pod konstrukcją nawierzchni-E=min.100 MPa.

długość projektowanego odcinka - 469,00 m.

2.Projektuje się:

- wykonać roboty ziemne w postaci wykopu o łącznej ilości 782,90m3 ziemi z wywozem na odległość 5km,

- wykonać koryto jezdni o głębokości 37 cm i powierzchni 2147,00m2,

- wykonać warstwę odsączającą o gr. 10 cm z piasku,

- wykonać podbudowę jezdni z chudego betonu o grubości 15cm,

- wykonać nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej betonowej  gr. 8cm,

- zamontować 469,00 mb krawężnika betonowego ulicznego 15x30cm na ławie betonowej,

- zamontować 467,00 mb opornika betonowego ulicznego 12x25cm na ławie betonowej,

3.Przekrój normalny.

Nawierzchnię ciągu pieszo - jezdnego tworzy:

1.istniejące podłoże gruntowe wg PN-S-02205,

2.warstwa odcinająca z piasku gr. 10,0 cm wg PN-S-02205,

3.podbudowa z betonu B 10 gr. 15 cm wg PN-S-96013,

4.warstwa ścieralna gr.8cm z kostki brukowej betonowej

wibroprasowanej ułożonej na podsypce z kruszywa łamanego

0/4 mm gr. 4 cm.

Przyjęto nawierzchnię jezdni o przekroju jednostronnym ze spadkiem 2,0%.

Szczegóły przedstawia rys. nr 5 – Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne.

4.Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni jezdni zabezpiecza się poprzez nadanie

jej 2,00% spadku poprzecznego. Istniejące pobocze wchłonie wody

opadowe.

# INFORMACJA  O  PLANIE  BEZPIECZEŃSTWA  I

# OCHRONY  ZDROWIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

Nazwa obiektu: Przebudowa dróg gminnych w Krążkowach.

Adres budowy: Krążkowy gmina Kępno.

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie ul. Kościuszki 5.

Opracował: Andrzej Kaczyński

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Obiekt: Przebudowa dróg gminnych w Krążkowach.

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie ul.Kościuszki 5.

1. Zakres robót.

Prace obejmują niwelację terenu oraz budowę nawierzchni ciągu pieszo-

jezdnego.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na projektowanym terenie występuje następująca infrastruktura

podziemna:

- sieć wodna,

- sieć kanalizacji sanitarnej,

- linia energetyczna nn,

- linia telefoniczna.

3. Przewidywane zagrożenia.

Istniejące zagospodarowanie nie stwarza zagrożenia

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Mogą wystąpić zagrożenia:

- przerwanie istniejących mediów,

- pojawienie się osób postronnych na terenie budowy.

4. Wydzielenie placu budowy.

Na czas budowy teren objęty robotami drogowymi należy

wydzielić uniemożliwiając dostęp osób postronnych z

oznakowaniem tablicami o zakazie wstępu na teren

prowadzonych prac budowlanych.

Teren prowadzonych robót powinien być oznakowany zgodnie z

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas

wykonywania prac drogowych.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.

Przed każdorazowym rozpoczęciem nowego zakresu robót należy

przeprowadzić szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP

uwzględniając specyfikę robót, zagrożenia i obowiązkowo

stosować odpowiedni sprzęt i środki ochrony zależnie od roboty.

Kępno,dnia 11.2006r.

O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami)

Oświadczam

że projekt budowlany przebudowy dróg gminnych w Krążkowach

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

......................................................

projektant