Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich

ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno tel. /0-62/ 78 28 805

Kępno, dnia 20 marca 2008 roku.

Wg. rozdzielnika.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na

„Budowę boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej przy ulicy walki Młodych w Kępnie”.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19 marca 2008 roku, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Gmina Kępno wyjaśnia:

Pytanie:

- Czy w związku z faktem, że opis wymaganej trawy syntetycznej jednoznacznie wskazuje na jeden tylko produkt, co w sposób ewidentny ogranicza konkurencję, Zamawiający dopuści także do postępowania przetargowego syntetyczna trawę piłkarską posiadającą certyfikat „FIFA 1 Star” (a więc taka, która pomyślnie przeszła niezwykle surowe testy laboratoryjne FIFA, co w sposób nie budzący żadnych wątpliwości potwierdza jej znakomite walory jakościowe i użytkowe), charakteryzującą się następującymi parametrami:

- rodzaj włókna: monofil łączony z polietylenu

- gęstość pęczków: 8.320/m2

- ciężar Dtex: 11.00

- ciężar całkowity: 2.640 g/m2

- wypełnienie; piasek kwarcowy + granulat gumowy

- grubość włókna:  100 mikronów

- przepuszczalność wody: 60l/m2/min

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 20.03.2008 dokonał zmiany SIWZ pkt. III. 5 określając minimalne parametry techniczne jakie powinna spełniać wymagana nawierzchnia sportowa:

- trawa syntetyczna włókna typu monofil polietylenowe, naprzemiennie dwa odcienie zieleni

- wysokość włosa min. 60 mm

- gęstość min. 8. 800 pęczków/m2

- Dtex. Min. 12. 000

- ciężar całkowity min. 2. 850 gr./m2

- wypełnienie piasek kwarcowy + granulat gumowy SBR

- grubość włókna 145 µm ± 10 %

- przepuszczalność wodna > 300ml/min/100cm2.

Oferowana trawa musi posiadać certyfikat FIFA 1 star wykonany na dowolnym boisku piłkarskim gdzie została ułożona.

W związku z powyższym w przedmiotowym postępowaniu należy zaoferować nawierzchnię 
z trawy syntetycznej, spełniającą wskazane minimalne wymagania techniczne.

Z poważaniem: