12.5. MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ

12.5.1. Wymagania ogólne, dokumentacja

• Zasady podstawowe

- Montaż jest to proces budowlany scalania konstrukcji z pojedynczych elementów, zespołów i układów konstrukcyjnych.

- Zespołem elementów nazywa się kilka elementów prętowych połączonych w wytwórni lub na placu budowy w celu ułatwienia montażu lub umożliwienia transportu.

- Zespołem wysyłkowym, zwanym także elementem wysyłkowym, nazywa się część konstrukcji scalaną w wytwórni i wysyłaną jako całość na miejsce montażu.

- Układem konstrukcyjnym nazywa się elementy połączone ze sobą w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający ich wzajemną współpracę w przenoszeniu obciążeń i oddziaływań.

- Konstrukcje stalowe należy montować z możliwie dużych zespołów i układów konstrukcyjnych, dostosowanych do rodzaju i nośności środków transportowych oraz sprzętu montażowego.

• Koordynacja i uzgodnienia wstępne

- Elementy, zespoły i układy konstrukcyjne powinny być trwale i widocznie oznakowane, zgodnie z oznaczeniami podanymi na rysunkach montażowych. Przed przystąpieniem do scalania elementów należy uprzednio naprawić wszystkie ich uszkodzenia, które mogły powstać w czasie transportu i składowania.

- W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przeniesienia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Dodatkowe stężenia i zakotwienia montażowe zaprojektowane przez wykonawcę odpowiednio do przyjętej metody montażu powinny być uzgodnione z projektantem konstrukcji.

• Wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące montażu konstrukcji stalowych są zawarte m.in. w normie PN-B-06200:1997 oraz w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

12.5.2. Dopuszczalne odchyłki rozmieszczenia podpór i śrub fundamentowych

• Kontrola wstępna

- Przed rozpoczęciem montażu wykonawca powinien skontrolować stan i dokładność wykonania fundamentów, podpór i zakotwień.

- Na placu budowy powinny być spełnione wszystkie   niezbędne   warunki   określone

w projekcie , w tym dotyczące podpór konstrukcji.

- Fundamenty, śruby fundamentowe i inne podpory konstrukcji muszą być wykonane zgodnie z projektem i wymaganiami szczegółowymi (p. 6.8 i 7.6 w PN-B-06200; 1997).

- Podpory konstrukcji muszą być odpowiednio przygotowane przed rozpoczęciem montażu i utrzymywane przez cały czas montażu w stanie zapewniającym przekazywanie obciążeń.

• Dopuszczalne odchyłki

- Dopuszczalne odchyłki rozmieszczenia podpór śrub fundamentowych w stosunku do wymaganego położenia i poziomu podano w w/w normie.

- Punkt centralny grupy śrub fundamentowych nie powinien mieć większego odchylenia od właściwego położenia niż ± 6 mm.

- Dopuszczalna odchyłka położenia śruby w grupie śrub fundamentowych jest mierzona w odniesieniu do punktu centralnego grupy śrub.

12.5.3. Dopuszczalne odchyłki montażowe słupów i belek

• Słupy

- Osie slupów w planie na poziomie górnej powierzchni stóp fundamentowych powinny być usytuowane z dokładnością ± 5 mm w stosunku do projektowanego położenia Rozwiązanie konstrukcyjne stopy fundamentowej i zakotwienia słupa powinno umożliwić regulację położenia słupa w tym zakresie. Spód stopy słupa powinien być usytuowany z dokładnością ± 5 mm w stosunku do wymaganego poziomu.

- Dopuszczalne odchyłki ustawienia i położenia poszczególnych słupów podano w normie

- W odniesieniu do sąsiadujących slupów w budynkach wielokondygnacyjnych należy przyjmować:

a) średnią arytmetyczną odchyłek w planie każdych 6 wzajemnie powiązanych słupów wg normy (dotyczy to wzajemnie prostopadłych kierunków),

b) pochylenie słupa pomiędzy kondygnacjami w grupie 6 wzajemnie poważanych słupów wg normy

• Belki

- Dopuszczalne odchyłki osi i poziomu belek podane w tablicy 12.5-4 odnoszą się również do nachylonych elementów, których odchyłki są mierzone w stosunku do wymaganej płaszczyzny położenia.

- Poziom belek należy mierzyć od rzeczywistego poziomu stropu.

- Dopuszczalna odchyłka od wstępnej strzalki wygięcia zmontowanej belki w środku jej rozpiętości wynosi 1/500 rozpiętości względem punktów podparcia belki.

- Odchylka od wstępnej strzalki wygięcia zmontowanego podciągu nie powinna przekraczać 1/300 rozpiętości względem punktów podparcia podciągu.

- Dopuszczalna odchylka końca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia wynosi 1/300 wysięgu (długości) belki.

12.5.4. Dopuszczalne odchyłki montażowe szyn jezdnych i belek podsuwnicowych

•   Dopuszczalne odchyłki montażowe szyn jezdnych i belek podsuwnicowyeh podano w tablicy 12.5-5. Rozwiązanie konstrukcyjne oparcia belek podsuwnicowych na słupach powinno umożliwić regulację  szyn jezdnych w tym zakresie. Odchyłki należy ewentualnie korygować odpowiednio do wymagań producenta suwnic.

12.5.5. Dopuszczalne odchyłki montażu kominów i wież o przekroju rurowym

•  Odchylenie od pionu wierzchołka trzonu komina lub wieży o wysokości H, mierzone względem podstawy może wynosić:

30 mm, gdy H ^ 50 m, 0,0006 H, gdy H > 50 m.

• Odchylenie od linii prostej trzonu scalonego z segmentów o wysokości hlt mierzone w połowie wysokości segmentu pomiędzy stykami lub w miejscu styku pomiędzy stykami sąsiednimi, może wynosić:

± 3 mm, gdy hl s 2 m, ± 4 mm, gdy hl > 2 m.

• Szczelina w styku kołnierzowym segmentów

nie powinna być większa niż 2 mm, o ile w projekcie nie zostaną przewidziane uszczelnienia pozwalające na złagodzenie tego wymagania.

•  Wgniecenie lub inne deformacje miejscowe   płaszcza   trzonu   w  połowie   długości

l, - 4v'r-t od tworzącej albo od łuku o promieniu r nie powinno być większe niż w0 = 0,01 ls (gdzie r, t - promień i grubość płaszcza trzonu

•   Miejscowe  deformacje płaszcza trzonu w pobliżu styków spawanych spoinami czołowymi, wynikające np. z odkształceń spawalniczych, mierzone w kierunku prostopadłym do spoin nie powinny być większe niż ls z 500 mm . W pozostałych miejscach płaszcza komina lub wieży cylindrycznej, miejscowe deformacje mierzone po obwodzie lub w kierunku  tworzącej  należy przyjmować 500 s ls < 2000 mm.

• Owalizację kształtu przekroju poprzecznego trzonu o średnicy d można określić w procentach jako u wg wzoru

u <, 2%, gdy d <; 500 mm,

u <, 0,5%, gdy d 2 1250 mm.

(W przypadku pośrednich wartości d - można stosować interpolację liniową). ~ Mimośród w stykach spawanych blach p taszczą o grubości t nie powinien być większy niż 0,2 t lub 3 mm.

12.5.6. Niektóre wymagania szczegółowe

• Montaż słupów na fundamentach

- Ustawienie i wypionowanie słupa w miejscu jego usytuowania wymaga najczęściej zastosowania odpowiednich pakietów podkładek stalowych umieszczonych pod blachą podstawy słupa. Łączna powierzchnia pakietów podkładek stalowych powinna stanowić co najmniej 15% powierzchni blachy podstawy słupa z tym, że na każdą śrubę fundamentową powinny przypadać po 2 pakiety. Górna powierzchnia pakietów powinna odpowiadać poziomowi dolnej powierzchni blachy podstawy słupa. Rozmieszczenie pakietów stałych powinno umożliwić otoczenie ich podlewką cementową na szerokości nie mniejszej niż 25 mm. Bezpośrednio przed wykonaniem pod-lewki cementowej należy oczyścić przestrzeń do wypełnienia pod blachą podstawy słupa.

- Podlewki zaleca się wykonać (o ile w projekcie nie podano inaczej) z cementu portlandzkiego marki nie niższej niż 35, uzależniając ich skład od grubości warstwy podlewki t: £ < 25 mm - zaczyn cementowy, 25 s t < 50 mm - płynna zaprawa cementowa 1:1,

T 2 50 mm - wilgotna zaprawa cementowa nie słabsza niż o stosunku 1:2 lub beton z drobnym kruszywem marki nie niższej niż B25.

- Podlewki specjalne, np. z cementu ekspandującego lub żywic, powinny być wykonywane wg szczegółowych instrukcji stosowania potwierdzonych aprobatą techniczną.

- Podlewki cementowe można wykonywać tylko w temperaturze dodatniej, chyba że w instrukcji producenta podano inaczej. Zaprawę do wykonania podlewki należy przed użyciem wymieszać i stosować odpowiednio do konsystencji: w stanie ciekłym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzeń pod blachą podstawy została całkowicie wypełniona. Jeżeli odległość wypełnienia od krawędzi blachy podstawy przekracza 150 mm, należy przewidzieć otwory odpowietrzające w tej blasze.

• Montażowe połączenia śrubowe elementów konstrukcji

- W polączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm, a w styku sprężanym l mm. Stosowane przekładki w złączach zakładkowych nie powinny być cieńsze niż 2 mm.

- Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaka, a w razie konieczności zastosować rozwiercanie.

- W śrubowych polączeniach doczołowych, w których wymagany jest docisk na całej powierzchni styku, szczeliny w styku blach czołowych po dokręceniu śrub nie powinny być większe niż:

A ^ 0,5 mm - na co najmniej 2/3 pola powierzchni styku, Amax = l mm - tylko lokalnie.

- Osie elementów lączonych doczolowo, które się nie pokrywają, powinny spełniać warunek podany w póz. 7 tablicy 12.5-3., przed pomiarem szczelin. W przypadku występowania szczelin o większych szerokościach należy stosować odpowiednio dopasowane przekładki ze stali niestopowej, które mogą być ustabilizowane spoinami czołowymi lub pachwinowymi. Liczba przekładek w jednym miejscu nie powinna być większa niż 3.

- Wykonanie połączeń śrubowych powinno być zgodne z projektem, wymaganiami norm PN-B-03200: 1990 i PN-B-06200: 1997. Jeżeli w dokumentacji projektowej nie ustalono inaczej, to w odniesieniu do wykonywania połączeń doczołowych i ciernych sprężonych śrubami o wysokiej wytrzymałości obowiązują warunki techniczne podane w/w normach.

12.5.7. Kontrola montażu i odbiór końcowy

• Uwaga ogólna

Podane tu wymagania ogólne i szczegółowe, a także dopuszczalne odchyłki montażowe elementów konstrukcji stalowych mają charakter podstawowy i odnoszą się w zasadzie do konstrukcji stalowych obciążonych w sposób przeważające statyczny w budownictwie powszechnym i specjalnym oraz w budowlach inżynierskich nie ujętych w odrębnych normach - czyli głównie do konstrukcji klasy 3 wg klasyfikacji przyjętej w PN-B-06200: 1997.

•   Kontrola  montażu  konstrukcji  powinna obejmować:

- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego ukończeniu,

- stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowanie,

- zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy,

- stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu,

- wykonanie i kompletność polączeń, wykonanie powłok ochronnych,

- naprawy elementów, konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie innych nieprawidłowości.

• Odbiór końcowy

Po zakończeniu prac montażowych przeprowadza się kontrolę wykonania i badania ostateczne, które są podstawą odbioru końcowego konstrukcji. Kontrola i badania powinny być wykonywane zgodnie z planem kontroli i badań opracowanym przez wykonawcę. Zakres kontroli i badań należy dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakości.

Wszystkie kontrole, badania i korekty pokontrolne powinny być udokumentowane przez wykonawcę robót.

PN-B-06200:1997. Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe

PN-B-03200:1990. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03215:1998. Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie