# OPIS TECHNICZNY

- DANE OGÓLNE:

- Obiekt-		Przebudowa domu Ludowego.

- Inwestor-		Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Kościuszki 5

- Lokalizacja-	wieś Świba nr 137 gmina Kępno działka nr 471.

- PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Zlecenie inwestora

- Umowa o prace projektowe z dnia 21.06.2006r.pomiędzy Urzędem i Miastem Kępno reprezentowanym przez mgr inż. Piotra Psikusa-burmistrza zwanym dalej zamawiającym, a Biuro P.I.K. „Proinko i Partnerzy” w Kępnie przy ul.

Kościuszki 9 zwanym dalej wykonawcą-projektantem.

- Wizja i pomiary inwentaryzacyjne budynku wykonane w miesiącu lipcu

- Wypis z wyrysem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta i Gminy Kępno.

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych.

- Uzgodnienia i założenia programowe z inwestorem

- Normatywy i przepisy prawne

- Literatura techniczna.

- PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy istniejącego Domu Ludowego w Świbie gmina Kępno. W zakres prac projektowych wchodzić będzie rozbudowa sali głównej o charakterze kulturalno-rozrywkowym z kotłownią c.o. na paliwo stałe ekologiczne i magazynem opału. Wewnątrz budynku projektuje się węzeł sanitarny dla kobiet i mężczyzn oraz oddzielny dla osób niepełnosprawnych. Przebudowie podlegać będzie pomieszczenie starej kuchni w której wydzielono zmywalnię naczyń stołowych, schowek porządkowy oraz pomieszczenie socjalne z w-c dla personelu kuchni spełniające warunki bhp i ergonomii pracy. Oprócz tego projektuje się termoizolację istniejących ścian zewnętrznych z styropianu samogasnącego, wymianę stolarki drzwiowej na pcv oraz posadzek pokazanych na rzucie przyziemia.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU:

Obiekt będący tematem opracowania jest budynkiem jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej z ścian nośnych zewnętrznych z cegły pełnej ceramicznej. Stropy typu lekkiego podwieszanego do dolnego pasa wiązara deskowego. Nadproża stalowe oraz ceglane płaskie wielorzędowe. Pokrycie z blachy stalowej trapezowej na łaceniu drewnianym. Posadowienie budynku na ławach fundamentowych żelbetowych. Posadzki betonowe oraz drewniane deskowe. Stolarka okienna drewniana w kolorze brązowym. Tynki zewnętrzne cem.wap. nakrapiane w kolorze białym, wewnętrzne ścienne cem.wap. oraz na sufitach wapienne na matach trzcinowych.

- DANE TECHNICZNE:

- pow. zabudowy istn.-		441.70m2

- pow. zabudowy proj.-		110,00m2

- pow. użytkowa istn.-		367,90m2

- pow. użytkowa proj.-		101,00m2

- kubatura istn.-			1641,44m3

- kubatura proj.-			346,50m3

- OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWY:

6.1. fundamenty-	istniejące ławy fundamentowe żelbetowe pod ścianami zewnętrznymi. Projektuje się ławy fundamentowe żelbetowe o przekroju prostokątnym o wymiarach 40x60cm i 40x50cm zbrojone podłużnie prętami 4ø12 i strzemionami ø6co35cm z stali A-I (ST3S) i A-0 (STOS) i betonu B-20 zgodnie z poz.1.1.i 1.2 obliczeń statycznych. Ławy należy zdylatować od istniejących folią pcv

  - ściany fundamentowe- wykonać z bloczków betonowych M-6 gr.24cm na zaprawie

cementowej.

  - ściany zewnętrzne- ściany istniejące przyziemia z cegły pełnej ceramicznej gr.38cm na zaprawie cem.wap. Projektuje się izolację termiczną ścian z styropianu FS-PS-M15 gr.10cm. Ściany rozbudowy wykonać z pustaków żużlobetonowych „Alfa” 1/1. gr.24cm na zaprawie cem.wap. z izolacją termiczną z styropianu FS-PS-M15 gr.10cm. o współczynniku przenikania ciepła U-0,34W/m2k. Ściany należy zdylatować od istniejących styropianem FS-PS-M20 gr.2cm.

6.4.	Ścianki wewnętrzne -	zaprojektowano ścianę działową między kotłownią , a salą gr.18cm z pustaka żużlobetonowego „Alfa” ¾ na zaprawie cem.wap. Ścianki działowe gr.12cm wykonać z pustaków żużlobetonowych „Alfa” ½ gr.12cm. Styki ścian ze ścianami oraz ścian z posadzkami wyoblić (zaokrąglić).

  - Kominy – wykonać pion z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cem.wap. z kanałami wentylacyjnymi 14x14cm i dymowym o przekroju 14x27cm oraz pion wentylacyjny z kształtek ceramicznych 19x19cm z kanałem ø15cm. Piony zakończyć „czapą” żelbetową zbrojoną prętami ø6mm.

  - Schody- zewnętrzne istniejące betonowe.

  - nadproża- zaprojektowano nadproża prefabrykowane żelbetowe typu L-19 oraz stalowe z dwuteowników zwykłych IPN 160 z stali St3S nad otworami okiennymi i drzwiowymi.

  - Podciąg- zaprojektowano podciąg stalowy z dwuteownika zwykłego IPN 180 z stali ST3S zgodnie z poz.2.2 obliczeń statycznych pod konstrukcję wiązara dachowego. Podciągi opierać na istniejących pilastrach z cegły pełnej ceramicznej wg szczegółu konstrukcyjnego.

  - stropy- istniejące drewniane z desek przybitych do dolnego pasa wiązara deskowego.

Projektuje się lekki strop podwieszany do dolnego pasa wiązara kratowego-stalowego z płyt gips.kart. GKF gr.1,25cm za pośrednictwem rusztu drewnianego z desek o przekroju 6x12cm w rozstawie co 50cm.

6.9	wieniec- zaprojektowano wieniec żelbetowy na ścianach zewnętrznych i ścianie wewnętrznej o przekroju 24x24cm i 18x24cm zbrojony podłużnie w formie belki prętami 4ø12 i strzemionami ø4,5co25cm z stali A-I(ST3S) i A-0(STOS) i betonu

B-20.

6.10.	dach-	zaprojektowano wiązar stalowy jednospadowy z kształtowników walcowanych na gorąco- kątowników oparty na podciągu stalowym oraz wieńcu żelbetowym. Integralną częścią wiązara są stężenia pionowe kalenicowe z prętów ø16mm oraz połaciowe pasów górnych z prętów ø16mm.

  - płatwie- wykonać stalowe walcowane na gorąco o przekroju C65 z stali St3S.

6.12.	pokrycie –zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej trapezowej Florprofile

o przekroju TR35/207 gr.0,75mm.

  - posadzki- projektuje się posadzkę z płytek ceramicznych a/poślizgowych w projektowanej rozbudowie sali, w pomieszczeniu kotłowni oraz składu opału wykonać posadzkę cementową. W sanitariatach oraz kuchni płytki ceramiczne. W garażu wykonać nową posadzkę betonową  wg warstw podanych na rysunku.

6.14.	tynki-	zaprojektowano tynki wewnętrzne ścienne cem.wap. kat. III gładkie malowane w kolorach jasnych, na sufitach suchy tynk w postaci płyt gips.kart. Tynki zewnętrzne mineralne zacierane gr.2mm w kolorze jasny beż. Ściany w kuchni i pom.obróbki i przygotowalni posiłków obłożyć do pełnej wysokości z płytek glazurowanych lub pomalować farbami odpornymi na zmywanie, ścieranie i środki dezynfekcyjne.

    - izolacje- zaprojektowano izolacje poziome ław fundamentowych oraz pionowe ścian z folii pcv gr.1,5mm lub z abizolu R+P na gorąco. Posadzki izolować folią pcv gr.1,5mm.

    - stolarka- zaprojektowano stolarkę okienną pcv zespoloną z szybą podwójną float niskoemisyjną 4+16+4T o współczynniku przenikania ciepła U-1,1W/m2k. Istniejącą stolarkę okienną drewnianą należy poddać renowacji i odmalować na nowo. Stolarka drzwiowa zewnętrza istniejąca drewniana i projektowana pcv oraz stalowa w garażu.

Parapety wykonać ze spadkiem 45º.

    - odwodnienie-	zaprojektowano rynny stalowe ocynkowane ½ ø150mm oraz rury spustowe ocynkowane ø110mm. Opierzenia kominów, okapów pasów nadrynnowych z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,75mm.

  - wyposażenie w media-

energia elektryczna-	zaproje	ktowano instalację wewnętrzną oświetlenia oraz odgromową wg projektu branżowego.

instalacja wod.kan.-	odprowadzenie ścieków socjalno-gospodarczych oraz wewnętrzna sieć wodociągowa wg projektu branżowego.

Ogrzewanie- projektuje się centralne ogrzewanie na paliwo stałe ekologiczne –„ eko- groszek” wg projektu branżowego

Gaz- nie zachodzi potrzeba.

## Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej przebiegać będzie następująco:
            etap 1 – nałożenie dwóch warstw gruntujących po oczyszczeniu i przygotowaniu powierzchni elementów (w wytwórni) grubość powłok po 30 vm
            etap 2 – nałożenie warstw gruntujących (identycznych jak w etapie 1) w miejscach wykonania spoin oraz miejscach uszkodzeń transportowych i montażowych
             etap 3 – malowanie nawierzchniowe wykonać po zamontowaniu całości konstrukcji i wykonaniu etapu 2
Łączna grubość powłoki malarskiej 150 vm
Przygotowanie powierzchni do malowania – założono II stopień oczyszczenia konstrukcji.
Dobór powłok malarskich – powłoki gruntujące – 2 warstwy farby chlorokauczukowej do gruntowania przeciwrdzewnej chromianowej
powłoki nawierzchniowe – 3 warstwy emalii chlorokauczukowej ogólnego stosowania
Kolor powłok malarskich RAL 9002, Łączna grubość powłok 150 vm

- Wyniki obliczeń statycznych:

Poz.1.1.	ława fundamentowa o przekroju 40x60cm.

4ø12 i strzemiona ø6co35cm z stali A-I (ST3S) i A-0(STOS) beton B-20.

Poz.1.2.	ława fundamentowa o przekroju 40x50cm

4ø12 i strzemiona ø6co35cm z stali A-I (ST3S) i A-0(STOS) beton B-20.

Poz.2.1.	nadproże stalowe okienne 2IPN 160 z stali ST3S.

Poz.2.2.	Podciąg stalowy IPN 180 z stali ST3S.

Poz.3.1.	Wiązar kratowy stalowy- pas górny-2L60x5mm, pas dolny- 2L45x5mm, słupki i krzyżulce L45x5mm.

Poz.3.2.	Płatew walcowana stalowa z C65 z stali St3S.