PRZEDMIOTOWY ODCINEK DROGI POSIADA NAWIERZCHNIĘ ŻUZLOWĄ O SZEROKOŚĆI SR. OK. 3,7M; PRZYCZÓŁKI PRZEPUSTU Z BLOCZKÓW BETONOWYCH NA SZEROKOŚCI OK. 2,0M; RÓW ZAROŚNIĘTY O NIEWYPROFILOWANYCH I NIEUMOCNIONYCH SKARPACH.

ZAKRES ROBÓT:

- ZAKŁADA SIĘ WYKONANIE KORYTA NA CAŁEJ DŁUGOŚCI UTWARDZANEGO ODCINKA DROGI O SZEROKOŚCI 1,0M I GŁEBOKOŚCI 10CM; UROBEK ZGROMADZONY NA ODKŁAD DLA WBUDOWANIA W POBOCZE PO UŁOŻENIU KAMIENIA;

- ISTNIEJĄCĄ I NOWĄ NAWIERZCHNIE ZAKŁADA SIĘ WYPROFILOWAĆ;

- WYKONAĆ DOLNĄ WARSTWĘ PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GRANITOWEGO LUB BAZALTOWEGO GRUB. 15CM

- NA CAŁOŚCI SZEROKOŚCI DROGI UŁOZYĆ WARSTWE GÓRNĄ KRUSZYWA ŁAMANEGO BAZALTOWEGO LUB GRANITOWEGO GRUB. 8CM ZJAZDY NA DROGI BOCZNE WYŁUKOWAĆ ZACHOWUJĄC PROMIEŃ R=5,0M;

- KRAWĘDZIE NAWIERZCHNI NA SZEROKOŚCI 50CM Z KAŻDEJ STRONY OBSYPAĆ ZIEMIĄ Z UROBKU Z KORYTOWANIA,

- RÓW Z OBU STRON PRZEPUSTU OCZYŚCIĆ NA ODCINKACH PO 5,0M

- SKARPY GRUNTOWE PRZY PRZYCZÓKACH OBŁOŻYĆ PŁTRAMI BETONOWYMI AŻUROWYMI NP. TYPU MEWA PO 1,6M NA KAŻDEJ SKARPIE ROWU