Prognoza oddziaływania na środowisko

Projektu

AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY KĘPNO

# Wrocław, czerwiec, 2009

Opracował zespół pod kierownictwem:

Dr inż. Pawła Szyszkowskiego

# SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	4

2. METODYKA SPORZĄDZENIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU WPGO NA ŚRODOWISKO	4

3. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI	5

4. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU	19

4.1. Charakterystyka ogólna Miasta i Gminy Kępno	19

4.2. Ocena stanu środowiska	21

4.3. Potencjalne zmiany środowiska w przypadku braku realizacji PGO	25

5. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM	26

6. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE	27

7. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU	28

8. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO	35

9. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU	37

10. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU ORAZ OPIS METOD DOKONANIA OCENY PROWADZĄCEJ DO TEGO WYBORU, W TYM TAKŻE WSKAZANIA NAPOTKANYCH TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY	38

11. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH METODACH ANALIZY REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA	39

12. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO	41

13. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM	42

# 1. WSTĘP

Obowiązek opracowania Prognozy nałożony został w art. 41 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.). Wynika on z konieczności przeprowadzenia przez właściwy organ administracji postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, które odbywa się w oparciu o niniejszy dokument „Prognozy...”.

Głównym celem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko (zwanej dalej Prognozą) jest określenie możliwych skutków w środowisku, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji zaktualizowanego Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Kępno (zwanego dalej PGO).

Prognoza jest dokumentem wspierającym proces decyzyjny i procedurę konsultacji PGO. Wskazuje na możliwe negatywne skutki realizacji Planu i przedstawia zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom oraz przedstawia sposoby ich minimalizacji. Wnioski i rekomendacje zawarte w Prognozie powinny być włączone do Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Kępno.

# 2. METODYKA SPORZĄDZENIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU WPGO NA ŚRODOWISKO

Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Kępno została opracowana na podstawie zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.). Zgodnie z art. 51 ustawy, prognoza oddziaływania na środowisko zawiera:

- informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,

- informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,

- propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,

- informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

- streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;

Prognoza określa, analizuje i ocenia:

- istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,

- stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,

- istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,

- przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:

- różnorodność biologiczną,

- ludzi,

- zwierzęta,

- rośliny,

- wodę,

- powietrze,

- powierzchnię ziemi,

- krajobraz,

- klimat,

- zasoby naturalne,

- zabytki,

- dobra materialne

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy;

Prognoza przedstawia:

- rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,

- biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Analizie poddano aktualny i prognozowany stan gospodarowania odpadami na terenie Miasta i Gminy Kępno oraz proponowane kierunki działań w tym zakresie. Wynikające z przeprowadzonej analizy wnioski odniesiono do stanu środowiska i przeanalizowano możliwe skutki środowiskowe realizacji Planu.

# 3. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI

Analizowany projekt Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Kępno jest opracowany zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi z zakresu gospodarki odpadami, z Krajowym planem gospodarki odpadami 2010 (KPGO 2010), uchwalonym przez Radę Ministrów Uchwałą Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. (M.P. Nr 90, poz. 946), Planem gospodarki odpadami dla woj. wielkopolskiego 2011 (Uchwała nr XXII/284/08 z dnia 31 marca 2008 r.) oraz Planem gospodarki odpadami dla Powiatu kępińskiego (2009).

Zgodnie z § 4. rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 z późn. zm.), gminny plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, w szczególności odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe oraz odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych.

Przedstawione w Planie cele i zadania dotyczą okresu 2009 - 2012 oraz perspektywicznie okresu 2013 - 2020. Rokiem bazowym jest rok 2007.

Przy opracowaniu Aktualizacji planu wykorzystane zostały następujące źródła informacji:

- Dane GUS (za lata 2004 - 2007).

- Dane gminy.

- Dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (za lata 2004 - 2006).

- Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego (Uchwała nr XXII/284/08 z dnia 31 marca 2008 r.).

- Plan gospodarki odpadami dla Powiatu kępińskiego (2009).

- Koncepcja Programowo – Przestrzenna Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Kępno” 
(Etap I).

- Wizje lokalne.

- Akty prawne z zakresu gospodarowania odpadami.

- Inne opracowania z zakresu gospodarki odpadami.

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów określano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z późn. zm.).

Rozdział 1. Wprowadzenie

W rozdziale omówiono zagadnienia dotyczące podstawy prawnej opracowania dokumentu, metodykę, zakres opracowania oraz dokonano ogólnej charakterystyki Miasta i Gminy Kępno.

Rozdział 2. Analiza stanu gospodarki odpadami

Do przeprowadzenia analizy stanu gospodarki odpadami wykorzystane zostały w głównej mierze dane wojewódzkiego systemu odpadowego prowadzonego przez Urząd Marszałkowski (UMWW). Jako uzupełniające zostały uwzględnione dane zgromadzone przez GUS, WIOŚ oraz dane ankietowe.

Szacuje się, że w Mieście i Gminie Kępno powstaje rocznie ok. 7,6 tys. Mg odpadów komunalnych. W odpadach dominują odpady kuchenne ulegające biodegradacji (24,2%), papier i tektura (20,2%), a także tworzywa sztuczne (14,7%).

Odpady komunalne na terenie Gminy zbierane były głównie w formie odpadów zmieszanych. Jedynie niewielka ich część zbierana była selektywnie (3%). W latach 2005 – 2007 zanotowano sukcesywny wzrost ilości zbieranych odpadów. Pomimo wzrostu ilości zbieranych odpadów, nadal nie są zbierane wszystkie wytwarzane na terenie Gminy odpady. W roku 2007 zebrano ok. 92% odpadów w stosunku do szacowanej ilości odpadów wytwarzanych (7 561 Mg).

Część nie odbieranych odpadów trafia do środowiska w sposób niekontrolowany (spalanie, deponowanie na tzw. dzikich wysypiskach) powodując jego zanieczyszczenie. Na terenach wiejskich część odpadów jest wykorzystywana w żywieniu zwierząt lub kompostowana. Odpady mające właściwości energetyczne (drewno, papier, tworzywa sztuczne) są spalane, co w przypadku tworzyw sztucznych należy uznać za zjawisko bardzo niebezpieczne dla środowiska (m.in. emisja chloru, dioksyn i furanów).

Na terenie Miasta i Gminy Kępno nie prowadzi się odzysku odpadów komunalnych, a odpady zbierane selektywnie kierowane są do odzysku lub recyklingu poza jego obszar.

Odpady komunalne zbierane na obszarze Miasta i Gminy Kępno  unieszkodliwiane są wyłącznie przez składowanie. W analizowanych latach, w stosunku do ilości odpadów zebranych składowaniu poddano następująca ilość odpadów:

W roku 2005: 98,0%

W roku 2006: 97,2%

W roku 2007: 97,0%

Wszystkie zebrane odpady kierowane są na Składowisko odpadów komunalnych w Mianowicach. Wypełniona cześć składowiska jest aktualnie rekultywowana. Obok rekultywowanej części wybudowaną nowa kwaterę.

Rozdział 3. Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami

W rozdziale oszacowano prognozowaną ilość wytwarzanych wszystkich grup odpadów do roku 2020 biorąc pod uwagę:

- Prognozę zaludnienia wg GUS;

- Dane o morfologii odpadów za KPGO 2010.

Wg prognoz przeprowadzonych przez GUS, w Mieście i Gminie Kępno do roku 2020 przewiduje się systematyczny wzrost liczby mieszkańców. W roku 2020 teren zamieszkały będzie przez ok. 25,5 tys. mieszkańców. Wzrastała będzie jednocześnie masa wytwarzanych odpadów komunalnych – do ok. 8,6 tys. Mg odpadów w roku 2020.

Rozdział 4. Przyjęte cele w gospodarce odpadami na lata 2009 - 2020

Cele główne:

- Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.

- Gospodarowanie odpadami w gminie w oparciu o ponadgminny Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa gm. Kępno.

- Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem selektywnym 100% mieszkańców gminy do końca roku 2009.

- Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych.

- Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

- Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 85% ilości odpadów wytwarzanych w roku 2014.

- Zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk odpadów niespełniających przepisów prawa.

Cele szczegółowe:

Odpady ulegające biodegradacji:

- Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w gminie w roku 1995, zgodnie z zapisami krajowego planu gospodarki odpadami (2006) dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji:

  - w 2010 r. nie więcej niż 75%,

  - w 2013 r. nie więcej niż 50%,

  - w 2020 r. nie więcej niż 35%.

W roku 1995 w Mieście i Gminie Kępno wytworzono 2 762,9 Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Odpady opakowaniowe:

Zgodnie z zapisami krajowego planu gospodarki odpadami KPGO 2010 przyjmuje się do osiągnięcia następujące cele (dla 2019 i 2020 roku brak wartości rocznego poziomu odzysku):

- W gospodarce odpadami opakowaniowymi w okresie od 2009 r. do 2018 r. przyjęto jako cel nadrzędny rozbudowę systemu, aby osiągnąć cele określone w tabeli 3.-1.

Tab. 3.-1. Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych do roku 2018

| L.p. | Rodzaj produktu, z którego powstał odpad | 2010 r. | 2018 r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % poziomu | % poziomu |
|  |  | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu |
| 1. | Opakowania (ogółem) | 60 | min. 38 | 60 | 55-80 |
| 2. | Opakowania z tworzyw sztucznych | - | min. 18 | - | min. 22,5 |
| 3. | Opakowania z aluminium | - | min. 45 | - | min. 50 |
| 4. | Opakowania ze stali | - | min. 35 | - | min. 50 |
| 5. | Opakowania z papieru i tektury | - | min. 54 | - | min. 60 |
| 6. | Opakowania ze szkła | - | min. 49 | - | min. 60 |
| 7. | Opakowania z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów) | - | - | - | - |
| 8. | Opakowania z drewna | - | min. 15 | - | min. 15 |

Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych:

Zgodnie z zapisami krajowego planu gospodarki odpadami KPGO 2010 przyjmuje się do osiągnięcia następujące cele (dla 2019 i 2020 roku brak wartości rocznego poziomu odzysku/unieszkodliwienia):

Oleje odpadowe

- Poprawa systemu zbierania olejów odpadowych, w szczególności od mieszkańców.

- Zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców i przedsiębiorców o szkodliwości olejów, które usuwane są do środowiska.

- W latach 2008 – 2019 utrzymanie poziomu odzysku na poziomie co najmniej 50%, a recyklingu rozumianego jako regeneracja na poziomie co najmniej 35%.

Zużyte baterie i akumulatory

- Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów ukierunkowanego na całkowite wyeliminowanie ich składowania.

- W latach 2008 - 2009 należy osiągnąć co najmniej poziomy odzysku i recyklingu wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. 2007 Nr 109, poz. 752) wskazane w tabeli 3.-2.

Tab. 3.-2. Poziomy odzysku i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów

| L.p. | Rodzaj baterii lub akumulatorów, z których powstał odpad | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Poziom (%) |
|  |  | Odzysk | Recykling | Odzysk | Recykling |
| 1. | Akumulatory kwasowo- ołowiowe | wszystkie zgłoszone | wszystkie zebrane | wszystkie zgłoszone | wszystkie zebrane |
| 2. | Akumulatory niklowo-kadmowe (wielkogabarytowe) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3. | Akumulatory niklowo-kadmowe (małogabarytowe) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4. | Akumulatory niklowo- żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (wielkogabarytowe) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5. | Akumulatory niklowo- żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (małogabarytowe) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6. | Ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części z wyłączeniem części ogniw i baterii galwanicznych | 18 | 18 | 20 | 20 |

W okresie od 2011 do 2019 r. stawia się następujące cele:

1. Osiąganie poziomów zbierania i wydajności recyklingu (zdefiniowanych i określonych w nowej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywą 91/157/EWG), tj.:

- minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów (w tym akumulatorów Ni-Cd) w wysokości 25% do 2012 r. – zgodnie z art. 10 ust.2 lit. a,

- minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów w wysokości 45% do 2016 r.– zgodnie z art. 10 ust.2 lit. b,

- minimalnego poziomu wydajności recyklingu w wysokości 65% średniej wagi baterii i akumulatorów ołowiowo-kwasowych, w tym recykling zawartości ołowiu w najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów (do 2011 r.) – zgodnie z art. 12 ust.4,

- minimalnego poziomu wydajności recyklingu w wysokości 75% średniej wagi baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych, w tym recykling zawartości kadmu w najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów (do 2011 r.) – zgodnie z art. 12 ust.4,

- minimalnego poziomu wydajności recyklingu 50% średniej wagi innych odpadów w postaci baterii i akumulatorów (do 2011 r.)  – zgodnie z art. 12 ust.4,

Odpady medyczne i weterynaryjne

- Upowszechnienie systemu zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw domowych na całym obszarze gminy.

- W okresie od 2008 r. do 2019 r. celem będzie podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych (w tym segregacji odpadów u źródła powstawania), co spowoduje zmniejszenie ilości odpadów innych niż niebezpieczne w strumieniu odpadów niebezpiecznych.

Pojazdy wycofane z eksploatacji

- Pełna ewidencja danych dotyczacych pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz eliminacja tzw. szarej strefy ich demontażu.

- Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest zapewnienie pełnej skuteczności działania systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odzysku, w tym recyklingu, odpadów powstających z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

- W związku z powyższym wyznacza się następujące cele cząstkowe w okresie od 2008 r. do 2019 r.:

  - dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 r. osiągnięcie po 1 stycznia 2006 r. poziomów odzysku i recyklingu odpowiednio nie niższych niż 75 % i 70 % masy pojazdów przyjętych do stacji demontażu w skali roku,

  - dla pozostałych pojazdów osiągnięcie po 1 stycznia 2006 r. poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio co najmniej 85 % i 80 % masy pojazdów przyjętych w skali roku,

  - uzyskanie w okresie od 1 stycznia 2015 r. poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio co najmniej 95 % i 85 % masy pojazdów przyjętych w skali roku.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- Zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz wymogów prawnych w tym zakresie.

- Pełna ewidencja danych dotyczących ilości zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

- Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ukierunkowanego na całkowite wyeliminowanie ich ze składowania. W związku z powyższym wyznacza się następujące cele cząstkowe w okresie od 2008 r. do 2019 r.:

- Osiągnięcie od 1 stycznia 2008 r. poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu w wysokości:

- dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postacie wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego i automatów do wydawania:

- poziomu odzysku w wysokości 80 % masy zużytego sprzętu,

- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu;

- dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postaci sprzętu teleinformatycznego, telekomunikacyjnego i audiowizualnego:

- poziomu odzysku w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu,

- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 65 % masy zużytego sprzętu;

- dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postaci małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego; sprzętu oświetleniowego; narzędzi elektrycznych i elektronicznych z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych; zabawek, sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz przyrządów do nadzoru i kontroli:

- poziomu odzysku w wysokości 70 % masy zużytego sprzętu,

- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 50 % masy zużytego sprzętu;

- dla zużytych gazowych lamp wyładowczych - poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp w wysokości 80 % masy tych zużytych lamp.

2. Osiągnięcie od 1 stycznia 2008 r. poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości 4 kg/mieszkańca/rok (13 523,0 Mg w województwie).

Odpady zawierające azbest

- informowanie społeczeństwa dotycząca zagrożenia zdrowia ludzi przy samodzielnym usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

- zapewnienie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest przez fundusze ochrony środowiska,

- monitoring prawidłowego postępowanie z odpadami zawierającymi azbest, szczególnie wśród indywidualnych posiadaczy i firm zajmujących się demontażem wyrobów budowlanych zawierających azbest,

- modernizacja i/lub budowa składowisk (kwater) na odpady azbestowe oraz stosowanie innych, dozwolonych metod zagospodarowania odpadów zawierających azbest,

- wspieranie inicjatyw zmierzających do usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest.

- Opracowanie gminnego planu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 5. Kierunki działań i system gospodarowania odpadami na lata 2009 - 2020

Dla wskazanych w rozdz. 4 celów określono kierunki działań gospodarowania odpadami oraz podano obowiązujący system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dla proponowanych instalacji podano niezbędne moce przerobowe.

Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilości odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko

- Intensyfikacja działań edukacyjno - informacyjnych promujących właściwe postępowanie z odpadami.

- Promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne oraz zamówienia publiczne.

- Eliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z eksploatacją składowisk, w tym zamykanie i rekultywacja składowisk niespełniających wymogów prawa.

- Ujmowanie kryteriów ochrony środowiska przy finansowaniu zadań ze środków publicznych.

Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie gospodarowania odpadami

- Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

- Zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z uchwalonym planem gospodarki odpadami.

- Kontrolowanie przez Gminę stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

- Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania.

- Kontrolowanie przez odpowiednie organy zgodności ustaleń zawartych w wydanych zezwoleniach podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

- Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami odzysku i przemysłem w celu stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce wtórne.

- Wydawanie pozwoleń wyłącznie na budowę instalacji realizujących założenia planu gospodarki odpadami dla Gminy, których celowość została potwierdzona analizą koszty - korzyści.

- Monitorowanie wskazanych w Planie gospodarki odpadami wskaźników wytwarzania odpadów.

Zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów

- Tworzenie systemów gospodarowania odpadami uwzględniającego wszystkie niezbędne elementy gospodarki odpadami oraz dostosowanych do warunków lokalnych.

- Zgodnie z planem gospodarki odpadami dla woj. wielkopolskiego (2008), prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania co najmniej następujących frakcji odpadów komunalnych:

- odpady z pielęgnacji ogrodów i parków (tzw. odpady zielone),

- papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),

- odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,

- tworzywa sztuczne,

- metale,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- przeterminowane leki,

- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.),

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane remontowe.

Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne.

- Sposób zbierania odpadów musi być odpowiedni dla przyjętych w ZZO Kępno technologii przekształcania odpadów.

- Transport selektywnie zebranych odpadów w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.

- Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami odzysku i przemysłem w celu stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce wtórne.

- Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez promowanie kompostowania przydomowego oraz budowę linii technologicznych do przetwarzaniach tych odpadów, takich jak:

- kompostownia odpadów organicznych,

- instalacja fermentacji odpadów (organicznych lub zmieszanych).

- Gospodarka odpadami w Gminie opierać się będzie na Zakładzie Zagospodarowania Odpadów obejmującym swoim zasięgiem działania również gminy spoza województwa wielkopolskiego (zgodnie z zapisami Planu gospodarki odpadami dla woj. wielkopolskiego, 2008).

- Stosowane w ZZO technologie, ich przepustowość oraz wyposażenie muszą gwarantować realizację zakładanych celów w zakresie gospodarowania odpadami.

- Stosowanie technologii spełniających kryteria BAT.

- Składowiska spełniające wszystkie wymogi prawa mogą funkcjonować do czasu ich wypełnienia lub obowiązywania odpowiednich zezwoleń.

- Budowa i rozbudowa składowisk odpadów jedynie w ramach planowanego do budowy i rozbudowy ZZO w Kępnie.

System gospodarowania odpadami komunalnymi

Zgodnie z nadrzędnymi dla gminnego planu gospodarki odpadami dokumentami, Miasto i Gmina Kępno obsługiwana będzie w zakresie gospodarowania odpadami przez ZZO Kępno w m. Olszowa. Do zakładu tego kierowane będą odpady z następujących gmin:

Tab. 3.-3. Obszary objęte obsługą przez ZZO Kępno

| Powiat | Gmina | Typ gminy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| kępiński | Baranów | W | - |
| kępiński | Bralin | W | - |
| kępiński | Łęka Opatowska | W | - |
| kępiński | Perzów | W | - |
| kępiński | Rychtal | W | - |
| kępiński | Trzcinica | W | - |
| kępiński | Kępno | MW | - |
| ostrzeszowski | Doruchów | W | - |
| rawicki | Pakosław | W | ZZO Trzebania (w przypadku odpowiednich mocy przerobowych instalacji) lub ZZO Koźmin – Ostrów Wlkp., albo ZZO Kępno |
| rawicki | Jutrosin | MW | ZZO Trzebania (w przypadku odpowiednich mocy przerobowych instalacji) lub ZZO Koźmin – Ostrów, albo ZZO Kępno |

1Typ gminy: M – gmina miejska, W – gmina wiejska, MW – gmina miejsko – wiejska

Instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych budowane będą na terenie znajdującym się w miejscowości Olszowa. Teren przeznaczony pod inwestycje położony jest przy drodze Kępno – Wieruszów, w odległości 7,2 km od centrum Kępna.

Selektywne gromadzenie odpadów

System gromadzenia odpadów musi być zgodny z planowanymi do budowy instalacjami zagospodarowania odpadów w ZZO Kępno. Na obecnym etapie prac nad Koncepcją, proponuje się dla Miasta i Gminy Kępno następujący system gromadzenia odpadów, który może być jednak modyfikowany na dalszych etapach prac nad budową zakładu:

I. Zbieranie selektywne

- Odpady mające wartość materiałową:

- papier i tektura,

- tworzywa sztuczne,

- szkło,

- metale.

- Odpady ulegające biodegradacji tzw. kuchenne (zbierane będą tylko w przypadku wybudowania odpowiedniej instalacji, co zostanie określone w Etapie II Koncepcji).

- Odpady z pielęgnacji terenów zielonych.

- Odpady ulegające biodegradacji z targowisk.

- Odpady niebezpieczne typu komunalnego:

- zużyte baterie (szkoły),

- przeterminowane farmaceutyki (apteki).

- Odpady tekstyliów.

- Odpady wielkogabarytowe (meble, sprzęt RTV i AGD).

- Odpady budowlane.

Zebrane selektywnie odpady kierowane będą do ZZO Kępno, gdzie będą one zagospodarowywane lub kierowane do odbiorców zewnętrznych.

II. Zbiorczy punkt selektywnego gromadzenia

Proponuje się zorganizowanie w ZZO Kępno w m. Olszowa punktu, wyposażonego w szereg kontenerów oraz pojemników. Do punktu mieszkańcy mogą przynosić - dowozić różnego rodzaju odpady z gospodarstw domowych. Takie punkty są ważnymi centrami odzysku surowców wtórnych, umożliwiające odbiór znacznie większej gamy surowców niż system "na donoszenie". Oprócz podstawowych odpadów mających wartość materiałową (makulatura, szkło, tworzywa, złom metalowy) odbierane tam będą:

- odzież i tekstylia,

- odpady niebezpieczne,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane,

- odpady z ogrodów i terenów zielonych.

Poszczególne frakcje odpadów (do odzysku i unieszkodliwiania) gromadzone będą oddzielnie.

III. Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych

Proponuje się wprowadzenie na całym terenie obsługiwanym przez ZZO Kępno Mobilnego Punktu Zbieranie Odpadów Niebezpiecznych, który w określone dni pokonywał będzie trasę wg ustalonego harmonogramu, a mieszkańcy przynosić będą do pojazdu odpady niebezpieczne. Pojazd będzie następnie rozładowywany w ZZO, skąd odpady odbierane będą przez przedsiębiorstwa zajmujące się zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych.

IV. Odpady pozostałe (zmieszane)

Odpady pozostałe zbierane będą jako odpady zmieszane w typowych pojemnikach. Sukcesywnie prowadzone będzie wyposażanie poszczególnych posesji w pojemniki adekwatnie do ilości mieszkańców i ilości wytwarzanych odpadów.

Dla odpadów ulegających biodegradacji opracowano „Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów”:

Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów podano zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla woj. wielkopolskiego (2008).

Na terenie Miasta i Gminy Kępno system gospodarowania odpadami komunalnymi opierać się będzie na następujących zasadach:

- Wdrażanie systemu zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji wymaga podjęcia kompleksowych działań informacyjno – edukacyjnych w tym zakresie.

- Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach.

- Odpady ulegające biodegradacji powinny być zbierane w sposób selektywny, co pozwala na pozyskanie surowca o odpowiedniej czystości. Wprowadzenie zbierania selektywnego, musi być jednak poprzedzone odpowiednimi działaniami edukacyjnymi.

- Odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz odpady ulegające biodegradacji targowisk powinny być zbierane w sposób selektywny i kierowane do kompostowni odpadów, gdzie przetworzone zostaną na kompost. Odpady te, wraz z innymi odpadami ulegającymi biodegradacji mogą być również poddane procesowi fermentacji, celem uzyskania biogazu.

- Sukcesywnie należy dążyć do zbierania selektywnego tzw. odpadów kuchennych. Odpady te w przypadku uzyskania odpowiedniego stopnia czystości będą wykorzystywane do produkcji kompostu. W przypadku nieodpowiedniej czystości powinny być one przekształcone na biogaz w procesach fermentacji.

- Odpady ulegające biodegradacji typu komunalnego mogą być wspólnie zagospodarowywane z odpowiednimi odpadami z przemysłu oraz z rolnictwa.

System gospodarki odpadami opakowaniowymi

Planowany system gospodarowania odpadami opakowaniowymi opierać się będzie na następujących zasadach:

- Wspieranie działań edukacyjnych w celu promocji produktów bez opakowań, opakowaniach wielokrotnego użytku i takich, które powodują powstawanie mniejszych ilości odpadów.

- Zbieranie selektywne odpadów opakowaniowych wg zasad podanych w rozdz. 5.5.

- Rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyklingu odpadów opakowaniowych w ZZO.

- Kierowanie opakowań pozyskanych w ramach selektywnego zbierania oraz wysortowanych w ZZO w celu odzysku/recyklingu do przedsiębiorców zewnętrznych.

System gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawartymi w odpadach komunalnych

Oleje odpadowe

- rozwój systemu zbierania olejów odpadowych, w tym ze źródeł rozproszonych,

- monitoring prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi (w pierwszej kolejności odzysk poprzez regenerację, a jeśli jest niemożliwy ze względu na stopień zanieczyszczenia poddanie olejów odpadowych innym procesom odzysku),

- kontrola wytwórców olejów odpadowych w zakresie zastosowanych sposobów zbierania, magazynowania oraz kwalifikowania do właściwego procesu odzysku lub unieszkodliwiania,

- organizacja systemu zbierania olejów odpadowych, w szczególności od mieszkańców,

- właściwe zagospodarowanie odpadów z rozlewów olejowych.

Zużyte baterie i akumulatory

- udoskonalenie i rozwinięcie systemu zbierania małogabarytowych zużytych baterii i akumulatorów ze źródeł rozproszonych,

- modernizacja istniejących instalacji do zagospodarowania zużytych baterii i akumulatorów pod kątem spełnienia wymagań środowiskowych.

Odpady medyczne i weterynaryjne

- monitorowanie ilości powstających odpadów w jednostkach służby zdrowia i placówkach weterynaryjnych,

- finalne unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych metodą termicznego przekształcania,

- rozbudowa istniejących systemów zbierania przeterminowanych lekarstw od ludności,

Pojazdy wycofane z eksploatacji

- uszczelnienie systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

- prowadzenie cyklicznych kontroli poszczególnych podmiotów (wprowadzający pojazdy, punkty zbierania pojazdów, stacje demontażu, prowadzący strzępiarki) w zakresie przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- organizacja wtórnego obiegu zużytego sprzętu,

- promocja działań związanych z przedłużaniem okresu użytkowania sprawnych urządzeń,

- popieranie wprowadzania systemów zapewniających zorganizowanie wtórnego obiegu przestarzałych lecz sprawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Odpady zawierające azbest

- informowanie społeczeństwa dotycząca zagrożenia zdrowia ludzi przy samodzielnym usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

- zapewnienie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest przez fundusze ochrony środowiska,

- monitoring prawidłowego postępowanie z odpadami zawierającymi azbest, szczególnie wśród indywidualnych posiadaczy i firm zajmujących się demontażem wyrobów budowlanych zawierających azbest,

- modernizacja i/lub budowa składowisk (kwater) na odpady azbestowe oraz stosowanie innych, dozwolonych metod zagospodarowania odpadów zawierających azbest,

- wspieranie inicjatyw zmierzających do usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest.

Przeterminowane pestycydy

- termiczne unieszkodliwiania przeterminowanych pestycydów ze zlikwidowanych mogilników oraz odpadów pestycydowych z bieżącej produkcji i stosowania w specjalistycznych spalarniach w kraju lub za granicą,

- przeprowadzenie prac poszukiwawczych w celu zinwentaryzowania nierozpoznanych jeszcze mogilników,

- wspieranie inicjatyw zmierzających do rozbudowy systemu zbierania opakowań po środkach ochrony roślin.

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów

W opracowywanej Koncepcji Programowo – Przestrzennej Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Kępno” dokonano wyboru technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Wskazano jako najkorzystniejszy wariant:

- Doczyszczanie zebranych selektywnie odpadów.

- Poddanie pozostałych odpadów (zmieszanych) przetworzeniu w prasoekstruderze, w wyniku czego uzyskane zostaną dwie frakcje:

- frakcja mokra – skierowana do stabilizacji tlenowej,

- frakcja sucha – przetworzona na paliwo.

- Zebrane selektywnie odpady z pielęgnacji terenów zielonych będą kompostowane w kompostowni pryzmowej.

Nie wyklucza się, że w instalacjach zagospodarowywane będą również odpady ulegające biodegradacji z przemysłu oraz osady ściekowe.

Koncepcja ta będzie rozwijana i uszczegóławiana na dalszym etapie prowadzenia prac nad budowa zakładu.

W Koncepcji określono projektowane moce przerobowe poszczególnych instalacji dla poszczególnych wariantów, co dla wybranego wariantu pokazano w tabeli 5.8.-1. Wielkości te mogą jednak ulec modyfikacji na dalszych etapach prowadzenia prac nad budową zakładu.

Tab. 3.-4. Projektowana przepustowość instalacji w Mg/rok (dla roku 2012)

| L.p. | Wyszczególnienie | Przepustowość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sortownia odpadów z selektywnego zbierania | 3 145 |
| 2. | Kompostowania odpadów z pielęgnacji terenów zielonych | 2 431 |
| 3. | Zespół prasoekstrudera | 25 091 |
| 4. | Instalacja stabilizacji tlenowej | 11 407 |
| 5. | Węzeł demontażu odpadów wielkogabarytowych | 620 |
| 6. | Węzeł przeróbki gruzu budowlanego | 1 419 |
| 7. | Magazyn odpadów niebezpiecznych | 95 |
| 8. | Instalacja do produkcji paliwa z odpadów | 14 554 |

Elementem zakładu będą również kwatery do składowania odpadów po przetworzeniu (2 ha).

Rozdział 6. Harmonogram i sposób finansowania realizacji zadań

W rozdziale podano ramowy harmonogram realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi do roku 2020 oraz harmonogram szczegółowy w rozbiciu na:

- Zadania w zakresie rozbudowy, modernizacji i budowy zakładu zagospodarowania odpadów w Kępnie.

- Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami.

- Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

- Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami z grup 01 - 19.

- Zadania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

W tabeli 3.-5. podano ramowy harmonogram realizacji zadań, a w tabeli 3.-6. koszt realizacji zadań (dane syntetyczne):

Tab. 3.-5. Harmonogram realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami

| L.p. | Rok | Zakres | Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: |
|  | Działania ciągłe | Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych promujących właściwe postępowanie z odpadami | Gmina |
|  | Działania ciągłe | Kontrolowanie stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych | Gmina |
|  | Działania ciągłe | Kontrolowanie przez gminy zgodności ustaleń zawartych w wydanych zezwoleniach podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów | Gmina |
|  | Działania ciągłe | Zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z uchwalonymi planami gospodarki odpadami | Gmina |
|  | Działania ciągłe | Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania | Gmina |
|  | Działania ciągłe | Współpraca z organizacjami odzysku i przemysłem w celu stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce wtórne | Gmina |
|  | Działania ciągłe | Ujmowanie kryteriów ochrony środowiska przy finansowaniu zadań ze środków publicznych | Jednostki sektora finansów publicznych |
|  | Działania ciągłe | Kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów | Jednostki kontrolne |
|  | Działania ciągłe | Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych | Burmistrz |
|  | Działania ciągłe | Bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów (tzw. dzikie wysypiska) | Gmina |
|  | 2009 | Aktualizacja gminnych planów gospodarki odpadami | Burmistrz |
|  | 2009 | Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców Gminy | Gmina, przedsiębiorcy |
|  | 2009 | Nałożenie na podmioty korzystające ze środowiska obowiązku przywrócenia środowiska do stanu właściwego, z terminem wykonywania obowiązku do końca 2009 r. | Burmistrz |
|  | co dwa lata | Sporządzanie sprawozdań z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami | Burmistrz |
|  | 2009 – 2019 | Budowa ZZO Kępno wraz z niezbędna infrastrukturą | Gmina, ZZO, przedsiębiorcy |
|  | 2009 – 2020 | Budowa i rozbudowa składowisk odpadów w ramach ZZO Kępno | Gmina, przedsiębiorcy |
|  | 2009 – 2020 | Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych | Gmina, ZZO, przedsiębiorcy |
|  | 2014 | Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 85% masy odpadów wytworzonych | Operatorzy składowisk, gmina, ZZO |
| Zadania w zakresie gospodarki odpadami ulegającymi biodegradacji, odpadami opakowaniowymi i odpadami niebezpiecznymi typu komunalnego |
|  | Działania ciągłe | Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów selektywnego zbierania odpadów | ZZO, przedsiębiorcy, burmistrz |
|  | Działanie ciągłe | Promocja działań związanych z przedłużaniem okresu użytkowania sprawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz popieranie wprowadzania systemów zapewniających zorganizowanie wtórnego obiegu przestarzałych lecz sprawnych urządzeń | ZZO, przedsiębiorcy, burmistrz |
|  | Działanie ciągłe | Prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z urządzeniami zawierającymi substancje zubożające warstwę ozonową | ZZO, przedsiębiorcy, burmistrz |
|  | Działanie ciągłe | Wspieranie inicjatyw zmierzających do budowy systemu zbierania opakowań po środkach ochrony roślin | ZZO, przedsiębiorcy, burmistrz |
|  | Działanie ciągłe | Prowadzenie cyklicznych kontroli poszczególnych podmiotów (wprowadzający pojazdy, punkty zbierania pojazdów, stacje demontażu) w zakresie przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji | Jednostki kontrolne |
|  | 2009 | Opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest | Burmistrz |
|  | 2009 – 2011 | Bodowa systemu zbierania odpadów niebezpiecznych typu komunalnego | ZZO, przedsiębiorcy, burmistrz |
|  | 2009 – 2020 | Rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | Przedsiębiorcy, ZZO |
|  | 2009 – 2020 | Rozwój systemu selektywnego zbierania urządzeń zawierających substancje zubożające atmosferę i przekazywanie go do odpowiednich zakładów celem ich demontażu. | Przedsiębiorcy, ZZO |
|  | 2010 | Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie o 25% (w stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w roku 1995) | Gminy, ZZO, przedsiębiorcy, operatorzy składowisk |
|  | 2013 | Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie o 50% (w stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w roku 1995) | Operatorzy składowisk, gmina, ZZO |
|  | 2020 | Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie o 65% (w stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w roku 1995) | Operatorzy składowisk, gmina, ZZO |

Tab. 3.-6. Szacunkowe koszty realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami (tys. zł)
(dane syntetyczne)

| Wyszczególnienie | ogółem | 2009 – 2012 | 2013 – 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi | 11 567,1 | 6 228,4 | 5 338,7 |
| Zadania w zakresie gospodarki odpadami ulegającymi biodegradacji, odpadami opakowaniowymi i odpadami niebezpiecznymi typu komunalnego | 638,2 | 474,4 | 163,8 |
| Razem | 12 205,3 | 6 702,8 | 5 502,5 |

Rozdział 7. Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu

Ocena realizacji planu gospodarki odpadami przeprowadzona będzie na postawie danych z następujących źródeł informacji:

- Dane gminy.

- Dane Starostwa.

- Dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w tym Wojewódzki system odpadowy (informacje podstawowe) (UMWL)

- Główny Urząd Statystyczny (GUS).

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ).

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

W Projekcie WPGO podano wskaźniki monitorowania jego realizacji, które zgodne są ze wskaźnikami podanymi w KPGO 2010.

Rozdział 8. Wnioski z prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko

W sposób syntetyczny podano wnioski z opracowanej Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko.

Rozdział 9. Bibliografia

W rozdziale podano najważniejsze źródła literaturowe, na podstawie których opracowano aktualizację PGO.

# 4. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

## 4.1. Charakterystyka ogólna Miasta i Gminy Kępno

Gmina miejsko-wiejska Kępno położona jest w północnej części powiatu kępińskiego. Powiat kępiński jest z kolei najbardziej na południe wysuniętym powiatem województwa wielkopolskiego. Gmina od południa graniczy z gminami Baranów i Łęka Opatowska, od wschodu z gminą Wieruszów – powiat wieruszowski województwo łódzkie, od północy z gminami: Doruchów, Ostrzeszów i Kobyla Góra z powiatu ostrzeszowskiego, natomiast od zachodu z gminą Bralin. W jej skład wchodzi 19 sołectw: Rzetnia, Przybyszów, Borek Mielęcki, Szklarka Mielęcka, Osiny, Hanulin (osiedle), Kliny, Krążkowy, Myjomice, Olszowa, Świba, Mianowice, Ostrówiec, Kierzno, Kierzenko, Domanin, Mikorzyn, Mechnice, Pustkowie Kierzeńskie. Największe z nich to Świba i Olszowa.

Powierzchnia gminy wynosi 12 403 ha, w tym miasto Kępno zajmuje powierzchnię 770 ha, natomiast  obszar wiejski – 11 633 ha. Ludność Kępna (miasta i gminy) liczy obecnie (stan na dzień 31.12.2007r.) 24 615 osób, w tym miasto ponad 14,7 tys. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 201,3 osób na 1 km2.

Miasto Kępno charakteryzuje się dogodnym położeniem komunikacyjnym. Miasto leży na przecięciu dwóch tranzytowych arterii drogowych: Warszawa – Wrocław (droga nr 8) i Poznań - Katowice (droga nr 11). Przez Kępno przebiega linia kolejowa relacji Poznań – Katowice. Najbliższe lotnisko znajduje się we Wrocławiu (80 km)  W promieniu 80 km znajdują się miasta: Kalisz (70 km), Opole (75 km), Wrocław (80 km). Linie kolejowe: Relacja Poznań - Katowice - wszystkie pociągi, Sieć drogowa: skrzyżowanie drogi krajowej nr 11 Poznań - Katowice z drogą międzynarodową nr 8 Wrocław - Warszawa

Pod względem fizjograficznym obszar gminy Kępno znajduje się na styku kilku regionów i trudno jest wyznaczyć dokładne granice pomiędzy mezoregionami. Można stwierdzić, że od północy i północnego zachodu wysoczyzna graniczy ze Wzgórzami Ostrzeszowskimi (część Mezoregionu Wału Trzebnickiego). W północno-wschodniej i wschodniej części styka się z Kotliną Grabowską (Makroregion Nizina Południowowielkopolska), natomiast na południu od gminy rozciąga się Równina Oleśnicka (Makroregion Nizina Śląska).

Gmina leży na obszarze, który w całości był objęty zlodowaceniem środkowopolskim. Rzeźba terenu została ukształtowana głównie w wyniku działania procesów glacjalnych podczas stadiału Warty tegoż zlodowacenia. W granicach gminy można wydzielić kilka jednostek fizyczno geograficznych niższego rzędu. Prawie całą powierzchnię gminy zajmuje Wysoczyzna Wieruszowska. Jest to zdenudowana równina morenowa, stanowiąca swoisty pomost pomiędzy Wzgórzami Ostrzeszowskimi od północnego-zachodu a Wyżyną Wieluńską od południowego wschodu. Wysoczyznę przecina dolina Prosny w swoim górnym biegu.

Północną część tworzy Wysoczyzna Mikorzyńska. Jest to falista powierzchnia położona na wysokości 180-190 m n.p.m. Rozcinają je liczne doliny cieków bez nazwy, płynące głównie w kierunku południowym. Od południowego- zachodu Wysoczyznę Mikorzyńską ogranicza krawędź opadająca ku Kotlinie Kępińskiej, od południa i wschodu krawędzie dolin Niesobu i Prosny, a od północnego- wschodu krawędź opadająca ku Kotlinie Grabowskiej.

Pod względem klimatycznym Miasto i Gmina Kępno cechuje się stosunkowo wysoką temperaturą roczną powietrza od +8,7 do +10,1 krótkotrwała zimą, wczesną wilgotną wiosną oraz ciepłym latem (średnia temperatura lipca +16,1 do +20,2).

Najważniejszym środowiskiem roślinnym gminy są lasy - zajmują 14,8% powierzchni gminy. Obecnie na terenie gminy pozostało 1 713 ha lasów, a 1350 ha stanowią lasy komunalne

Miasto i gmina Kępno posiada spory potencjał przemysłowy. Główne gałęzie przemysłu to: meblarska, drzewna, odzieżowa, produkcja urządzeń precyzyjnych, spożywczy. Działają tu około 2 704 podmioty gospodarcze (75 w sektorze publicznym), najwięcej z nich w zakresie handlu (951 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych). Zdecydowana większość podmiotów gospodarki zarejestrowanych jest w mieście.

W zakresie infrastruktury, w 2007 roku długość czynnej sieci wodociągowej wynosiła w gminie 182,7 km z 3925 podłączeniami. Długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 91 km. Do sieci podłączonych było 2 294 punktów. Na terenie gminy działa 1 oczyszczalnia ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów, obsługująca 7 500 osób. Przepustowość oczyszczalni wynosi 8 000/ m3/dobę.

Długość sieci gazowej wyniosła na koniec 2007 roku 52,6 km.

W roku 2007 na terenie miasta i gminy funkcjonowało 9 szkół podstawowych, do których uczęszczało 1 744 uczniów. W Kępnie znajdują się 2 szkoły; w gminie natomiast 7 szkół. W 4 szkołach wiejskich znajdują się oddziały „0” do których uczęszcza  w sumie 70 dzieci . Na terenie miasta i gminy funkcjonują 4 szkoły gimnazjalne, w których w sumie uczy się 1 071 uczniów. Są tu również dwie szkoły ponad-gimnazjalne, w których uczy się 657 uczniów, jedna szkoła specjalna, w której naukę pobiera 8 uczniów, 2 ogólnokształcące, 2 licea profilowane oraz jedna szkoła wyższa (umożliwiająca zdobycie licencjatu), która kształci 355 studentów.

Mieszkańcy gminy Kępno mają zapewnioną opiekę zdrowotną w 12 zakładach opieki zdrowotnej (1 publicznym). Funkcjonuje tu 8 aptek (GUS 2007)

## 4.2. Ocena stanu środowiska

Ocenę stanu środowiska przeprowadzono na podstawie danych WIOŚ, GUS oraz informacji zawartych w „Programie ochrony środowiska Miasta i Gminy Kępno

Wody podziemne

Teren Miasta i Gminy Kępno charakteryzuje się małą zasobnością w wody podziemne. Ujmowane są one z piaszczysto-żwirowych warstw wieku czwartorzędowego, trzeciorzędowego i jurajskiego.

Jedynie niektóre obszary na tym terenie objęte są zasięgiem zbiorników wód podziemnych jurajskiego i trzeciorzędowego. Pozostałe warstwy wodonośne to utwory trzeciorzędu oraz jury środkowej i dolnej. Stanowią one źródło zaopatrzenia w wodę dla ujęć komunalnych oraz niektórych podmiotów gospodarczych. Eksploatacji podlegają głównie wody poziomu czwartorzędowego i trzeciorzędowego. W dolinie Prosny i Niesobu izolacja od powierzchni pierwszego wodonośnego poziomu użytkowego jest tylko częściowa, natomiast na pozostałym obszarze jest całkowita. Poziom jurajski na omawianym obszarze występuje w piaskowcach i piaskach jury dolnej.

Obszar zlewni rzeki Niesób należy do wielkopolskiego regionu hydrogeologicznego. Użytkowe poziomy wodonośne występują w utworach czwartorzędu. Strop warstwy wodonośnej znajduje się zwykle około 50 m pod powierzchnią. Poziom ten związany jest z piaskami fluwioglacjalnymi oraz piaskami współczesnych dolin. Poziom czwartorzędowy jest szczególnie korzystny dla celów konsumpcyjnych i gospodarczych. Poziom ten ma znaczną wydajność, która wynosi ok. 47 m3/h przy depresji ok. 10 m i dlatego powinien być wykorzystany jako źródło wody doprowadzanej wodociągami do jednostek osadniczych.

Wzdłuż doliny Prosny rozciąga się jeden z wyznaczonych na terenie Polski, Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP wymagających szczególnej ochrony. Jest to zbiornik Prosny, założony w dolinnych utworach czwartorzędowych, w tym także w osadach kopalnej doliny tej rzeki.

Wody gruntowe, będące poziomem wodonośnym czwartorzędowym, zalegają dość płytko, około 1-2 m pod powierzchnią terenu. Stwierdzono, że ulegają one wahaniom w rytm zmian poziomu wody w Prośnie i jej dopływach. Poza obszarami dolin warunki wodne związane są z budową geologiczną. W obrębie dolin woda gruntowa w piaskach rzecznych tworzy zwierciadło swobodne i występuje na głębokości do 1,0 m. Poziom ten związany jest z piaskami i żwirami występującymi w obrębie teras dolin rzecznych i sandrów na wysoczyznach. Charakteryzuje się swobodnym zwierciadłem wody zalegającym na różnej głębokości od 0,5 do ponad 10 m.

Podstawowym wymogiem pozwalającym na racjonalne gospodarowanie wodami podziemnymi jest bilans wodno-gospodarczy zezwalający na utrzymanie właściwych relacji między zasobami dyspozycyjnymi wód podziemnych i ich poborem. Niewłaściwe proporcje w tym względzie mogą doprowadzić do wyczerpywania zasobów wód podziemnych i w konsekwencji do ich deficytu. Z uwagi jednak na zmiany społeczno-gospodarcze, które w ostatnich kilkunastu latach nastąpiły w kraju, obecnie nie zachodzi takie niebezpieczeństwo, a wręcz przeciwnie, występują znaczne rezerwy zasobowe.

Zasoby wód podziemnych w powiecie kępińskim, obliczone na podstawie zatwierdzonych dotychczas zasobów eksploatacyjnych, szacuje się na 2.412,3 m3/h. Z utworów czwartorzędowych pochodzi 95,9% zasobów, z utworów trzeciorzędowych ok. 2,0% oraz jurajskich 2,1%.

Ocena stanu wód podziemnych

Stan czystości wód podziemnych na omawianym terenie jest słabo rozpoznany. W ramach monitoringu krajowego, nie zlokalizowano żadnego punktu pomiarowo-kontrolnego jakości zwykłych wód podziemnych.

W południowej części województwa wielkopolskiego, a więc także w powiecie kępińskim, wody podziemne w utworach czwartorzędowych, trzeciorzędowych i jurajskich należą do mętnych (90-40 mg CaCO3/l) o zróżnicowanej utlenialności (2,0-25,4 mg/l) i zasadowości (0,3-6,3 mval/l). Zaliczane są do klasy czystości Ib.

Wody czwartorzędowe zaliczane są w większości do klasy Ib. Wody klasy Ib są to wody naturalne oraz bardzo słabo zmienione antropogenicznie, nadające się do picia bez uzdatniania.

Chemizm wód klasy I odpowiada przepisom sanitarnym obowiązującym dla wód pitnych w Polsce.

Wody powierzchniowe

Gmina Kępno położona jest na obszarze dorzecza Odry w regionie wodnym Warty poprzez Prosnę i Niesób – rzekę stanowiącą główną oś hydrograficzną powiatu kępińskiego. Podobnie jak w województwie wielkopolskim, również tutaj widoczny jest deficyt wody, spowodowany przede wszystkim niskimi sumami opadów atmosferycznych. Nieregularne przepływy średniomiesięczne i roczne oraz niskie wartości średniego odpływu jednostkowego rzek na tym terenie, świadczą także o najniższych w kraju zasobach wód płynących. Dlatego istotne wydaje się retencjonowanie tych wód.

Zasoby wodne zlewni rzeki Niesób wydają się być silniej obciążone negatywnym wpływem człowieka, niż w przypadku Prosny. Zlewnia tej rzeki ma wysoki udział terenów zasiedlonych z zabudową miejską Kępna. Silniejszy jest tu także wpływ melioracji. Szczególnie źle przedstawia się tu kwestia przepływów niżówkowych, kiedy zazwyczaj poważnie wzrasta udział ścieków w przepływie całkowitym.

Ocena stanu wód powierzchniowych

Zasoby wodne na omawianym terenie uległy w znacznej mierze redukcji wskutek obniżenia jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Szczególnie silnie zanieczyszczone są wody powierzchniowe. Rejon Kępna stanowi główną strefę ścieków oczyszczanych i nieczyszczonych.

Zlewnia Niesobu jest zlewnią typowo rolniczą. Większą jej część stanowią grunty orne. Do rzeki dostają się zanieczyszczenia pochodzące ze spływów powierzchniowych. Ponadto do rzeki zrzucane są ścieki komunalne z większych miejscowości znajdujących się w obrębie zlewni: Bralina, Kępna i Baranowa. Decydujący wpływ na wody Niesobu ma miasto Kępno – oczyszczalnia ścieków Wodociągów Kępińskich Sp. z o.o., oczyszczalnie zakładowe OSM Kępno i Chemomet Sp.z o.o.

Dotychczasowa jakość wód Niesobu monitorowana była tylko w odcinku ujściowym do Prosny w przekroju Kuźnica Skakawska /3,2 km/ punkt ten należy do stałych punktów sieci regionalnej.

W granicach miasta Kępna w dwóch miejscach zlokalizowane są zbiorniki wodne. Przy ulicy Poznańskiej jest to kompleks stawów w większości użytkowany przez PZW oraz pojedynczy staw przy ul. Walki Młodych - OSIR.

Powietrze atmosferyczne

Zakłady o największej emisji zanieczyszczeń do powietrza to Energetyka Cieplna Kępno i Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowe Mostowe S.A

Pierwsza ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim wykonana w oparciu o nowe uregulowania prawne została opracowana przez WIOŚ dla potrzeb Wojewody Wielkopolskiego i przedstawiona w raporcie za rok 2002. Powiat kępiński jako strefa otrzymał Kod 4.30.40.08.

Tab. 4.-1. Wynikowe klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna strefy powiatu kępińskiego

| Lp. | Zanieczyszczenie | Symbol klasy |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | dwutlenek azotu NO2 dwutlenek siarki SO2 benzen C6 H 6 ołów Pb pył PM 10 ozon O3 tlenek węgla Co | A A A A A A A |
| Klasa ogólna strefy | A |

Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza wykonywana jest w oparciu o wyniki badań monitoringowych prowadzonych na terenie województwa przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz lokalne podmioty gospodarcze oddziałujące na środowisko.

Na terenie Wielkopolski rozmieszczono 41 stanowisk pomiarowych, na których eksponowano próbniki pasywne. Metodę pasywną zastosowano w celu uzyskania informacji o stężeniach SO2 i NO2 na terenach powiatów nie objętych pomiarami. Większość stanowisk znajdowała się poza obszarem miejskim m. in. w miejscowości Joanka powiat kępiński:

* SO2 - 4,1 µg/m3

*  No2  - 12,3 µg/m3.

Nie wskazano żadnej strefy do sporządzania programów naprawczych według kryteriów ochrony zdrowia jak również według kryteriów dla ochrony roślin. Nie wskazano również obszarów, na terenie których konieczne jest przeprowadzenie badań w celu potwierdzenia potrzeb podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza według kryteriów dla ochrony roślin.

Gleby

W warstwie powierzchniowej gleb dominują utwory piaszczyste (około 80%) i gliniaste (około 10%). W obniżonych partiach terenu występują skały pochodzenia organicznego, wśród nich torfy silnie zamulone. Większość gleb to gleby lekkie i bardzo lekkie, reprezentowane przez: gleby brunatnoziemne (brunatne i pseudobielicowe), gleby bielicoziemne oraz gleby bagienne (mułowe i torfowe)-użytkowane w większości jako użytki zielone.

Gmina Kępno posiada słabiej jakości użytki rolne. Gleby są bardzo zróżnicowane, wydzielić można 3 grupy gleb o różnej przydatności dla rolnictwa:

- najlepsze: klasa IIIa – IVa, dobrze przewietrzona i nawodniona, odpowiednia dla wszystkich upraw polowych, występują one w postaci niewielkich enklaw rozproszonych po całym terenie; stanowią one 9,2% użytków rolnych,

- średnie: klasy IVa i IVb, występują w centralnej części gminy i stanowią 24% użytków rolnych,

- słabe: klasy V, VI, VIz, o najniższej przydatności dla rolnictwa, gleby te nadają się pod zalesienie, dominują na terenie gminy, stanowią 64% użytków rolnych.

W gminie Kępno użytki rolne stanowią 9,8 ha, tj. 79% ogólnej powierzchni gminy

Ocena stanu gleb

W praktyce rolniczej gleby silnie zakwaszone i o bardzo niskiej zawartości przyswajalnych składników należy traktować jako gleby zdegradowane. Gleby użytków rolnych powinny wskazywać wartość pH w granicach 5,0 – 7,0. Wartość poniżej 4,5 sygnalizuje niebezpieczeństwo degradacji gleby, a wartość powyżej 7,0 świadczy o jej alkalizacji, która może wykazywać ujemne skutki dla gleby i roślin. Pozostałych. W gminie Kępno około 70% gruntów wymaga wapnowania.

Hałas

Postępujący proces urbanizacji, rozwój przemysłu i motoryzacji spowodowały zwiększenie liczby źródeł hałasu oddziałujących na środowisko oraz wzrost emisji ze źródeł już istniejących. Stan klimatu akustycznego ulega postępującemu pogarszaniu.

Klimat akustyczny w powiecie kształtują następujące typy źródeł hałasu: komunikacyjne, przemysłowe i komunalne. Hałas przemysłowy pochodzi od instalacji przemysłowych, jak też innych źródeł – wentylacja i chłodnictwo w hurtowniach i dużych placówkach handlowych itp. Zgodnie z art. 230 i 231 ustawy POŚ stwierdzenie przekroczenia hałasu poza zakładem powoduje w drodze postanowienia Starosty wezwanie zarządzającego zakładem do przedłożenia wniosku o wydanie pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska Na obszarze miasta i gminy Kępno źródłem hałasu przemysłowego, posiadającym decyzje lub pozwolenie o dopuszczalnym poziomie hałasu są: Energetyka Cieplna – Kępno, Zakład Obróbki Mechanicznej „M&G” S.C. – Kliny Wielkopolskie Tartaki „WITAR” – Tartak, DROP S.A. – Zakład Drobiarski.

Zmierzone poziomy natężenia hałasu drogowego w Kępnie wykazały, że wszystkie opomiarowane drogi stwarzały przeciętne i wysokie zagrożenia hałasem. Na znacznych obszarach miasta występował hałas przekraczający obowiązujące standardy akustyczne o kilka do kilkunastu decybeli. Największą uciążliwość stwarzał hałas pochodzący od drogi krajowej Nr 11 [43] przebiegającej przez miasto wzdłuż obustronnej zabudowy mieszkaniowej – równoważny poziom  dźwięku powyżej 72 dB.

Najbardziej narażeni na ponadnormatywny, wysoki hałas byli mieszkańcy ulic stanowiących drogę krajową prowadzącą ruch samochodowy przez centrum miasta z północy na południe.

Według rozporządzenia MŚ z 9 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 8) wartość progowa poziomu hałasu komunikacyjnego dla terenów zabudowy mieszkaniowej określona została na 75 dB w dzień i 67 dB w nocy, dla obiektów oświaty i szpitali odpowiednio 65 i 60 dB.

Flora i fauna

Najważniejszym środowiskiem roślinnym gminy są lasy - zajmują 14,8% powierzchni gminy. Najwięcej terenów leśnych występuje w obrębach wsi: Mikorzyn, Przybyszów, Rzetnia, Domanin, Krążkowy. 
Na obszarze gminy Kępno stwierdzono kilkanaście gatunków roślin objętych ochroną prawną. Zwierzostan gminy Kępno jest typowy dla nizinnych obszarów Polski. Ze zwierząt łownych występują tutaj: jelenie, daniele, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, tchórze, piżmaki, zające, króliki, bażanty, kuropatwy. Wśród ptaków obserwuje się dużą różnorodność. Żyją tu m. in. kuropatwy, bażanty łowne, bociany, łabędzie, kaczki krzyżówki i cyranki, wróble, wrony, jaskółki, sikory i inne. Na terenie gminy Kępno zarejestrowanych jest 12 pomników przyrody. Najcenniejszym pomnikiem jest aleja dębowa przy drodze powiatowej z Mikorzyna do Torzeńca na odcinku ok. 1 km oraz przy drodze gminnej na odcinku 1,5 km z Mikorzyna w kierunku Domanina. Rośnie tam łącznie 187 sztuk dębów o różnych obwodach w większości od 200 do 400 cm. Obszar chronionego krajobrazu Wzgórz Ostrzeszowskich i Kotliny Odolanowskiej obejmuje swym zasięgiem część terenu gminy Kępno (część wsi Mikorzyn, część terenów leśnych Domanina i Myjomic oraz wsi Rzetnia i część wsi Przybyszów). Kompleksy zieleni parkowej na terenie gminy występują we wsiach: Mikorzyn, Myjomice, Kierzno, Mianowice, Domanin, Rzetnia. Wszystkie wymienione zespoły parkowe są parkami pałacowymi lub dworskimi. W mieście znajdują się dwa parki; tzw. „duży park” przy ul. Dąbrowskiego i park 700-lecia.

Tereny Gminy Kępno znajdują się częściowo na obszarach prawnie chronionych, szczególnie cennych przyrodniczo:

- „Dolina rzeki Prosny” - utworzony w 1996 r. rozciągający się na części obszaru gminy Kepno,

- „Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska” - obejmuje część terenu gminy Kępno

## 4.3. Potencjalne zmiany środowiska w przypadku braku realizacji PGO

W Aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Kępno nie rozważano wariantu polegającego na niepodejmowaniu żadnych działań ukierunkowanych na poprawę stanu gospodarowania odpadami. Wynika to głównie z diagnozy stanu aktualnego w tym zakresie, która wykazała konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian zmierzających do poprawy stanu gospodarowania odpadami, w tym mówiono przede wszystkim komunalnymi.

Brak działań w zakresie gospodarowania odpadami nie jest także do zaakceptowania ze względu na:

- zapisy krajowego planu gospodarki odpadami KPGO 20101,

- zobowiązań Polskie w zakresie gospodarowania odpadami wynikających z akcesji do Unii Europejskiej,

- wymogów narzuconych polskim prawodawstwem,

- wzrastającej świadomości mieszkańców domagających się zmian w zakresie gospodarowania odpadami,

- czynników ekonomicznych (w tym m.in. drastycznymi podwyżkami w zakresie opłat za składowanie odpadów nie przetworzonych).

W przypadku nie podjęcia działań w zakresie poprawy stanu gospodarowania odpadami należałoby oczekiwać następujących skutków środowiskowych:

- Brak zbierania wszystkich wytworzonych przez mieszkańców odpadów komunalnych skutkowałby powstawaniem większej ilości tzw. dzikich wysypisk oraz spaleniem części odpadów w piecach (emisje zanieczyszczeń gazowych, w tym np. dioksan).

- Utrzymywanie się stanu, w którym podstawowym sposobem postępowania z zebranymi odpadami komunalnymi jest ich unieszkodliwiania przez składowanie. Taki sposób postępowania z odpadami powoduje zanieczyszczenie wód podziemnych, emisje gazów, pylenie oraz rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Składowiska są ponadto obiektami, które niszczą walory krajobrazowe środowiska. Konieczna stałaby się sukcesywna rozbudowa istniejących składowisk i budowa nowych, co powiększałoby w/w negatywne skutki w środowisku.

- Wzmożone emisje odorów, biogazu ze składowisk oraz zanieczyszczenie wód podziemnych wynikałoby w dużym stopniu ze składowania odpadów ulegających biodegradacji. Zanieczyszczenie środowiska, w tym również metalami ciężkimi byłoby skutkiem usuwania na składowiska znajdujących się w odpadach komunalnych odpadów niebezpiecznych (resztki farb i lakierów, lampy rtęciowe itp.)

- Eksploatacja składowisk nie spełniających wymagań ochrony środowiska oraz pozostawienie nie zrekultywowanych składowisk odpadów powodowałoby w negatywne skutki środowiskowe.

- Wydzielanie z masy odpadów komunalnych niewielkich ilości materiałów surowcowych. Materiały surowcowe (papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale) te, pozwalają ograniczyć wykorzystywanie w produkcji wyrobów surowców pierwotnych.

- Zbyt mała ilość zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych skutkowałaby wydostawaniem się do środowiska wielu zanieczyszczeń (metale ciężkie, oleje, freony, składniki aktywne leków itp.).

- Niedostateczna ilość instalacji do zagospodarowania odpadów, takich jak sortownia, kompostownia, instalacja do fermentacji odpadów itp. skutkowałaby zwiększona presją na składowanie odpadów, co omówiono powyżej.

- Brak działań zapobiegających wytwarzaniu odpadów (w tym przede wszystkim edukacji) skutkowałby zwiększaniem się ilości wytwarzanych odpadów, co przy niedostatecznej ilości instalacji do ich zagospodarowania powodowałoby zwiększanie się ilości odpadów składowanych.

- Nieprzestrzeganie przez część przedsiębiorców obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami wynikających z aktów prawnych (dotyczy to przede wszystkim obowiązku dokonywania sprawozdawczości) oraz niesprawny monitoring gospodarki odpadami niebezpiecznymi, szczególnie w odniesieniu do sektora małych i średnich przedsiębiorstw skutkowałoby zwiększaniem sie ilości odpadów niewłaściwie zagospodarowywanych (np. usuwanie na tzw. dzikie wysypiska).

- Zbyt powolny proces usuwania urządzeń zawierających PCB oznaczałby, że w dalszym ciągu do środowiska mogłyby się wydostawać zanieczyszczenia zawierające te związki.

- Brak działań w zakresie uporządkowania gospodarowaniem wycofanych z eksploatacji pojazdów spowodowałaby, że pojazdów te demontowane byłyby poza stacjami demontażu, co miałoby negatywne skutki środowiskowe (np. zanieczyszczenie wód podziemnych przy warsztatach, usuwanie części na dzikie wysypiska itp.)

- Niedostateczna ilość zakładów przetwarzania zużytego sprzętu stwarzałaby trudności z zagospodarowaniem powstającej dużej ilości sprzętu nie nadającego się do dalszego użytkowania. Odpady te trafiałyby głównie na składowiska. Biorąc pod uwagę, że odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawierają wiele zanieczyszczeń (metale ciężkie, oleje, freony) powodowałoby to zanieczyszczenie środowiska wokół składowisk.

- Brak działań w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi azbest powodowałby, że cześć tych odpadów trafiałaby na tzw. dzikie wysypiska, stając się bardzo dużym zagrożeniem dla ludzi i zwierząt (rozprzestrzenianie się w powietrzu włókien azbestowych mających właściwości rakotwórcze).

- Brak systemu zbierania zużytych opon powodowałby usuwanie opon na składowiska, spalanie ich lub porzucanie na tzw. dzikich wysypiskach.

- Nie wykorzystywanie części odpadów budowlanych skutkowałby zwiększonym wykorzystywaniem surowców pierwotnych w budownictwie (kruszywa).

- Dalsze wykorzystywanie rolnicze osadów ściekowych, które bardzo często zawierają znaczne ilości zanieczyszczeń, głównie metali ciężkich, powodowałoby degradacje gleb uprawnych.

W podsumowaniu należałoby stwierdzić, że zaproponowane w PGO działania dotyczące gospodarowania odpadami służyć będą poprawie środowiska. Dotyczyć to będzie przede wszystkim takich elementów środowiska jak wody podziemnych, powietrze atmosferycznego, stan gleb oraz walory krajobrazowe.

# 5. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM

Z analizy Projektu PGO wynika, że znaczące oddziaływanie mogą powodować następujące działania:

- Budowa ponadgminnego zakładów zagospodarowania odpadów (ZZO) w m. Olszowa.

- Rozbudowa składowisk odpadów.

Gospodarka odpadami w Mieście i Gminie Kępno opierać się będzie na zakładzie zagospodarowania odpadów w m. Olszowa, gm. Kępno.

Zgodnie z przyjętymi w PGO celami i kierunkami działań, stosowane w ZZO technologie muszą spełniać kryteria BAT, co oznacza m.in., że przy prawidłowej ich eksploatacji nie będzie on negatywnie oddziaływać na środowisko.

Planowany do budowy obiekt, położony jest poza obszarami chronionymi i sieci Natura 2000.

Budowa nowych obiektów w ramach ZZO, przy zachowaniu odpowiednich reżimów budowlanych i technologicznych nie spowoduje degradacji środowiska, choć należy liczyć się z wystąpieniem następujących negatywnych skutków:

- Zwiększeniem poziomu hałasu związanego z transportem odpadów do zakładu jak i na jego terenie.

- Zmianami krajobrazu (nowe elementy krajobrazu jak składowiska, obiekty kubaturowe).

- Zwiększeniem ilości gryzoni, ptactwa, owadów.

- Zwiększonym zapyleniem, szczególnie przy drogach dojazdowych.

Dodatkowo, przy niewłaściwej ich eksploatacji należy brać pod uwagę:

- Zwiększoną niekontrolowaną emisja biogazu ze składowisk.

- Zaśmieceniem terenu.

- Zanieczyszczeniem gleb, wód podziemnych i powietrza atmosferycznego.

- Emisją zanieczyszczeń ze spalania odpadów (przy awarii systemów oczyszczających).

Należy podkreślić, że funkcjonowanie wszelkich obiektów i instalacji uwarunkowane jest spełnianiem określonych standardów budowlanych, eksploatacyjnych i emisyjnych. W przypadku ich niespełniania, instalacje takie muszą być zamykane.

# 6. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE

Analizując tendencje gospodarowanie odpadami na obszarze Miasta i Gminy Kępno zwrócono uwagę na występowanie następujących problemów:

- Odpady komunalne zbierane są głownie w formie odpadów zmieszanych (w roku 2007 – 97,0% zebranych odpadów).

- Stan obsługi mieszkańców w zakresie odbioru wytworzonych przez nich odpadów jest niedostateczny, bowiem zebrano ok. 92% szacowanej ilości odpadów wytworzonych. Należy jednak zwrócić uwagę, że jest to, w stosunku do innych gmin Powiatu kępińskiego, wskaźnik bardzo wysoki, bowiem w Powiecie zebrano ok. 67% masy odpadów wytwarzanych.

- Obsługą objętych jest ok. 85% mieszkańców Gminy.

- Część nie odbieranych odpadów trafia do środowiska w sposób niekontrolowany (spalanie, deponowanie na tzw. dzikich wysypiskach) powodując jego zanieczyszczenie.

- Pomimo tego, że odnotowano wzrost ilości zbieranych selektywnie odpadów, to nadal zbiera się ich niewiele (w roku 2007 – 3% odpadów wytworzonych).

- Odpady komunalne unieszkodliwiane są wyłącznie przez składowanie. W roku 2007 składowano 97,0% odpadów zebranych.

- Na terenie Miasta i Gminy Kępno brak jest instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

- Na terenie Gminy istnieją miejsca nielegalnego składowania odpadów (tzw. dzikie wysypiska). Są one jednaj najczęściej na bieżąco likwidowane.

Na obszarze Miasta i Gminy Kępno brak jest instalacji do odzysku odpadów komunalnych oraz unieszkodliwiania odpadów w sposób inny niż składowanie. Unieszkodliwianie odpadów odbywa się wyłącznie poprzez ich składowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mianowicach. Składowisko to, po wypełnieniu zamknięte będzie po roku 2012.

Nie stwierdzono negatywnego wpływu omawianego składowiska na środowisko. Natomiast w przypadku niewłaściwej eksploatacji należy liczyć się z jego negatywnym wpływem na środowisko, dotyczy to przede wszystkim środowiska glebowego i powietrza atmosferycznego.

W przypadku nieprawidłowego składowania odpadów, do środowiska glebowego przedostawać się mogą takie metale ciężkie jak:

- rtęć (np. ze świetlówek, termometrów i baterii),

- srebro (np. z odczynników fotograficznych),

- ołów (np. z przedmiotów lutowanych i malowanych minią, ze szkła ołowiowego i kryształowego, z glazury  wyrobów garncarskich,

- selen, kadm, kobalt, chrom, miedź, mangan (np. z  kolorowego PCV, kolorowego szkła, polew emalierskich i elementów dekoracyjnych fajansów i porcelany),

- cynk (np. ze złomu cynku, mosiądzu, z wyrobów ocynkowanych).

Do zanieczyszczenia gleb i roślin wokół składowisk odpadów może dochodzić w trakcie dowozu i wyładunku odpadów, jego niewłaściwej eksploatacji (pylenie), nieprawidłowym odprowadzaniu wód ze składowiska, a także w wyniku rozprzestrzeniania się gazu wysypiskowego. W przypadku, gdy składowisko graniczy z gruntami rolnymi należy również wziąć pod uwagę fakt, iż na podwyższoną zawartość metali ciężkich w glebie ma wpływ nie tylko składowisko, ale i stosowanie nawozów (np. nawozy fosforowe mogą być źródłem kadmu, a wapniowe i wapniowo-magnezowe cynku, ołowiu i kadmu).

Tereny wokół składowisk są w sposób szczególny zagrożone sanitarnie. Mogą one być miejscem okresowego lub stałego występowania w glebie jaj pasożytów jelitowych, patogennych bakterii, grzybów chorobotwórczych i ich zarodników. Na skażenie mikrobiologiczne gleb wokół składowisk największy wpływ ma osadzanie przenoszonych drogą powietrzną bioaerozoli powstających na powierzchni świeżych odpadów i deponowanych na składowisku osadów ściekowych. Zanieczyszczenie gleb mikroorganizmami chorobotwórczymi może być również wynikiem ich rozprzestrzeniania przez dzikie ptactwo, gryzonie, muchy i inne owady.

Do patogennych bakterii mogących bytować w glebie należą :

- laseczki tlenowe(Bacillus anthracis - laseczki wąglika) oraz laseczki beztlenowe,

- (Clostridium tetani - laseczki tężca i Clostridium botulinum - laseczki jadu kiełbasianego),

- pałeczki jelitowe z rodzaju Salmonella (pałeczki durowe i rzekomodurowe),

- pałeczki jelitowe z rodzaju Shigella (pałeczki czerwonki).

Tereny wokół składowisk mogą być także miejscem okresowego lub stałego występowania w glebie cyst pierwotniaków chorobotwórczych oraz jaj pasożytów jelitowych jak np. Ascaris lumbricoides.

# 7. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU

Dokumenty Unii Europejskiej

Podstawowym dokumentem dotyczącym gospodarowania odpadami w Unii Europejskiej jest Dyrektywa Rady 74/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (ze zmianami). Jest to tzw. dyrektywa ramowa, która zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia odzysku i wsuwania odpadów w sposób nie zagrażający życiu ludzkiemu i nie powodujący szkód w środowisku. Nakłada ona ponadto obowiązek zapobiegania tworzeniu oraz ograniczania ilości odpadów oraz ich szkodliwości.

W aktualizowanym planie gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Kępno zasady te, jako priorytetowe uwzględniono w celach i kierunkach działań.

Uwzględniono również, poprzez znowelizowane polskie przepisy oraz zgodność z krajowym planem gospodarki odpadami KPGO 2010 (patrz niżej) rozporządzenia szczegółowe obowiązujące w UE, w tym dotyczące:

- Odpadów niebezpiecznych: Dyrektywa 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz dyrektywa 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych zmieniona Dyrektywą Rady 94/31/WE i rozporządzeniem 166/2006.

- Składowania odpadów: Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (OJ L 182 16.07.1999 p.1).

- Spalania odpadów niebezpiecznych: Dyrektywa Rady 94/67/WE z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie (OJ L 365 31.12.94 p.34).

- Spalania odpadów: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (OJ L 332 28.12.2000 p. 91) Z dniem 28 grudnia 2005 r. zastąpi ona dyrektywy: 89/369/EWG z dnia 8 czerwca 1989r. w sprawie zapobieganiu zanieczyszczeniu powietrza przez nowe zakłady spalania odpadów komunalnych (OJ L 163 14.06.89 p.32) , 89/429/EWG z dnia 21 czerwca 1989r. w sprawie zmniejszania zanieczyszczania powietrza przez istniejące zakłady spalania odpadów komunalnych (OJ L 203 15.07.89 p.50) i 94/67/WE

- Poszczególnych rodzajów odpadów:

- oleje odpadowe - 75/439/EWG,

- polichlorowane dwufenyle i trójfenyle PCB/PCT - 76/403/EWG i 96/59/WE,

- odpady pochodzące z przemysłowego wykorzystania dwutlenku tytanu - 78/176/EWG, 82/883/EWG, 92/112/EWG,

- baterie i akumulatory - 91/157/EWG,

- rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych - 86/278/EWG

- w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji - 2000/53/WE,

- opakowania i odpady opakowaniowe - 94/62/WE.

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 (M.P. Nr 90, poz. 946)

W krajowym planie gospodarki odpadami 2010 przyjęto następujące cele główne:

- utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju PKB,

- zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,

- zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów,

- zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich krajowych składowisk niespełniających standardów Unii Europejskiej,

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,

- stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i gospodarce odpadami w Polsce,

Dla poszczególnych grup odpadów (tj. odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych i pozostałych odpadów) sformułowano dodatkowe cele szczegółowe.

Przedstawione w projekciePPGO cele oraz wynikające z nich kierunki działań są w pełni zgodne z zapisami KPGO 20101. Dotyczy to również przyjętego w Projekcie systemu gospodarowania poszczególnymi grupami odpadów.

Podstawowym celem w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie wielkopolskim jest objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem selektywnym 100% mieszkańców województwa do końca roku 2008. Dotyczy to zarówno odpadów mających wartość materiałową (papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, szkło), jak i odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych.

Odzysk energii z odpadów jest, wraz z odzyskiem materiałowym, podstawowym celem postępowania z zebranymi odpadami.

Gospodarowanie odpadami w województwie oparte będzie o 12 ponadgminnych zakładów zagospodarowania odpadów.

Jako pozostałe cele do osiągnięcia wskazano:

- Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

- Zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie.

- Zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk odpadów niespełniających przepisów prawa.

- Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w województwie wielkopolskim w roku 1995, zgodnie z zapisami krajowego planu gospodarki odpadami (2006) dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji:

  - w 2010 r. nie więcej niż 75%,

  - w 2013 r. nie więcej niż 50%,

  - w 2020 r. nie więcej niż 35%.

- Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 85% ilości odpadów wytwarzanych w roku 2014.

Podstawowymi celami w zakresie gospodarowania pozostałymi odpadami są:

W okresie od 2008 r. do 2010 r. przyjmuje się następujące cele:

- zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku do 82% w 2010 r.,

- zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem do 5% w 2010 r.

W okresie od 2011 r. do 2019 r. – następujące cele:

- zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku do 85% w 2019 r.,

- zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem do 7% w 2019 r.

Dla spełnienia celu, jakim jest bezpieczne dla środowiska składowanie odpadów, do roku 2009 zamknięte będą, lub zmodernizowane wszystkie składowiska nie odpowiadające standardom, zgodnie z przedstawionym harmonogramem. Budowane lub rozbudowywane będą jedynie składowiska, będące elementem ZZO.

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Jednym z zadań zawartych w Programie jest odpowiednie zagospodarowanie osadów powstających w oczyszczalniach ścieków, co zostało uwzględnione w Projekcie PPGO.

Wg Projektu PPGO, w perspektywie do 2019 r. podstawowe cele w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi są następujące:

- Całkowite ograniczenie składowania osadów ściekowych.

- Zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem do środowiska oraz osadów przekształcanych metodami termicznymi.

- Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.

Dla realizacji powyższych celów, realizowane będą następujące kierunki działań:

- uwzględnienie zagadnień właściwego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w trakcie eksploatacji instalacji oraz prowadzenia inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków,

- wykorzystanie właściwości energetycznych osadów ściekowych (w tym w produkcja biogazu),

- uwzględnienie możliwości wspólnego zagospodarowania osadów ściekowych wraz z odpadami ulegającymi biodegradacji,

- kontrola jakości i ilości komunalnych osadów ściekowych stosowanych na powierzchni ziemi.

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2020 (2005)

Strategia rozwoju województwa jest elementem systemu programowania przygotowanego na różnych poziomach: wspólnotowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Jest ona zharmonizowana z narodowym Planem Rozwoju na lata 2007 – 2013, narodowa Strategia Rozwoju regionalnego oraz z kierunkami polityk spójności i strukturalnej Unii Europejskiej.

Wyznaczone w Projekcie PPGO cele oraz kierunki działań w zakresie gospodarowania odpadami są spójne z Celem strategicznym 1 – Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku

Cel operacyjny 1.1. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi

Regionalny Program Operacyjny województwa wielkopolskiego na lata 2007-2013

Celem generalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 - 2013 jest: Poprawa jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem poziomu życia mieszkańców.

Do priorytetów realizowanych w ramach programu operacyjnego województwa wielkopolskiego na lata 2007-2013 należą m.in. projekty przewidziane w ramach Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Kępno.

Plan gospodarki odpadami dla woj. wielkopolskiego (Uchwała nr XXII/284/08 z dnia 31 marca 2008 r.)

Plan gospodarki odpadami dla woj. wielkopolskiego (WPGO) był podstawą do określenia celów, kierunków działań oraz określenia obszaru obsługo mieszkańców przez zakład zagospodarowania odpadów ZZO Kępno w m. Olszowa. W WPGO określono następujące cele i kierunki działań:

Odpady komunalne

Cele główne:

- Utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju wyrażonego w PKB.

- Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.

- Gospodarowanie odpadami w województwie w oparciu o ponadgminne zakłady zagospodarowania odpadów.

- Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych.

- Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

- Zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie.

- Zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk odpadów niespełniających przepisów prawa.

Cele szczegółowe:

- Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem selektywnym 100% mieszkańców województwa do końca roku 2008.

- Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w województwie wielkopolskim w roku 1995, zgodnie z zapisami krajowego planu gospodarki odpadami (2006) dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji:

- w 2010 r. nie więcej niż 75%,

- w 2013 r. nie więcej niż 50%,

- w 2020 r. nie więcej niż 35%.

- Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 85% ilości odpadów wytwarzanych w roku 2014.

Odpady opakowaniowe

W gospodarce odpadami opakowaniowymi w okresie od 2008 r. do 2018 r. (dla 2019 roku brak wartości rocznego poziomu odzysku) przyjęto jako cel nadrzędny rozbudowę systemu, aby osiągnąć cele określone w tabeli 7.-1.

Tab. 7.-1. Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych do roku 2018

| L.p. | Rodzaj produktu, z którego powstał odpad | 2010 r. | 2018 r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % poziomu | % poziomu |
|  |  | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu |
| 1. | Opakowania (ogółem) | 60 | min. 38 | 60 | 55-80 |
| 2. | Opakowania z tworzyw sztucznych | - | min. 18 | - | min. 22,5 |
| 3. | Opakowania z aluminium | - | min. 45 | - | min. 50 |
| 4. | Opakowania ze stali | - | min. 35 | - | min. 50 |
| 5. | Opakowania z papieru i tektury | - | min. 54 | - | min. 60 |
| 6. | Opakowania ze szkła | - | min. 49 | - | min. 60 |
| 7. | Opakowania z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów) | - | - | - | - |
| 8. | Opakowania z drewna | - | min. 15 | - | min. 15 |

Komunalne osady ściekowe

W perspektywie do 2019 r. podstawowe cele w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi są następujące:

Całkowite ograniczenie składowania osadów ściekowych.

Zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem do środowiska oraz osadów przekształcanych metodami termicznymi.

Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.

Kierunki działań

Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilości odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko

- Intensyfikacja działań edukacyjno - informacyjnych promujących właściwe postępowanie z odpadami.

- Promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne oraz zamówienia publiczne.

- Eliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z eksploatacją składowisk, w tym zamykanie i rekultywacja składowisk niespełniających wymogów prawa.

- Ujmowanie kryteriów ochrony środowiska przy finansowaniu zadań ze środków publicznych.

Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania

- Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

- Zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z uchwalonymi planami gospodarki odpadami.

- Kontrolowanie przez gminy stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

- Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania oraz odzyskiwanie energii elektrycznej i/lub cieplnej w procesie pozyskiwania biogazu z kwater składowania odpadów.

- Zachęcanie inwestorów publicznych i prywatnych do udziału w realizacji inwestycji strategicznych zgodnie z planami gospodarki odpadami.

- Kontrolowanie przez odpowiednie organy zgodności ustaleń zawartych w wydanych zezwoleniach podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

- Opracowanie programów rozwoju selektywnego zbierania odpadów komunalnych na poziomie gminnym/międzygminnym w ramach planów gospodarki odpadami.

- Zgodnie z KPGO 2010, prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania co najmniej następujących frakcji odpadów komunalnych:

  - odpady z pielęgnacji ogrodów i parków (tzw. odpady zielone),

  - papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),

  - odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,

  - tworzywa sztuczne,

  - metale,

  - zużyte baterie i akumulatory,

  - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

  - przeterminowane leki,

  - chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.),

  - meble i inne odpady wielkogabarytowe,

  - odpady budowlane remontowe.

- Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne.

- Sposób zbierania odpadów musi być odpowiedni dla przyjętych w zakładach zagospodarowania odpadów technologii przekształcania odpadów, do których odpady będą kierowane.

- Transport selektywnie zebranych odpadów w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.

- Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami odzysku i przemysłem w celu stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce wtórne.

- Zgodnie z KPGO 2010, wydawanie pozwoleń wyłącznie na budowę instalacji realizujących założenia planów gospodarki odpadami, których celowość została potwierdzona analizą koszty - korzyści.

- Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez promowanie kompostowania przydomowego oraz budowę linii technologicznych do przetwarzaniach tych odpadów, takich jak (zgodnie z KPGO 2010):

- kompostownie odpadów organicznych,

- linii mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

- instalacji fermentacji odpadów (organicznych lub zmieszanych),

- zakładów termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych.

- Tworzenie systemów gospodarowania odpadami uwzględniającego wszystkie niezbędne elementy gospodarki oraz dostosowanych do warunków lokalnych.

- Gospodarka odpadami w województwie opierać się będzie na wskazanych w WPGO zakładach zagospodarowania odpadów (ZZO). Dla obszarów zamieszkałych przez co najmniej 300 tys. mieszkańców preferowaną metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych jest ich termiczne unieszkodliwianie. Rozwiązanie to przyjmuje się dla aglomeracji poznańskiej (lokalizacja opcjonalna: rejon Elektrociepłowni Karolin lub teren Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach) oraz dla ZZO Konin. Instalacje takie powinny również umożliwiać unieszkodliwiane zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych po ich wstępnej dezaktywacji oraz osadów ściekowych. W trakcie opracowywania projektu niniejszego planu, budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów, w których zagospodarowywane będą odpady komunalne (jako dodatek do odpadów z przemysłu) planują ponadto prywatni inwestorzy w Koźminie Wlkp. oraz w gminie Pniewy.

- Stosowane w ZZO technologie, ich przepustowość oraz wyposażenie muszą gwarantować realizację zakładanych dla województwa wielkopolskiego celów w zakresie gospodarowania odpadami.

- Zgodnie z KPGO 2010, ZZO winny zapewniać co najmniej następujący zakres usług:

- mechaniczno – biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowni,

- składowanie odpadów pozostałych po procesach ich przetwarzania,

- kompostowanie odpadów z pielęgnacji terenów zielonych,

- sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie),

- zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie),

- zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalnie).

- Stosowanie technologii spełniających kryteria BAT.

- Składowiska spełniające wszystkie wymogi prawa mogą funkcjonować do czasu ich wypełnienia lub obowiązywania odpowiednich zezwoleń.

- Budowa i rozbudowa składowisk odpadów jedynie w ramach planowanych do budowy i rozbudowy ZZO.

- Monitorowanie wskazanych w WPGO wskaźników wytwarzania odpadów oraz wspieranie działań związanych z badaniem charakterystyki odpadów.

Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów

Założone cele

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w województwie wielkopolskim w roku 1995, zgodnie z zapisami krajowego planu gospodarki odpadami (2006) dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji:

- w 2010 r. nie więcej niż 75%,

- w 2013 r. nie więcej niż 50%,

- w 2020 r. nie więcej niż 35%.

System gospodarki odpadami

- Wdrażanie systemu zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji wymaga podjęcia kompleksowych działań informacyjno – edukacyjnych w tym zakresie.

- Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach.

- Odpady ulegające biodegradacji powinny być zbierane w sposób selektywny, co pozwala na pozyskanie surowca o odpowiedniej czystości. Wprowadzenie zbierania selektywnego, musi być jednak poprzedzone odpowiednimi działaniami edukacyjnymi.

- Odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz odpady ulegające biodegradacji targowisk powinny być zbierane w sposób selektywny i kierowane do kompostowni odpadów, gdzie przetworzone zostaną na kompost. Odpady te, wraz z innymi odpadami ulegającymi biodegradacji mogą być również poddane procesowi fermentacji, celem uzyskania biogazu.

- Sukcesywnie należy dążyć do zbierania selektywnego tzw. odpadów kuchennych. Odpady te w przypadku uzyskania odpowiedniego stopnia czystości będą wykorzystywane do produkcji kompostu. W przypadku nieodpowiedniej czystości powinny być one przekształcone na biogaz w procesach fermentacji.

- Odpady zmieszane o wysokiej zawartości odpadów ulegających biodegradacji, powinny zostać poddane biologicznym lub termicznym procesom przekształcania. Preferowane będą metody pozwalające na pozyskanie energii z tych odpadów.

- Odpady ulegające biodegradacji typu komunalnego mogą być wspólnie zagospodarowywane z odpadami biodegradowalnymi z przemysłu oraz z rolnictwa.

Plan gospodarki odpadami dla Powiatu kępińskiego (2009)

W Planie podano cele, kierunki działań zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego. System gospodarowania odpadami oparto o ponadgminny Zakład Zagospodarowania Odpadów Kępno, zlokalizowany w m. Olszowa.

# 8. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

Projekt PGO przedstawia zamierzenia mające na celu poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami. W trakcie prowadzenia działań, mogą natomiast wystąpić nowe oddziaływania na środowisko. Dotyczy to również możliwości powstawania lokalnych konfliktów społecznych związanych z lokalizacja przedsięwzięć i ich rodzajem.

Oddziaływania na etapie budowy

Budowa obiektów zagospodarowania odpadów, takich jak składowiska odpadów, sortownia, kompostownia, instalacja fermentacji odpadów itp. związana jest przede wszystkim z uciążliwościami wynikającymi z przemieszczania mas ziemnych oraz transportem materiałów budowlanych i instalacji. Należy w związku z tym liczyć się z lokalnym zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego substancjami emitowanymi przez pojazdy (tlenki węgla i azotu, węglowodory).

W trakcie budowy powstawać będą odpady (np. resztki papy, opakowania po farbach i lakierach, gruz, materiały rozbiórkowe itp.)

Praca maszyn i środków transportu powodować będzie hałas.

Wpływ na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

Potencjalnym źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego będzie wzmożony transport odpadów do zakładu w m. Olszowa. Zanieczyszczenie to powstanie przy trasach komunikacyjnych, w bezpośrednim sąsiedztwie ZZO.

Składowiska będą, nawet mimo prawidłowej eksploatacji, źródłem dodatkowego zanieczyszczenia pyłami oraz odorami.

Odory występować mogą również lokalnie, na terenie instalacji do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji (kompostownia, instalacja fermentacji itp.). Większych uciążliwości zapachowych nie należy jednak spodziewać się, ze względu na konieczność stosowania odpowiednich filtrów pochłaniających odory.

Kompostownia odpadów ulegających biodegradacji emitować będzie dwutlenek węgla, jako wynik tlenowego rozkładu materii organicznej.

W pobliżu instalacji przekształcania odpadów należy również liczyć się ze zwiększona ilością w powietrzu owadów oraz mikroorganizmów występujących na cząsteczkach pyłu, w tym patogenów i ich form przetrwalnikowych.

Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje się, aby nowo budowane składowiska oraz składowiska eksploatowane spełniające odpowiednie wymagania wpływały w sposób istotny na zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych. Można oczekiwać jedynie lokalnych zanieczyszczeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji lub błędów budowlanych.

Nadal jednak należy liczyć się z zanieczyszczeniem wód podziemnych w sąsiedztwie składowisk, które nie spełniają odpowiednich wymagań, nawet jeśli zostaną one zamknięte. Tak długo jak nie zakończa się procesy rekultywacji tych obiektów, będą one źródłem zanieczyszczenia środowiska.

Przy niewłaściwym magazynowaniu odpadów mogą pojawiać się punktowe źródła zanieczyszczeń, których skład będzie wynikał z ich właściwości.

Wpływ na gleby

Do zanieczyszczenia gleb i roślin wokół obiektów gospodarowania odpadami, w tym przede wszystkim składowisk odpadów może dochodzić w trakcie dowozu i wyładunku odpadów, ich niewłaściwej eksploatacji, nieprawidłowym odprowadzaniu wód ze składowiska, a także w wyniku rozprzestrzeniania się gazu wysypiskowego.

Przy niewłaściwym transporcie odpadów (brak siatek zabezpieczających), może dochodzić do zanieczyszczenia terenów przy trasach transportowych.

Oddziaływania akustyczne (hałas)

Emisje hałasu dotyczą przede wszystkich transportu odpadów oraz sprzętu używanego na składowiskach (kompaktowy, spychacze).

Wzmożony hałas występować będzie również w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji, takich jak sortownie, kompostownie i instalacje do fermentacji odpadów (praca taśmociągów, wentylatorów itp.).

Wpływ na przyrodę

Planowane instalacje powinny będą lokalizowane na obszarach do tego celu przeznaczonych, poza obszarami chronionymi.

W sąsiedztwie ZZO należy liczyć się ze zmianami w składzie gatunkowym i liczebności zwierząt. Cześć gatunków będzie migrować na inne tereny, co związane będzie przede wszystkim ze zwiększonym hałasem oraz ruchem pojazdów transportowych.

Z drugiej natomiast strony zwiększy się liczebność gatunków towarzyszących obszarom zmienionym antropogenicznie. Dotyczy to przede wszystkim takich obiektów jak składowiska odpadów komunalnych oraz stacja przeładunkowa gdzie zwiększy się liczebność ptactwa, gryzoni i owadów.

Zmiany flory mogą występować w miejscach lokalnych zanieczyszczeń płytko położonych wód podziemnych w sąsiedztwie składowisk, gdzie może wystąpić sukcesja roślinności azotolubnej.

Budowa obiektów może spowodować zmiany w układzie wód powierzchniowych co spowoduje zmiany składu gatunkowego roślin i zwierząt.

Wpływ na krajobraz

Negatywny wpływ na krajobraz dotyczy przede wszystkim obiektów takich jak sortownia, instalacje do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji (kompostownie) oraz nowych składowisk.

Z drugiej strony obecnie negatywnie wpływające na krajobraz niezrekultywowane składowiska, po ich rekultywacji mogą zmienić krajobraz w sposób korzystny.

Należy równocześnie podkreślić, że realizacja PGO wpływać będzie na zmniejszenie oddziaływania na środowisko gospodarki odpadami w wyniku:

- Zwiększenia odzysku i recyklingu odpadów mających wartość materiałową i użytkową (opakowania, surowce inne niż opakowaniowe, gruz budowlany) oraz recyklingu organicznego odpadów ulegających biodegradacji (odpadów kuchennych i ogrodowych) poprzez kompostowanie indywidualne oraz w kompostowniach i instalacjach fermentacji odpadów.

- Wykorzystania energetycznego wydzielonej frakcji palnej odpadów i wytworzenia z nich paliwa.

- Ograniczania masy odpadów składowanych.

- Zamykania składowisk nie spełniających wymogów prawa oraz wymogów technologicznych.

- Wyeliminowania składowania odpadów nie przetworzonych oraz składowania wyłącznie frakcji odpadów wcześniej sortowanych o zmniejszonej zawartości składników biologicznie rozkładalnych (a przez to zmniejszonej emisji gazów cieplarnianych i uciążliwości dla środowiska).

- Modernizacji oraz budowy nowych składowisk w ramach zakładów zagospodarowania odpadów, co pozwoli na radykalne zmniejszenie uciążliwości składowisk dla otoczenia.

- Stosowania technologii spełniających kryteria BAT.

- Zwiększenia intensywności edukacji w tym zakresie, w tym promowanie działań mających na celu minimalizację wytwarzanych odpadów.

- Minimalizacji emisji zanieczyszczeń do środowiska podczas zagospodarowania odpadów (stosowanie technologii spełniających kryteria BAT).

- Wykorzystania frakcji organicznych odpadów do produkcji kompostu (nawożenie, rekultywacja) lub/i biogazu.

- Zbiórki selektywnej i wysegregowania odpadów niebezpiecznych i ich unieszkodliwienia w odpowiednich instalacjach.

- Składowania wyłącznie tych odpadów, z których wcześniej wysortowano odpady mające wartość materiałową, niebezpiecznych i odpadów ulegających biodegradacji.

- Minimalizacji emisji do środowiska zanieczyszczeń ze składowisk poprzez ograniczanie ilości składowanych odpadów, zmniejszenie ilości składowisk oraz zamykanie składowisk nie spełniających odpowiednich wymagań.

- Likwidacji tzw. dzikich wysypisk i wyeliminowanie powodów, w wyniku których powstają nowe.

Proponowane w projekcie planu technologie zagospodarowania odpadów będą miały pozytywny wpływ na środowisko m.in. poprzez:

- Zmniejszenie emisji ze składowisk, przede wszystkim ze względu na zmniejszenie ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji oraz zamykanie składowisk niespełniających odpowiednich wymagań.

- Zmniejszenie spalania paliw w elektrowniach, elektrociepłowniach i cementowniach.

- Zwiększenie wykorzystania nawozowego przetworzonych odpadów ulegających biodegradacji, co zmniejszy ilość stosowanych odpadów sztucznych.

# 9. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

W projekcie PGO zapisano, że stosowane do zagospodarowania odpadów technologie mają spełniać kryteria BAT. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda instalacja spełniać musi określone wymagania w stosunku do środowiska, co wyznacza standardy budowlane i konstrukcyjne.

Na etapie wyboru technologii zagospodarowania odpadów, powinny być wybierane rozwiązania, które w trakcie realizacji oraz eksploatacji będą w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na środowisko i zdrowie ludzi.

Niezbędne będą również działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu obiektów na środowisko w trakcie ich eksploatacji. W tym np.:

- Ograniczenie negatywnego wpływu transportu odpadów – ekrany dźwiękochłonne, stosowanie siatek zabezpieczających odpady przed ich wydostawaniem się ze środków transportu, spełnianie standardów emisyjnych przez pojazdy, polewanie wodą wewnętrznych dróg transportowych zapobiegające pyleniu. itp.

- Ograniczenie negatywnego wpływu składowisk odpadów – stosowanie przesypki, płoszenie ptactwa, wykorzystanie siatek zapobiegających rozwiewaniu odpadów, właściwe pasy z zieleni ochronnej, monitoring środowiska, rekultywacja składowisk po zakończeniu eksploatacji itp.

- Ograniczenie negatywnego wpływu instalacji – właściwa eksploatacja i konserwacja urządzeń, hermetyzacja procesów, monitoring itp.

# 10. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU ORAZ OPIS METOD DOKONANIA OCENY PROWADZĄCEJ DO TEGO WYBORU, W TYM TAKŻE WSKAZANIA NAPOTKANYCH TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu PGO jest dokumentem wspomagającym ten plan, gdyż wskazuje na ewentualne zagrożenia związane z brakiem realizacji lub jego niepełną realizacją.

Dla większości proponowanych w PGO rozwiązań nie ma alternatywy postępowania. Dotyczy to np. zamykania składowiska zgodnie z przedstawionym harmonogramem, poziomu redukcji odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów czy uzyskiwania odpowiednich poziomów odzysku/recyklingu dla wybranych grup odpadów.

Biorąc pod uwagę wysoki koszt budowy obiektów, należy każdorazowo rozważać możliwość etapowania budowy, a co za tym idzie wydatkowanie środków w miarę pojawiania się takiej konieczności. Dotyczy to przede wszystkim budowy składowisk oraz instalacji modułowych (np. kompostowni kontenerowej).

Dla zwiększenia sprawności funkcjonowania sortowni oraz uzyskania materiału o większej czystości, należy w miarę możliwości budować obiekt wyposażony w linie do doczyszczania zebranych selektywnie odpadów.

Należy popierać zbieranie selektywne odpadów, w tym poza odpadami mającymi wartość materiałowa, przede wszystkim odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych.

Na duża skalę propagować należy również kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji w ogrodach przydomowych, wykorzystując do tego celu również odpowiednie gatunki dżdżownic (Dżdżownica kalifornijska).

Przy oczyszczaniu odcieków wysypiskowych można stosować, jako etap wstępny metody biologiczne (oczyszczalnie gruntowo – roślinne), a pozyskaną w ten sposób biomasę wykorzystać do produkcji kompostu lub biogazu.

Kompostowanie odpadów powinno być ograniczone wyłącznie do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji o odpowiedniej czystości, w tym przede wszystkim odpadów z pielęgnacji terenów zielonych.

Przy braku możliwości uzyskania odpowiedniej czystości kompostu należy preferować metody oparte o proces fermentacji, dzięki czemu pozyskuje się biogaz.

Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji typu komunalnego powinno być w miarę możliwości, połączone z zagospodarowaniem odpadów spożywczych lub z rolnictwa (np. gnojowica, gnojówka), ewentualnie z osadami ściekowymi.

Frakcja palna odpadów powinna być wykorzystywana do produkcji energii, paliwa lub wykorzystywana w odpowiednich instalacjach (np. w cementowniach).

Wszystkie działania dotyczące gospodarowania odpadami powinny być poprzedzone odpowiednio prowadzonymi działaniami informacyjno – edukacyjnymi.

Samorządy gminne powinny w zdecydowany sposób egzekwować obowiązki mieszkańców w zakresie posiadania umów na odbieranie odpadów, a od przedsiębiorców postępowanie z zebranymi odpadami zgodnie z posiadanymi decyzjami.

Warunkiem funkcjonowania sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi opartego o ponadgminny zakład zagospodarowania odpadów w m. Olszowa jest odpowiedni strumień odpadów. Gmina powinna podjąć starania, aby wyegzekwować od wszystkich przedsiębiorstw zbierających odpady na ich terenie obowiązek kierowania odpadów do instalacji wskazanych w PGO.

# 11. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH METODACH ANALIZY REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA

W Projekcie aktualizacji PGO wskazano, że ocena realizacji planu gospodarki odpadami przeprowadzona będzie na postawie danych z następujących źródeł informacji:

- Dane gminy.

- Dane Starostwa.

- Dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w tym Wojewódzki system odpadowy (informacje podstawowe) (UMWL)

- Główny Urząd Statystyczny (GUS).

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ).

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

W tabeli 11.-1. podano podstawowe wskaźniki monitorowania realizacji planu gospodarki odpadami.

Tab. 11.-1. Wskaźniki monitorowania realizacji planu gospodarki odpadami

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| Wskaźniki ogólne |
| 1. | Masa odpadów wytworzonych - ogółem | tys. Mg |
| 2. | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % |
| 3. | Odsetek masy wytworzonych odpadów poddanych recyklingowi organicznemu | % |
| 4. | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształceniu z odzyskiem energii | % |
| 5. | Odsetek masy odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi | % |
| 6. | Odsetek wytworzonych odpadów poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi | % |
| 7. | Odsetek wytworzonych odpadów poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi | % |
| 8. | Odsetek wytworzonych odpadów poddanych składowaniu bez przetworzenia | % |
| 9. | Odsetek decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % |
| 10. | Odsetek decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym. | % |
| 11. | Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadami – ogółem | mln zł |
| 12. | Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadami – z funduszy Unii Europejskiej | mln zł |
| 13. | Liczba etatów w administracji gminnej w zakresie gospodarki odpadami | szt. |
| Odpady komunalne |
| 1. | Odsetek mieszkańców województwa objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych | % |
| 2. | Masa zebranych odpadów komunalnych – ogółem | tys. Mg |
| 3. | Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie | tys. Mg |
| 4. | Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne | tys. Mg |
| 5. | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi | % |
| 6. | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów | % |
| 7. | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów | % |
| 8. | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne, składowanych bez przetwarzania | % |
| 9. | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % |
| 10. | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi organicznego | % |
| 11. | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | % |
| 12. | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych unieszkodliwieniu (poza składowaniem) | % |
| 13. | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych składowaniu | % |
| 14. | Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów | tys. Mg |
| 15. | Odsetek masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów w stosunku do wytworzonych w 1995 r. | % |
| 16. | Masa zebranego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych | kg/mieszkańca, rok |
| 17. | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne – ogółem | szt. |
| 18. | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie | szt. |
| 19. | Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne – ogółem | tys. Mg |
| 20. | Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie | tys. Mg |
| 21. | Liczba instalacji do zagospodarowania odpadów | szt. |
| 22. | Liczba instalacji do biologiczno- mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych | szt. |
| 23. | Moce przerobowe instalacji do zagospodarowania odpadów | tys. Mg |
| 24. | Moce przerobowe instalacji do biologiczno – mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. | tys. Mg |
| 25. | Liczba spalarni zmieszanych odpadów komunalnych | szt. |
| 26. | Moce przerobowe spalarni zmieszanych odpadów komunalnych | tys. Mg |
| Odpady opakowaniowe |
| 1. | Masa opakowań wprowadzonych z produktami na rynek | tys. Mg |
| 2. | Masa opakowań ze szkła wprowadzonych z produktami na rynek | tys. Mg |
| 3. | Masa opakowań z tworzyw sztucznych wprowadzonych z produktami na rynek | tys. Mg |
| 4. | Masa opakowań z papieru i tektury wprowadzonych z produktami na rynek | tys. Mg |
| 5. | Masa opakowań ze stali wprowadzonych z produktami na rynek | tys. Mg |
| 6. | Masa opakowań z aluminium wprowadzonych z produktami na rynek | tys. Mg |
| 7. | Masa opakowań z drewna wprowadzonych z produktami na rynek | tys. Mg |
| 8. | Poziom odzysku dla odpadów opakowaniowych ogółem | % |
| 9. | Poziom recyklingu dla odpadów opakowaniowych ogółem | % |
| 10. | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła | % |
| 11. | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych | % |
| 12. | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z papieru i tektury | % |
| 13. | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze stali | % |
| 14. | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z aluminium | % |
| 15. | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z drewna | % |
| Odpady niebezpieczne typu komunalnego |
| 1. | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych | tys. Mg |
| 2. | Masa selektywnie zebranych odpadów niebezpiecznych | tys. Mg |
| 3. | Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi. | % |
| 4. | Odsetek masy selektywnie zebranych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | % |
| 5. | Odsetek masy selektywnie zebranych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia | % |
| 6. | Poziom odzysku olejów odpadowych | % |
| 7. | Poziom recyklingu (regeneracji) olejów odpadowych | % |
| 8. | Masa wprowadzonych na rynek przenośnych baterii i akumulatorów | Mg |
| 9. | Masa selektywnie zebranych przenośnych baterii i akumulatorów | Mg |
| 10. | Masa zebranych baterii i akumulatorów małogabarytowych | tys. Mg |
| 11. | Poziom recyklingu baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych (liczony wg dyrektywy) | % |
| 12. | Poziom recyklingu baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych (liczony wg dyrektywy) | % |
| 13. | Poziom recyklingu pozostałych baterii i akumulatorów (liczony wg dyrektywy) | % |
| 14. | Masa wprowadzonego na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego | tys. Mg |
| 15. | Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ogółem | tys. Mg |
| 16. | Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych | tys. Mg |
| 17. | Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca | kg/mieszkańca |
| 18. | Poziom odzysku zużytego sprzętu | % |
| 19. | Poziom recyklingu zużytych lamp wyładowczych | % |

# 12. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

Biorąc pod uwagę lokalizację obiektów gospodarowania odpadami w ZZO Kępno, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć. Lokalizacja oraz zakres planowanych gwarantuje, że wskazane w Prognozie ewentualne skutki ich funkcjonowania będą się ograniczać do jego terenu.

# 13. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Kępno została opracowana na podstawie zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.).

Analizie poddano aktualny i prognozowany stan gospodarowania odpadami na terenie Miasta i Gminy oraz proponowane kierunki działań w tym zakresie. Wynikające z przeprowadzonej analizy wnioski odniesiono do stanu środowiska i przeanalizowano możliwe skutki środowiskowe realizacji Planu.

Analizowany projekt Planu gospodarki odpadami jest opracowany zgodnie z:

- obowiązującymi aktami prawnymi z zakresu gospodarki odpadami,

- Krajowym planem gospodarki odpadami 2010, uchwalonym przez Radę Ministrów Uchwałą 
Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. (M.P. Nr 90, poz. 946),

- Planem gospodarki odpadami dla woj. wielkopolskiego (Uchwała nr XXII/284/08 z dnia 31 marca 2008 r.),

- Planem gospodarki odpadami dla Powiatu kępińskiego (2009).

Przedstawione w Planie cele i zadania dotyczą okresu 2009 - 2012 oraz perspektywicznie okresu 2013 - 2020. Rokiem bazowym jest rok 2007.

Przy opracowaniu Aktualizacji WPGO wykorzystane zostały następujące źródła informacji:

- Dane GUS (za lata 2004 - 2007).

- Dane gminy.

- Dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (za lata 2004 - 2006).

- Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego (Uchwała nr XXII/284/08 z dnia 31 marca 2008 r.).

- Projekt Planu gospodarki odpadami dla Powiatu kępińskiego.

- Koncepcja Programowo – Przestrzenna Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Kępno” 
(Etap I).

- Wizje lokalne.

- Akty prawne z zakresu gospodarowania odpadami.

- Inne opracowania z zakresu gospodarki odpadami.

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów określano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z późn. zm.).

Szacuje się, że w Mieście i Gminie Kępno powstaje rocznie ok. 7,6 tys. Mg odpadów komunalnych. W odpadach dominują odpady kuchenne ulegające biodegradacji (24,2%), papier i tektura (20,2%), a także tworzywa sztuczne (14,7%).

Odpady komunalne na terenie Gminy zbierane były głównie w formie odpadów zmieszanych. Jedynie niewielka ich część zbierana była selektywnie (3%). Pomimo wzrostu ilości zbieranych odpadów, nadal nie są zbierane wszystkie wytwarzane na terenie Gminy odpady. W roku 2007 zebrano ok. 92% odpadów w stosunku do szacowanej ilości odpadów wytwarzanych (7 561 Mg).

Na terenie Miasta i Gminy Kępno nie prowadzi się odzysku odpadów komunalnych, a odpady zbierane selektywnie kierowane są do odzysku lub recyklingu poza jego obszar. Odpady komunalne zbierane na obszarze Miasta i Gminy Kępno  unieszkodliwiane są wyłącznie przez składowanie na składowisku odpadów w Mianowicach.

Do najważniejszych problemów funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami w projekcie planu zaliczono:

- Odpady komunalne zbierane są głownie w formie odpadów zmieszanych (w roku 2007 – 97,0% zebranych odpadów).

- Stan obsługi mieszkańców w zakresie odbioru wytworzonych przez nich odpadów jest niedostateczny, bowiem zebrano ok. 92% szacowanej ilości odpadów wytworzonych. Należy jednak zwrócić uwagę, że jest to, w stosunku do innych gmin Powiatu kępińskiego, wskaźnik bardzo wysoki, bowiem w Powiecie zebrano ok. 67% masy odpadów wytwarzanych.

- Obsługą objętych jest ok. 85% mieszkańców Gminy.

- Część nie odbieranych odpadów trafia do środowiska w sposób niekontrolowany (spalanie, deponowanie na tzw. dzikich wysypiskach) powodując jego zanieczyszczenie.

- Pomimo tego, że odnotowano wzrost ilości zbieranych selektywnie odpadów, to nadal zbiera się ich niewiele (w roku 2007 – 3% odpadów wytworzonych).

- Odpady komunalne unieszkodliwiane są wyłącznie przez składowanie. W roku 2007 składowano 97,0% odpadów zebranych.

- Na terenie Miasta i Gminy Kępno brak jest instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

- Na terenie Gminy istnieją miejsca nielegalnego składowania odpadów (tzw. dzikie wysypiska). Są one jednaj najczęściej na bieżąco likwidowane.

Dla realizacji postawionych celów gospodarowania odpadami komunalnymi przewiduje się budowę zakładu zagospodarowania odpadów w m. Olszowa (ZZO Kępno), zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego przyjętym Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXII/284/08 z dnia 31 marca 2008 r. Zakład obsługiwać będzie, poza gminami z woj. wielkopolskiego również Międzybórz, Syców, Dziadowa Kłoda, Oleśnica (miasto i gmina wiejska):

Tab. 13.-1. Gminy w woj. wielkopolskim objęte obsługą przez ZZO Kępno

| Powiat | Gmina | Typ gminy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| kępiński | Baranów | W | - |
| kępiński | Bralin | W | - |
| kępiński | Łęka Opatowska | W | - |
| kępiński | Perzów | W | - |
| kępiński | Rychtal | W | - |
| kępiński | Trzcinica | W | - |
| kępiński | Kępno | MW | - |
| ostrzeszowski | Doruchów | W | - |
| rawicki | Pakosław | W | ZZO Trzebania (w przypadku odpowiednich mocy przerobowych instalacji) lub ZZO Koźmin – Ostrów Wlkp., albo ZZO Kępno |
| rawicki | Jutrosin | MW | ZZO Trzebania (w przypadku odpowiednich mocy przerobowych instalacji) lub ZZO Koźmin – Ostrów, albo ZZO Kępno |

1Typ gminy: M – gmina miejska, W – gmina wiejska, MW – gmina miejsko – wiejska

Przyjęte w projekcie planu rozwiązania w żaden sposób nie będą prowadzić do transgranicznych oddziaływań emisji zanieczyszczeń.

Realizacja Planu wpłynie na zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko gospodarowania odpadami w wyniku:

- Intensywnej edukacji w tym zakresie, w tym promowanie działań mających na celu minimalizację wytwarzanych odpadów.

- Minimalizacji emisji zanieczyszczeń do środowiska podczas zagospodarowania odpadów (stosowanie technologii spełniających kryteria BAT).

- Wykorzystania frakcji organicznych odpadów do produkcji kompostu (nawożenie, rekultywacja) lub/i biogazu.

- Wykorzystania frakcji palnych odpadów do produkcji energii.

- Zbiórki selektywnej i wysegregowania odpadów niebezpiecznych i ich unieszkodliwienia w odpowiednich instalacjach.

- Składowania wyłącznie tych odpadów, z których wcześniej wysortowano odpady mające wartość materiałową, niebezpiecznych i odpadów ulegających biodegradacji.

- Minimalizacji emisji do środowiska zanieczyszczeń ze składowisk poprzez ograniczanie ilości składowanych odpadów oraz zamykanie składowisk nie spełniających odpowiednich wymagań.

- Likwidacji tzw. dzikich wysypisk i wyeliminowanie powodów, w wyniku których powstają nowe.

Proponowane w projekcie planu technologie zagospodarowania odpadów będą miały pozytywny wpływ na środowisko m.in. poprzez:

- Zmniejszenie emisji ze składowisk, przede wszystkim ze względu na zmniejszenie ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji oraz zamykanie składowisk niespełniających odpowiednich wymagań.

- Zmniejszenie spalania paliw w elektrowniach lub elektrociepłowniach.

- Zwiększenie wykorzystania nawozowego przetworzonych odpadów ulegających biodegradacji, co zmniejszy ilość stosowanych odpadów sztucznych.