### SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA

I  ODBIORU  ROBÓT   BUDOWLANYCH

- Część  ogólna

  - Nazwa  nadana przez zamawiającego

Termomodernizacja  budynku Gimnazjum nr 2 w Kępnie

Kępno, ul. Zamkowa 1, nr działek 1985, 1986

1.2.    Przedmiot  i  zakres  robót

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja  budynku  Gimnazjum nr 2 zgodnie z zaleceniami zawartymi w Audycie energetycznym budynku polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych i ścian piwnic, ociepleniu stopodachów oraz wymianie starej stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto należy wykonać regulację instalacji centralnego ogrzewania, modernizację instalacji c.w.u. oraz zamontować kolektory słoneczne.

Zakres prac pod względem ilości i technologii zawarty jest w przedmiarach robót.

1.3.    Wyszczególnienie i opis  prac  towarzyszących

W budynku będą wykonywane prace związane z uzupełnieniem, naprawą posadzek przy wejściach, wykonaniem opaski wokół budynku, rozebraniem i odtworzeniem fragmentów chodników

  - Informacje  o  terenie  budowy

Teren budynku posiada dogodny, utwardzony dojazd. W znacznej części od wewnętrznej strony obiektu jest ogrodzony

  - Organizacja robót,  przekazanie placu  budowy

Plac budowy zostanie przekazany zgodnie z umową.

  - Zabezpieczenie interesów  osób trzecich

Nie dotyczy

  - Ochrona  środowiska

Budowa  nie wpływa negatywnie na środowisko.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Pracownicy wykonujący remont muszą być przeszkoleni pod względem BHP. Szkolenie należy potwierdzić w zeszytach szkoleń.

  - Ogrodzenie  placu  budowy

Plac budowy, nie wymaga dodatkowego grodzenia jedynie od strony ulicy należy oznakować taśmą wydzieloną strefę bezpieczeństwa.

Sąsiadujące boisko jest ogrodzone.

  - Zabezpieczenie  chodników  i  jezdni

Chodniki muszą być wyłączone z ruchu pieszego, oznakowane. Po ukończonych pracach chodniki i droga uprzątnięte.

  - Nazwy  i  kody: grup robót,  klas  robót  i  kategorii robót.

Kod CPV

45450 – elewacje

45442100-8    -   malowanie

45261210-9 – prace dotyczące krycia dachu

45261900-3 – dekarskie prace naprawcze oraz konserwacyjne

45321000-3 – prace dotyczące wykonywania izolacji termicznej

45453000-7 – prace remontowe oraz renowacyjne

45410000 – tynkowanie

45421000-4 – stolarka okienna i drzwiowa

  - Określenia  podstawowe

Zgodne z Rozporządzeniem Komisji ( WE ) nr 2151 / 2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.

2.     Wymagania  dotyczące właściwości wyrobów  budowlanych

  - Wymagania  ogólne dotyczące  właściwości materiałów  i  wyrobów

Wszystkie materiały używane do budowy  muszą posiadać atesty do stosowania w Polsce.

2.2.  Wymagania  ogólne dotyczące  przechowywania, transportu, warunków  dostaw składowania

i  kontroli jakości  materiałów  i  wyrobów.

Materiały przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym, nie narażonym na opady atmosferyczne i dla osób postronnych.  Dla magazynowania elementów Inwestor udostępni pomieszczenia w budynku.

2.3.  Materiały i wyroby  dopuszczone do obrotu i stosowania  w budownictwie.

– oznakowane znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określony przez Komisję

Europejską, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji

  - Materiały  nie odpowiadające  wymaganiom

Nie mogą być stosowane

  - Wariantowe  stosowanie  materiałów

Nie przewiduje się wariantowości stosowania materiałów. Nie dopuszcza się stosowania materiałów składowych z różnych systemów ociepleniowych.

3.    Wymagania  dotyczące  sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych

Sprzęt stosowany na budowie  musi być sprawny i atestowany dla danej roboty.

4.     Wymagania  dotyczące środków  transportowych

  - Transport  poziomy

. Transport materiałów na budowę samochodem dostawczym, na terenie obiektu ręczny.

5.      Wymagania  dotyczące właściwości wykonania robót  budowlanych

  - Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Roboty wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, z instrukcjami fabrycznymi

dotyczącymi   montażu elementów oraz wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji.

  - Roboty  rozbiórkowe,  rozbiórki wykonane metodą wybuchową.

Rozbiórka z użyciem materiałów wybuchowych nie występuje.

  - Projekt  zagospodarowania placu budowy

Nie dotyczy

  - Projekt  organizacji budowy

Nie jest wymagany przepisami

  - Projekt  technologii i  organizacji  montażu

Nie występuje dla w/w grupy robót

  - Czynności  geodezyjne na budowie

Nie występują

  - Likwidacja  placu  budowy

Wymagane jest posprzątanie po wykonanych robotach. Należy usunąć tymczasowe ogrodzenia, zabezpieczenia i taśmy.

6.      Kontrola, badania  i  odbiór wyrobów  i  robót  budowlanych

  - Zasady  kontroli  jakości robót

Kontrolę na budowie sprawuje:  inspektor nadzoru  i autor projektu. Po zakończeniu prac związanych z ociepleniem wszystkie ocieplone ściany zostaną poddane badaniu kamerą termowizyjną w celu wyeliminowania ewentualnych mostków powstałych wskutek użycia nie atestowanych materiałów lub błędów wykonawczych.

  - Pobieranie  próbek

Nie występuje

  - Badania  i  pomiary

Pomiary nie występują. Badania opisano w p. 6.1

  - Badania prowadzone  przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru dokonuje  badanie kamerą termowizyjną po zakończeniu prac związanych z ociepleniem ścian.

  - Dokumentacja  budowy

Dokumentacją budowy są:   projekt budowlany

7.  Wymagania  dotyczące przedmiaru  i  obmiaru robót

  - Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów

Zasady obmiaru będą określone w umowie jeśli sposób ich rozliczenia wystąpi.

  - Zasady określania ilości robót i materiałów

Określa  projekt i kosztorys

  - Urządzenia  i  sprzęt pomiarowy

Nie występuje

  - Czas  prowadzenia pomiarów

J.w.

8.  Odbiór  robót  budowlanych

8.1.   Rodzaje  odbiorów

Występuje odbiór inspektorski  z udziałem kierownika robót budowlanych

  - Odbiór robót ulegające zakryciu lub zanikających

Występuje odbiór inspektorski oraz  kierownika robót  budowlanych

  - Odbiory  przewodów kominowych instalacji i urządzeń  technicznych

Wystąpi  odbiór kominiarski kanałów wentylacyjnych. .

  - Odbiór  częściowy  i  odbiór  etapowy

Zakres robót budowlanych wymaga jedynie odbioru końcowego

  - Odbiór  końcowy

Odbiór końcowy obiektu nie może wykazywać wad i usterek. Ponadto skuteczny odbiór końcowy po uzyskaniu pozytywnego badań kamerą termowizyjną.

  - Odbiór  po  okresie rękojmi

Ustala umowa

8.8.   Odbiór ostateczny – pogwarancyjny

Ustala umowa

  - Dokumentacja  powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Użytkownik otrzyma na odbiorze instrukcje fabryczne eksploatacji  urządzeń oraz projekt

z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

Użytkownik zastosuje się do wymogów instrukcji eksploatacji urządzeń pod rygorem utraty gwarancji.

  - Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Atesty i certyfikaty materiałowe

- Rozliczenie  robót

Rozliczenie robót nastąpi wg ustaleń w umowie.

10.  Dokumenty  odniesienia

  - Dokumentacja  projektowa

Obecnie jest w posiadaniu Inwestora

  - Normy,  akty  prawne aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Aktualne, obowiązujące  w Polsce.

Podstawowe wytyczne do wykonywania ocieplenia

Przygotowanie masy klejącej

Masę klejącą należy przygotować według załączonej instrukcji producenta w ściśle określony sposób i zgodnie z recepturą. Mieszanie powinno być prowadzone do całkowitego ujednorodnienia masy klejącej. Bezpośrednio przed użyciem masę należy jeszcze raz krótko wymieszać.

Przyklejanie płyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian, zdjęciu rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych należy przystąpić do klejenia płyt styropianowych. Przyklejanie płyt należy rozpocząć od dołu ściany budynku i posuwać do góry, jeżeli roboty wykonywane są z rusztowań stojących lub od góry do dołu przy zastosowaniu rusztowań wiszących, aby świeżo przyklejone płyty nie były narażone na uderzenia.

Płyty styropianowe powinny mieć wymiary nie większe niż 1000 x 500 mm i przyklejane mijankowo dłuższą krawędzią w poziomie. Dla miejsc szczególnych płyty należy docinać na wymiar. Przed przyklejeniem płyt styropianowych do podłoża należy wyrównać ich krawędzie przy użyciu pacy drewnianej, wyłożonej papierem ściernym, tak aby po naklejeniu na ścianę styki płyt były dopasowane. Masę klejową należy nakładać na powierzchnię płyty styropianowej wzdłuż obrzeży w odległości około 30 mm od płaszczyzn bocznych aby uniknąć wyciskania nadmiaru masy i wypełniania styków. Masa powinna być naklejana na płycie styropianowej paskami o szerokości 2-4 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy ok. 8 cm. Na środkowej części płyty styropianowej należy nałożyć 8 – 10 placków, gdy płyta ma wymiar 1000 x 500 mm. Na płytach o mniejszych wymiarach należy nałożyć odpowiednio mniej placków. Z uwagi na to, że przy gładkich i szczelnych podłożach masa klejąca szybciej wiąże i twardnieje na obrzeżach płyt niż w miejscach punktowo rozmieszczanych placków na środkowej powierzchni płyt, na obrzeżach masa klejąca nie powinna być nakładana w postaci „ciągłych wałków” lecz również  z przerwami. Umożliwia to dostęp powietrza do masy klejącej na całej powierzchni płyty. Płyty styropianowe z nałożoną masą należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany, dokładnie dociskając do podłoża (np. za pomocą gumowego wałka) aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty murarskiej. Zewnętrzne nierówności powierzchni przy stykach płyt powinny być wyrównane przez szlifowanie pacą wyłożoną papierem ściernym. Płyt świeżo przyklejonych nie należy dociskać ponownie lub poprawiać gdyż powoduje to zmniejszenie przyczepności. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyt styropianowych należy je oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany i ponownie nałożyć masę klejącą na płytę styropianową i docisnąć do powierzchni ściany. Płyty należy kleić na styk, przy układzie dłuższych krawędzi w poziomie, z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Niedopuszczalne są szczeliny większe niż 2 mm. Szczeliny większe należy wypełnić paskami styropianu. Niedopuszczalne są nierówności na powierzchni styropianu większe niż 3 mm. W przypadku ich wystąpienia należy je ściąć lub zeszlifować. Nie dopuszcza się uzupełniania szczelin między płytami styropianowymi lub wyrównywanie nierówności na powierzchni styropianu masą klejącą. Zużycie masy klejącej do przyklejenia płyt styropianowych wynosi około 7 kg/m².

Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych

Przyklejone płyty styropianowe należy dodatkowo mocować do podłoża łącznikami plastikowymi. Ilość dybli min. 6 szt. na 1 m². Do wcześniej wykonanych otworów należy wprowadzić łącznik przez jego wbicie. Następnie w wewnętrzny otwór łącznika wbić trzpień rozporowy powodujący tym samym trwałe zamocowanie.

Przyklejenia siatki z włókna szklanego

Siatkę z włókna szklanego przykleja się za pomocą masy klejowej. Do klejenia siatki można przystąpić dopiero po ostatecznym stwardnieniu masy klejącej użytej do przyklejania płyt styropianowych tj. po 24 godzinach. Masę klejącą do przyklejania siatki nakłada się warstwą grubości 2 mm na styropian. Aby zapewnić całkowite wciśnięcie siatki w masę klejącą należy użyć pacy stalowej. Następnie na powierzchnię przyklejonej siatki należy nanieść drugą warstwę masy klejącej o grubości 1 mm w celu całkowitego przykrycia siatki. Przy nakładaniu tej warstwy należy całą powierzchnię dokładnie wyrównać.

Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej siatce powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 6 mm. Nakładanie masy klejącej na styropian oraz przyklejenie siatki i wyrównanie masy klejącej należy prowadzić równomiernie jedno po drugim. Naklejana

siatka nie powinna wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta i mieć zakłady zarówno poziome jak i pionowe, szerokości nie mniejszej niż 10 cm. Naroża i

narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropianie narożników stalowych ocynkowanych z siatką. Orientacyjne zużycie kleju do przyklejania siatki wynosi 4 kg/m².

Wykonanie wyprawy cienkowarstwowej

Wyprawę elewacyjną można wykonywać nie wcześniej niż po upływie 3 dni od czasu przyklejenia siatki. Nakładanie masy z wypraw tynkarskich należy wykonywać w temperaturach od +5 stopni C do +25 stopni C przy bezdeszczowej pogodzie, ściana nie może być nasłoneczniona. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować osłabienie przyczepności i powstanie spękań. Na powierzchni cienko powłokowej wyprawy tynkarskiej będą widoczne wszelkie nierówności podłoża jak kołki mocujące styropian, które wystają z warstwy masy powlekającej siatkę, wystające włókna lub sfałdowania siatki czy nierówności płaszczyzny styropianu. W związku z tym przed przystąpieniem do robót tynkarskich należy usunąć wszystkie nierówności. Podłoże zostawione na okres dłuższy niż 2 miesiące bez nałożenia masy tynkarskiej należy dokładnie zmyć strumieniem wody. Jakość wykonanej wyprawy zależy również od użycia właściwych narzędzi, długich i krótkich pacek ze stali nierdzewnej, małych kielni do nabierania masy, pacek z tworzywa do zacierania.

Tynki zwykle i pocienione

• Materiały do wykonywania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 lub aprobat technicznych.

Gotowe mieszanki tynkarskie do wykonywania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998

• Do wykonywania tynków pocienionych należy stosować masy tynkarskie wymienione w normie PN-B-10106:1997 (w przypadku suchych mieszanek) lub spełniające wymagania odpowiednich aprobat technicznych (w przypadku mas w postaci past).

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad przedstawionych w p. 3.3.1 normy PN-70/B-10100.

• Kontrola wykonania tynków zwykłych powinna być przeprowadzona w zakresie:

- przyczepności tynku do podłoża,

- mrozoodporności,

- grubości,

- wyglądu powierzchni,

- wad i uszkodzeń powierzchni (nierówności, wypryski i spęcznienia, pęknięcia, wykwity, zacieki itd.),

- wykończenia na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,

- wykończenia naroży i obrzeży,

- prawidłowości wykonania powierzchni i kra-wędzi (tabl. 12.9-1).

| Kategoria tynku | Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej | Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku | Ochylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pionowego | poziomego |  |
| Tynki pospolite III | s 3 mm i w Liczbie s 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 dni | z 2 mm na 1 m i ogółem s 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz s 6 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości | s 3 mm na 1 m i ogółem s 6 mm na całej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) | s 3 mm na 1 m |
| Tynki doborowe filcowane (f) i wypalane (w) IV IVf rvw | s 2 mm i w liczbie s 2 na całej długości łaty kontrolnej 2 m | s 1,5 mm na 1 m i ogółem s 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz s 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości | <: 2 mm na 1 m i ogółem s 3 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) | s 2 mm na 1 m |

- Wymagania stawiane tynkom zwykłym przedstawione są w p. 3.3.3÷3.3.10 normy PN-70/B-10100.

- Metody badań tynków zwykłych powinny być zgodne z p. 4 normy PN-70/B-10100. •

• Kontrola wykonania tynków pocienionych powinna obejmować co najmniej sprawdzenie: zgodności z ustaleniami projektowymi, materiałów, sprawdzenie podłoży, przyczepności tynku do podłoża, grubości tynku, sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku, prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Kontrola powinna być przeprowadzona nie później niż przed upływem l roku od daty ukończenia robót tynkowych.

- Sprawdzenie zgodności wykonanych tynków z ustaleniami technicznymi polega na ustaleniu, czy wykonane tynki w zakresie rodzaju i faktury są zgodne z ustaleniami technicznymi.

- Sprawdzenie materiałów polega na ustaleniu, czy zastosowany materiał jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy legitymuje

się deklaracją zgodności lub certyfikatem zgodności z wymienionymi w ustaleniach technicznych normami lub aprobatami technicznymi, oraz na sprawdzeniu zapisów z kontroli przed wykonaniem tynków.

- Sprawdzenia podłoży dokonuje się na podstawie zapisów z kontroli przed wykonaniem tynków.

- Przyczepność tynku do podłoża sprawdzić należy wizualnie i przez opukanie tynku drewnianym młotkiem. W przypadku stwierdzenia odparzeń, pęcherzy, złuszczeń oraz głuchego odgłosu przy opukiwaniu drewnianym młotkiem tynk należy wykon pęcherzy, złuszczeń oraz głuchego odgłosu przy opukiwaniu drewnianym młotkiem tynk należy wykonać ponownie.

- Sprawdzenia grubości tynku dokonujemy metodą obliczeniową, przyjmując podaną przez producenta ilość niezbędną do wykonania l m2 tynku lub w przypadku wątpliwości dokonując bezpośredniego pomiaru w miejscu odkrywki. Grubość tynku powinna być zgodna z ustaleniami projektowymi, lecz nie mniejsza niż 2 mm i nie większa niż 8 mm.

- Sprawdzenia wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku należy dokonać metodą oględzin wizualnych oraz poprzez przetarcie powierzchni ręką. Powierzchnia tynku powinna mieć jednolitą fakturę i barwę zgodną z ustaleniami projektowymi. Niedopuszczalne jest występowanie rys, spękań, pęcherzy, smug, plam, prześwitów podłoża, wykwitów i zacieków. Powierzchnia tynku nie powinna pylić.

- Sprawdzenia prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku należy dokonać w sposób podobny jak w p. 4.3.8 normy PN-70/B-10100. Wymagania w zakresie wykonania powierzchni i krawędzi tynku są takie jak wymienione w tablicy 5 dla tynków kategorii III normy PN-70/B-10100.

- Sprawdzenia prawidłowości tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych należy dokonać metodą oględzin wizualnych. Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z ustaleniami projektowymi. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przez odcięcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i wykończony zgodnie z ustaleniami projektowymi.

• Usuwanie niezgodności. Jeśli roboty nie są wykonane zgodnie z wymaganiami, należy dokonać napraw usterek zgodnie z procedura usuwania niezgodności. Procedury usuwania niezgodności i stosowane materiały powinny być akceptowane przez inspektora nadzoru.

• Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących zasad:

- prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładek), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji, - .

- przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych) należy stosować okulary ochronne i odzież ochronną (buty gumowe, fartuchy gumowe, rękawice), zabezpieczając skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym,

- przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki (np. w farbach olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzal-nych) stosować odzież ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzegać zakazu palenia papierosów i używania otwartych palenisk lub grzejników elektrycznych, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru,

- przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierających krzemionkę stosować maski pyłochłonne, a skórę twarzy i rąk zabezpieczyć tłustym kremem ochronnym,

- nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu, ołowiu, fluatów.

• Przygotowanie powierzchni. Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia powierzchni tynków i wcześniej naprawianych miejsc. Zaleca się stosowanie do tego celu zapraw i szpachlówek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem.

Powierzchnie podloży pod malowanie powinny być:

- gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego, kawern; dopuszcza się pojedyncze wgłębienia o średnicy do 5 mm i głębokości do 4 mm - dla podłoży betonowych; w zakresie równości obowiązują wymagania jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem tynków doborowych),

- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień,

- czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą),

- dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach w zależności od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi można malować podłoża po 7 dniach,

Ocieplenie stropodachów

Ocieplenie przewidziano z płyt PW-11 jednostronnie laminowanych. Na połaci dachu płaskiego płyta PW-11 o grubości 15 cm, na stropodachu sali i łączników płyta PW-11 o

grubości 16 cm. Płyty PW-11 należy montować do powierzchni stropodachów po uprzednim usunięciu pęcherzy, nierówności istniejącego pokrycia. Fragmenty uszkodzone należy wyciąć i uzupełnić łatami w celu uzyskania równej, w miarę jednolitej powierzchni pod płyty PW-11.

- docieplenie na wierzchu stropodachu pełnego

Dach  - styropian FS 20 z przyklejoną warstwą papy podkładowej termozgrzewalnej

Do mocowania należy użyć odpowiedniego kleju lub łączników mechanicznych.

Papa nawierzchniowa – papa termozgrzewalna asfaltowa polimerowo-plastomerowe (modyfikowane SBS lub APP) zbrojone włóknem szklanym lub poliestrowym.

Wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach min. 700 N/ 5 cm

Stabilność wymiarów w temperaturze min. 100 0C

Grubość min 4 mm bez posypki

Szczelne i trwałe zabezpieczenie warstwy wierzchniej papy – łupek powinien być zatopiony w bitumie uniemożliwiając odsłanianie warstw konstrukcyjnych papy.

•   Obróbki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpożarowego, przy wietrznikach, włazach, masztach, dylatacjach itp. robi się z blachy stalowej ocynkowanej grubości  0,5÷0,6  mm,   cynkowej   grubości 0,6÷0,7 mm, a ostatnio również z blach cieńszych powlekanych tworzywem sztucznym.

- Złącza tych blach przy kominach i murach między sobą i z blaszanym płaskim pokryciem połaci dachowej robi się na rąbki leżące podwójne, połączenia z podwójnym papowym pokryciem połaci dachowej wg rys. 12.8-23, a z ceramicznym pokryciem połaci dachowej wg rys. 12.8-24.

- Umocowanie zabezpieczeń z blachy do murów powinno być wykonywane następująco:

- do murów z wydrami wg rys. 12.8-25a, przy czym odległość od połaci dachowej do górnej krawędzi zabezpieczenia powinna wynosić nie mniej niż 15 cm,

- do  murów nie  mających wydry wg  rys. 12.8-25b, przy czym górna krawędź części pionowej zabezpieczenia (kołnierza) powinna być oddalona o 15÷30 cm od połaci dachowej i dociśnięta paskiem blachy szerokości 8÷9 cm, zamocowanym do murów haczykami wbitymi w spoiny,

- do murów bezspoinowych - wg rys. 12.8-25c po uprzednim wyrobieniu w murze wydry,

- połączenie pokrycia papowego z wyższą, nie oddylatowaną częścią ściany, robi się z zastosowaniem dwuczęściowej obróbki blacharskiej (rys. 12.8-25d).

- Pokrycie blaszane muru (np. oddzielenia p.poż.) od strony dachu powinno mieć brzeg zagięty ku dołowi na szerokości 1,52 cm i zazębione za odgięty brzeg kołnierza wyprowadzonego na wysokość muru. Od strony szczytu pokrycie wierzchu muru powinno być zakończone zębem okapowym.

• Włazy dachowe powinny być zabezpieczone fartuchami i kołnierzami wykonanymi i połączonymi z połacią dachową. Górna krawędź kołnierza powinna być przybita od wierzchu ramy włazu gwoździami w odstępach nie większych niż 10 cm. Do boków pokrywy włazu powinien być przybity gwoździami pas blachy szerokości 4÷5 cm. Wierzch pokrywy powinien być przykryty blachą, a jej brzegi podwinięte i zaciśnięte na pasie blachy przybitym do boków pokrywy (patrz rys. 9.2-21).

•  Maszty i inne elementy o przekroju okrągłym wystające ponad dach powinny być zabezpieczone    kołnierzami    wykonanymi w kształcie stożka ściętego. Wysokość kołnierza powinna wynosić 7÷10 cm (rys. 12.8-26). Boczne połączenie stożka powinno być wykonane na rąbek pojedynczy lub na zakład lutowany szerokości nie mniejszej niż l cm. Dopuszcza się uszczelnienie górnego stożka masą uszczelniającą i zaciśnięcie uchwytem wykonanym z bednarki grubości 1,5÷2 mm.

Górna krawędź kołnierza (lejka) przy nóżkach pod ławami kominiarskimi powinna ściśle przylegać do nóżki, dolna krawędź kołnierza, przyciętego do pochylenia dachu powinna być odgięta na szerokość 5÷10 mm i przylutowana do gładkiej blachy pokrycia dachu lub, przy pokryciu z innych materiałów, do podkładki blaszanej.

•  Kołpaki i nasady na wywiewkach kanalizacyjnych, kanałach wentylacyjnych i spalinowych  powinny być wykonane  z  blachy ocynkowanej  grubości 0,7 mm. Połączenie kołpaków i nasad z pokryciem dachowym robi się za pomocą kołnierzy z blach zastosowanych do pokrycia dachu. Górny brzeg kołnierza przylutowuje się do kołpaka lub nasady. Dolny brzeg kołnierza, odgięty na szerokość 0,5÷1 cm, przylutowuje się do blach pokrycia dachowego. Przy pokryciu nieblaszanym stosuje się dodatkową podkładkę z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5÷0,7 mm, ułożoną na płaszczyźnie połaci dachowej. Kształt podkładki powinien być dostosowany do rodzaju pokrycia dachu.

Warto podkreślić, że obecnie są na rynku dostępne różnego rodzaju kształtki, kołnierze uszczelniające i inne detale z materiałów pokryciowych, zastępujące znaczną część obróbek blacharskich.

12.8.7. Wykonywanie i odbiór pokryć papą, gontami papowymi i powłokami asfaltowymi

A. Podłoża pod pokrycia papowe

• Pokrycia papowe można układać na bardzo wielu różnych podłożach: betonowych (monolitycznych i prefabrykowanych), gładzi cementowej, płytach izolacji termicznej, deskach i płytach drewnianych oraz płytach z materiałów drewnopochodnych. Pokrycia papami rolowymi są powszechnie stosowane do krycia płaskich dachów w budynkach wysokich, w budownictwie halowym, jak również w budownictwie jednorodzinnym (ostatnio zwłaszcza gontami papowymi).

•  Podłoża pokryć papowych powinny spełniać następujące ogólne wymagania:

- ich powierzchnia powinna być równa,

- powinny być zdylatowane odpowiednio do danego rodzaju podłoża i konstrukcji dachu lub stropodachu; dylatacje podłoża powinny pokrywać się z dylatacjami dachu (stropodachu) i budynku,

- miejsca styków pokrycia z elementami wystającymi ponad dach, a także okapy, kosze, koryta   odwadniające   itp.   powinny   być w podłożu odpowiednio uformowane,

- urządzenia odwadniające powinny być osadzone w podłożu,

- podłoże  powinno  mieć  odpowiednią nośność, być sztywne oraz zdolne do przeniesienia dodatkowych obciążeń podczas robót budowlano-pokrywowy ch,

-powinno być wykonane z materiałów nie wpływających szkodliwie na pokrycie dachowe lub obróbki blacharskie (w przeciwnym razie należy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzielić od podłoża warstwą innego materiału izolacyjnego),

- pochylenia połaci powinny być odpowiednie dla   danego   rodzaju   pokrycia   papowego (patrz tabl. 9.2-1); przy bardzo małych pochyleniach połaci oraz w strefach koryt odwadniających o minimalnym spadku należy uwzględnić obliczeniowo ustalone ugięcie konstrukcji nośnej pod działaniem obciążeń oraz tolerancje montażowe i warunki wykonywania robót.

•  Kontrolę prawidłowości wykonania podłoża należy przeprowadzić szczegółowo przed przystąpieniem do robót pokrywczych lub termoizolacyjnych. Równość podłoża sprawdza się łatą kontrolną. Prześwit między powierzchnią podłoża a łatą długości 2 m nie powinien być większy niż 5 mm.

• Rozstaw termicznych szczelin dylatacyjnych powinien wynosić:

- w podłożu z żelbetowych, prefabrykowanych plyt dachowych:

- nie ocieplonych od góry, opartych na murze lub ścianach prefabrykowanych - 12 m, a opartych na konstrukcji szkieletowej -24 m,

- ocieplonych od góry, opartych na murze lub ścianach prefabrykowanych - 24 m, a opartych na konstrukcji szkieletowej - 42 m.

- W podłożu betonowym lub z zaprawy cementowej (gładzi):

- w betonie wyrównawczym  ułożonym  ze spadkiem na płytach dachowych 3÷6 m,

- w gładzi cementowej na płytach dachowych 2÷4 m,

- w gładzi cementowej ułożonej na płytach izolacji termicznej 1,5÷2 m.

•  Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna być dwukrotnie większa od obliczonych odkształceń termicznych, zwykle 2 do 4 cm, szerokość szczelin obwodowych (oddzielających podłoże od wszystkich stałych elementów budynku) - około 2 cm, a szerokość szczelin termicznych podłoża z gładzi cementowej od 0,5 do 2 cm.

Ponadto dachowe płyty żelbetowe lub warstwowe tworzące podłoże powinny mieć możność swobodnego odkształcania się na podporach (powinny być oparte na podkładkach ślizgowych z papy lub folii).

• Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe wypełnia się materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym (szczeliny termiczne szerokości 0,5 cm w gładzi z zaprawy cementowej wykonane co l,5÷2 m nie wymagają wypełnienia, szczeliny szerokości ponad 0,5 cm rozstawione w odstępach 2÷4 m powinny być wypełnione kitem asfaltowym).

• Styki z pionowymi płaszczyznami elementów   budynków   wystających   ponad   powierzchnię dachu podłoża z betonu lub zaprawy cementowej powinny być zaokrąglone łukiem lub złagodzone za pomocą trójkątnego odboju, a podłoża z drewna - złagodzone drewnianymi odbojami o przekroju trójkątnym. Przy murach kominowych i podobnych elementach wystających ponad dach powinny być od strony kalenicy wykonane odboje (daszki) o górnej krawędzi poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do kierunku pochylenia połaci dachowej.

•  Krawędzie podłoża od strony zewnętrznej (szczytowej) -jeśli nie ma ścianki attykowej -

powinny być zakończone odbojem wysokości co najmniej 5 cm z listwy drewnianej lub zaprawy cementowej.

•  W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym powinny być w podłożu osadzone (wpuszczone na głębokość równą ich grubości) uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym.

•  W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym (nie stosować koryt o przekroju  prostokątnym).  Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych i nad podłużnymi dylatacjami konstrukcyjnymi.

• Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryt odwadniających. Dna koryt wokół spustu (w promieniu min. 25 cm) należy spoziomować w taki sposób, aby korpus wpustu nie wystawał ponad powierzchnię  dna koryta.  Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych na czole koryta zakończonego obróbką blacharską lub ścianką attykową bądź ścianką wyższej części budynku.

•  Płyty izolacji termicznej, stanowiące podłoże pod bezpośrednie pokrycie papowe, powinny mieć wytrzymałość na ściskanie (np. płyty styropianowe) lub na rozrywanie (np. twarde płyty z wełny mineralnej) ustaloną w projekcie.

B. Warunki wykonania robót

• Do wykonywania pokryć papowych można przystąpić:

- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża,

- po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci, np. tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzone (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu,

- po oczyszczeniu podkladu z zanieczyszczeń, odpadów materiałów i elementów, n po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną materialów pokrywczych i sprzętu do wykonywania pokryć papowych.

• Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5°C, z tym że w przypadku stosowania lepików na zimno temperatura powietrza nie powinna być niższa niż + 10°C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak temperatura poniżej  +5°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie.

• Materiały stosowane do pokrycia nie mogą wykazywać szkodliwych na siebie oddziaływań (np.

• Arkusze papy powinny być łączone ze sobą na zakład szerokości nie mniejszej niż 10 cm (rys. 12.8-28a), zgodnie z kierunkiem spływu wody i z uwzględnieniem kierunku najczęściej występujących w okolicy wiatrów; dotyczy to także zakładów skośnych i równoległych do okapu (rys. 12.8-28b).

- Arkusze papy w poszczególnych warstwach pokrycia powinny być przesunięte względem siebie:

- przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza,

- przy kryciu trzywarstwowym o 1/3 szerokości arkusza (rys. 12.8-28c).

- Długość arkusza papy nie powinna wynosić więcej niż 8 m. Papę bezosnowową z taśmy aluminiowej należy ciąć na arkusze długości 3-n4m.

- W korytach odwadniających, przy wpustach odwadniających i w miejscach, w których gromadzi się woda, oraz na fragmentach dachu trudnych do obrobienia, a także na załamaniach połaci dachowych należy wzmocnić pokrycie dachowe warstwą papy na tkaninie technicznej odznaczającej się większą niż papy tekturowe wytrzymałością na rozrywanie.

- Połączenia pokrycia papowego z elementami budynku wystającymi ponad dach lub ograniczającymi go powinny być wodoszczelne, podobnie jak połączenia pokrycia z wpustami dachowymi. Połączenie pokrycia ze świetlikami dachowymi, włazami oraz w obrębie dylatacji powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed przenikaniem wody pod pokrycie.

- Wodoszczelność pałączenia należy uzyskać przez wywinięcie poszczególnych warstw papy pokrycia na wystające pionowe elementy. Wysunięte warstwy papy powinny być zabezpieczone przed osuwaniem się poprzez zamocowanie mechaniczne i zabezpieczone przed wnikaniem wody od góry, np. za pomocą obróbki blacharskiej (patrz rys. 9.2-5).

- Połączenie pokrycia dachowego z pionowymi elementami budynku za pomocą obróbek blacharskich wklejanych między warstwy papy może być stosowane przy pochyleniu połaci dachowych większych niż 10%. Przy pochyleniu połaci dachowych mniejszym niż 10% obróbki blacharskiej w miejscu omówionym wyżej nie należy wklejać w pokrycie, lecz ułożyć na wierzchu pokrycia, wykonując ją w przypadku braku „wydr" jako dwuczęściową.

F. Odbiór robót pokrywczych papami i powłokami asfaltowymi

• Zakres badań przy odbiorze pokryć papami, gontami papowymi lub bezspoinowymi powłokami asfaltowymi obejmuje:

- sprawdzenie   zgodności   z   dokumentacją techniczną,

- sprawdzenie podłoża,

- sprawdzenie materiałów,

-badanie prawidłowości i dokładności wykonania (szczelności) pokrycia.

• Do oceny i przyjęcia robót wykonawca powinien przedstawić dokumenty wymienione   w p. 12.8.4.

• Sprawdzenie:

- zgodności wykonania z dokumentacją techniczną,

- podłoża, zwłaszcza jego równości i spadków połaci,

- jakości materiałów,

wykonuje się w taki sam sposób jak przy ocenie robót blacharskich (patrz p. 12.8.4).

• Ponadto wykonuje się:

- Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża lub poprzedniej warstwy przez oględziny zewnętrzne

i wewnętrzne. Miejsce nasuwające wątpliwości należy badać przez wykonanie w pokryciu dwóch równoległych nacięć na głębokość warstwy długości około 5 cm i odrywanie paska

i papy szerokości nie większej niż 5 cm. Oderwanie powinno nastąpić w warstwie papy, a nie lepiku.

- Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia głównie w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami, kominami, świetlikami itp.). Przeprowadza się je bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym lub po poddaniu wybranych miejsc działaniu strumienia wody przez okres nie krótszy niż 15 minut i obserwowanie, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. Zauważone usterki należy oznaczać w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawę po wyschnięciu pokrycia.

• Ocenę wyników badań przeprowadza się tak samo jak ocenę wykonania robót blacharskich

Literatura uzupełniająca

[1] Gudaj A., Poniatowski S.: Pokrycia dachowe, izolacje stropodachów i tarasów oraz obróbki blacharskie [w] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom l, cz. 3. Arkady, Warszawa 1990.

[2] Szymański E.: Pokrycia dachowe [w] Kalendarz budowlany 2001. WCPTOB PZITB Oddział Warszawski, Warszawa 2001.

[3] Żenczykowski W.: Budownictwo ogólne. Tom 4, rozdz. 2. Arkady, Warszawa 1997.

Normy

PN-80/B-10240 Pokrycia papowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym deskowaniu

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC-U. Definicje, wymagania i badania

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe

ocynkowane do rynien półokrągłych Patrz również spisy norm po odpowiednich

rozdziałach działu 5 oraz po rozdziale 9.2.

Opracował

Anna Dürr