### SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA

### I  ODBIORU  ROBÓT   BUDOWLANYCH

- Część  ogólna

  - Nazwa  nadana przez zamawiającego

Roboty modernizacyjne i remontowe branży budowlanej, sanitarnej

i elektrycznej w budynku Domu Ludowego we wsi Kliny

1.2.    Przedmiot  i  zakres  robót

Modernizacja i remont  Domu Ludowego we wsi Kliny polega na dobudowie zewnętrznych schodków betonowych na poziom piwnicy w celu uzyskania niezależnego wejścia z zewnątrz do sanitariatów i szatni. Drzwi zewnętrzne zamontowane będą w miejscu istniejącego okienka po uprzednim jego wykuciu i powiększeniu otworu z wykorzystaniem istniejącego nadproża.

Nad schodami zamontowany będzie daszek konstrukcji aluminiowej wypełnionej poliwęglanem komorowym. Wzdłuż biegów, na ścianie budynku i na ściance oporowej zamontowane będą poręcze z rur stalowych malowanych na kolor jednakowy z kolorem konstrukcji daszków.

Ponadto modernizacja pomieszczeń sanitariatów polega na demontażu skrzydła drzwiowego, wykuciu z muru ościeżnicy drzwiowej i okienka podawczego, zerwaniu wykładziny PVC z  posadzki, wymurowaniu ścianek wys. 2,0m, wstawieniu nowych ościeżnic i skrzydeł  drzwiowych 3 szt. z zamkami i 2 szt. z zamykaczami, wszystkie z kratkami wentylacyjnymi, uzupełnieniu i naprawie tynków, obłożeniu ścian płytkami glazurowanymi. Ponadto wykonane będą prace posadzkowe na podłożu wyrównanym masą samopoziomującą z płytek glazurowanych z cokolikami.. Wszystkie  uzupełnione, przetarte i zagruntowane tynki będą  pomalowane emulsją.

Wykonane zostanie nowe rozprowadzenie wody i odprowadzenie kanalizacyjne z przepompownią do istniejącej kanalizacji. Zamontowana zostanie armatura sanitarna jak umywalki, miski ustępowe, pisuar, wpusty ściekowe, brodziki natryskowe, baterie.

Wyposażenie pomieszczeń stanowić będą ławeczki, wieszaki na ubrania, lustra i szafki ubraniowe podwójne.

W pomieszczeniu sanitariatów zostanie wykonana nowa instalacja elektryczna w zakresie okablowania, montażu opraw oświetleniowych, wyłączników oraz gniazd wtykowych.

1.3.    Wyszczególnienie i opis  prac  towarzyszących

W budynku będą wykonywane prace instalacyjne wod-kan,  budowlane i instalacyjne elektryczne objęte niniejszym opracowaniem i opisanym powyżej zakresem. Prace towarzyszące nie występują.

  - Informacje  o  terenie  budowy

Teren budynku posiada dogodny, utwardzony dojazd oraz plac umożliwiający postój i składowanie materiałów budowlanych. Nie jest ogrodzony.

  - Organizacja robót,  przekazanie placu  budowy

Plac budowy zostanie przekazany zgodnie z umową.

  - Zabezpieczenie interesów  osób trzecich

Inwestor zapewni wyłączenie z ruchu część obiektu niezbędną do prowadzenia robót.

  - Ochrona  środowiska

Budowa  nie wpływa negatywnie na środowisko.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Pracownicy wykonujący remont muszą być przeszkoleni pod względem BHP. Szkolenie należy potwierdzić w zeszytach szkoleń.

  - Ogrodzenie  placu  budowy

Plac budowy częściowo jest w obiekcie  zamkniętym, roboty zewnętrzne wymagają dodatkowego grodzenia lub zabezpieczenia uniemożliwiającego dostęp osobom postronnym.

  - Zabezpieczenie  chodników  i  jezdni

Roboty będą wykonywane poza chodnikiem  i drogą

  - Nazwy  i  kody: grup robót,  klas  robót  i  kategorii robót.

Kod CPV

45262700-8	Przebudowa budynków

45454100-5	Odnawianie

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8	Roboty renowacyjne

45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7	Kładzenie płytek

45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie

45432120-1    Posadzki

45300000-0	Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45332000-3    Instalacje sanitarne wod-kan

45311100-1    Roboty    w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

45311200-2    Roboty w zakresie opraw elektrycznych

  - Określenia  podstawowe

Zgodne z Rozporządzeniem Komisji ( WE ) nr 2151 / 2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.

2.     Wymagania  dotyczące właściwości wyrobów  budowlanych

  - Wymagania  ogólne dotyczące  właściwości materiałów  i  wyrobów

Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotowego zadania powinny posiadać udokumentowane atesty i aprobaty techniczne do stosowania w Polsce.

Źródła pozyskania (zakupu) wszystkich materiałów przeznaczonych do użycia (wbudowania) powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót i przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego reprezentującego Inwestora.

2.2.  Wymagania  ogólne dotyczące  przechowywania, transportu, warunków  dostaw składowania

i  kontroli jakości  materiałów  i  wyrobów.

Materiały przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym, nie narażonym na opady atmosferyczne i dla osób postronnych.  Dla magazynowania elementów Inwestor udostępni pomieszczenia w budynku.

2.3.  Materiały i wyroby  dopuszczone do obrotu i stosowania  w budownictwie.

Materiały posiadające atesty do stosowania w budownictwie.

  - Materiały  nie odpowiadające  wymaganiom

Nie mogą być stosowane

  - Wariantowe  stosowanie  materiałów

Nie przewiduje się wariantowości stosowania materiałów

3.    Wymagania  dotyczące  sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych

Sprzęt stosowany na budowie  musi być sprawny i atestowany dla danej roboty.

4.     Wymagania  dotyczące środków  transportowych

  - Transport  poziomy

. Transport materiałów na budowę samochodem dostawczym, na terenie obiektu ręczny.

5.      Wymagania  dotyczące właściwości wykonania robót  budowlanych

Ogólne zasady wykonania robót

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca winien zabezpieczyć i oznakować teren budowy wraz z placem składowym na materiały budowlane.

Oznakowanie i zabezpieczenie przed osobami postronnymi winno być zgodne z przepisami          zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zakresu robót zgodnie z:

- Dokumentacją projektową i kosztorysową;

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru poszczególnych robót

- Obowiązujących przepisów BHP;

- Obowiązujących przepisów p. pożarowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz autor projektu, upoważnieni są do kontroli wszystkich robót i dostarczonych materiałów na budowę. Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego potwierdzone notatką służbową powinny być wykonane w wyznaczonym terminie.

Niewykonanie ustaleń upoważnia nadzór Inwestorski i autorski do żądania wstrzymania robót.

  - Roboty  rozbiórkowe,  rozbiórki wykonane metodą wybuchową.

Rozbiórka z użyciem materiałów wybuchowych nie występuje.

5.2.   Roboty ziemne

Zakres robót ziemnych obejmuje:

- Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu) gr. 15 cm wraz z darnią z załadunkiem ziemi na taczki z odwiezieniem i wyładowaniem przy granicy robót,

- Odwiezienie humusu taczkami poza granicę robót na odległość 40 m,

- Wykop fundamentowy ręczny pod ławy  w gruncie kat III z umieszczeniem urobku poza granicą krawędzi wykopu,

- Zasypanie wykopów fundamentowych gruntem piaszczystym wraz z jego dostarczeniem,

- Zagęszczenie gruntu piaszczystego po zasypaniu fundamentów zagęszczarkami mechanicznymi.

Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych powinna być przestrzegana równomierność zagęszczania każdej warstwy gr. 0,3 m na całej jej szerokości przy jednakowej liczbie 3-4 przejść zagęszczarki wibracyjnej w taki sposób aby każdy ślady przejść sprzętu pokrywały ślad poprzedni na szerokość 5-20cm. Zagęszczanie gruntu w  wykopach powinno spełniać wymagania dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia Is= 0,97.

Roboty ziemne podlegają odbiorowi przez uprawnionego geologa co do zgodności podłoża gruntowego z założeniami projektu oraz inspektora nadzoru inwestorskiego co do zakresu i zgodności ich wykonania z projektem wykonawczym.

5.3.  Roboty fundamentowe

Roboty fundamentowe obejmują wykonanie:

- Na podłożu gruntowym warstwy chudego betonu kl. B-10 gr.10 cm pod ławy fundamentowe,

- Deskowania tradycyjnego ław  fundamentowych,

- Zbrojenia ław  fundamentowych,

- Betonowania fundamentów w deskowaniu tradycyjnym betonem kl. B-25,

- Ścian fundamentowych gr. 25 cm z betonowych bloczków,

- Izolacji pionowej i poziomej na powierzchni fundamentów.

Do wykonania fundamentów należy użyć betonu towarowego kl. B-25 dostarczonego bezpośrednio z wytwórni, która wyda stosowną aprobatę techniczną na dostarczony materiał. Fundamenty należy posadowić na gruncie rodzimym nie naruszonym na poziomie równym z posadowieniem fundamentów budynków sąsiednich.

Zbrojenia fundamentów należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym ze stali żebrowanej RB500/W oraz St0S. W trakcie betonowania należy zagęszczać formowany beton wibratorami wgłębnymi. Świeżo ułożoną mieszankę betonową należy chronić przed uderzeniami i wstrząsami przez co najmniej 36 godzin od zakończenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadła poniżej 100 C. W przypadku wystąpienia niższej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego wiązania i twardnienia należy przedłużyć do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie.

Do wykonania ścian fundamentowych należy użyć bloczków betonowych o wymiarach 12x25x38 cm na zaprawie cementowej M-12.

Powierzchnię ław i stóp i ścian fundamentowych należy przesmarować dwukrotnie Abizolem R i P. Ponad terenem na ścianach fundamentowych należy wykonać poziomą izolację z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na gorąco.

5.4.    Roboty murowe

Roboty murowe obejmują wykonanie:

- Ścian wewnętrznych

- Wykonanie ościeży przy rozkutych otworach  drzwiowych.

Ściany wewnętrzne działowe o wysokości 2,0 m należy wykonać z cegły ceramicznej

gr. 6 cm  na zaprawie cem.- wap. M-7.

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o spoinach poziomych gr. 12 mm i pionowych 10 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10mm.

Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem polewać lub moczyć wodą.

5.5.  Roboty betonowe

Roboty betonowe obejmują wykonanie konstrukcji monolitycznych w tym :

-  fundamentu pod schody

Do betonowania tych elementów należy użyć betonu towarowego kl. B-25. dostarczonego ze specjalistycznej wytwórni, która wyda stosowny dokument potwierdzający wymaganą jakość i parametry betonu. W trakcie betonowania należy zagęszczać formowany beton wibratorami wgłębnymi. Świeżo ułożoną mieszankę betonową należy chronić przed uderzeniami i wstrząsami przez co najmniej 36 godzin od zakończenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadła poniżej 100 C. W przypadku wystąpienia niższej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego wiązania i twardnienia należy przedłużyć do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie. Zaformowany beton powinien być poddany pielęgnacji w warunkach naturalnych obejmującej m. in. polewanie wodą.

5.6.  Stolarka okienna i drzwiowa

W ścianach zewnętrznych zamontowane będzie okno z profili PCW pięciokomorowych w kolorze białym szklone szkłem podwójnym zespolonym niskoemisyjnym o wsp. 1,1 o wymiarach wg wykazu załączonego do projektu. Okno należy montować w otworach w murze o wym. o 3 cm większych od zewnętrznych wymiarów ościeżnicy okiennej.

Drzwi zewnętrzne aluminiowe o wym. 120 x 210 cm należy wykonać  przeszklone, kompletnie wykończone z klamkami i zamkami oraz samozamykaczem.

Drzwi wewnętrzne płycinowe o wymiarach 90 x 200 należy wykonać pełne – 3 szt.

wyposażone w klamki i zamek, 2 szt. wyposażone w zamykacz a wszystkie w kratkę wentylacyjną.

### Tynki zwykle i pocienione

• Materiały do wykonywania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 lub aprobat technicznych.

Do zapraw służących do wykonywania spodnich warstw tynku należy stosować piasek odmiany l wg PN-79/B-06711. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku o gładkiej powierzchni należy stosować piasek odmiany 2 wg PN-79/B-06711.

Cement przeznaczony do wykończenia powierzchni tynków wypalanych powinien być przesiewany w celu usunięcia ewentualnych grudek i skawaleń.

Gotowe mieszanki tynkarskie do wykonywania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998

.

• Wykonywanie  tynków zwykłych. Tynki zwykłe stanowią warstwę ochronną, wyrów

wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych nie zawierające dodatków dekoracyjnych, kwaso-odpornych itp.

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, sposób nanoszenia, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny być wykonane zgodnie z p. 2 normy PN-70/B-10100.

- Przed rozpoczęciem wykonywania tynków zwykłych należy skontrolować przynajmniej:

- przygotowanie podłoży,

- zakończenie robót stanu surowego,

- zakończenie robót instalacyjnych podtynkowych,

- osadzenie ościeżnic drzwiowych i okiennych, -jakość materiałów (np. cementu, wapna, piasku, suchych mieszanek itp.).

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad przedstawionych w p. 3.3.1 normy PN-70/B-10100.

Kontrola wykonania tynków zwykłych powinna być przeprowadzona w zakresie:

- przyczepności tynku do podłoża,

- mrozoodporności,

- grubości,

- wyglądu powierzchni,

- wad i uszkodzeń powierzchni (nierówności, wypryski i spęcznienia, pęknięcia, wykwity, zacieki itd.),

- wykończenia na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,

- wykończenia naroży i obrzeży,

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi

- Wymagania stawiane tynkom zwykłym przedstawione są w p. 3.3.3÷3.3.10 normy PN-70/B-10100.

- Metody badań tynków zwykłych powinny być zgodne z p. 4 normy PN-70/B-10100. •

Usuwanie niezgodności. Jeśli roboty nie są wykonane zgodnie z wymaganiami, należy dokonać napraw usterek zgodnie z procedura usuwania niezgodności. Procedury usuwania niezgodności i stosowane materiały powinny być akceptowane przez inspektora nadzoru.

  - Wykonywanie warstw wyrównujących i izolacyjnych

• Warstwę wyrównującą wykonuje się wówczas, gdy powierzchnia podłoża nie jest płaszczyzna poziomą lub ma nierówności. Wykonuje się ją najczęściej z zaprawy cementowej

o stosunku objętościowym cementu do piasku równym od 1:3 dol:4. Można stosować również zaprawę polimerowo-cementową o tym samym stosunku objętościowym składników albo wspomnianą wyżej mieszankę samopoziomująca.

• Warstwy izolacyjne, w zależności od funkcji, jaką mają spełniać, mogą być [2: przeciwwilgociowe, parochronne, wodoszczelne (niekiedy chemoodporne),  ciepłochronne,  przeciwdźwiękowe.

- Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się na podłożach leżących bezpośrednio na gruncie w celu zabezpieczenia podłogi przed wodą lub wilgocią gruntową Izolacje parochronne wykonuje się w przypadku, gdy w sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach występują znaczne różnice temperatury, wilgotności i prężności pary wodnej (

Izolacje wodoszczelne wykonuje się w pomieszczeniach, w których podłoga może być narażona na

- zalewanie wodą (

- Izolacje cieplne wykonuje się nad nieogrzewanymi piwnicami, bramami, loggiami oraz w podłogach usytuowanych na podłożu leżącym bezpośrednio na gruncie

  - Wykonywanie posadzek ceramicznych (z terakoty, grysu i klinkieru)

• Posadzki z  płytek terakotowych (patrz p. 5.9.2) mocowane są klejem lub zaprawą cementową, najczęściej na cienkiej spoinie grubości od 3 do 6 mm, w zależności od wielkości płytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podłożu rozprowadza się ją szpachlą lub pacą zębatą o wysokości zębów od 5 do 8 mm.

• Posadzki z gresów charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką twardością, wytrzymałością i mrozoodpornością .

  - Roboty malarskie

• Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących zasad:

- prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładek), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji, - .

- przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych) należy stosować okulary ochronne i odzież ochronną (buty gumowe, fartuchy gumowe, rękawice), zabezpieczając skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym,

- przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki (np. w farbach olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzal-nych) stosować odzież ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzegać zakazu palenia papierosów i używania otwartych palenisk lub grzejników elektrycznych, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru,

- nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu, ołowiu, fluatów.

• Przygotowanie powierzchni. Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia powierzchni tynków i wcześniej naprawianych miejsc. Zaleca się stosowanie do tego celu zapraw i szpachlówek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem.

Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być:

- gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego, kawern; dopuszcza się pojedyncze wgłębienia o średnicy do 5 mm i głębokości do 4 mm - dla podłoży betonowych; w zakresie równości obowiązują wymagania jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem tynków doborowych),

- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień,

- czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą),

- dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach w zależności od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi można malować podłoża po 7 dniach,

Malowanie farbami emulsyjnymi

- Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co ją dyskwalifikuje. Powłoka po wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niż farba,

- Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne kolorowe bądź specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnętrznych (o czym informacja znajduje się na etykietach tych wyrobów) nie można stosować na powierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne można stosować na wnętrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze względów ekonomicznych (więcej spoiwa i stąd wyższa cena) oraz higienicznych (więcej spoiwa i wyższa szczelność) nie powinny być stosowane do wnętrz.

- Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyż". Do pierwszego malowania (szczególnie podłoży nasiąkliwych) stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do drugiego - farbę handlową. Podłoża gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6. Drugą warstwę farby nanosić najwcześniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powłok emulsyjnych nie można wykonywać na kruszących się podłożach lub na starych, pylących się powłokach oraz na powłokach świeżych silnie alkalicznych .

5.11.    Montaż armatury sanitarnej

Badania armatury  przy odbiorze  obejmują sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym,

- szczelność połączeń armatury,

- poprawność i szczelność montażu armatury,

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół, jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym armatura powinna być przedstawiona 
do ponownych badań.

-	Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia

-	Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia

-	Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia

-	Dz.U.03.169.1659 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

-	Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanych robót budowlanych z 06.02.2003r.

-	Dz.U.03.121.1138. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

-	Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

-	Dz.U.02.108.935 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

  - Roboty instalacyjne elektryczne

Zakres robót objętych  Specyfikacją Techniczną  z uwzględnieniem podziału robót według Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/

Klasyfikacja robót wg  Wspólnego Słownika Zamówień

45315100-9    Instalacyjne roboty elektryczne

W remontowanych pomieszczeniach nastąpi całkowita wymiana instalacji elektrycznej.

Należy zdemontować wszystkie elementy ( wyłączniki, puszki, lampy, przewody i gniazdka starej instalacji elektrycznej i wykonać nowe.

Warunki prowadzenia robót

Wykonawca robót elektromontażowych może przystąpić do montażu osprzętu dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia , że roboty budowlane zostały zakończone i odebrane zgodnie   z obowiązującymi wymogami ST cz. budowlanej.

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zgodność robót budowlanych z rozwiązaniem elektrycznym. W szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe wykonanie kanałów, wnęk

i przepustów. Elementy, co do których Wykonawca ma wątpliwości co do szczegółów montażowych powinien zadać pytanie Zamawiającemu przed przystąpieniem do montażu.

Montaż przewodów warunki ogólne

Przewody powinny być prowadzone pod tynkiem.

Warunki szczegółowe prowadzenia robót

*	Przewody

Instalacje należy wykonać z przewodów miedzianych – zgodnie z Przedmiarem. Kable należy prowadzić pod tynkiem, ewentualnie w korytkach kablowych mocowanych nad rozbieralnym stropem podwieszanym.

*         Oświetlenie

- Oświetlenie pomieszczeń – oprawy montowane na sufitach pomieszczeń. Szczegółowe zestawienie opraw oświetleniowych wraz z ich parametrami technicznymi i przeznaczeniem zawiera schemat elektryczny

Wszelkie prace instalacyjne	należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami przez firmy mające do tego uprawnienia i przeszkolonych ludzi. Po zakończeniu robót przeprowadzić wymagane przepisami pomiary kontrolne.

5.13     Projekt  zagospodarowania placu budowy

Projekt zagospodarowania działki zgodny z Projektem Budowlanym stanowiącym załącznik do niniejszej Specyfikacji

  - Projekt  organizacji budowy

Nie jest wymagany przepisami

  - Projekt  technologii i  organizacji  montażu

Nie występuje dla w/w grupy robót

  - Czynności  geodezyjne na budowie

Wytyczenie i namiary powykonawcze są po stronie i na koszt Wykonawcy robót.

Mapy z naniesionymi schodami i instalacjami zewnętrznymi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu  odbioru końcowego.

  - Likwidacja  placu  budowy

Wymagane jest posprzątanie po wykonanych robotach.

6.      Kontrola, badania  i  odbiór wyrobów  i  robót  budowlanych

  - Zasady  kontroli  jakości robót

Kontrolę na budowie sprawuje:  inspektor nadzoru  i autor projektu.

- Celem kontroli jest osiągnięcie założonej w dokumentacji jakości robót;

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wbudowanych materiałów;

- Wszystkie badania i pomiary muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm;

- Przed przystąpieniem do wykonania pomiarów lub badań Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o ich rodzaju, miejscu i terminie. Wyniki pomiarów i badań powinny być przedstawione w formie pisemnej.

  - Pobieranie  próbek

Wykonawca zobowiązany jest do pobrania próbki wody po sprawdzeniu szczelności instalacji wodociągowej, zbadania jej w Stacji Sanepidu i przekazania wyników badań Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego.

  - Badania  i  pomiary

- badanie szczelności instalacji wod – kan potwierdzone protokółem

- badanie instalacji elektrycznej potwierdzone protokółem

Protokóły z badań Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego

  - Badania prowadzone  przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru nie dokonuje  badań.

  - Dokumentacja  budowy

Dokumentacją budowy jest  projekt budowlany  i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

7.  Wymagania  dotyczące przedmiaru  i  obmiaru robót

Obmiar Robót będzie określać Kosztorys Ofertowy wykonany na podstawie Przedmiaru robót zgodnego  z faktycznym zakresem wykonywanych Robót, z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego na piśmie.

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Zasady obmiaru będą określone w umowie jeśli sposób ich rozliczenia wystąpi.

  - Zasady określania ilości robót i materiałów

Określa  projekt i kosztorys

  - Urządzenia  i  sprzęt pomiarowy

Nie występuje

  - Czas  prowadzenia pomiarów

J.w.

8.  Odbiór  robót  budowlanych

8.1.   Rodzaje  odbiorów

Występuje odbiór inspektorski  z udziałem kierownika robót budowlanych

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

-   Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

-   Odbiorowi częściowemu

-   Odbiór końcowy

- Odbiór ostateczny

  - Odbiór robót ulegające zakryciu lub zanikających

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnym  powiadomieniem nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie nadzoru inwestorskiego.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań  i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

Występuje odbiór inspektorski oraz  kierownika robót  budowlanych

  - Odbiory  instalacji i urządzeń  technicznych

Wystąpi  odbiór instalacji i armatury sanitarnej oraz instalacji i osprzętu elektrycznego

  - Odbiór  częściowy  i  odbiór  etapowy

Zakres robót budowlanych wymaga jedynie odbioru końcowego

  - Odbiór  końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym i bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

  - Odbiór  po  okresie rękojmi

Ustala umowa

8.8.   Odbiór ostateczny – pogwarancyjny

Ustala umowa

  - Dokumentacja  powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Użytkownik otrzyma na odbiorze instrukcje fabryczne eksploatacji  urządzeń oraz projekt

z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

Użytkownik zastosuje się do wymogów instrukcji eksploatacji urządzeń pod rygorem utraty gwarancji.

  - Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- aprobaty techniczne, szczegółowe specyfikacje techniczne

- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności

- dokumentacje na wykonanie robót towarzyszących, protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

- Rozliczenie  robót

Rozliczenie robót nastąpi wg ustaleń w umowie.

10.  Dokumenty  odniesienia

  - Dokumentacja  projektowa

Obecnie jest w posiadaniu Inwestora

  - Normy,  akty  prawne aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Aktualne, obowiązujące  w Polsce.

Opracował

Anna Dürr