##### Załącznik nr 13

Uproszczony zakres prac z wyszczególnieniem ich głównych cech charakterystycznych i elementów składowych opisanych  w  „Studium Wykonalności Inwestycji”

„Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego”

Kondygnacja piwnicy: - należy zamurować wejście od strony północnej i tym samym wyburzyć istniejące schody zewnętrzne - należy przebudować schody elewacji zachodniej w celu umiejscowienia pod nimi jednostki zewnętrznej klimatyzacji - w celu pełnej komunikacji wewnętrznej projektuje się schody żelbetowe z piwnicy na kondygnację przyziemia - w celu otrzymania normatywnych wysokości pomieszczeń należy obniżyć posadzkę piwnicy do poziomu -3,35cm, za wyjątkiem korytarza wejściowego (pom. nr 11), gdzie należy pozostawić obecny poziom posadzki; w wyniku większej niż obecnie różnicy wysokości pomiędzy pomieszczeniami nr 11 a 10, należy przebudować schody - należy wykonać nowe ścianki działowe w pom. nr 10 należy wykuć w ścianie konstrukcyjnej przejście P1 - w pom. nr 10 w części zachodniej należy pozostawić otwór w ścianie przesklepiony łukowo, który będzie stanowił ciekawy element aranżacji wnętrza galerii; należy uzupełnić wycięty fragment sklepienia w tej części pomieszczenia - projektowane zamurowania okien należy zaznaczyć blendami zarówno od strony zewnętrznej (wnęka prostokątna) jak i wewnętrznej (wnęka zamknięta w formie łuku odcinkowego); ponadto należy wykuć blendy w miejscach dawnych zamurowanych otworów okiennych (zgodnie z rysunkiem szczegółowym opracowania graficznego); w pom. nr 03 należy przywrócić kształt blendy zgodnie z opracowaniem szczegółowym blendy okiennej - w pozostawionych oknach piwnicznych zamontować kraty stalowe kute - należy zamontować kraty kute od pomieszczenia jednostki klimatyzacyjnej - pełne zamurowania otworów drzwiowych należy zaznaczyć wnęką - wykonać węgarki w murach w celu montażu nowych drzwi - należy zachować wszystkie istniejące łuki i sklepienia ceglane piwniczne; w celach użytkowych należy skuć do wysokości 210cm filary przyścienne przejścia przesklepionego łukowo (pom. 06 i 07) - należy wykonać nowe tynki na ścianach i sufitach. Kondygnacja przyziemia: - wybudować nowe schody wraz z dźwigiem platformowym dla niepełnosprawnych od strony północnej - przebudować istniejące schody od strony zachodniej i dostosować stopnie do nowego poziomu chodnika wykonać nowe balustrady stalowe malowane na kolor grafitowy - zdemontować kraty zewnętrzne okien - wykonać węgarki w murach w celu montażu nowych drzwi - drzwi wejściowe od strony zachodniej wraz z klamką odnowić i ponownie zamontować - należy wykonać nowy strop żelbetowy nad parterem z pozostawieniem sklepienia krzyżowo-żebrowego i luków w pom. 11 - nową klatę schodowa żelbetową z przyziemia na piętro obłożyć okładziną drewnianą dębową gr. ~ 4cm; ślimacznica oraz drewniana profilowana poręcz do odnowienia, ewentualnego uzupełnienia i ponownego montażu; nowa balustrada drewniana ażurowa; - należy wyburzyć ścianę pod płytą spocznika - utworzyć szybu pod windę dla osób niepełnosprawnych - należy wykonać nowe ścianki działowe - zamurowania otworów drzwiowych należy zaznaczyć obustronną wnęką lub tam gdzie to niemożliwe jednostronną - należy wzmocnić nadproża łukowe przejść w korytarzach oraz okien przy klatce schodowej wykonać przeszklenie z drzwiami szklanymi - wykonać blendy okienne w miejscach dawnych zamurowanych okien oraz przerobić istniejące płytkie blendy okienne zarówno od strony zewnętrznej (wnęka prostokątna) jak i wewnętrznej (wnęka zamknięta w formie łuku odcinkowego) - ujednolicić wykrój łuków istniejących otworów okiennych okien dwudzielnych od strony wnętrz - ujednolicić wykrój łuków istniejących otworów okiennych okien trójdzielnych od strony wnętrza bazując na oknach pom. 11 - przerobić istniejące przejście pomiędzy pom. 08 i 06 na jednostronną na wnękę (P4) zamkniętą łukiem odcinkowym wykonanym z płyty gipsowo-kartonowej na ruszcie systemowym - wyburzenia ścian w pom. 11 (P2, P3) podkreślić przesklepieniami o wykroju łuku odcinkowego wykonanymi z płyty gipsowo-kartonowej na ruszcie systemowym - sufity podwieszane montować w sposób, aby zmieścić w ich przestrzeni niezbędne instalacje, ale żeby nie zasłonić łukowego wykroju wnęk okiennych - należy wykonać nowe tynki wew. i zew. Kondygnacja piętra: - należy wykonać nowy strop żelbetowy - nowa klatka schodowa żelbetowa z piętra na poddasze - utworzyć szyb pod windę dla osób niepełnosprawnych - należy wykonać nowe ścianki działowe - należy wzmocnić nadproża łukowe przejść w korytarzach oraz okien - zamurowania otworów drzwiowych należy zaznaczyć obustronną wnęką lub tam gdzie to niemożliwe jednostronną - przy klatce schodowej wykonać przeszklenie z drzwiami szklanymi - istniejące drzwi do dawnej kasy/archiwum należy wyczyścić, usunąć wtórną poziomą listwę, odmalować na kolor grafitowy i ponownie zamontować w pom. 2.6. tak, by pełniły rolę zamknięcia użytkowej wnęki ściennej (możliwie służącej do przechowywania wartościowych dokumentów itp.) - wykonać blendy okienne w miejscach dawnych zamurowanych okien oraz przerobić istniejące płytkie blendy okienne zarówno od strony zewnętrznej (wnęka prostokątna) jak i wewnętrznej (wnęka zamknięta w formie łuku odcinkowego) - ujednolicić wykrój łuków istniejących otworów okiennych okien dwudzielnych od strony wnętrza - wyburzenia ścian w pom. 2.5 (P5) podkreślić przesklepieniami o wykroju łuku odcinkowego wykonanymi z płyty gipsowo-kartonowej na ruszcie systemowym - sufity podwieszane - należy wykonać nowe tynki wew. i zew. Kondygnacja poddasza: - należy wykonać nowe ścianki działowe - ścianki kolankowe i lukarny dachowe wykonać z drewna w konstrukcji szkieletowej - wykonać obudowy kominów - wykonać nową więźbę dachową - powinna ona zachować poprzedni układ konstrukcyjny i pierwotny spadek dachu ~ 45° - wewnętrzne wnęki okien zamknięte w formie łuku odcinkowego - przywrócić maswerkowe okna ścian szczytowych i wykorzystać je jako otwory wentylacyjne (nawiew-wywiew) - należy wykonać platformę wsporczą pod centralę wentylacyjną - wykonać podsufitkę z płyt g-k. - należy wykonać tynki wew. i zew.

UWAGA

ZAMIESZCZONY OPIS NIE ZAWIERA WSZYSTKICH P ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI