Zapytanie ofertowe

Gmina Kępno zaprasza do składania ofert na wykonanie urządzeń Street Workout Parku na Kępińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kępnie wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wykonaniem bezpiecznej nawierzchni.

I Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty budowlane związane z wykonaniem urządzeń Street Workout  Parku na Kępińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kępnie wraz z dostawą i montażem urządzeń w ramach projektu „Utworzenie Street Workout Parku na Kępińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji”  dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągania celów tej osi. W przypadku utraty uzyskanego dofinansowania przez gminę z winy Wykonawcy będzie on zobowiązany do pokrycia w pełnej wysokości wartości utraconego dofinansowania.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar  udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty).

W przypadku gdy w zapytaniu ofertowym pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, wskazując, że minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać oferty równoważne to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w zapytaniu ofertowym i załącznikach.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Wymiary przedstawionych  przez Wykonawcę urządzeń nie mogą się różnić o ± 15cm.

- Parametry techniczne niezbędne do wyceny oferty i wykonania zamówienia:

- Wszystkie rury koliste użyte do produkcji muszą mieć średnice min. 33,7mm i grubość ścianki większą niż 3,1mm.

- Rury zastosowane w poręczach równoległych muszą mieć średnicę min. 48mm i grubość ścianki min. 3,0mm przy odległości między podporami nieprzekraczającej 2,00m,

- Wymiar poprzeczny przekroju słupa musi być większy lub równy 100mm, grubość ścianki słupa nie może być mniejsza niż 3mm,

- Każda rura oraz profil stalowy muszą być galwanizowane oraz pomalowane proszkowo, na kolor żółty – RAL 1023 (słupy) lub grafitowy RAL 7024 (drążki, szczeble).

- Wszystkie łączenia rur muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający wystawanie ostrych krawędzi

- Dopuszcza się łączenie poszczególnych modułów Parku przy użyciu czopów rurowych oraz śrub o średnicy nie mniejszej niż 10mm,

- Wszystkie śruby muszą być zabezpieczone zaślepkami polimerowymi,

- Wszystkie słupy i rury muszą być zaślepione w sposób uniemożliwiający dostęp do wilgoci do ich wnętrza,

- Wszystkie ostre krawędzie muszą być zaokrąglone promieniem minimalnym 3mm.

- Konstrukcja Parku musi zostać przymocowana do podłoża na głębokość minimum 70 cm poprzez zabetonowanie słupa,

- Wykonanie nawierzchni żwirowej o grubości warstwy 40cm, żwir rzeczny płukany, frakcja 2-8 mm.

- Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia do 25 listopada 2014r.

Termin płatności: przelewem na podstawie faktury w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.

- Sposób oceny ofert/kryteria oceny:

Cena – 100%

- Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 26 września 2014r.                                                        do godziny 12:00 w formie:

Pisemnej (osobiście, listownie) na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Punkt Obsługi Interesanta, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno

z dopiskiem oferta na wykonanie urządzeń Street Workout Parku  w ramach projektu „Utworzenie Street Workuto Parku na Kępińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji”

- Wymogi ogólne

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę przewoźnikowi.

- Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić montaż urządzeń do Parku Street Workout w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza tym terenem; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę.

- Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać teren pod montaż urządzeń do Parku Street Workout w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować teren pod montaż własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na placu budowy i montażu.

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany będzie do wykonania przynajmniej raz w roku przeglądów gwarancyjnych zamontowanych urządzeń siłowni, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przy udziale Zamawiającego i w terminie z nim ustalonym. Koszt przeglądów należy uwzględnić w cenie oferty.

- Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia za pomocą podwykonawców. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonywany przedmiot umowy przez podwykonawców.

- Należy zachować odpowiednie strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia. W strefie bezpieczeństwa nie może znajdować się, żaden element.

- Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, na którym wykonywane będzie zamówienie, celem uzyskania, ewentualnie  dodatkowych informacji, które mogłyby wpłynąć na sposób przygotowania oferty przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

- Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Powinny być zabezpieczone przez korozją i wpływami warunków atmosferycznych. Ponadto powinny posiadać wysoką jakość, trwałość, estetykę, zapewnić bezpieczeństwo korzystających z tych urządzeń osób.

- Wykonawcy muszą posiadać doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresu przedmiotu zamówienia (wykonali i dostarczyli w ciągu ostatnich 5 lat przynajmniej jeden street Workout lub parkur park na kwotę powyżej 25 tysięcy zł brutto każdy, udokumentowane referencjami).

- Warunki równoważności dla elementów składowych parku street Workout

  - Jeżeli w opisie przedmiotu zadania znajduje się przywołany jakikolwiek znak towaru, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że zamawiający podał taki opis ze wskazaniem przykładowym na typ (model).

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Jednak do wykonania zadania mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2014 poz. 883).

- Dodatkowo

- Zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Gminy Kępno do złożenia zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków zapytania oraz jego

odwołanie.

- Złożenie oferty przez Oferenta nie zobowiązuje Gminy Kępno do podpisania z nim

umowy na wykonanie urządzeń Street Workout Parku na Kępińskim Ośrodku Sportu i  Rekreacji w Kępnie wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni.

4.Realizacja zamówienia z Wykonawcą oraz podpisania z nim umowy uwarunkowana jest podpisana przez  Zamawiającego umowy o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania małe projekty Programu  LEADER  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W załączeniu:

- Formularz ofertowy,

- Wizualizacja proponowanych urządzeń.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

O F E R T A

................................................................................
...............................................................................

Nazwa i siedziba oferenta/pieczęć oferenta:

Gmina Kępno

ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno

Przedmiot zamówienia opisany w punkcie I zapytania ofertowego

oferujemy wykonywanie zamówienia za cenę:

- Wykonanie urządzeń Street Workout Parku na Kępińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kępnie wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni.

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenia Parku Street Workout wraz z montażem | kpl. | 1 |  |  |  |
| 2. | Nawierzchnia żwirowa, frakcja 2-8 mm, grubość warstwy 40 cm. - 140m2 | Komplet | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Suma |  |  |  |

(słownie brutto (dotyczy całego zamówienia)...................................................... zł

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Podpis .............................................

Miejscowość, Data ………………………………..