Zapytanie ofertowe

- Opis przedmiotu zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest: Zielona pracowania, czyli utworzenie ścieżki dydaktycznej w Kępnie przy ul. Wiosny Ludów - wykonie nasadzeń zieleni przy Skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kępnie

  - Projekt częściowo współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

  - W przypadku nie wykonania zadania w wyznaczonym terminie Zamawiający może utracić dofinansowanie na realizację zadania. W przypadku utraty dofinansowania z przyczyn wynikających po stronie Wykonawcy robót Zamawiający będzie dochodzić rekompensaty utraconej dotacji.

    - Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania zielenią skweru przy ul. Wiosny Ludów i Spółdzielczej w Kępnie.

    - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tylko prac opisanych w zapytaniu ofertowym . Projekt jest elementem wykonawczym przedstawiającym tylko formę oraz sposób wykonania usługi.

    - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:

Zieleń. Przed przystąpieniem do robót w obrębie drzew należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

- Trawniki. Zakłada się  wykonanie trawników reprezentacyjno – użytkowych, które odporne są na niekorzystne warunki zewnętrzne, dobrze znoszą intensywne eksploatowanie, zacienienie oraz charakteryzujące się dużą odpornością na choroby. Proponowana mieszanka traw firmy Barenbrug -  Shadow Gazon lub równoważna. Wysiew nasion na warstwę wegetacyjną w dawce wg. zaleceń producenta po wykonaniu wszystkich prac związanych z zielenią. Wysiew nasion powinien odbywać się na ziemię urodzajną, próchniczną (miąższość min.10 - 15 cm), oczyszczoną ze wszystkich nieczystości – kamieni, resztek pobudowlanych, chwastów i ich kłączy, wcześniej spulchnioną, nawożoną nawozami mineralnymi wieloskładnikowymi. Po wysiewie konieczne jest przykrycie nasion glebą na grubość max. 1 cm i zwałowanie wałem ręcznym. Przez pierwszy miesiąc należy dbać o właściwą wilgotność gleby, w razie konieczności zraszać powierzchnie wysiewu nawet dwa razy w ciągu dnia. Pierwsze koszenie wykonać przy wysokości trawy 60 - 80 mm, skracając źdźbła o jedną trzecią. Po pierwszym koszeniu należy dokonać oceny zagęszczenia trawy, w razie konieczności dosiać. Następne koszenia wykonywać regularnie raz w tygodniu.

- Wymagania dotyczące materiału roślinnego Materiał wykorzystany do nasadzeń powinien być:

- zgodny ze specyfikacją projektową;

- opatrzony etykietą zawierającą nazwę gatunku i odmianę;

- wyrównany pod względem cech fizycznych, tj. mieć zbliżoną wielkość 
i pokrój w obrębie gatunku i odmiany;

- wysokiej jakości, wolny od  szkodników i  oznak chorobowych;

- bez uszkodzeń wynikających  niewłaściwego transportu i przechowywania;

- posiadać prawidłowo wykształcony system korzeniowy z dużą ilością korzeni włośnikowych;

- uprawiany w pojemnikach (byliny min. P11, krzewy ozdobne min.C2-C3), szkółkowany, krzewy ozdobne 3-5 pędów;

- Sadzenie roślin. Krzewy i byliny uprawiane w pojemnikach można sadzić w dowolnym terminie oprócz dni z temperaturą ujemną i podczas upałów. Rośliny sadzimy do dołków o wymiarach dwa razy większych niż bryła korzeniowa rośliny, zaprawianych ziemią próchniczną. Po posadzeniu należy dokładnie docisnąć ziemię wokół rośliny, uważając żeby nie uszkodzić systemu korzeniowego. Niezwłocznie obficie podlać.

- Pielęgnacja roślin. Do najważniejszych czynności pielęgnacyjnych zaliczamy:

- ściółkowanie i regularne odchwaszczanie;

- ochronę przed mrozem;

- kontrolowanie występowania chorób i szkodników, w razie ich wystąpienia oprysk dedykowanymi środkami chemicznymi;

- podlewanie;

- nawożenie nawozami wieloskładnikowymi;

- cięcia pielęgnacyjne, prześwietlające, formujące;

- usuwanie obumarłych części byliny i liści;

-uzupełnianie materiału ściółkującego (kora, żwir), naprawianie uszkodzonej agrowłókniny;

- Specyfikacja projektowa materiału roślinnego

| lp. | nazwa | poj. | ilość | jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Berberys Thunberga Berberis thunbergii 'Green Carpet' | C2 | 32 | szt. |
| 2 | Bodziszek korzeniasty Geranium macrorrhizum 'Brevians Variety' | P11 | 320 | szt. |
| 3 | Bodziszek korzeniasty Geramium macrorrhizum 'Czakor' | p11 | 140 | szt. |
| 4 | Bukszpan kula 45-50cm Buxus sempervirens | C5 | 5 | szt. |
| 5 | Bukszpan kula 65-70cm Buxus sempervirens | C10 | 12 | szt. |
| 6 | Bukszpan kula 80cm Buxus sempervirens | C25 | 4 | szt. |
| 7 | Funkia Hosta 'So sweet' | C2 | 15 | szt. |
| 8 | Funkia Hosta 'Avocado' | C2 | 5 | szt. |
| 9 | Funkia Hosta 'August Moon' | C2 | 45 | szt. |
| 10 | Funkia Hosta Patriot | C2 | 29 | szt. |
| 11 | Funkia babkolistna Hosta plantaginea 'Grandiflora' | C2 | 0 | szt. |
| 12 | Funkia Siebolda Hosta sieboldiana | C2 | 46 | szt. |
| 13 | Hakonechloa smukła Hakonechloa macra 'All Gold' | P11 | 105 | szt. |
| 14 | Horetnsja drzewiasta Hydrangea arborescens 'Anabelle' | C3 | 45 | szt. |
| 15 | Kalina koralowa Viburnum opulus 'Roseum' | C3 | 9 | szt. |
| 16 | Liliowiec ogrodowy Hemerocallis hybrida "Pillar of Fire" "Pink Damask" "Double River Wye" | C2 | 95 | szt. |
| 17 | Mahonia pospolita Mahonia aquifolium | C2 | 78 | szt. |
| 18 | Orlik pospolity Aquilegia vulgaris plena 'Nora Barlow' | P11 | 85 | szt. |
| 19 | Różanecznik Rhododendron | C3 | 21 | szt. |
| 20 | Runianka japońska Pachysandra terminalis 'Green Carpet' | P11 | 80 | szt. |
| 21 | Świecznica sercolistna Cimicifuga racemosa var. cordifolia | C2 | 40 | szt. |
| 22 | Tiarella Wherry'ego Tiarella wherryi | P11 | 170 | szt. |
| 23 | Tawuła gęstokwiatowa Spiraea densiflora | C2 | 73 | szt. |
| 24 | Tawuła japońska Spiraea japonica 'Golden Princess' | C2 | 125 | szt. |
| 25 | Tawułka Arendsa Astilbe arendsii 'Blue' | C2 | 0 | szt. |
| 26 | Tawułka Arendsa Astilbe arendsi 'Fanal' | C2 | 70 | szt. |
| 27 | Wietlica samcza Athyrium filix-femina | C2 | 12 | szt. |
| 28 | Żurawka Heuchera 'Cherry Cola' | P11 | 335 | szt. |

System automatycznego nawadniania.

a) zasada działania. Projektowany system automatycznego nawadniania składa się 
z linii kroplujących rozłożonych na powierzchni gruntu, do podlewania nasadzonych roślin oraz sekcji zraszaczy obrotowych i statycznych, do podlewania trawników. Zaprojektowano 4 sekcje zraszaczy i 2 sekcje linii kroplujących. System nawadniania sterowany będzie za pomocą sterownika bateryjnego połączonego z elektrozaworami. Intencją budowy automatycznego systemu nawadniającego jest jego bezobsługowa praca, na którą składają się wszystkie zaprojektowane elementy. Zasada pracy systemu nawadniającego odbywać się będzie w sposób następujący: sterownik odmierzający aktualny czas dnia przekaże zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem impuls elektryczny do odpowiedniego elektrozaworu, który po otwarciu pozwoli na podlewanie obszaru przypisanego dla konkretnej sekcji. Po odmierzeniu czasu pracy pierwszego zaworu elektromagnetycznego – sekcji, sterownik automatycznie przekaże impuls elektryczny na cewkę drugiego zaworu elektromagnetycznego – sekcji itd., aż do uruchomienia ostatniego zaworu elektromagnetycznego. Takie rozwiązanie umożliwia prowadzenie wszelkich prac konserwacyjnych na omawianych terenach zieleni. W przypadku wystąpienia opadu naturalnego wyłącznik deszczowy stosownie do obfitości deszczu wstrzyma nawadnianie bądź je zawiesi.

b) budowa systemu nawadniania.

-  		przewód doprowadzający wodę do skrzynki zaworowej podzielonej na sekcje 
z materiału PE fi=40 mm;

-  		rury rozprowadzające wodę od elektrozaworów do linii kroplujących i zraszaczy 
z materiału PE fi =32 mm;

-  rury zasilające planuje się rozprowadzić 40 cm pod powierzchnią gruntu. Linia kroplująca rozprowadzona jest po powierzchni gruntu w rozstawie co 30 cm, mocowana co 1 m systemowymi kotwami, a następnie przykryta agrowłókniną i  materiałem ściółkującym;

-  		montaż w systemie złączek skręcanych – szybko złączka - zacisk – (złączki proste, kolana, trójniki itp.), do montażu przewodów kroplujących dopuszcza się montaż 
w systemie złączek wciskanych na ciepło;

-  linia kroplująca fi=16 mm, długość przewidywana ok. 800 mb, podzielona na 
2 sekcje;

-  		rozłożenie linii kroplującej zweryfikować po posadzeniu roślin. Przewidywany rozstaw co 40 cm;

- 		linię kroplującą  fi=16mm zasilać rurą fi=32 mm nie rzadziej niż 50 m systemem złączek redukcyjnych;

- montaż systemu zraszaczy za pomocą przewodu łączącego elastycznego i systemu złączek redukcyjnych;

- 		do sterowania układem nawadniania zasilany bateryjnie współpracujący z czujnikami opadu;

- 		system sterowania oparty na modułach instalowanych w studzienkach zaworowych, programowalnych za pomocą nadajnika polowego;

- 		elektrozawory 1’’GW z cewkami dostosowanymi do systemu.

- 		przyjęte parametry źródła wody: ciśnienie - 3 bar, wydatek źródła wody - 65 l/min, wyjście wody fi min. 1", podane wymiary należy zweryfikować przy realizacji;

- 		przewiduje się umieszczenie w terenie 1 skrzynki zaworowej prostokątnej z pokrywą zamykaną na śrubę mieszczącej 6 elektrozaworów. Jednocześnie w obrębie jednej skrzynki sterującej pracować może tylko jedna sekcja, ze względu na odpowiedni wydatek wody.

c) Specyfikacja materiałów

| Lp. | Materiał | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zraszacz obrotowy średniego zasięgu | 7 szt. |
| 2 | Zraszacz statyczny | 22 szt. |
| 3 | Dysza 15 o regulowanym kącie | 22 szt. |
| 4 | Skrzynka zaworowa | 1 szt. |
| 5 | Przewód łączący elastyczny 30 mb rolka | 1 szt. |
| 6 | Kolektor zaworowy trójnik 1' GW/GW/GZ | 5 szt. |
| 7 | Kolektor zaworowy kolano 1' GZ/GW Iritec | 1 szt. |
| 8 | Nypel 1' | 5 szt. |
| 9 | Elektrozawór 1' cewka 9V | 6 szt. |
| 10 | Moduł sterowania 6 stacji | 1 szt. |
| 11 | Nadajnik polowy | 1 szt. |
| 12 | Przelot PE 40- 1' GZ | 4 szt. |
| 13 | Kolano wciskane 16 -3/4' | 29 szt. |
| 14 | Przelot PE 32- 1' GZ | 5 szt. |
| 15 | Kolano wciskane 16 - 1/2' | 29 szt. |
| 16 | Kolano PE 32 - 1' GW | 29 szt. |
| 17 | Kolano wciskane 16 - 1'GZ | 29 szt. |
| 18 | Rura PE 32 | 600 mb |
| 19 | Rura PE 40 | 50 mb |
| 20 | Linia kroplująca z kompensacją ciśnienia | 800 mb |
| 21 | szpilki do lini kroplującej | 800 szt. |
| 22 | Trójnik wciskany 16/16/16 | 150 szt. |
| 23 | Przelot wciskany 16/16 | 150 szt. |
| 24 | Kolano wciskane 16/16 | 150 szt. |
| 25 | Czujnik opadu | 1szt. |
| 26 | Trójnik PE 32/32/32 | 50 szt. |
| 27 | Kolano PE 32/32 | 25 szt. |
| 28 | Przelot PE 32/32 | 10 szt. |
| 29 | Trójnik PE 40/40/40 | 2 szt. |
| 30 | Kolano PE 40/40 | 5 szt. |
| 31 | Przelot PE 40/40 | 1 szt. |
| 32 | Okular 16 | 30 szt. |
| 33 | Reduktor ciśnienia 3/4' | 2 szt. |
| 34 | Filtr dyskowy 1' | 2 szt. |

Ściółkowanie. Rabaty roślinne wyłożone są czarną agrowółkniną o gramaturze 50g/m2, która ogranicza parowanie wody z gleby i ogranicza wzrost chwastów. Agrowłóknina rozścielona powinna być możliwe w największych kawałkach i zakotwiona do gruntu za pomocą szpilek metalowych lub PCV w ilości 4szt/m2. Zgodnie z rysunkiem nr 4 części graficznej rabaty wysypane są kora sosnową mieloną (frakcja 0-22mm) na grubość 5cm lub szarym grysem granitowym (fakcja 8-16mm) na grubość 5cm.

tabliczek gatunkowych – z nazwą poszczególnych gatunków roślin zasadzonych na terenie skweru – 28 szt. Treść zawarta na tabliczce winna zawierać nazwy gatunkowe w języku polskim oraz nazwy naukowe,

trzy tablice edukacyjne, odporne na warunki atmosferyczne, przedstawiające:

tablica 1-  drzewa liściaste – Tablica przybliża wybrane gatunki drzew liściastych takich jak: lipa szerokolistna, klon jawor, klon zwyczajny, topola biała, wiąz szypułkowy, dąb bezszypułkowy, robinia akacjowa oraz kasztanowiec biały. Na tablicy powinien zostać przedstawiony pokrój każdego z gatunków jako jedna z ważniejszych cech, na podstawie której rozpoznajemy dane drzewo, a także inne cechy jak liście i owoce. Tablica powinna zawierać ilustracje oraz nazwy gatunkowe.

tablica 2- ptaki miejskie – tablica prezentująca niektóre gatunki ptaków które bardzo dobrze przystosowały się do życia w mieście. Wśród nich ilustracje przynajmniej 9 gatunków

tablica 3- owady – tablica prezentująca 9 grup owadów. Tablica ma prezentować owady pożyteczne. W opisie podkreślona powinna zostać ważna rola społeczna gatunków owadów.

Tablica każda o wymiarach 60 cm x 100 cm.  Tablice oraz wykonany nadruk mają być odporna na warunki atmosferyczne a w szczególności na promieniowanie UV. Nadruk ploterem UV. Tablica osadzona w ramie aluminiowej. Słupki aluminiowe zakotwione w gruncie na zaprawie betonowej. Treść oraz kształt tablicy przed wykonaniem należy uzgodnić z Zamawiającym. Treść zawarta na tabliczce winna zawierać nazwy gatunkowe w języku polskim oraz nazwę naukową wraz z fotografią przedstawiającą przedstawiciela danego gatunku.

  - Zakres robót do wykonania a nie uwzględniony projekcie.

- usuwanie przekwitniętych roślin z trawnika (cebulek – po przekwitnięciu),

- wertykulacja i aeracja jednorazowo trawników w celu usunięcia obumarłych źdźbeł trawy i napowietrzenie trawnika po wiosennym przekwitnięciu roślin cebulkowych,

- utrzymywanie trawników, tak aby wysokość trawy wynosiła od 4 do 8 cm wraz z zebraniem i wywiezieniem skoszonej trawy ( pierwsze koszenie dostosować do terminu przekwitnięcia roślin cebulkowych),

- podlewanie trawników, drzew, rabat z krzewami i bylinami w okresie od początku maja do końca kwietnia w terminach dostosowanych do warunków pogodowych (brak deszczu, susza, wysokie temperatury) w celu zachowania właściwego wzrostu i rozwoju roślin – z częstotliwością nie mniejszą niż 3 razy w tygodniu. Zamawiający szacuje, że w ww. okresie suma podlewań wyniesie 60 razy. W przypadku wysokich temperatur podlewanie należy przeprowadzać w godzinach od 18.00 do 8.00,

- ręczne odchwaszczanie rabat z bylinami – z częstotliwością  co 2 tygodnie w okresie od kwietnia do września (nie mniej niż 12 razy),

- odchwaszczanie trawników środkami chwastobójczymi – z częstotliwością 2 razy w całym okresie obowiązywania umowy,

- nawożenie trawników zgodnie z zaleceniami producenta nawozu i terminami dostosowanymi do stanu trawnika – z częstotliwością 2 razy w całym okresie obowiązywania umowy,

- zwalczanie chorób i szkodników roślin,

- poprawianie przesuniętej włókniny przeciw chwastom lub naprawa uszkodzonej włókniny w obrębie rabat z bylinami,

- cięcie pęcherznicy: dwa razy do roku na wiosnę i jesień w celu zagęszczenia i utrzymania pożądanego pokroju i wysokości rośliny,

- cięcie prześwietlające i sanitarne forsycji wg potrzeb,

- formowanie bukszpanowej obwódki oraz formowanie bukszpanowych kuli: dwa razy do roku w czerwcu i pod koniec sierpnia,

- usuwanie przekwitniętych kwiatów, kwiatostanów oraz uschniętych części roślin,

- oczyszczanie drzew z odrostów,

- cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów,

- odmładzanie skupin krzewów,

- usuwanie opadłych liści, gałęzi i obumarłych części roślin i innych odpadów zgromadzonych w obrębie rabat z bylinami ( w miejscach wyłożonych kamieniem ozdobnym usuwanie wykonać wyłącznie dmuchawą ogrodową),

- utrzymanie nasadzeń w konstrukcjach kwiatowych,

- zdjęcie po okresie zimowym zabezpieczeń z drzew i krzewów oraz zabezpieczenie ich na kolejny okres zimowy,

- zebranie, usuniecie i utylizacja odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych (nie dotyczy opróżniania koszy na odpady usytuowane w obrębie skweru),

- utrzymanie ciągów pieszych w czystości poprzez ręczne zamiatanie i odchwaszczanie.

- okres prowadzenia pielęgnacji od spisania protokołu do 31.12.2017r.

II. Sposób obliczania ceny:

- Cena oferty obejmuje wykonanie wszelkich robót i czynności określonych w Zapytaniu Ofertowym.

- Cena oferty winna być sumą cen wykonania wszelkich robót i czynności leżących po stronie Wykonawcy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmian cen wskazanych w ofercie, które należy traktować jako ryczałtowe. Wykonawca nie może żądać podwyższenia tych cen chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych prac.

- Cenę oferty należy podać w wartości netto następnie doliczyć do niej podatek VAT.

Cena netto………………………………….

Podatek VAT. …………. ……………………

Cena brutto………………………………………………

Słownie:………………………………………………………………………………………….

Słownie:………………………………………………………………………………………….

III. Termin realizacji oferty:

Termin realizacji zamówienia–  do 25 listopada 2016.

IV. Opis przygotowania oferty: Podpisane oferty na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 26 października 2016r. do godziny 12:00 w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno. Sekretariat. Oferta winna być złożona w kopercie zamkniętej z dopiskiem „Wykonanie nasadzeń zieleni przy Skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kępnie”

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 października 2016 roku o godzinie 1215 w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno, pok. 3.07.

VI. Kryteria wyboru ofert:

Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena. Zostanie wybrana oferta z najniższą ceną, jednakże tylko spośród tych ofert, które nie podlegają odrzuceniu.

VII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1.Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

3. Płatność za wykonanie całości przedmiotu umowy dokonana zostanie przez Zamawiającego w terminie do 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

W załączeniu:

- Załącznik nr 1 – wzór oferty

- Załącznik nr 2 - Roboty budowlane

- Załącznik nr 3 – zakres robót

- Załącznik nr 4 – Szczegółowa kalkulacja

Załącznik nr 1

OFERTA WYKONAWCY

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na

Zielona pracowania, czyli utworzenie ścieżki dydaktycznej w Kępnie przy ul. Wiosny Ludów - wykonie nasadzeń zieleni przy Skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kępnie

A. Nazwa i adres wykonawcy (dostawcy):

…………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu ................................................................................................................

Numer faksu  ...................................................................................................................

Adres e-mail  ...................................................................................................................

Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji i wyjaśnień, jeżeli będą wymagane, tel., fax.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

B. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cena netto………………………………….

Podatek VAT. …………. ……………………

Cena brutto………………………………………………

Słownie:………………………………………………………………………………………….

C. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

D. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

- Szczegółowa kalkulacja

- ………………………………………………………………………………….

E. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

…………..dnia…………

…….…………………

pieczęć wykonawcy	    podpis osoby uprawnionej