Zapytanie ofertowe

Gmina Kępno zaprasza do składania ofert na wykonanie urządzeń Street Workout Parku na terenie Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kępnie wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty budowlane związane z wykonaniem urządzeń Street Workout  Parku na terenie Kępińskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kępnie wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wykonanie tablicy z regulaminem w ramach zadania „Rozbudowa Street Workout Parku” .

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar  udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty).

W przypadku, gdy w zapytaniu ofertowym pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, wskazując, że minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać oferty równoważne to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w zapytaniu ofertowym i załącznikach.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Wymiary przedstawionych  przez Wykonawcę urządzeń nie mogą się różnić o ± 15cm.

- Parametry techniczne niezbędne do wyceny oferty i wykonania zamówienia:

- Wszystkie rury koliste użyte do produkcji muszą mieć średnice min. 33,7mm i grubość ścianki większą niż 2,8mm.

- Rury o średnicy 33,7mm i dłuższe niż 1,4 m powinny mieć grubość ścianek min. 5,0mm.

- Dopuszcza się stosowanie rur lub prętów o średnicy 27 mm na długości nie większej niż 1,4 m.

- Każda rura oraz profil stalowy muszą być ocynkowane oraz pomalowane proszkowo na kolor żółty – RAL 1037 (słupy) lub grafitowy RAL 9011 (drążki, szczeble).

- Wszystkie łączenia rur muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający wystawanie ostrych krawędzi.

- Dopuszcza się łączenie poszczególnych modułów przy użyciu śrub o średnicy nie mniejszej niż 10 mm.

- Wszystkie śruby i nakrętki muszą być zabezpieczone zaślepkami polimerowymi.

- Wszystkie słupy i rury muszą być zaślepione w sposób uniemożliwiający dostęp wilgoci do ich wnętrza.

- Wszystkie ostre krawędzie musza być zaokrąglone promieniem minimalnym 3 mm.

- Konstrukcja Parku musi zostać przymocowana do podłoża poprzez zakotwiczenie do fundamentu betonowego (beton min. C20/25, dawniej B25), sięgającego minimum 1 m pod poziom gruntu. Wykonawca zabezpieczy teren budowy w czasie dojrzewania betonu.

- Wykonanie nawierzchni żwirowej o grubości warstwy 40cm, żwir rzeczny płukany, frakcja 2-8 mm (bez cząsteczek mułu lub gliny) na powierzchni ok. 100m2. (bez krawężnika)

- Wymiana częściowo nawierzchni pod istniejącym Street Workout Parku. Nawierzchnię należy wymienić na głębokość min. 20cm. Materiał istniejący (piasek) należy wymienić na żwir rzeczny płukany, frakcja 2-8 mm (bez cząsteczek mułu lub gliny) na powierzchni ok. 120m2. (istniejący zestaw do ćwiczeń może stwarzać problem zastosowania ciężkiego sprzętu-  np. koparki).

- Zamawiający wskaże lokalizację gdzie należy przetransportować grunt rodzimy oraz piasek. Zamawiający określa odległość na którą należy przetransportować materiał to max 2km. Na placu budowy można poruszać się samochodami o maksymalnej masie całkowitej nie przekraczającej 7 ton.

- W proponowanym urządzeniu znajduje się wieszak umożliwiający zawieszenie worka treningowego. Zamawiający rezygnuje z montażu worka treningowego.

- Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od podpisania umowy.

Termin płatności: przelewem na podstawie faktury w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.

- Sposób oceny ofert/kryteria oceny:

Cena – 100%

- Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 22 marca 2017r.

do godziny 12:00 w formie:

Pisemnej (osobiście, listownie) na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Sekretariat Burmistrza Miasta i Gminy Kępno, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno

z dopiskiem „Rozbudowa Street Workout Parku”

lub na adres poczty elektronicznej

robert.kula@um.kepno.pl

- Wymogi ogólne

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę przewoźnikowi.

- Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić montaż urządzeń do Parku Street Workout w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza tym terenem; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę.

- Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać teren pod montaż urządzeń do Parku Street Workout w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować teren pod montaż własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków BHP i ppoż. oraz utrzymać porządek na placu budowy i montażu.

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany będzie do wykonania przynajmniej raz w roku przeglądów gwarancyjnych zamontowanych urządzeń siłowni, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przy udziale Zamawiającego i w terminie z nim ustalonym. Koszt przeglądów należy uwzględnić w cenie oferty.

- Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia za pomocą podwykonawców. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonywany przedmiot umowy przez podwykonawców.

- Należy zachować odpowiednie strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia. W strefie bezpieczeństwa nie może znajdować się, żaden element.

- Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, na którym wykonywane będzie zamówienie, celem uzyskania, ewentualnie  dodatkowych informacji, które mogłyby wpłynąć na sposób przygotowania oferty przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

- Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Powinny być zabezpieczone przez korozją i wpływami warunków atmosferycznych. Ponadto powinny posiadać wysoką jakość, trwałość, estetykę, zapewnić bezpieczeństwo korzystających z tych urządzeń osób.

- Wykonawcy muszą posiadać doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia i wykazać, że wykonali i dostarczyli w ciągu ostatnich 5 lat przynajmniej jeden street workout lub parkur park na kwotę powyżej 25 tysięcy zł brutto każdy, udokumentowane referencjami.

- Warunki równoważności dla elementów składowych parku street workut

  - Jeżeli w opisie przedmiotu zadania znajduje się przywołany jakikolwiek znak towaru, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że zamawiający podał taki opis ze wskazaniem przykładowym na typ (model).

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Jednak do wykonania zadania mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2014 poz. 883).

- Dodatkowo

- Zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Gminy Kępno do złożenia zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków zapytania oraz jego odwołanie.

- Złożenie oferty przez Oferenta nie zobowiązuje Gminy Kępno do podpisania z nim

umowy na wykonanie urządzeń Street Workout Parku na Kępińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kępnie wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni.

W załączeniu:

- Formularz ofertowy,

- Wizualizacja proponowanych urządzeń

- Przekrój poprzeczny przez proponowany plac do ćwiczeń.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

O F E R T A

................................................................................
...............................................................................

Nazwa i siedziba oferenta/pieczęć oferenta:

Gmina Kępno

ul. Ratuszowa 1,

63-600 Kępno

Przedmiot zamówienia opisany w punkcie I zapytania ofertowego

oferujemy wykonywanie zamówienia za cenę:

- Wykonanie urządzeń Street Workout Parku na Kępińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kępnie wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni w ramach zadania „Rozbudowa Street Workout Parku”

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenia Parku Street Workout wraz z montażem oraz wykonanie tablicy z regulaminem | kpl. | 1 |  |  |  |
| 2. | Nawierzchnia żwirowa, frakcja 2-8 mm, grubość warstwy 40 cm. - 100m2 | Komplet | 1 |  |  |  |
| 3. | Nawierzchnia żwirowa, frakcja 2-8 mm, grubość warstwy 40 cm - 120m2- wymiana nawierzchni. | Komplet | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Suma |  |  |  |

(słownie brutto (dotyczy całego zamówienia)...................................................... zł

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Podpis .............................................

Miejscowość, Data ………………………………..