PROJEKT BUDOWLANY pt:

TERMORENOWACJA

BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W KĘPNIE

| Obiekt: budynek szkolny Lokalizacja obiektu62 600 Kępno ul H. Sienkiewicza 21 Inwestor: Miasto i Gmina Kępno - Adres Inwestora; 63-600 Kępno ul. Ratuszowa 1, |
| --- |
| INWESTYCJA: TERMORENOWACJA ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 w KĘPNIE adres inwestycji: 62 600 Kępno ul H. Sienkiewicza 21 |
| Jednostka Projektowa: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane mgr inż. Anna Dürr 46-203 Kluczbork ul. Ossowskiego 35b/5 |
| Zespół projektowy: branża architektura |
| mgr inż. arch. Przemysław Wierzbicki projektant członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów nr rejestru: WP: 0244, uprawnienia nr: UAN 7342-30/93 opracowali: mgr Przemysław Dürr mgr inż. Kamil Jurkowski | data marzec 2016 | podpis |
|  |  | : |

PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1 - ARCHITEKTURA

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA:

Str. 1a –zaświadczenie, że: mgr inż. arch. Przemysław Wierzbicki posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr UAN 7342-30/93, jest wpisany na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: WP-0244. Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-08-2016 r.

Str. 1b -zaświadczenie, że Przemysław Bartłomiej Wierzbicki jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i - ważne do dnia 2016-05-31.

Str. 1c - decyzja o stwierdzeniu posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie - nr UAN 7342-30/93 z dn. 01.06.1993r

Str. 1d – zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie wykonywania prac projektowych w specjalności architektonicznej przy obiektach zabytkowych nieruchomych. – POSOZ/Ka/K/98 z dnia 16.11.1998r

SPIS TREŚCI

- spis treści – str. 2

- opis strona tytułowa – str. 1

- projektu budowlanego – str. 3 do 5

- program prac renowacyjno remontowych w ramach inwestycji termorenowacja budynku szkoły podstawowej nr1 w Kępnie– str. 6 do 7

- informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ - str. 8 do 10

- Orzeczenie techniczne

- Określenie obszaru oddziaływania obiektu

- Opis Warunków Ochrony Pożarowej Obiektu

- serwis zdjęciowy - str. 11 do 12

RYSUNKI:

rys. nr 1	lokalizacja 							1:500

rys. nr 2	rzut sutereny i skrzydła szkolnego 			1:100

rys. nr 3	rzut parteru 							1:100

rys. nr 4	rzut pietra 1							1:100

rys. nr 5	rzut pietra 2							1:100

rys. nr 6	okno w sali gimnastycznej – detal		    1:20 i 1:5

rys. nr 7	okno w sali gimnastycznej – detal		    1:20 i 1:5

rys. nr 8	elewacja sali gimnastycznej - czerpnia powietrza instalacji wentylacyjnej

rys. nr 9	szczegół  - czerpni i wyrzutni powietrza w kopule nad salą gimnastyczną.

rys. nr 10	zestawienie stolarki część 1

rys. nr 11	zestawienie stolarki część 2

OPIS PROJEKTU BUDOWLANEGO

- Dane ewidencyjne:

1.1 obiekt - budynek szkolny - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte

1.2 adres obiektu - 62 600 Kępno ul H. Sienkiewicza 21

1.3 temat opracowania : Termorenowacja Budynku Szkoły Podstawowej Nr1 w Kępnie

1.4 Inwestor: Miasto i Gmina Kępno - 63-600 Kępno ul. Ratuszowa

1.5 Obiekt wpisany do rejestru zabytków województwa Wielkopolskiego pod numerem rejestru: rej.: 98/Wlkp/A z 15.07.2002

1.6 wskaźniki techniczne (powierzcnie i kubatura):

Powierzchnia wewnętrzna: 3390 m2

Powierzchnia całkowita: 3115,4 m2

Powierzchnia zabudowy: 1051 m2

Kubatura: 12571 m3

Długość: 49,37m, Szerokość: 40,48m

Wysokość budynku: 22,5m; 7,0m; 12,4m.

2. Rys historyczny obiektu:

Budowa obiektu została zainicjowana w 1912 roku przez ówczesne pruskie władze Kępna postanowiły wybudować nowoczesny gmach szkolny, który standardem i wielkością odpowiadałby potrzebom rozwijającego się miasta. Po wykonaniu projektu obiektu uzyskano w dniu 3 kwietnia 1914 roku zezwolenie na budowę (Bau Erlaubnis) wydane przez Królewski Urząd Budowlany (Königliches Hochbauamt). Jeszcze przed wybuchem I Wojny Światowej rozpoczęto budowę gmachu, zlokalizowanego przy ulicy Rychtalskiej (obecnie Sienkiewicza 21, gdzie mieści się Szkoła Podstawowa nr 1). Plan budynku obejmował 20 izb lekcyjnych i salę gimnastyczną.:

Zachowały się akta urzędowe ówczesnego urzędu budowlanego – der Polizei – Registratur der Stadt Kempen „ Bau der Volkschule an Baugrundstuck Nr 489  - zawierające dokumenty formalne budowy oraz projekt architektoniczny budynku oraz jego otoczenia. Na rysunkach architektonicznych brak jest sygnatury autora projektu. Akta wskazują, że obiekt nie został w pełni ukończony do 1918 roku i pewien zakres prac był wykonywany w początkowych latach II RP.  W aktach z okresu II RP  zachowały się dokumenty o wypożyczeniu w dniu 05 września 1927 roku burmistrz Miast Grodzisk Mazowieckiego Bolesław Saltz B. Wypożyczył on od Miejskiego Urzędu Policyjnego w Kenie plany projektu szkoły, które zostały zwrócone 26 października 1927. W aktach zachowało się pismo burmistrza  Miast Grodzisk Mazowieckiego B. Saltz z dnia  22.10 1927 z podziękowaniem za udostępnienie projektu oraz z informacją, że dzięki. Z faktu tego można wnioskować, że projekt szkoły mógł być kategorii tzw. projektów powtarzalnych stosowanych w Prusach przy budowie szkół ludowych. Powtarzalny charakter projektu szkoły uzasadnia brak sygnatury autora projektu. W takim systemie realizacji inwestycji oświatowych w Prusach, architekt - autor miał ograniczony wpływ na ostateczny kształt i formę obiektu. Decydującą rolę ogrywały władze lokalne i kierujący budową. Potwierdzenie tych faktów oraz ich znaczenia dla rozwoju architektury szkolnej w II RP wymaga dalszych badań historycznych.

Budynek zaprojektowany i zrealizowany w technikach charakterystycznych dla okresu powstawania, wykonany jest w technologii murowanej z zastosowaniem elementów konstrukcji żelbetowych w stropach słupach, belkach i podciągach stropowych oraz w schodach między-kondygnacyjnych. Konstrukcja dachów -  tradycyjna drewniana z zastosowaniem  rozwiązań wykraczających poza tzw. zwykłe techniki ciesielskie, zastosowano rozwiązania z zakresu inżynierskich konstrukcji drewnianych z elementami konstrukcji stalowych.

Wystrój zewnętrzny elewacyjny budynku j jest charakterystyczny dla architektury publicznej obszaru Prus tego okresu .Można określić ten charakter jako wystrój klasycyzujący , zastosowano elementy wystroju elewacji wykonane w tynku:

- boniowanie strefy cokołowej

- gzyms nad strefą cokołową

- boniowane narożniki oraz boniowania pasów pionowych artykułujące podział elewacji na trój-okienne strefy wydzielone boniowanymi akcentami pionowymi oraz akcentujące strefy klatek schodowych. Podobny wystrój zrealizowano w części skrzydła przeznaczonego na sal sportową i łącznik łączący ją z budynkiem głównym.

- Gzyms poziomy pomiędzy 2 a 3 kondygnacją nadziemną

- pionowymi oraz akcentujące strefy klatek schodowych.

- Gzyms poziomy wieńczący pod rynnami dachowymi tzw. leżącymi

- Dach  o dobrych proporcjach wieńczący budynek wykonany w konstrukcji drewnianej z pokryciem dachówką ceramiczną karpiówką.

Wystrój wewnętrzny budynku:

Obiekt od powstania pełni funkcję szkoły pierwszego etapu nauczania,. W budynku nie przewidywano lokalizacji funkcji reprezentacyjnych. Wykończenie sal lekcyjnych, korytarzy szkolnych oraz pomieszczeń pomocniczych jest i było od czasu budowy standardowe.

- ściany wykończone tynkiem cementowo – wapiennym , malowane  do wysokości około 1,6 m farbami olejnymi, w części pomieszczeń wykończone płytkami ceramicznymi, powyżej około 1,6 m malowanie farbami klejowymi. W pomieszczeniach szkoły nie występują elementy wystroju wnętrz takie jak elementy sztukatorskie, rzeźbiarskie itp. Jedynie w pomieszczeniach sali gimnastycznej do wysokości około 2 m wykonano drewniana boazerie ścienne

- stolarka okienna – okna tradycyjne tzw. skrzynkowe w złym stanie technicznym – do wymiany.

- W pomieszczeniach sali gimnastycznej okna skrzynkowe zachowały  się we fragmentach szyby witrażowe. – z uwagi na konieczność zachowanie tych elementów wystroju, zaprojektowano dodatkowe wewnętrzne okna termoizolacyjne, od strony sali .

- zachowane okna w sali gimnastycznej podlegać będą renowacji lub otworzenie w.g. zachowanych elementów z otworzeniem szyb witrażowych – realizacja tego zakresu robót jest przewidywana w drugim etapie realizacji inwestycji, po uzyskaniu środków finansowych na realizację tych prac konserwatorskich, według odrębnej dokumentacji konserwatorskiej

- zachowane okno witrażowe nad głównym wejściem do szkoły, w pomieszczeniu schodów wejściowych, znajduje się w złym stanie technicznym, będzie poddane renowacji w drugim etapie realizacji inwestycji, po uzyskaniu środków finansowych na realizację tych prac konserwatorskich, według odrębnej dokumentacji konserwatorskiej

Projektowane parametry termiczne przegród podlegających termorenowacji:

według popracowania: Audyt Energetyczny Szkoła Podstawowa Nr 1 Kępno

opracowany przez: Inż. Paweł Hadasik, mgr inż. Tomasz Śliwiński

3 Przewidywany zakres prac remontowych:

Remont budynku polegać będzie na wykonaniu prac, polegających na termomodernizacji:

- termomodernizacja ścian zewnętrznych – elewacyjnych - od wnętrza pomieszczeń tzw. metodą lekką zwiększenia oporu cieplnego z użyciem materiałów o niskim współczynniku przenikalności cieplnej i  wysokim współczynniku dyfuzyjność dla pary wodnej,  z zastosowaniem technologii posiadających aprobatę techniczną odpowiednią do sposobu, miejsca zastosowania oraz funkcji pomieszczeń (przykładowa technologia „MULTIPOR , λ= 0,045 [W/(m•K)];”

- termomodernizacja przegród poziomych (stropy ) budynku, stropów pomiędzy strefami ogrzewanymi i nieogrzewanymi z zastosowaniem wełny mineralnej

- żelbetowy strop budynku szkolnego pod poddaszem nieużytkowym – Wykonać podłogę z płyt OSB/3 (Oriented Strand Board- wersja 3 płyty nośne na warunki wilgotne) układanych na ruszcie drewnianym (legary) o wysokości dostosowanej do wysokości górnej płaszczyzny poziomych belek więźby dachu leżących na stropie. W polach pomiędzy legarami układać izolację z wełny mineralnej. Parametry warstwy izolacyjnej w.g. audytu energetycznego.

- Strop drewniany pomiędzy salą gimnastyczną a nieużytkowym poddasze – wykonać na deskowaniu stropu paraizolacje z folii budowlanej na klejony zakład na której ułożyć warstwę izolacyjna z wełny mineralnej – parametry przegrody – w.g. audyutu energetycznego.

4. warunki miejscowe oraz kwalifikacja zakresu planowanych robót:

- Realizacja inwestycji nie powoduje zmiany parametrów charakterystycznych obiektu (wysokość; kubatura; powierzchnia zabudowy).

- Konieczność uzyskania pozwolenia na budowę wynika z faktu, że budynek jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków województwa Wielkopolskiego pod numerem rejestru: rej.: 98/Wlkp/A z 15.07.2002

- Realizacja inwestycji nie powoduje zmiany w otoczeniu obiektu. Nie ma wpływu na zachowanie zasad tzw „dobrego sąsiedztwa” tym samym nie jest wymagane ustalenia warunków zabudowy inwestycji gdyż nie zachodzi żadna zmiana w istniejących  warunkach zabudowy terenu oraz nie zmienione zostają relacje przestrzenne.

- Realizacja inwestycji nie pogarsza warunków korzystania ze środowiska naturalnego. Zachodzi zjawisko przeciwne – realizacja inwestycji zmniejsza oddziaływanie na środowisko przez ograniczenie emisji ciepła do środowiska

5.Zakres robot i kolejność ich wykonania:

Ocieplenie ścian wewnętrznych budynku wykonana w miejscach wskazanym na rysunkach projektu budowlanego. zgodnie  z projektem budowlanym.

Wymianę okien

- roboty demontażowe

- roboty przygotowawcze i uzupełniające istniejącej elewacji,

- osadzenie nowych okien

UWAGA ! Wszelkie zastosowane materiały muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych aprobaty lub atesty pozwalające na stosowanie ich w budownictwie. oraz muszą być stosowane zgodnie z warunkami ustalonymi przez ich producentów.

Roboty budowlane muszą być nadzorowane przez osobę posiadająca uprawnienia do kierowania budową.

Oświadczenie - Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o zmianie ustawy Prawo Budowlane poz.8 , oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROGRAM PRAC RENOWACYJNO REMONTOWYCH

W RAMACHINWESTYCJI - TERMORENOWACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W KĘPNIE

- Pomieszczenia klas lekcyjnych oraz pomieszczenia biurowe i pomocnicze:

  - Stan obecny - ściany wykończone tynkiem cementowo – wapiennym, malowane  do wysokości około 1,6 m farbami olejnymi, w części pomieszczeń klas lekcyjnych płytkami ceramicznymi, powyżej około 1,6 m malowanie farbami klejowymi. W pomieszczeniach tego rodzaju, nie występują elementy wystroju wnętrz takie jak elementy sztukatorskie, rzeźbiarskie itp.

  - Należy wykonać wewnętrzną izolację termiczną ścian w miejscach wskazanych na rysunkach rzutów kondygnacji.

  - Wnęki podokienne na grzejniki należy odtworzyć w warstwach izolacji termicznej.

  - wykończenie zewnętrzne ścian – ściany ocieplane zgodnie z zastosowanym systemem budowlanym (należy zachować wysoką paro-przepuszczalność warstw fakturowych – wykończenia ściany). Pozostałe ściany pomieszczeń oraz sufity – malować farbami emulsyjnymi do stosowania wewnątrz pomieszczeń posiadającymi atesty dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach szkolnych. Stosować kolory jasne, ciepłe dobrane w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, dostosowane do charakteru zajęć prowadzonych w poszczególnych pomieszczeniach.

  - w pomieszczeniach lekcyjnych należy wymienić okna na nowe o identycznym rysunku i detalu. Alternatywnie można poddać okna odnowieniu oraz modernizacji polegającej na wykonaniu wewnętrznych skrzydeł z szybą zespoloną o obniżonej emisyjności ciepła.

- Pomieszczenia ogólnodostępna - korytarze klatki schodowe:

  - Stan obecny - ściany wykończone tynkiem cementowo – wapiennym, malowane  do wysokości około 1,6 m farbami olejnymi, w części pomieszczeń ( wiatrołap głównego wejścia ) wykończone płytkami ceramicznymi, powyżej około 1,6 m malowanie farbami klejowymi.

2.2  - zakres remontu:

  - Fragmenty przy ścianach szczytowych z oknami. Wykonać docieplenie metodą lekka jak w salach lekcyjnych. Miejsca te wskazano na rysunkach rzutów kondygnacji.

  - Pozostałe części pomieszczeń ogólnodostępnych nie podlegają termorenowacji.

  - W pomieszczeniu sieni (wiatrołapu) wejścia głównego z uwagi na wartościowe jego wykończenie nie przewiduje się wykonania ocieplenia ścian. Z uwagi na to zaprojektowano dodatkową izolację ścian pomieszczeń przylegając do tego pomieszczenia – wskazaną na rysunku. W pomieszczeniu tym nad głównymi drzwiami wejściowymi znajduje się okno witrażowe . Przewiduje się zachowanie tego okna po poddaniu go renowacji. Główne drzwi wejściowe oraz drugie drzwi wiatrołapu należy poddać renowacji oraz zabiegom zwiększający ich szczelność.

- Stolarka w części budynku głównego szkoły

  - Okna wymieniane w okresie 2008 – 2016, ich forma pozostaje bez zmiany. Szyby zostaną wymienione na niskoemisyjne. Poprawa ich osadzenia w technologii tzw. „ciepłego montażu”

  - Pozostałe stare okna – wymiana na trzyszybowe w.g. rysunku

  - Kraty w oknach od strony boiska do likwidacji – szyby w oknach przyziemia i pietra – bezpieczne, w przyziemiu – matowe.

  - Kraty w oknach od frontu budynku oraz od strony Alei Kasztanowej -  do renowacji  - szyby w oknach przyziemia i pietra – bezpieczne, w przyziemiu – matowe

  - Drzwi główne wejściowe ,znajdują się w stosunkowo dobrym stanie ,- do renowacji w ramach której polepszona zostanie ich szczelność,

  - Pozostałe drzwi wejściowe znajdują się w złym stanie – do wymiany na nowe wykonane w.g. zachowanego wzoru.

- Pomieszczenie sali gimnastycznej:

  - Stan obecny - ściany wykończone tynkiem cementowo – wapiennym, malowane powyżej 2 m farbami klejowymi, do wysokości około 2 m znajduje się drewniana boazerie ścienna. Boazerie te znajdują się w złym stanie estetycznym i technicznym, nie mają wysokiej wartości estetycznej

  - Zakres prac remontowych:

  - Należy wykonać wewnętrzną izolację termiczną ścian w miejscach wskazanych na rysunkach rzutów kondygnacji.

  - Wnęki podokienne na grzejniki należy odtworzyć w warstwach izolacji termicznej.

  - wykończenie zewnętrzne ścian – ściany ocieplane zgodnie z zastosowanym systemem budowlanym ( należy zachować wysoką paro-przepuszczalność warstw fakturowych – wykończenia ściany).

  - Istniejącą boazerię ścienną oraz elementy wyposażenia sali należy zdemontować, poddać renowacji. Po wykonaniu ociepleń zamontować ponownie odnowioną boazerię oraz elementy wyposażenia sali. Pierwotnie na ścianie wschodniej nie wykonano boazerii. (– patrz serwis zdjęciowy str. 13). Powodem mogło być przeznaczenie tej strefy sali na wykonania tam stałej lub ruchomej sceny, dla funkcji auli szkolnej (nie ma w obiekcie pomieszczenia o takiej funkcji). Istniejąca obecne na tej ścianie boazeria została wykonana w okresie późniejszym. Odtworzenie na tej ścianie boazerii nie jest konieczne, warto rozważyć wykończenie tej ściany w sposób umożliwiający wykorzystanie jej jak o tła dla przenośnej sceny lub ekranu dla prezentacji medialnych.

  - Pozostałe ściany pomieszczenia oraz sufity – malować farbami emulsyjnymi do stosowania wewnątrz pomieszczeń posiadającymi atesty dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach szkolnych. Stosować kolory jasne, ciepłe dobrane w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, dostosowane do charakteru zajęć prowadzonych w tym pomieszczeniu

  - Detale wystroju takie jak: widoczne belki stropowe oraz drewniane elementy empory sali, należy poddać renowacji, odtwarzając ich drewniane faktury.

  - W suficie sali należy wykonać kraty czerpni i wyrzutni układu grzewczo wentylacyjnego którego urządzenia będą umieszczone w przestrzeni poddasza nieużytkowego sali gimnastycznej. Wyrzutnie urządzeń wentylacyjnych będą umieszczone w bocznych ścianach wieżyczki zlokalizowanej w dachu budynku sali gimnastycznej w której to pierwotnie znajdowały się kominy wentylacji grawitacyjnej hali. Będą osłonięte kratkami maskującymi dostosowanymi do estetyki wieżyczki.

  - Nad stropem sali w przestrzeni nieużytkowego poddasza wykonać izolację termiczną z wełny mineralne zgodnie z wyliczeniami audytu energetycznego, pod izolacją termiczną ułożyć szczelną paroizolację.

  - w pomieszczeniu sali gimnastycznej istnieje stolarka okienna – okna tradycyjne tzw. skrzynkowe w złym stanie technicznym. Okna w południowej elewacji sali były wyposażone w szkła witrażowe. Dotychczas po tej stronie w roku 2006, wymieniono dwa okna w których odtworzono witraże na podstawie zachowanych fragmentów. Stan tych okien przed wymiana pokazuje zdjęcie z roku 2004- patrz serwis zdjęciowy. W jednym oknie (wskazanym w  serwisie  zdjęciowym) w górnej części okna, zachowały się elementy pierwotnych szkieł witrażowych. W ścianie elewacyjnej północnej sali , okna nie były wyposażone w witraże. Posiadały jedynie kolorowe szyby. Projektuje się wymianę okien sali oraz modernizację okien wymienionych w roku 2006. Zachowane i odtworzone witraże będą przeniesione do nowych okien. Wyposażenie pozostałych okien w ścianie południowej sali będzie możliwe w przyszłości po uzyskaniu na ten cel środków.

  - nowe okna będą wykonane w.g. wzór istniejących z zastosowaniem szybami zespolonymi o niskiej emisyjności energetycznej. Okna o profilach odwzorowanych z okien istniejących. Profile przed wykonaniem okien należy przedstawić do akceptacji w Delegaturze Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kaliszu. Okna od strony boiska szyby bezpieczne – matowe.

  - Z uwagi na zastosowanie w sali wentylacji mechanicznej okna nie będą miały mechanizmów otwierania- wersja tzw. fix co pozwoli na zachowanie proporcji ram okiennych i drobnych podziałów(szprosów) do proporcji okien istniejących.

  - drzwi wejściowe do sali i zaplecza znajdują się w złym stanie – do wymiany na nowe wykonane w.g. zachowanego wzoru

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do

PROJEKTU BUDOWLANEGO pt:

TERMORENOWACJA

BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W KĘPNIE

| Obiekt: budynek szkolny Lokalizacja obiektu62 600 Kępno ul H. Sienkiewicza 21 Inwestor: Miasto i Gmina Kępno - Adres Inwestora; 63-600 Kępno ul. Ratuszowa 1, |
| --- |
| INWESTYCJA: TERMORENOWACJA ELEWACJI BUDYNKU BIUROWEGO adres inwestycji: 62 600 Kępno ul H. Sienkiewicza 21 |
| Jednostka Projektowa: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane mgr inż. Anna Dürr 46-203 Kluczbork ul. Ossowskiego 35b/5 |
| Zespół projektowy: branża architektura |
| mgr inż. arch. Przemysław Wierzbicki projektant członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów nr rejestru: WP: 0244, uprawnienia nr: UAN 7342-30/93 opracowali: mgr Przemysław Dürr mgr inż. Kamil Jurkowski | data marzec 2016 | podpis |
|  |  | : |

Wytyczne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz organizacji robót budowlanych.

Budowa w trakcie prowadzonych robót remontowych i po ich zakończeniu nie może powodować żadnych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników i ich otoczenia. Roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych z zachowaniem ostrożności i przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadającej uprawnienia budowlane i aktualne szkolenia z zakresu przepisów BHP związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi. Teren budowy należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku (Dz. U. 151/2002 poz. 1256, § 4, p. 1b.), przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Konieczność opracowania planu wynika z powodu występowania ryzyka upadku z wysokości powyżej 5,00 metra. Do przeprowadzenia prac na wysokości konieczne jest wykonanie rusztowań.

Elementy zagospodarowania terenu przy których może powstać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu budowy winno być zgodne z przepisami rozdziału 3 i 4

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r ( Dz.U. nr 47).

Wskazanie zagrożeń występujących podczas realizacji robót.

Przy wykonywaniu następujących robót wystąpi ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m:

      - wymiana i renowacja (remont) okien.

      - montaż urządzeń wentylacyjnych sali gimnastycznej.

W/w roboty wykonywane będą na wysokości powyżej 5,0 m od poziomu terenu.

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przy wykonywaniu robót szczególnie niebezpiecznych.

- Przed przystąpieniem do robót wykazanych w pkt.4 jako szczególnie niebezpieczne kierownik budowy ma obowiązek:

- Sprawdzić czy wytypowani do w/w robót pracownicy posiadają ważne badania lekarskie

dopuszczające ich do pracy na wysokości,

- Przeprowadzić odpowiednie stanowiskowe szkolenie BHP z wytypowanymi do wykonywania robót pracownikami,

- Wyposażyć pracowników w niezbędny sprzęt ochronny.

Niezbędne środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do robót wykazanych kierownik budowy ma obowiązek przejąć bezpośredni nadzór nad ich wykonaniem i zapewnić następujące zabezpieczenia:

Środki ochrony zbiorowej:

- - W pracy na wysokości stosować sprawne rusztowania wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wygrodzić teren i miejsca w rejonie prac na wysokości. Zabezpieczyć zadaszeniem wejścia do budynku. Nie dopuszczać podczas pracy na wysokości do równoczesnego przebywania ludzi poniżej. Droga ewakuacyjna z rusztowań musi być zapewniona sprawnymi drabinami.

  - Wykonanie balustrady ochronnej po obwodzie budynku na dachu,

  - Oznaczyć i zabezpieczyć strefę niebezpieczną wokół budynku w trakcie wykonywania robót,

  - Środki ochrony osobistej.

- W trakcie wykonywania w/w robót wyposażyć pracowników w niezbędny sprzęt ochrony osobistej.

formacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003 r.), w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz). Konieczność opracowania planu wynika z art. 21a ust. 1, 1a. P. 1a, 1, 2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami) z powodu występowania ryzyka upadku z wysokości powyżej 5,0 m.

SERWIS ZDJĘCIOWY

.TYPOWE POMIESZCZENIE KLASOWE

TYPOWE POMIESZCZENIE KLASOWE - OKNO

SIEŃ WEJŚCIA GŁÓWNEGO

SALAGIMNASTYCZNA wiedok ogólny

SALA GIMNASTYCZNA widok detalu empory

SALA GIMNASTYCZNA widok belek stropu oraz oprawa oświetlenia

SALA GIMNASTYCZNA widok detalu boazerii ściana północno

SALA GIMNASTYCZNA widok detalu boazerii północno - wschodni narożnik ścian

SALA GIMNASTYCZNA widok detalu boazerii ściana wschodnia

SALA GIMNASTYCZNA ściana południowa - nowe okno wymienione około2006 roku, w którym zamontowano zachowane szyby witrażowe

SALA GIMNASTYCZNA ściana południowa - okno z zachowanymi elementami szyb witrażowych

SALA GIMNASTYCZNA ściana północna  - okno z zachowanymi elementami kolorowych szyb

SALA GIMNASTYCZNA ściana północna  - stan zachowania okna

SALA GIMNASTYCZNA ściana północna  - drzwi wejściowe

SALA GIMNASTYCZNA ściana północna  - drzwi wejściowe

Destrukcja płycin skrzydeł drzwi

SALA GIMNASTYCZNA wieżyczka wentylacyjna

STROP PODDASZA BUDYNKU GŁÓWNEGO – wiązar poziomy (ściąg)  układu więźby dachu leżące na stropie.

STROP PODDASZA BUDYNKU GŁÓWNEGO – wiązanie krokwi dachu z belką poziomą leżącą na stropie

Orzeczenie techniczne

Obiekt: budynek szkolny

Lokalizacja obiektu: 62 600 Kępno ul H. Sienkiewicza 21

Inwestor: Miasto i Gmina Kępno -

Adres Inwestora; 63-600 Kępno Ul. Ratuszowa 1

Inwestycja: TERMORENOWACJA ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 w KĘPNIE

adres inwestycji: 62 600 Kępno ul H. Sienkiewicza 21

Stan obiektu: Ogólny stan techniczny obiektu jest dobry

- elementy konstrukcyjne – stan dobry

- wykończenie ścian wewnętrznych – stan dobry

- izolacyjność przegród budowlanych – niewystarczająca

- stolarka okienne i drzwiowa

  - okna i drzwi stare do wymiany (odtworzenie)

  - okna wymienione – do modernizacji

- wentylacja grawitacyjna  - istniejąca – wymaga remontu istniejących kanałów wentylacji

- instalacje sanitarne – poprawne – w.g. projektu instalacji sanitarnych

Zakres projektowanej modernizacji i jej wpływ na stan obiektu:

- termorenowacja ścian i stropów – bez wpływu na konstrukcję obiektu

- modernizacja instalacji grzewczej – bez wpływu na konstrukcję obiektu

- wykonanie wentylacji mechanicznej –  w.g. projektu instalacyjnego – bez wpływu na konstrukcję obiektu

  - okna stare do wymiany (odtworzenie)

Projektowana modernizacja budynku nie będzie miała negatywnego wpływu na stan elementów konstrukcji i wykończenia obiektu.

Określenie obszaru oddziaływania obiektu

Obiekt: budynek szkolny

Lokalizacja obiektu: 62 600 Kępno ul H. Sienkiewicza 21

Inwestor: Miasto i Gmina Kępno -

Adres Inwestora; 63-600 Kępno Ul. Ratuszowa 1

Inwestycja: TERMORENOWACJA ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 w KĘPNIE

adres inwestycji: 62 600 Kępno ul H. Sienkiewicza 21

| Lp. | Przepisy | Przepis / ograniczenia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) art. 5 ust. | Realizacja inwestycji nie powoduje zmiany w otoczeniu obiektu, gdyż nie zachodzi żadna zmiana w istniejących warunkach zabudowy terenu oraz nie zmienione zostają relacje przestrzenne obiektu z jego otoczeniem |
| 2. | Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z późn. zmianami) | Nie dotyczy |
| 3. | Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987) | Nie dotyczy |
| 4. | Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności państwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z późn. zmianami) | Nie dotyczy |
| 5. | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579 | Nie dotyczy |
| 6. | Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81) | Nie dotyczy |
| 7. | Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645) | Nie dotyczy |
| 8. | Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z późn. zmianami) | Nie dotyczy |
| 9. | Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z późn. zmianami) | Nie dotyczy. |
| 10. | Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) | Warunki dostępu do drogi publicznej nie ulegają zmianie |
| 11. | Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735) | Nie dotyczy |
| 12. | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowy ch i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853) | Nie dotyczy |
| 13. | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) | Istniejące gazowe bez zmiany |
| 14. | Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z późn. zmianami) | Nie dotyczy |
| 15. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z późn. zmianami) | Nie dotyczy |
| 16. | Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 118 poz. 687 z późn. zmianami) | Nie dotyczy. |
| 17. | Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych | Nie dotyczy. |
| 18. | Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) | Istniejący zjazd publiczny – bez zmiany |
| 29. | Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z późn. zmianami) | Nie dotyczy |
| 20. | Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 z późn. zmianami) | Nie dotyczy |
| 21. | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego ze wskazaniem ograniczeń w jego użytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe | Nie dotyczy. |
| 22. | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający wymogi lokalizacji obiektu jądrowego oraz w sprawie wymagań dotyczących raportu lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1025) | Nie dotyczy. |
| 23. | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) | Nie dotyczy Realizacja inwestycji nie pogarsza warunków korzystania ze środowiska naturalnego. Zachodzi zjawisko przeciwne – realizacja inwestycji zmniejsza oddziaływanie na środowisko przez ograniczenie emisji ciepła do środowiska |
| 24. | Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami) | Nie dotyczy Realizacja inwestycji nie pogarsza warunków korzystania ze środowiska naturalnego. |
| 25. | Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. zmianami) | Nie dotyczy Realizacja inwestycji zwiększa emisji hałasu w środowisku, nie pogarsza warunków korzystania ze środowiska naturalnego. |
| 26. | Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z późn. zmianami) | Nie dotyczy |
| 27. | Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 | Nie dotyczy nie zachodzi zmiana |
| 28. | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984) | Nie dotyczy - nie zachodzi zmiana |
| 29. | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523) | Nie dotyczy |
| 30. | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowiązująca do dnia 23 stycznia 2013 r. | Nie dotyczy |
| 31. | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) | Nie dotyczy |
| 32. | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) | Nie dotyczy – warunki ochrony przeciw pożarowej nie ulegają zmianie |
| 33. | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.) | Nie dotyczy |
| 34. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżanych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227) | Nie dotyczy |
| 35. | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) | Zgodnie z „pozwoleniem na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nr : Ka-WN.5142.961.2016 z dn. 14.03.2016 WOZ w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu |
| 36. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) | Zgodnie z wytycznymi do planu BIOZ |
| 37. | Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.) | Nie dotyczy |

  - Kwalifikacja pożarowa

Kategoria zagrożenia ludzi ZLII

Liczba użytkowników obiektu będzie wynosiła łącznie 80 osób, w tym w salach dla dzieci żłobkowych okresowo będzie przebywać więcej niż 30 osób.

  - Nie występuje zagrożenie wybuchem.

  - Budynek stanowi jedną strefę pożarową.

  - Klasa odporności pożarowej budynku „D”

Klasa odporności ogniowej elementów budynku:

- główna konstrukcja nośna R60,

- ściana zewnętrzna EI60

  - Warunki ewakuacji bez zmiany

- Szerokość wyjść z pomieszczeń nie mniej niż 0.9m.

- Szerokość wyjść z budynku nie mniej niż 1,2m (skrzydło czynne 0,9m).

- Wszystkie drzwi stanowiące wyjścia istniejące bez zmiany – obiekt objęty ochroną konserwatorską- (wpisany do rejestru zabytków województwa Wielkopolskiego pod numerem rejestru: rej.: 98/Wlkp/A z 15.07.2002)

  - Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych. Bez zmiany

  - Urządzenia przeciwpożarowe:

- 1 hydranty wewnętrzny z wężem płasko składanym 25 mm, umieszczony w komunikacji ogólnej, obejmujący swoim zasięgiem cały obszar budynku – w.g. projektu instalacji sanitarnych

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu bez zmiany.

  - Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru z miejskiej sieci hydrantowej.

Drogę pożarową dla budynku stanowi ulica Henryka Sienkiewicza 21.